SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP Pawliczka.

I. ZAMAWIAJĄCY : Wójt Gminy Rzeczniów

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

2.1. Zamówienie  na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Pawliczce    prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych     ( tekst jednolity : Dz.U. nr 164  poz. 1163 z 2006 roku  z późn. zmianami)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ  MNIEJSZĄ NIŻ OKREŚLONA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 ust.8.

2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Oferent.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego 4x2 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce

3.2. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

- napęd 4x2

- masa całkowita ok. 14 000 kg;

- moc silnika minimum 280 KM

- układ ABS;

- kabina  czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa,

- niezależny układ ogrzewania kabiny załogi;

- liczba skrytek 7;

- zabudowa: szkielet (stal nierdzewna), poszycie (aluminium), rodzaj zamknięcia (żaluzje z lekkich profili aluminiowych);

- układ wodno – pianowy;

- autopompa dwuzakresowa, ze stopniem wysokiego ciśnienia – wydajność minimum 1600l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m oraz na stopniu wysokiego ciśnienia, wydajność minimum  250 l/min przy ciśnieniu 4 MPa;

- wyposażenie: zbiornik wodny - 2500 l – kompozytowy;

- zbiornik środka pianotwórczego – 10% zbiornika głównego –ze stali nierdzewnej lub

kompozytowy;

- linia szybkiego natarcia 60 m – wysokociśnieniowa umożliwiająca podawanie wody lub

piany  bez względu na stopień rozwinięcia węża, zakończoną prądownicą wodno-

pianową z prądem  zwartym i rozproszonym,

- działko wodno – pianowe;

- agregat prądotwórczy o mocy minimum 2,2 kVA;

- maszt oświetleniowy, automatyczny, z wysuwem pneumatycznym z najaśnicami o

łącznej mocy  minimum 2000W (2x1000W lub4x500W);

- w kabinie zamontowany radiotelefon samochodowy do użytkowania w sieci MSWiA;

- pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne

pojazdu uprzywilejowanego. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe winny

znajdować się na dachu kabiny oraz jedna z tyłu pojazdu i  dwie z przodu pojazdu.

Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.

- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu min. 7 ton

Parametry nie określone w powyższym opisie muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006r.” 
i „Wymaganiami Ogólnymi i Szczególnymi dla Samochodów Ratowniczo – Gaśniczych 
KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002r.” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód powinien posiadać certyfikat CNBOP – najpóźniej w dniu odbioru pojazdu

3.3.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).

CPV  -    34144210-3 Wozy strażackie

IV.OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy

do 15 listopada 2009 roku.

VI.  WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

6.1 Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić  "FORMULARZ OFERTOWY" według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ  oraz spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r ( tekst jednolity : Dz.U. nr 164  poz. 1163 z 2006 roku  z późn. zmianami) :

- posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a, także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.2 Zamawiający dokona oceny ofert tych Oferentów, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art.24 oraz spełniają warunki określone w pkt 6.1.SIWZ.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

7.1 Każdy Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1)  oświadczenie, że Oferent spełnia wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r -Prawo Zamówień Publicznych,

2)  oświadczenie Oferenta o akceptacji treści SIWZ i wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ

3)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert,

4)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)	aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.

8.1.Wyjaśnienia treści specyfikacji będą udzielane na zasadach określonych w art.38 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.2.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8.3.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i  Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie , faksem lub drogą

elektroniczną.

8.4. Informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną  muszą być potwierdzone jako  fakt ich otrzymania .

8.5.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :

codziennie    Pan Leszek Feryniec  tel. 6664416633 , od poniedziałku do piątku   w  godz. 800 – 1500      fax . (048) 6167310  .

IX.TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Ofertę stanowi druk ,,Formularz Ofertowy"  .

10.2. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

10.3. Podpis pod ofertą, umową, oświadczeniami, kserokopiami dokumentów

stwierdzających zgodność z oryginałem, winny złożyć osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy.

Ewentualne korekty lub zmiany oferty muszą być datowane i parafowane przez

osobę  podpisującą ofertę.

10.4. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

10.5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii opatrzonej klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez oferenta lub pełnomocnika.

10.6 Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta lub pełnomocnika kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

10.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

10.9. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez

Zamawiającego  (np. materiałów reklamowych informacyjnych) pożądane jest aby

stanowiły one odrębną  część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

10.11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

10.12.Koperty winny być adresowane na adres ZAMAWIAJĄCEGO

Wójt Gminy Rzeczniów   ,  27-353 Rzeczniów

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona następującym napisem:

„Przetarg  na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego 4x2 ”.

10.13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna winna posiadać

nazwę i  adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia

jej po terminie.

XI. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

11.1. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień dodatkowych .

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2009 r. do godz. 900 czasu

lokalnego.

12.2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczniowie , 27-353 Rzeczniów .

12.3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

12.4. Komisyjne otwarcie ofert 30 czerwca 2009 r. o godz. 9 15  w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

12.5. Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność niektórych lub wszystkich Oferentów lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.

12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust 3 ustawy).

12.7. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

12.8. Po otwarciu ofert informacje będą podane zgodnie z art. 86 ust 4.

12.9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faxem lub pismem.

12.10. Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Oferentem, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastosowaniem art. 87 ust 2 w tym zwłaszcza ceny.

12.11. Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.

12.12. Jeżeli którakolwiek oferta będzie odrzucona zgodnie z art. 89 ust 1 Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

12.13 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na piśmie lub faxem, wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Oferenta, którego ofertę wybrano oraz cenę.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

13.1. Cena ofertowa winna obejmować kwotę netto złotych   z doliczeniem obowiązującego podatku VAT.

13.2. Ceny należy podawać w polskich złotych i groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XlV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERY.

14.1. Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie

sprawdzenie, czy oferta spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień tym wymogom spowoduje uznanie oferty za nieważną i odrzucenie jej , po  uprzednim stosowaniu art.26  ust.3 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

14.2. Przyjęte oferty będą ocenianie na podstawie następujących kryteriów: cena – 100%.

14.3. Maksymalna liczba punktów , którą może otrzymać Wykonawca wynosi 100.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego.  :

C = cn/cb x 100

C - cena

Cn- cena najniższa rozpatrywanej oferty /brutto/

Cb – Cena badanej oferty  /brutto/

100  - wskaźnik

Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością

uzyskanych punktów.

Realizacja  zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska

najwyższą  ilość  punktów.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

15.1.  Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienie publicznego.

15.2. Zgodnie a art. 93 ust .3  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

16.1. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów pisemnie

16.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta pomiędzy

oferentem  a :

1) Ochotniczą Strażą Pożarną w Pawliczce

2) Gminą Rzeczniów

w terminie nie krótszym niż 7 dni od  dnia przekazania Zawiadomienia o wyborze

oferty, nie później jednak niż przed upływem  terminu związania oferta  chyba, że

zachodzą przesłanki zawarte w art.94 ust 1a.

16.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani  przed zawarciem umowy

przedłożyć  zamawiającemu dokument (umowę) określający podstawy i zasady

wspólnej realizacji zamówienia.  Dokument określający zasady współdziałania

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   musi

zostać zawarty na okres nie  krótszy  jak termin wykonania przedmiotu zamówienia

określonego w SIWZ.

16.4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego rozpatrywania.

XVII. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

17.1. Umowa zostanie zawarta pod rygorem nieważności z zachowaniem formy 	pisemnej z  zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego .

17.2. Zgodnie z zapisem art. 147 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest

zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę

stanowiącą  8 % ceny ofertowej brutto.

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Oferentom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienia publiczne przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

XIX.WARUNKI PLATNOŚCI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo płatności w terminie 1 miesiąca od daty złożenia faktur częściowych.

Załączniki:

- nr1-formularz ofertowy

- nr2-oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy Pzp

- nr3- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 24 Ustawy Pzp

- nr4- projekt umowy

- nr5-doświadczenie zawodowe

Sporządził:

Zatwierdził:

Rzeczniów,2009-06-22