PRZEDMIAR  ROBÓT

zadania ,, REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU PSP W GRABOWCU”.

| Lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. ¦ Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indyw. | demontaż i ponowny montaż drabinek na ścianach sali | m2 | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
| 2 | KNR-4-01 0428-01-04 | Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych 11,65x23,70 | m2 | 276,1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276,1 |
| 3 | KNR-W 2-02 1121-04 analogia | Ślepa podłoga z płyt OSB o gr.25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 11,65x23,70 | m2 | 276,1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276,1 |
| 4 | KNR-W 2-02 1123-02 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – wykładzina sportowa typu RESPONSE łącznie z liniami do boisk 11,65x23,70 | m2 | 276,1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276,1 |
| 5 | kalkulacja indyw. | Wykonanie doszczelnienia połączeń płyt dachowych dwuwarstwowych ,,ATLANTIS” na sali gimnastycznej | mb | 460,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 460,00 |
| 6 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 20,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 7 | KNR 4-01 1202-09 z.sz.2.2 9912-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – praca na wysokości 5-10 m (23,70+11,65+11,65)X 3,3 – (1,5X2,1)X2 | m2 | 148,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,80 |
| 8 | KNR 4-01 1204-08 z.sz.2.2 9912-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – praca na wysokości 5-10 m / 23,70x7,20-(2,60x4,30)x2 – (2,65x4,30)x6+23,70x8,40-(1,5x2,1)x2+(11,65x8)x2 | m2 | 459,09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459,09 |
| 9 | KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.2 9912-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ZMYWALNYMI starych tynków wewnętrznych ścian – praca na wysokości 5-10 m | m | 459,09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459,09 |
| 10 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drew. drzwiowych o pow. ponad 2 m2 (1,50x2,10)x3 | m2 | 9,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,45 |
| 11 | KNR –W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ( 1,50x2,10)x3 | m2 | 9,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,45 |
| 12 | NNRNKB 2-02 1136-01 z. VIII | Posadzki z paneli podłogowych 7,10x6,32 | m2 | 44,87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,87 |
| 13 | KNR 4-01 0601-03 | Wykonanie izolacji poziomej z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego 3,30x6,65+2,40x7,20 | m2 | 39,23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39,23 |
| 14 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 30x30 układanych na klej metodą zwyklą 3,30x6,65+2,40x7,20 | m2 | 39,23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39,23 |
| 15 | KNR 2-02 0806-01 | Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach (3,30+6,65)x2x2,5 + ( 2,40+7,20)x2x2,5 | m2 | 97,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97,75 |
| 16 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich ścian bez gruntowania (3,30+6,65)x2x2,5 + ( 2,40+7,20)x2x2,5+39,23 | m2 | 136,98 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 136,98 |
| 17 | kalkulacja indywid. | Wykonanie szczelnej studzienki do zbierania wody 0,60x0,70x1,00 | m3 | 0,42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,42 |