# PRZEDMIAR ROBÓT

wykonania nawierzchni drogi w miejscowości :

WÓLKA MODRZEWIOWA – ZAWAŁY

gm. Rzeczniów, pow. lipski, woj. mazowieckie

| Lp. | Podstawa kosztorysu | Wyszczególnienie robót, lokalizacja, obliczenia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | D-05.03.05/g KSNR-6 0308-01 0308-07 D-05.03.05/h KSNR-6 0309-02 0309-07 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanek min. bitumicznych otaczanych na gorąco na drogę o ruchu poniżej średniego. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych. Warstwa wiążąca z mieszanek min. bit. Asfaltowych standard III, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 1) na drodze 810,0x4,6+42,0x0,67x2+15,0x0,67x2x0,5+16,02x 2,5+15,0x2,5x0,5x2 2) na zjazdach 15,0+3,10x0,5x8,0+3x3-3,14x3x3:4+3,6x6,0+6x6- 3,14x6x6:4+3x3-3,14x3x3:4+3,6x6x6-3,14x6x6:4 Razem D-05.03.05/g Dodatek za dalszy 1 km przewozu masy ponad 5 km, tj. na dalsze 20 km (przedmiar i wykonanie jw.) Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki min. bit. otaczanej na gorąco na drogę o ruchu poniżej średniego Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Warstwa ścieralna z mieszanek min. bit. asfaltowych standard III, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (wykonanie w km 0+730-1+540) 1) na drodze 810,0x4,5+42,0x0,67x2+15,0x0,67x2x0,5+16,02x2,5 +15,0x2,5x0,5x2 2) na zjazdach 15,0+3,0x0,5x8,0+3x3-314x3x3:4+3,5x6,0+6x6- 3,14x6x6:4+3x3-3,14x3-3:4+3,5x6+6x6-3,14x6x6:4 Razem D-05.03.05/h Dodatek za dalszy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km tj. na dalsze 20 km (przedmiar i wykonanie j.w.) | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 3870,0 135,0 4005,0 4005,0 3790,0 134,0 3924,0 3924,0 |