# Załącznik nr 6 do SIWZ

# PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# Nazwa i adres Zamawiającego:

# WÓJT  GMINY  RZECZNIÓW.

Zadanie p.n.

Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowcu w ramach programu  „Radosna Szkoła”.

Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) :

CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

Zawartość opracowania:

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu znajdującego się przy ul.Wąchockiej 20 (działka nr 616). Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektu wykonawczego placu zabaw realizowanego jako tzw. „mały plac zabaw” o pow. ok 240 m², w ramach programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z Uchwałą nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.

- wykonanie robót budowlanych na podstawie zaprojektowanego placu zabaw.

- przygotowanie dokumentów typu: (inwentaryzacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp).

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Teren przeznaczony pod lokalizację placu zabaw jest częściowo ogrodzony ogrodzeniem trwałym. Projekt swoim zakresem powinien obejmować organizację placu zabaw na terenie o pow. ok. 240 m².

Powierzchnia szkolnego placu  zabaw składać się będzie z:

- strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o pow.- 150 m² - kolor pomarańczowy – paleta barw PANTONE: 152C: RAL:2011 Tieforange -  ułożona z kształtek, tworzących nieregularne układy powierzchni;

- strefy komunikacyjne (ścieżka) o nawierzchni typu tartan (lub inna nawierzchnia syntetyczna) o pow. 20 m² - kolor niebieski – paleta barw PANTONE:540C;RAL:5003 Saphirblau – ułożona w postaci wijącej się łagodnymi łukami ścieżki;

- Strefy zielonej pod trawniki i obsadzenie roślinnością średnią (krzewy) o powierzchni 70 m²- nawierzchnia trawiasta – odcienie koloru zielonego;

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

-Wykonać dokumentację techniczną w sposób pozwalający na zrealizowania zadania

inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego, a następnie

wykonać roboty budowlane placu zabaw

- Dostarczyć i zamontować urządzenia

- Wykonać i zainstalować na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin

określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz tablicę o treści „Szkolny plac

zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”.

1. 4 Aktualne uwarunkowania w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zarówno projekt jak i prace budowlane, będące przedmiotem zamówienia, muszą spełniać wymagania przepisów w tym:

-Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U.z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi

zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r  spawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r nr 202, poz. 2072)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r nr 229,

poz 275 z późniejszymi zmianami)

- Uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r w sprawie Rządowego programu

wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych

warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących

szkól muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła”

- Uchwały nr 216/2010 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie

Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i

ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła”

- Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r w sprawie form i zakresu finansowego

wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i

opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia –

„Radosna szkoła”

1.4.1.  Do zakresu  obowiązków Oferenta należy również wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej.

1.4.3. Oferent przedłoży Zamawiającemu:

- Projekt budowlany, wykonawczy				        - 4 egz.

- Przedmiar robót budowlanych wraz z kosztorysem szczegółowym   - 4 egz.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót		        - 4 egz.

Oferent opracuje projekt wykonawczy wraz z przedmiarem i specyfikacją w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format do wyboru: JPG,  PDF.

1.5 Cechy dotyczące rozwiązań technicznych

W ramach projektu zagospodarowania szkolnego placu zabaw przewiduje się możliwość zainstalowania urządzeń wyposażenia placu zabaw pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych zróżnicowanych ze względu na możliwości dzieci. Urządzenia powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji i być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, warunkami bezpieczeństwa oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom należy teren placu zabaw całkowicie wygrodzić (proponowane ogrodzenie panelowe) z wykorzystaniem ogrodzenia istniejącego z jednej strony.

Teren placu zabaw przedstawiony jest w załączniku mapowym. Realizacja placu zabaw - podczas                                                                                            bieżącej pracy szkoły.  Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z wykonanym projektem oraz  szczegółowym zakresem robót  zawartym w przedmiarze robót.

Jednym z warunków zgodności szkolnego placu zabaw z założeniami Programu „Radosna szkoła” jest amortyzowanie przez nawierzchnię placu upadku dziecka. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915) nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzuje upadek dziecka z wysokości do 1,50 m. Rozporządzenie nie reguluje szczegółowo kwestii wysokości urządzeń rekreacyjnych, zastrzega jednak, aby były zgodne z Polskimi Normami. Zapis dotyczący wysokości swobodnego upadku do 1,50 m jest podyktowany bezpieczeństwem dzieci.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapis ten wskazuje, że cała nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, nawet jeśli sprzęt rekreacyjny jest niższy niż 1,50 m. Natomiast pod urządzeniami o wysokości swobodnego upadku powyżej 1,50 m, zgodnie z Polskimi Normami, nawierzchnia amortyzująca upadek powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzenia.

W związku z powyższym, w ramach Programu „Radosna szkoła” dopuszczalne jest zainstalowanie na placu zabaw urządzenia o wysokości swobodnego upadku wyższej niż 1,50 m, pod warunkiem dostosowania pod urządzeniem nawierzchni amortyzującej upadek do wysokości urządzenia. Wymóg zastosowania nawierzchni amortyzującej upadek dziecka z wysokości do 1,50 m nie oznacza, że nie można zastosować nawierzchni amortyzującej upadek z wyższej wysokości.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się :

a- prace przygotowawcze i pomiarowe

b- roboty ziemne i budowlane ( korytowanie, podbudowy )

c- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

d- zagospodarowanie terenu zieleni ( nasadzenia, trawniki)

e- dostawę i montaż ogrodzenia panelowego  o wysokości 1,00 m, z bramką

o szerokości 2,0 m i wysokości 1,0 m

f- dostawę i montaż huśtawki  podwójnej

g- dostawę i montaż pomostu  wiszącego  z trapami

h- dostawę i montaż zestawu sprawnościowego

i- dostawę i montaż sześciokąta sprawnościowego

j- dostawę i montaż 2 szt. Ławek stałych z oparciem

k- dostawę i montaż kosza na smieci

l- dostawę i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem

Dopuszcza się częściową zamianę urządzeń placu zabaw na inne.

Urządzenia należy uzgadniać z Dyrektorem PSP w Grabowcu tel. 48 6167063

1.6 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły w rejonie prac.

Oferent będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-instalacyjnych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

Do odbioru końcowego Oferent przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot – minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

1.7 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.7.1 Informacje ogólne

Oferent jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 późn. zmian.) i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm obowiązujących przy w/wymienionej realizacji.

1.7.2 Informacje dodatkowe

Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone środki w budżecie na rok 2010 pod nazwą: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabowcu w ramach programu „Radosna Szkoła” .

Zatwierdzam: