PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY RZECZNIÓW

na lata 2009-2012

z perspektywą do roku 2016

###### RZECZNIÓW, luty 2009

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	6

1. 	CHARAKTERYSTYKA GMINY RZECZNIÓW	7

1.1. 	Położenie geograficzne	7

1.2.	Demografia	7

1.3.	Sytuacja gospodarcza	8

1.4.	Warunki glebowe mogące mieć wpływ na lokalizacje instalacji gospodarki odpadami	9

1.5.	Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa	10

2.	AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE RZECZNIÓW	13

2.A.	Rodzaje, ilości i źródła ich powstawania	14

2.1.	Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	14

2.1.1.	Odpady komunalne	14

2.1.1.1.	System zbierania i transportu odpadów	15

2.1.1.2.	Selektywna zbiórka odpadów	15

2.1.1.3.	Odpady budowlane	16

2.1.2.	Odpady opakowaniowe	16

2.1.3.	Komunalne osady ściekowe	17

2.1.4.	Odpady ulegające biodegradacji	17

2.1.5.	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnym	17

2.1.6.	Odpady wielkogabarytowe	18

2.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	18

2.3.	Odpady niebezpieczne	19

2.3.1.	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych	19

2.3.1.1.	Oleje odpadowe	19

2.3.1.2.	Baterie i akumulatory	20

2.3.1.3.	Środki ochrony roślin	20

2.3.1.4.	Odpady zawierające azbest	21

2.3.1.5.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	22

2.3.1.6.	Wycofane z eksploatacji pojazdy	23

2.3.1.7.	Odpady medyczne i weterynaryjne	23

2.3.1.8.	Inne odpady niebezpieczne	24

2.3.2.	Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebezpiecznych	24

2.4.	Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów	25

2.5.	Zestawienie i ocena istniejących programów zawierających  elementy gospodarki odpadami	25

2.6.	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami	25

3.	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	26

3.1.	Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	26

3.1.1.	Odpady komunalne	26

3.1.2.	Odpady opakowaniowe	28

3.1.3.	Komunalne osady ściekowe	29

3.1.4.	Odpady ulegające biodegradacji	30

3.1.5.	Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych	30

3.1.6.	Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne	32

3.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	32

4.	ZAŁOŻONE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	33

4.1.	Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015	35

4.2.	Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami na terenie gminy Rzeczniów w latach 2009-2012 oraz 2013 - 2016	37

4.3.	System gospodarki odpadami w gminie	38

5.	DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI                       W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI	44

5.1.	Odpady wytworzone w sektorze komunalnym	44

5.1.1.	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.	45

5.1.2.	Odpady komunalne zmieszane	46

5.1.3.	Odpady ulegające biodegradacji…………………………..........................46

5.1.4	Papier i tektura, tworzywa szyuczne, szkło i metal………………………….46

5.1.5	Odpady budowlano-remontowe …………………………………………….…..…….47

5.1.6      Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym..............47

5.1.7.     Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych……………………………….48

5.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	48

5.3.	Odpady niebezpieczne	48

5.3.1.	Oleje odpadowe	49

5.3.2.	Baterie i akumulatory	49

5.3.3.	Środki ochrony roślin	49

5.3.4.	Odpady zawierające azbest	50

5.3.5.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	50

5.3.6.	Wycofane z eksploatacji pojazdy i opony	51

5.3.7.	Odpady medyczne i weterynaryjne	51

5.3.8.     Zużyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne

(świetlówki) oraz dopady zawierające rtęć (np. termometry…........52

5.3.9.    Odpady zawierające PCB …………….……………………………………………………52

5.4.	Edukacja ekologiczna	52

6.	SPOSOBY FINANSOWANIA, W TYM INSTRUMENTY  FINANSOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW	53

6.1.	Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów i zadań strategicznych	53

6.2.	Zadania strategiczne na lata 2009-2016	53

7.	WNIOSKI I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PLANU  NA ŚRODOWISKO	56

8.	SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW	58

9.	STRESZCZENIE	60

SPIS TABEL	63

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w Planie Gospodarki Odpadami

- Cel w gospodarowaniu odpadami - to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć w gospodarowaniu odpadami.

- Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

- Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

- Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji.

- Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

- Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu opadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.

- Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

- PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową (w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

- Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, z wyłączeniem odpadów komunalnych.

- Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Strategia gospodarki odpadami - sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami.

- System gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie - rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

- Zadania - działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

# WPROWADZENIE

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzeczniów został sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 późn. zm.). Artykuły 14-16 w/w ustawy mówią o obowiązku wprowadzenia planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym w celu realizacji II Polityki Ekologicznej Państwa. Tworzenie tych dokumentów ma pomóc w uzyskaniu ogólnego poglądu na gospodarkę odpadami na danym terenie i wpłynąć na wskazanie najlepszego sposobu rozwiązania problemów z tym związanych oraz stworzenie w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzeczniów (PGO) został sporządzony jako integralna część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów, zgodnie z planami wyższego szczebla.

Plan ustala zadania dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy i umożliwia realizację celów II Polityki Ekologicznej Państwa. Obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Ponadto plan zawiera:

- charakterystykę gminy wraz z jej sytuacją demograficzną, społeczną                           i gospodarczą,

- analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami ze zidentyfikowanymi problemami w tym zakresie,

- cele w zakresie gospodarki odpadami,

- prognozę zmian i kierunki działań wpływające na poprawę gminnej gospodarki odpadami,

- instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów,

- proponuje system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów gospodarki odpadami.

Dokument ten określa również harmonogram podjętych działań, dotyczących poprawy gospodarowania odpadami na terenie gminy Rzeczniów. Realizacja zadań podzielona została na dwa okresy tj.:

- lata 2009- 2012 obejmują zadania krótkookresowe,

- lata 2013-2016 obejmują zadania długookresowe.

Przy realizacji Planu uwzględniono regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, których podstawy zawarte zostały w:

- Ustawie o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001r.

- Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008).

Dodatkowo problematyka ta regulowana jest przez następujące akty prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 66, poz. 620),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 46, poz. 333).

Przy opracowaniu dokumentu brano również pod uwagę Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą RM nr 219 z dnia 29 października 2002r., Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipskiego.

# 1. 	CHARAKTERYSTYKA GMINY RZECZNIÓW

1.1. 	Położenie geograficzne

Geograficznie obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek:

- 	część północno – wschodnia, po linię Pasztowa Wola – Grabowiec, znajduje się w obrębie Równiny Radomskiej należącej do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego,

-	część południowo – zachodnia, poniżej linii Pasztowa Wola – Grabowiec znajduje się w obrębie Przedgórza Iłżeckiego. W obrębie Przedgórza Iłżeckiego wyróżniają się Garby Szydłowieckie i Próg Środkowojurajski. Rzeźba terenu gminy jest dość silnie zróżnicowana.

W układzie podziału administracyjnego gmina Rzeczniów leży w południowo - wschodniej skrajnej części województwa mazowieckiego, w zachodniej części powiatu lipskiego i graniczy z następującymi gminami: Ciepielów, Iłża, Sienno oraz z gminą Brody w województwie Świętokrzyskim.

Przez środek gminy przepływa rzeka Krępianka – lewy dopływ Wisły, której źródła leżą w miejscowości Rzechów. Znaczną część terenu gminy pokrywają kompleksy leśne, na południu Puszczy Świętokrzyskiej, na północy Lasów Małomierzyckich, bogate w runo leśne oraz zwierzynę. Teren gminy nieskażony przemysłem, zalicza się do ekologicznie czystych.

Gmina Rzeczniów zajmuje powierzchnię 10369ha (104km2).

Obszar gminy Rzeczniów zamieszkuje 4816 mieszkańców.

Na terenie gminy znajdują się 24 jednostki pomocnicze - sołectwa: Ciecierówka, Dubrawa, Grabowiec, Grechów, Jelanka, Kotłowacz, Marianów, Michałów, Osinki, Pasztowa Wola, Pasztowa Wola – Kolonia, Pawliczka, Płósy, Podkońce, Rybiczyzna, Rzechów Kolonia, Rzeczniów, Rzeczniówek, Rzeczniów Kolonia, Stary Rzechów, Wincentów, Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa Kolonia, Zawały.

Dominującą jednostką osadniczą jest miejscowość Rzeczniów, która z uwagi na umiejscowienie najważniejszych instytucji administracyjnych, stanowi centrum gminy.

1.2.	Demografia

Gminę Rzeczniów (na dzień 31.12.2008r.) zamieszkuje 4816 osób, z czego kobiety stanowią 49,7% ogółu mieszkańców.

Tabela 1.	Liczba ludności gminy Rzeczniów.

| Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | 58 | 61 | 119 |
| 3 | 30 | 18 | 48 |
| 4-5 | 42 | 39 | 81 |
| 6 | 15 | 22 | 37 |
| 7 | 18 | 21 | 39 |
| 8-12 | 137 | 112 | 249 |
| 13-15 | 98 | 88 | 186 |
| 16-17 | 87 | 81 | 168 |
| 18 | 51 | 41 | 92 |
| 19-65 | 1578 |  | 1578 |
| 19-60 |  | 1282 | 1282 |
| >65 | 307 |  | 307 |
| >60 |  | 630 | 630 |
| Ogółem | 2421 | 2395 | 4816 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

Tabela 2.	Ludność gminy Rzeczniów na tle województwa oraz powiatu.

| Wyszczególnienie | Liczba ludności |
| --- | --- |
| województwo mazowieckie | 5.072.335 |
| powiat lipski | 37.962 |
| gmina Rzeczniów | 4816* |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rzeczniowie, GUS.

* Dane na dzień 31.12.2008r.

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 47 os./km² i jest wskaźnikiem niższym niż średnia gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim (145 osoby na 1 km²) czy powiecie lipskim (50 osób na 1 km²).

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się populacji gminy Rzeczniów na przestrzeni siedmiu lat tj. 2002-2008:

Tabela 3.	Ludność gminy Rzeczniów na przestrzeni lat 2002-2008.

| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 5090 | 5039 | 4986 | 4935 | 4905 | 4867 | 4816 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

* Dane na dzień 31.12.2008r.

Ludność gminy Rzeczniów na przestrzeni lat

* Dane na dzień 31.12.2008r.

Jak widać na powyższym wykresie liczba ludności gminy Rzeczniów na przestrzeni analizowanego okresu wykazywała tendencję malejącą.

1.3.	Sytuacja gospodarcza

Rolnictwo stanowi główne źródło utrzymania. Niestety coraz więcej osób rezygnuje z pracy w rolnictwie szukając zatrudnienia w innych sektorach gospodarki. W efekcie struktura podmiotowa gospodarki na obszarze gminy Rzeczniów rozwija się i podlega przemianom ekonomicznym. Powstaje coraz więcej nowych podmiotów gospodarczych.

Na terenie gminy funkcjonuje 235 podmiotów gospodarczych, z czego:

- 12 to podmioty z sektora publicznego,

- 223 to sektor prywatny (w tym 198 prowadzonych jest przez osoby fizyczne).

Największa ilość podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sekcji PKD zalicza się do sekcji:

handel i naprawy	71

rolnictwo i leśnictwo	45

działalność produkcyjna	35

budownictwo	24.

Na terenie gminy dominującą działalnością jest handel, który stanowi 30% ogółu podmiotów. Na drugim miejscu usytuowane jest rolnictwo – 19%. W dalszej kolejności znajdują się: działalność produkcyjna, usługowa oraz transport.

Na obszarze gminy nie istnieją firmy zajmujące się produkcją przemysłową.

Gmina Rzeczniów jest jedną z najmniejszych obszarowo gmin województwa mazowieckiego. Gmina jest terenem typowo rolniczym. Zlokalizowane na terenie gospodarstwa rolne są nastawione w większości na uprawę zbóż i roślin przemysłowych. Dominujący kierunek w produkcji zwierzęcej to: hodowla bydła, pomocniczy trzoda chlewna i hodowla drobiu.

W gminie Rzeczniów rolnictwem trudni się 1460 indywidualnych gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa, których powierzchnia nie przekracza 5ha stanowiąc ok. 50% ogólnej liczby gospodarstw indywidualnych

Tabela 4.	Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Rzeczniów.

| Powierzchnia | Liczba gospodarstw |
| --- | --- |
| od 1-5 ha | 700 |
| od 5 – 10 ha | 610 |
| od 10 – 15 ha | 120 |
| powyżej 15 ha | 30 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

1.4.	Warunki glebowe mogące mieć wpływ na lokalizacje instalacji gospodarki odpadami

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem klas bonitacyjnych. Gleby występujące na obszarze gminy Rzeczniów charakteryzują się średnią jakością. Przeważają gleby klasy IIIb, IVa i IVb, które łącznie stanowią aż 60,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Najmniejszy udział w gruntach ornych mają gleby klasy II (3,8%), VI (5,6%) i VIz (0,5%). Najlepsze gleby występują w środkowej części gminy.

Gleby należące do II i III klasy bonitacyjnej to gleby pyłowe, lessowe i gliniaste, są najlepszymi gruntami ornymi. Gleby klasy II mają gorsze stosunki wodne, ponieważ są mniej przepuszczalne i mniej przewiewne. Są one średniozwięzłe i zasobne                           w próchnicę. Natomiast klasę IV stanowią gleby średniej jakości. Plony na tych glebach  w znacznym stopniu zależą od opadów. Narażone są na erozję. Do klas V i VI zaliczane są grunty piaskowe, suche, płytkie i kamieniste, najmniej przydatne do uprawy roślin oraz mokre o stale za wysokim poziomie wód gruntowych. Uważa się, że grunty orne klasy VI kwalifikują się przede wszystkim do zalesienia, zaś grunty klasy V znajdujące się na pograniczu klasy VI powinny być zalesiane ze względu na małą produktywność i dużą podatność na degradację. Są to przede wszystkim bardzo mało żyzne i słabo urodzajne.

Wśród form użytkowania gruntów największą powierzchnię wśród użytków rolnych zajmują grunty orne, bo aż 89% ich całkowitej powierzchni. W pozostałej części użytków znajdują się łąki i pastwiska – 4,9%, nieużytki - 0,4% oraz lasy należące do osób fizycznych, które zajmują 5,7%. Natomiast same użytki rolne zajmują aż 83,9% całkowitej powierzchni gminy.

Pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych zachodzi pogorszenie właściwości użytkowych gleby, czyli ich degradacja. Głównymi przyczynami, które powodują obniżenie właściwości produkcyjnych gleb są: niewłaściwe użytkowanie rolnicze gleb, błędne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz oddziaływanie transportu i gospodarki komunalnej.

1.5.	Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo Wodne korzystanie z zasobów wodnych nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzania szkód.

W świetle integracji z Unią Europejską za priorytetowe można uznać następujące problemy gospodarki wodnej:

- ochrona wód przed zanieczyszczeniem,

- zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy,

- przywrócenie jakości ekologicznej wodom powierzchniowym,

- prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wody powierzchniowe

Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest rzeka Krępianka (lewobrzeżny dopływ rzeki Wisły). Rzeka Krępianka bierze początek w okolicach Rzechowa, długość od źródła do ujścia wynosi 32 km.

Powierzchnia dorzecza wynosi 240,6 km2.

W górnym odcinku występuje szereg drobnych cieków wodnych, które łączą się w Rzeczniowie, szerokość dna doliny waha się od 50 m w Jaworze Soleckim do 500m przy ujściu. W dnie doliny występują zespoły źródeł znajdujące się u podstawy lewego stoku w miejscowości Nowe Pole.

Wody podziemne

Wody podziemne rozumie się przez to wody występujące pod powierzchnią ziemi 
w wolnych przestrzeniach skał skorupy ziemskiej tworzące w zależności od głębokości występowania wody przypowierzchniowe oraz głębsze użytkowe poziomy wodonośne, są one zdecydowanie mniej narażone na zanieczyszczenia. Ogólnie można stwierdzić, że są one wysokiej jakości, wyróżniają się stabilnością składu chemicznego, temperatury (8oC) i zawartością substancji mineralnych podnoszących walory smakowe. Teren gminy położony jest w zasięgu 2 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP Nr 405 „Niecka Radomska” – kredowy poziom wodonośny i GZWP Nr 420 „Wierzbica–Ostrowiec” - jurajski poziom wodonośny.

Wody podziemne wymagają szczególnej ochrony jakości przede wszystkim z uwagi na fakt wykorzystywania ich na szeroką skalę jako podstawowe źródło dla celów zaopatrzenia ludności w wodę oraz jako uzupełnienie wykorzystywanych wód powierzchniowych o niższej jakości. Występujące sporadycznie problemy są związane jedynie z podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Zdecydowana większość wód podziemnych nadaje się do wykorzystania bezpośrednio lub po prostym uzdatnieniu.

Tabela 5. Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych na terenie powiatu lipskiego.

| Piętro wodonośne | Nazwa zbiornika | Numer zbiornika | Całkowita powierzchnia (km2) | Typ zbiornika | Średnia głębokość ujęć (m) | Szacunkowe zasoby dyspozycyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GZWP | ONO | OWO |  |  | tys. m3/d | l/s/km2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| kre-dowe | Niecka Radomska | 405 | 3 220 | 400 | 1 770 | szczel.-porowy | 200 | 350 | 3,65 |
| juraj- skie | Zbiornik Wierzbica-Ostrowiec | 420 | 617 | 175 |  | szczel.-krasowy | <100 | 130 | 2,44 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego.

Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina jest zaopatrywana w wodę z dwóch ujęć wód głębinowych znajdujących się w Wólce Modrzejowej i Rzeczniowie.

Wydajność ujęcia w Wólce Modrzejowej wynosi 250m3/dobę, natomiast ujęcia 
w Rzeczniowie kształtuje się na poziomie 700m3/dobę. W/w ujęcia pokrywają w pełni gminne zapotrzebowanie w wodę.

Powyższe studnie posiadają ważne pozwolenia wodno-prawne wydane przez Starostę Lipskiego (znak IOŚiR-6210/2/2003 z dnia 16.01.2003r. ważne do 31.12.2013r. dla ujęcia wody w Wólce Modrzejowej oraz znak IOŚiR-6210/26/06 z dnia 28.12.2006r., ważne do 31.12.2016r. dla studni w Rzeczniowie).

Tabela 6.	Wyniki badań fizyko-chemicznych dla ujęć wody na terenie gminy Rzeczniów.

|  |  |  | Miejsce pobrania próbki: | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Jednostka | Odbiorca prywatny - P. St. Lorek Wólka Modrzejowa | Hydrofornia – Wólka Modrzejowa | Wodociąg publiczny – Rzeczniów | Najwyższa wartość dopuszczalna1 |
| 1. | Mętność *A | NTU | 0,34 | 0,48 | 0,91 | 1 |
| 2. | Barwa | mg Pt/l | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3. | Zapach |  | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny |
| 4. | Odczyn *A | pH | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 6,5 – 9,5 |
| 5. | Chlorki *A | mg CI/l | --- | --- | --- | 250 |
| 6. | Żelazo *A | mg Fe/l | 0,033 | 0,088 | 0,114 | 0,200 |
| 7. | Twardość(CaCO3) *A | mg Ca(CO3)/l | --- | --- | --- | 60 – 500 |
| 8. | Amonowy jon (NH4+) *A | mg NH4+/l | 0,07 | 0,05 | 0,21 | 0,50 |
| 9. | Azotyny (NO2-) | mg NO2-/l | 0,020 | 0,016 | 0,153 | 0,50 |
| 10. | Azotany(NO3-) *A | mg NO3-/l | 13,61 | 13,09 | <0,40 | 50 |
| 11. | Mangan *A | mg Mn/l | 0,025 | 0,057±0,0102) | 0,022 | 0,050 |
| 12. | Utlenialność *A | mg O2/l | --- | --- | --- | 5 |
| 13. | Przewodność *A | µScm-1 | 591 | 286 | 674 | 2500 |
| 14. | Smak |  | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny |
| 15. | Chlor wolny | mg CI/l | --- | --- | --- | 0,3 |
| 16. | Fluorki | mg F/l | --- | --- | --- | 1,5 |
| 17. | Wapń | mg Ca/l | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Magnez | mg Mg/l | --- | --- | --- | 30 125 |

*A – badanie akredytowane przez PCA

Źródło: Wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lipsku.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, próbki wody pobrane do badań nie przekraczają najwyższych wartości dopuszczalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                  w Lipsku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych w Wólce Modrzejowej i Rzeczniowie.

Ze względu na niewielkie występowanie związków żelaza w ujęciu wody                            z wodociągu publicznego w Rzeczniowie przeprowadza się proste uzdatnienie wody metodą odżelaziania. W przypadku pozostałych ujęć nie stosuje się żadnych technologii uzdatniania wody, ponieważ wody w tych ujęciach nie są narażone na zanieczyszczenia.

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 88,3km, liczba przyłączy – 1170 sztuk. Wszystkie miejscowości w gminie są zwodociągowane.

Stan sieci wodociągowej jest w stanie dobrym. Zużycie wody w okresie letnim wynosi do 600m3/dobę, natomiast w okresie jesienno-zimowym waha się od 200 do 300m3/dobę.

Stopień wyposażenia gminy Rzeczniów w sieć kanalizacji sanitarnej jest obecnie bardzo niski. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 13,284 km i podłączonych jest 1366 osób, bez dostępu do kanalizacji pozostaje nadal 3500 osób tj. 72% mieszkańców.

Podstawowym obiektem istniejącego w gminie Rzeczniów systemu kanalizacji sanitarnej jest biologiczna, kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK PS 200 o pojemności 200 m3/dobę. Oczyszczalnia została wybudowana w 1994r. i wykorzystana obecnie jest w 50%. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Lipskiego Nr IOŚiR-6210/22/06 z dnia 28.12.2006r. ważne do 31.12.2016r.

W 2008 roku oczyszczalnia przyjęła 27.000m3 ścieków. Wytworzone osady ściekowe z oczyszczalni unieszkodliwiane są na poletku osadowym w gminie Sienno.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest bezpośrednio rzeka Krępianka, dopływ rzeki Wisły, przy obowiązku dotrzymania właściwych ładunków.

W strukturze ścieków po oczyszczeniu (wg danych GUS 2006) możemy wyróżnić następujące ładunki zanieczyszczeń:

- BZT5			- 250 kg/rok,

- ChZT			- 2515 kg/rok,

- zawiesina		- 707 kg/rok,

- azot ogólny		- 601 kg/rok,

- fosfor ogólny		- 90 kg/rok.

Na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki ze zbiorników bezodpływowych dowożone są do oczyszczalni indywidualnie przez rolników wozami asenizacyjnymi lub odbierane są przez Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej na zlecenie rolników. W gminie znajduje się ok. 605 szt. zbiorników bezodpływowych.

Tabela 7.	Ilość ścieków odprowadzanych do zlewni Krępianki z gminy Rzeczniów.

| Lp. | Zarządzający | Miejscowość | Rodzaj oczyszczalni | Projektowana przepustowość (m3/d) | Ilość ścieków oczyszczonych | Odbiornik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3/d | m3/r |  |
| 1 | Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie | Rzeczniów | biologiczna | 200,0 | 41,1 | 15,0 | kolektor Krępianka |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego.

Wyraźnie widać, że jednym z poważnych problemów gminy jest dysproporcja pomiędzy stopniem zwodociągowania, a stopniem jej wyposażenia w kanalizację sanitarną.

Potrzeba kompleksowych rozwiązań gospodarki ściekowej spowodowana jest głównie dwoma czynnikami:

- koniecznością zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarnych                         i utrzymania czystości środowiska,

- podnoszeniem standardu życia ludności wiejskiej i wyposażeniem mieszkań 
w niezbędne urządzenia sanitarne.

Przy ciągle wzrastającym zużyciu wody dostarczanej siecią wodociągów wiejskich, brak właściwych urządzeń do magazynowania i oczyszczania ścieków stanowi duże zagrożenie dla wód podziemnych, zwłaszcza dla płytko zalegających i często niedostatecznie izolowanych od powierzchni.

Najbliższe lata to okres, w którym samorząd planuje generalnie rozwiązać problem gospodarki ściekowej na terenie całej gminy, co doprowadzi do zrównoważenia efektu gospodarki wodno – ściekowej, a dodatkowo poprawi walory turystyczno – rekreacyjne gminy.

Na obszarze gminy nie ma żadnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego nieoczyszczone ścieki surowe, które nie trafiają do oczyszczalni, są odprowadzane bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych.

W przypadku nieopłacalności budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o zabudowie rozproszonej preferowana będzie budowa przydomowych bądź grupowych oczyszczalni ścieków.

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe odprowadzane są z powierzchni utwardzonych do gleby.                    W gminie nie ma urządzeń i systemów do podczyszczania tego rodzaju ścieków,                  jak również brak jest systemu kanalizacji deszczowej.

# 2.	AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE RZECZNIÓW

Szczegółowe zapisy dotyczące zadań gmin w zakresie gospodarowania odpadami zawarte są w ustawie: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku i przepisach wykonawczych.

Poniższe zadania gmina powinna realizować według Regulaminu utrzymania czystości i porządku, Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony środowiska przyjętych stosowną uchwałą Rady Gminy.

Do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności:

- Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub z innymi gminami:

  - instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - stacji zlewnych,

  - urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami,

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

W planie gospodarki odpadami dla gminy gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na trzy główne kategorie odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym,

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

2.A.	Rodzaje, ilości i źródła ich powstawania

2.1.	Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych (odpady domowe i podobne do domowych) takie jak: odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i inne), papier i tektura, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, szkło, metale, odpady mineralne, itp.

Dla kategorii odpadów komunalnych wydzielono następujące strumienie odpadów.

-	odpady komunalne,

-	odpady opakowaniowe,

-	komunalne osady ściekowe,

-	odpady ulegające biodegradacji,

-	odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

2.1.1.	Odpady komunalne

W skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia itp.

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy są: gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, szkolnictwie i inne.

Tabela 8.	Ilość zebranych odpadów w gminie Rzeczniów w 2008 roku.

|  | Ludność (2008) | Ilość zebranych odpadów (Mg/rok) | Ilość odpadów niesegregowanych (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzeczniów | 4816 | 396,88 | 368,05 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

Spośród 396,88Mg wytworzonych odpadów komunalnych w gminie, aż 92% nie podlega segregacji.

#### 2.1.1.1.	System zbierania i transportu odpadów

Według uzyskanych danych, zorganizowanym zbieraniem odpadów w gminie objęte są 1050 posesji (tj. gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, placówki handlowo usługowe).

Na terenie gminy Rzeczniów można wyróżnić dwa systemy zbierania odpadów:

zbiórka odpadów niesegregowanych

selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego

Obecnie systemy te obsługiwane są przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą                w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Gulińskiego 13A.

System wywozu odpadów niesegregowanych oparty jest na pojemnikach SM 120l           i polega na tym, że:

- Właściciele posesji (po podpisaniu indywidualnych umów) dzierżawią od firmy pojemniki na odpady.

- Wywóz odpadów następuje w systemie raz na 4 tygodnie wg „kalendarza wywozów” z zaznaczonymi terminami odbioru lub jeżeli tego wymaga sytuacja zabierane są częściej.

- Opłata za jednorazowy wywóz wynosi 12,73 zł za pojemnik 120 litrów.

- Za usługę mieszkańcy są obciążani jednym rachunkiem w ciągu roku z rozbitymi płatnościami na terminy kwartalne.

- Do obowiązków właścicieli posesji należy w wyznaczonym terminie wystawić pojemnik przed bramę posesji lub umożliwić do niego dojazd.

Aby umożliwić społeczeństwu segregację odpadów firma „REMONDIS" działając na podstawie Umowy Nr 41/03 z dnia 28.05.2003r. rozmieściła na terenie gminy pojemniki na surowce wtórne tj. butelki plastikowe PET i szkło. Na terenie gminy znajdują się           32 takie „gniazda", zlokalizowane w miejscach większych skupisk ludzi oraz w pobliżu obiektów infrastruktury. Surowce wtórne odbierane przez „REMONDIS" z pojemników rozstawionych na terenie gminy trafiają bezpośrednio na sortownię odpadów opakowaniowych, będącą własnością firmy, zlokalizowaną w Ostrowcu Św. przy ulicy Gulińskiego 13A.

Ponadto jednostki organizacyjne gminy wyposażone są w pojemniki o pojemności 1100l. Pojemniki te opróżniane są raz na 4 tygodnie.

W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów rolnicy zgłaszają się do Urzędu Gminy po dodatkowe worki na odpady. W gestii sołtysów jest zgłaszanie do Urzędu Gminy o napełnionych kontenerach.

#### 2.1.1.2.	Selektywna zbiórka odpadów

Od roku 2003 na terenie gminy wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów.  Przedmiotem zbiórki są odpady przeznaczone do recyklingu materiałowego.

Tabela 9.	Ilości zebranych i wysegregowanych odpadów w 2008 na terenie gminy Rzeczniów.

| Rodzaj odpadu | 2008 [Mg/rok] |
| --- | --- |
|  | zebrane | wysegregowane |
| szkło | 24,01 | 15,60 |
| plastik | 4,82 | 3,13 |
| Razem | 28,83 | 18,73 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

Z powyższej tabeli wynika, że ok. 65% masy odpadów opakowaniowych było wysegregowanych w systemie selektywnej zbiórki.

#### 2.1.1.3.	Odpady budowlane

Na terenie gminy brak jest budownictwa przemysłowego. Przeważa budownictwo indywidualne, w związku z tym odpady budowlane i remontowe wytwarzane                           w gospodarstwach domowych, jako odpady z remontów mieszkań, prowadzone są na małą skalę. Powstała ilość odpadów z rozbiórek remontów i budów wykorzystywana                   i zagospodarowywana jest na własny koszt i we własnym zakresie (przez indywidualnych inwestorów – wytwórców odpadów) lub składowana w kontenerach ustawionych                   w miejscu budowy, a następnie wykorzystywana jest do podbudowy dróg, drenaży czy nasypów drogowych. Odpady te powstające na terenie gminy nie stwarzają zagrożenia ani nie zanieczyszczają środowiska.

2.1.2.	Odpady opakowaniowe

Według ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami) - przez odpady opakowaniowe rozumie się wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rzeczniów zawiera również zasady i wytyczne zawarte w wojewódzkim (WPGO) i powiatowym (PPGO) planie dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenia ich deponowania na składowiskach. Głównym wytwórcą odpadów opakowaniowych jest sektor handlu i usług, jednak biorąc pod uwagę rolniczy charakter gminy do tej grupy należy zaliczyć gospodarstwa rolne, które często są wysoko produkcyjne.

Tabela 10.	Ilość jednostek handlowo-usługowych oraz gospodarstw rolnych w gminie Rzeczniów.

| Ilość |
| --- |
| Jednostek handlowo-usługowych | Gospodarstw rolnych |
| 45 | 1460 |

Źródło: Opracowanie własne

Zbiórka odpadów opakowaniowych powstałych na terenie gminy odbywa się następująco:

- odpady opakowaniowe są zbierane selektywnie przez mieszkańców gminy w systemie pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego oraz w systemie workowym.

Tabela 11.	Zestawienie szacunkowej masy zebranych odpadów opakowaniowych w gminie Rzeczniów w roku 2008.

| Lp. | Rodzaj opakowania | 2008 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,13 |
| 2 | Opakowania ze szkła | 15,60 |
|  | Razem | 18,73 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Rzeczniowie

2.1.3.	Komunalne osady ściekowe

Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków należą do grupy 19 i można do nich zaliczyć głównie:

- skratki,

- zawartość piaskowników,

- osady z oczyszczalni ścieków komunalnych,

- osady z oczyszczania ścieków komunalnych, ustabilizowane.

Powstałe osady ściekowe w oczyszczalni unieszkodliwiane są przez składowanie         na poletku osadowym w Siennie.

Na terenie gminy znajduje się jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych typu BIOBLOK 200, do której przyłączona jest sieć kanalizacyjna o długości 13,284km. Oczyszczalnia została wybudowana w 1994r. i wykorzystana obecnie jest w 50%. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Lipskiego Nr IOŚiR-6210/22/06 z dnia 28.12.2006r. ważne do 31.12.2016r.

Istniejąca kanalizacja sanitarna obejmuje mieszkańców z miejscowości: Rzeczniów, Rzeczniówek, Jelanka, Rzeczniów Kolonia. Wg danych uzyskanych z Urzędu Gminy w 2008 roku do oczyszczalni zostało przekazanych 27.000m3 ścieków.

Ścieki komunalne gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (szambach) dowożone są do oczyszczalni samochodami asenizacyjnymi indywidualnie przez rolników lub na zlecenie rolników odbierane są przez Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie.

2.1.4.	Odpady ulegające biodegradacji

W sektorze komunalnym i w gospodarstwach rolnych odpady ulegające biodegradacji stanowią przede wszystkim tzw. odpady kuchenne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), odpady zielone, papier i tektura oraz częściowo tekstylia. Aktualnie na terenie gminy odpady te nie są selektywnie zbierane. Zdecydowana większość z nich wykorzystywana jest przez mieszkańców we własnym zakresie dla celów rolniczych           po przetworzeniu na kompostownikach, jedynie około 0,5% gospodarstw domowych nieposiadających żadnych działek rolnych, gromadzi te odpady w pojemnikach skąd trafiają bezpośrednio na składowisko.

Według badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach                w małych miastach odpady biodegradowalne stanowią około 50% ogólnej masy wytwarzanych odpadów, natomiast na wsi wynosi on około 30%.

2.1.5.	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnym

Wśród odpadów niebezpiecznych dominują głównie: zużyte baterie i akumulatory ołowiane, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje, przeterminowane leki i chemikalia, środki ochrony roślin.

Na terenie gminy wprowadzony jest następujący system odbioru odpadów niebezpiecznych:

● zużyty sprzęt AGD i RTV:

-  odbierany raz w roku przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie (objazd terenu gminy raz w roku specjalistycznym sprzętem przystosowanym do obsługi w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych (posiadający ADR i HDS)

- ustawienie kontenera przystosowanego do zbiórki sprzętu RTV i AGD na wyznaczonym, dozorowanym placu, gdzie odpady mogą być donoszone i zostawione przez mieszkańców (bezpłatnie)

●  akumulatory:

- zbiórka raz w roku w/w sprzętem

- odbierane od użytkowników przez punkty sprzedaży przy zakupie nowego  oraz przez stacje paliw

● baterie:

- okresowe zbiórki w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkole) i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach i bezpłatny odbiór przez firmę obsługującą teren gminy

- gromadzenie w punktach sprzedaży detalicznej - po uzgodnieniu z władzami gminy sposobów przyjmowania i odbioru zużytych baterii

● opakowania po środkach ochrony roślin:

- objazd terenu gminy w/w sprzętem (2 razy w roku)

- zwrot opakowań po w/w środkach do p-ktu zakupu  (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, Poz. 638,z póź. zm.)

● zużyte opony

- okresowe zbiórki (1 raz w roku) i odbiór przez firmę obsługującą teren gminy                i transportowane do firm prowadzących unieszkodliwianie odpadów gumowych

Odbiorem odpadów niebezpiecznych z terenu gminy zajmuje się przedsiębiorstwo „Remondis” z Ostrowca Świętokrzyskiego, które posiada sprzęt specjalistyczny                   w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych. Pojazd ten przystosowany jest również do odbioru eternitu.

2.1.6.	Odpady wielkogabarytowe

Ustawa z dnia 25 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495) określa sposób zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustawa ta zobowiązuje użytkownika tego sprzętu w każdym gospodarstwie domowym do zwrotu zużytego sprzętu m.in. w punkcie zbierania prowadzonym przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub firmę obsługującą teren gminy. Powszechnym zjawiskiem stosowanym również na omawianym obszarze jest zbieranie tych odpadów (urządzeń) w formie „wystawki”. Mieszkańcy są informowani o dniach odbierania odpadów przez sołtysów.

2.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

W gminie Rzeczniów ze względu na jej rolniczy charakter właściwie występują tylko odpady komunalne.

Na terenie gminy jest zarejestrowanych 235 podmiotów gospodarczych, z czego najwięcej, bo 71 to placówki zajmujące się handlem i naprawami, druga grupę, w liczbie 45 stanowią podmioty z branży rolnej i leśnej, budownictwem zajmuje się 24 podmioty. Można wnioskować, że największy udział mają odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz uboju zwierząt (grupa 02). Są to głównie odpady z przetwórstwa mleka oraz odpady poubojowe. Znaczną część odpadów w grupie odpadów przemysłowych stanowią odpady z grupy 17. Są to materiały z rozbiórek i remontów takie jak odpady z betonu i gruz oraz złom stalowy i żeliwny itp.

Większość odpadów z sektora gospodarczego wytworzonych w gminie jest wykorzystana gospodarczo. Odpady z oczyszczalni oraz częściowo żużle i popioły wykorzystane zostały do utwardzenia terenu. Odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego przekazane indywidualnym odbiorcom do celów paszowych.

2.3.	Odpady niebezpieczne

Głównymi źródłami powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Rzeczniów są:

- stacje paliw płynnych – odpady z oczyszczania zbiorników i seperatora,

- używanie urządzeń typu: baterie, świetlówki, akumulatory, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.,

- odpady w postaci materiałów budowlanych i izolacyjnych zawierających azbest z rozbiórki lub remontów budynków,

- odpady medyczne i weterynaryjne.

Istotnym źródłem zagrożeń na terenie gminy, ze względu na możliwość wystąpienia katastrofy z udziałem cystern czy zbiorników przechowujących paliwa są występujące na terenie gminy 2 stacje paliw.

- Stacja paliw w Rzeczniowie – M. Buszkiewicz – paliwa płynne, propan-butan

- Zakład dystrybucji Gazu i Paliw Płynnych w Michałowie – St. Niewczas – propan-butan.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych poważnych awarii z udziałem w/w podmiotów mogących zagrozić środowisku czy życiu ludzi.

2.3.1.	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

#### 2.3.1.1.	Oleje odpadowe

Oleje odpadowe stanowią głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do zastosowania do celów, do których były pierwotnie przeznaczone.

Głównym źródłem powstawania tego typu odpadów są stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe oraz maszyny i urządzenia, w których występuje olej. W związku z brakiem danych trudno oszacować ilość powstających odpadów tego typu.

Do głównych i najbardziej pożądanych kierunków zagospodarowania olejów odpadowych należy regeneracja, ponadto oleje mogą zostać poddane spalaniu z odzyskiem energii. Regeneracja polega na usunięciu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w oleju i pozyskaniu z nich surowców petrochemicznych, które mogą być użyte do produkcji nowych olejów smarowych lub lekkich olejów opałowych

Odpadowe oleje w całości powinny być przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom specjalistycznym.

Firmą zajmującą się zbieraniem i transportem tych odpadów jest przedsiębiorstwo RanFlex z Kielc. Firma ta obsługuje cały Powiat Lipski.

#### 2.3.1.2.	Baterie i akumulatory

Na rynku polskim istnieją dwa typy baterii i akumulatorów: wielkogabarytowe i małogabarytowe. Wśród akumulatorów wielkogabarytowych wyróżnia się:

- akumulatory kwasowo-ołowiowe,

- akumulatory niklowo-kadmowe,

natomiast wśród małogabarytowych baterii:

-  baterie alkaliczne,

-  baterie manganowe,

-  baterie litowe,

- baterie srebrowe,

oraz wśród małogabarytowych akumulatorów:

- akumulatory niklowo-kadmowe,

- akumulatory wodorkowe,

- akumulatory litowe.

Akumulatory wielkogabarytowe kwasowo-ołowiowe pochodzą z różnego rodzaju środków transportu. Wielkogabarytowe akumulatory niklowo-kadmowe pochodzące z sektora gospodarczego charakteryzują się dłuższą żywotnością, a ponadto są wprowadzane na rynek w coraz mniejszych ilościach.

Baterie i akumulatory ołowiowe, bądź niklowo-kadmowe poddawane są całościowej utylizacji polegającej na odzyskaniu ołowiu, polipropylenu z obudowy i utylizacji elektrolitu.

Zgodnie z KPGO moce przerobowe istniejących w kraju zakładów przerobu akumulatorów w pełni zabezpieczają obecne i przyszłe potrzeby w tej dziedzinie gospodarki odpadami.

#### 2.3.1.3.	Środki ochrony roślin

W gminie nie ma zlokalizowanych mogilników z przeterminowanymi środkami ochrony roślin.

Problematyka środków ochrony roślin tzw. pestycydów na terenie gminy wynika z dystrybucji i stosowania tego rodzaju środków w rolnictwie.

Średnie zużycie środków ochrony roślin w roku wynosi ok. 0,62 kg na 1 ha gruntów ornych i sadów w przeliczeniu na czysty składnik (wg danych Agencji Rynku Rolnego). Oprócz środków stosowanych w rolnictwie, środki ochrony roślin są również wykorzystywane w leśnictwie, w celu ochrony lasów przed szkodnikami i chorobami. Są to głównie środki owadobójcze oraz grzybobójcze.

W chwili obecnej tylko niewielka ich część ulega przeterminowaniu, z uwagi na wysokie ceny tych środków. Powstają głównie odpady opakowaniowe po tych środkach, które zgodnie z przepisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, są odbierane za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt.

#### 2.3.1.4.	Odpady zawierające azbest

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe zastosowanie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko stosowane były jako pokrycia dachowe, a rury w niewielkich ilościach - do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe.

Dokładna procedura postępowania i obowiązki ciążące na gminie, właścicielach i zarządcach nieruchomości precyzuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r. Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo-azbestowych „Program usuwania…” zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032r.

Na terenie gminy Rzeczniów znajdują się liczne obiekty zawierające w swej konstrukcji azbest. Są to głównie materiały typu dachówka eternitowa, które służyły kiedyś jako pokrycia dachowe.

Skala problemu nie jest jednak znana, gdyż proces inwentaryzacji elementów zawierających azbest na terenie gminy jeszcze się nie rozpoczął. Jego ilości na terenie gminy będą możliwe do oszacowania w wyniku realizacji gminnego programu inwentaryzacji  wyrobów azbestowych (inwentaryzacja ilościowa i jakościowa). Gmina planuje rozpocząć i zakończyć tę inwestycję w 2009 roku.

Najwięcej materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Na podstawie szacunkowych danych stwierdzono, że ponad 65% budynków (mieszkalnych i gospodarczych) w zabudowie wiejskiej posiada dach cementowo-azbestowy.

W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest z budynków komunalnych i gospodarczych należy w bliższej i dalszej perspektywie liczyć się ze wzrostem ilości tego odpadu.

Wg danych z WPGO jedyne składowisko przyjmujące odpady zawierające azbest znajduje się w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat sierpecki). Trzeba jednak zaznaczyć, że na terenie składowiska dopuszczone jest jedynie czasowe magazynowanie odpadów zawierających azbest. W przyszłości natomiast odpady te będą mogły być prawdopodobnie także unieszkodliwiane

przez składowanie na przedmiotowej instalacji, bowiem opracowana została dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy i modernizacji o 2 kwatery do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Aktualnie dokumentacja ta została przedłożona właściwym organom celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Poniżej przedstawiono wykaz jednostek, posiadających stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami remontowymi zawierającymi azbest na terenie powiatu:

- P.P.H.U. GRAMA – P. Grabowski, Łańcut,

- Chempol Sp. z o. o. Dobrów Tuczępy,

- ALGADER HOFMAN Sp. J. –  Warszawa,

- Z-d Remontowo–Budowlany Stanisław Karolczak Łódź,

- CARO – Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu, Zamość,

- TERMOEXPORT Przed. Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych, Warszawa,

- P.P.H.U. GAJAWI –  Gabriel Rogut, Łódź,

- Zakład instalacji WOD–KAN DYGAS – sp. j., Ciepielów,

- P.P.H.U. ABBA – EKOMED sp. z o.o., Toruń,

- Jan Lorek Usługi Remontowo–Budowlane, Tczów,

- POLONICA Sp. z o.o., Kielce,

- BUHCK RECYCLING Sp. z o.o., Poznań,

- AWANT Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe, Warszawa,

- Jan Garlicki – Zakład Usług Produkcji i Handlu, Maków Mazowiecki.

#### 2.3.1.5.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

W ostatnim okresie wobec znaczącego postępu technicznego obserwuje się wyraźny wzrost produkcji oraz zapotrzebowania na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Związane jest to z częstą wymianą zużytych urządzeń na nowe, często na bardziej ergonomiczne i oszczędne. Generalnie odpady powstające z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, można podzielić na:

- radiowo-telewizyjne i komputerowe,

- gospodarstwa domowego,

- wyposażenia biur,

- laboratoryjne.

Źródłem powstawania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są instytucje użyteczności publicznej, zakłady oraz gospodarstwa domowe.

Na terenie gminy Rzeczniów w 2007 roku (do listopada) zebrano 18,8Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednostką przyjmującą sprzęt elektroniczny jest Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej (ZGUP). ZGUP zbiera z terenu gminy Rzeczniów zużyty sprzęt wg ustalonego harmonogramu (1 raz w roku), tj. w określonych terminach i dla określonych miejscowości. Natomiast wywozem i utylizacją odpadów niebezpiecznych z terenu gminy tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zajmuje się przedsiębiorstwo „REMONDIS” Spółka z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Działa ona na podstawie odrębnej umowy zawartej z Gminą Rzeczniów na świadczenie usług wywozu odpadów tego rodzaju. W/w sprzęt trafia do Zakładu Utylizacji Sprzętu RTV i AGD             w Łodzi.

Na podstawie badań przyjęto że 75% wszystkich zużytych  urządzeń stanowi sprzęt AGD, natomiast 25% urządzenia elektroniczne.

Znaczna część tych odpadów stanowi poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Do najbardziej szkodliwych substancji występujących w tych odpadach należą: metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć, chrom), związki chlorowcopochodne, arsen i azbest.

Poważnym zagrożeniem dla środowiska są również substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC), występujące głównie w urządzeniach chłodniczych.

#### 2.3.1.6.	Wycofane z eksploatacji pojazdy

Wyeksploatowane samochody trafiają do składnic złomu, gdzie są demontowane w celu odzysku poszczególnych substancji i materiałów. Na terenie powiatu lipskiego prowadzi działalność jedna jednostka, posiadająca upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Firma Usługowo-Handlowa Jan Śliwiak w miejscowości Wola Solecka. Na podstawie uzyskanych informacji wynika, że na terenie powiatu zamierzają w przyszłości prowadzić działalność inne stacje demontażu samochodów.

W wyniku demontażu w stacjach mogą powstawać następujące rodzaje odpadów: odpady niebezpieczne

| mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10 |
| --- | --- |
| syntetyczne oleje hydrauliczne | 13 01 11 |
| inne oleje hydrauliczne | 13 01 13 |
| mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05 |
| syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06 |
| inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08 |
| olej napędowy | 13 07 01 |
| benzyna | 13 07 02 |
| filtry olejowe | 16 01 07 |
| elementy wybuchowe (poduszki powietrzne) | 16 01 10 |
| okładziny hamulcowe zawierające azbest | 16 01 11 |
| płyny hamulcowe | 16 01 13 |
| płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 16 01 14 |
| baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 |
| selektywnie gromadzony elektrolity z baterii i akumulatorów | 16 06 06 |
| zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC,HFC (instalacje klimatyzacyjne) | 16 02 11 |

odpady inne niż niebezpieczne:

| zużyte opony | 16 01 03 |
| --- | --- |
| okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 16 01 12 |
| płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 16 01 15 |
| zbiorniki na gaz skroplony | 16 01 16 |
| metale żelazne | 16 01 17 |
| metale nieżelazne | 16 01 18 |
| tworzywa sztuczne | 16 01 19 |
| szkło | 16 01 20 |
| zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę | 16 08 01 |

#### 2.3.1.7.	Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych działających na terenie gminy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpady medyczne pochodzące z placówek medycznych odbierane są przez firmę „EKOLOG” z Sandomierza. („EKOLOG” Sandomierz Krzysztof Mędrykowski, 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 1/39. Firma ta posiada pozwolenie na odbiór, transport             i utylizację odpadów medycznych. Wg danych w roku 2007 w gminie wytworzono 0,36Mg odpadów medycznych (kod 180103)

Przeterminowane leki oraz medykamenty w aptekach, powstają w znikomych ilościach. Lekarstwa zamawiane są przez apteki w takich ilościach, która umożliwia bezpośrednią sprzedaż. W aptekach zastosowane są pojemniki na zużyte leki.

Generalnie odpady medyczne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dzieli się na 3 grupy:

- odpady bytowo-gospodarcze (zmiotki, szmaty, makulatura, resztki pokonsumpcyjne) niestanowiące zagrożenia,

- odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej zaliczane są: zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki poeparacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitala i oddziału  zakaźnego,

- odpady specjalne, do których zalicza się substancje radioaktywne, pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki itp.

Odpady z pierwszej grupy nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, natomiast odpady z trzeciej grupy wymagają oddzielnych technik unieszkodliwiania. Zasadniczym problemem są odpady drugiej grupy, które są gromadzone selektywnie, gdyż wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania.

Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania i leczenia zwierząt lub świadczenia usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001r., odpady te zostały zakwalifikowane do grupy 18 02 – Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.

Na terenie gminy znajdują się dwie prywatne lecznice weterynaryjne. Określenie dokładnej ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych jest obecnie niemożliwe. Odpady te nie są objęte żadnym rejestrem ani statystyką. Powstałe odpady w lecznicach dowożone są do SPZOZ w Lipsku ul. Śniadeckiego 2. Ewidencje wytwarzanych odpadów przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić na podstawie ustawy o odpadach.

Na terenie gminy nie ma wydzielonego miejsca na padłe zwierzęta. Transportem         i utylizacją padłych zwierząt zajmuje się firma P.P.P. „BACUTIL” Szpetko, Szpetko Sp. Jawna 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 18, Oddział w Zastawiu, 24-170 Kurów.

#### 2.3.1.8.	Inne odpady niebezpieczne

Jak wynika z analizy zebranych informacji oraz danych WIOŚ w Radomiu na terenie powiatu wytworzono niewielkie ilości odczynników fotograficznych, roztworów utrwalaczy i wywoływaczy zawierające w swoim składzie azotan srebra. Większymi wytwórcami tych odpadów są pracownie rentgenowskie Zakładów Opieki Zdrowotnej.

2.3.2.	Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z ustawą o odpadach, hierarchia postępowania z odpadami obejmuje w szczególności zasadę redukcji powstawania odpadów „u źródła”. Realizacja tej zasady uzależniona jest od specyfiki zakładu i prowadzonych procesów technologicznych. Minimalizacja ilości odpadów niebezpiecznych jest związana głównie z poprawą funkcjonowania sektora gospodarczego w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzanie w tym sektorze technologii „Czystszych Produkcji”.

Minimalizacja ilości powstawania odpadów może być realizowana poprzez modyfikację urządzeń, stosowanie najlepszych dostępnych technologii, optymalizacji praktyk w zakresie dostaw, magazynowania i transportu materiałów. Również wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych oraz ekologiczne projektowanie wyrobów jest jedną z form zapobiegania powstawania odpadów.

2.4.	Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów

Ustawa o odpadach nakłada na wytwórców i posiadaczy odpadów posiadanie stosownych zezwoleń i decyzji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

Organem właściwym do wydania tych decyzji jest Starosta lub Wojewoda. W ostatnich latach wydane przez Starostwo w Lipsku decyzje, świadczą o postępie i wzroście świadomości ekologicznej ze strony posiadaczy odpadów.

Istotnym i nierozwiązanym problemem są odpady zawierające azbest, głównie pokrycia dachowe. Ich posiadacze to głównie osoby fizyczne, które często w sposób niekontrolowany i bez ewidencji pozbywają się tych odpadów ze swoich zabudowań. Dokładna ewidencja oraz stworzenie możliwości wsparcia finansowego, przyczyni się do zgodnego z przepisami postępowania posiadaczy odpadów zawierających azbest.

W zakresie gospodarowania olejami przepracowanymi należy podkreślić, że obowiązki posiadaczy tych odpadów są realizowane prawidłowo. Przedsiębiorcy posiadający ten rodzaj odpadów realizują swoje obowiązki poprzez organizacje odzysku.

2.5.	Zestawienie i ocena istniejących programów zawierających 
elementy gospodarki odpadami

Podstawowymi programami (dokumentami), które zawierają zadania z zakresu gospodarki odpadami dla gminy Rzeczniów są:

- Plan Rozwoju Lokalnego,

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzeczniów.

Przykładowo spośród zadań zapisanych w w/w dokumentach przewidzianych do realizacji jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych i grupowych oczyszczalni ścieków, zmiana systemu ciepłowniczego z węglowo-koksowego na proekologiczny, objęcie zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy oraz selektywną zbiórką odpadów „u źródła”.

2.6.	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami

Przy opracowywaniu Planu wykorzystano wytyczne zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego i Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Lipskiego. Ze strumienia odpadów nie wyodrębnia się odpadów niebezpiecznych. Niestety, świadomość ekologiczna społeczności lokalnej jest zbyt mała. Ciągle spotykamy się z powszechnym zjawiskiem spalania czy też zakopywania odpadów, czego powodem są między innymi choroby cywilizacyjne czy też zanieczyszczenie wód. Poprzez ograniczone środki własne realizacja zadań w tym zakresie powinna opierać się o pozyskiwanie środków z zewnątrz. Dużym problemem jest mała konsekwencja w egzekwowaniu zasad korzystania ze środowiska i długotrwałe procedury odtworzenia naruszonego środowiska.

Na podstawie stanu aktualnego gospodarki odpadami, który jest opisany w poprzedniej części niżej przedstawiamy najistotniejsze problemy na terenie gminy:

- funkcjonujący system odpadami nie spełnia wymagań dotyczących maksymalizacji odzysku odpadów,

- brakuje zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów (nieuregulowana gospodarka odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi - nie wszyscy mieszkańcy posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów),

- brak poszanowania środowiska przez mieszkańców jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy nie sprzyja właściwej gospodarce odpadami,

- niska świadomość ekologiczna mieszkańców, mało wystarczalny system edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami,

- brak systemu segregacji odpadów w mieszkaniach,

- brak zachęt finansowych do segregacji odpadów.

# 3.	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

3.1.	Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

3.1.1.	Odpady komunalne

Przewidywane zmiany ilości odpadów dla powiatu lipskiego (w tym gminy Rzeczniów) opracowano na podstawie prognozy zmian wskaźników wytwarzania odpadów, przedstawionej w KPGO i WPGO. Zakładamy, że prognozowane zmiany wytwarzania odpadów przedstawione w tabeli poniżej przewidują, że przez najbliższe lata będzie dominowała postawa konsumpcyjna, która przyczyni się do niewielkiego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

Tabela 12.	Prognozowana masa poszczególnych strumieni odpadów komunalnych nagromadzonych przez mieszkańców gminy w latach 2009-2016 [Mg/rok]

| Lp | Rodzaj i strumień odpadów komunalnych | Lata |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 2 | Odpady zielone | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,27 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 8 | Tekstylia | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| 10 | Opakowania szklane | 15,6 | 15,8 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 |
| 11 | Metal | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| 12 | Opakowania stalowe | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 13 | Opakowania aluminiowe | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Opady mineralne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Drobna frakcja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
| 17 | Odpady budowlane | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| 19 | Suma odpadów | 59,17 | 60,20 | 62,50 | 63,70 | 65,30 | 67,50 | 69,10 | 71,50 |

Źródło: Dane opracowane przez UG w Rzeczniowie na podstawie danych wskaźnikowych WPGO lub PPGO Lipsko

Realizacja założonych zadań zostanie osiągnięta przez tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami i funkcjonowania w ich obrębie regionalnych zakładów unieszkodliwiania i/lub odzysku. Wyróżniono 6 obszarów predysponowanych do budowy regionalnych obszarów gospodarki odpadami komunalnymi, które powinny funkcjonować w 2015 roku: Obszar m. st. Warszawy, Obszar Ciechanowski, Obszar Ostrołęcki, Obszar Płocki, Obszar Radomski i Obszar Siedlecki.

W związku z przynależnością administracyjną do powiatu lipskiego Gmina Rzeczniów została przypisana do obszaru radomskiego.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiony Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych         w Radomiu - Wincentów zarządzany przez PPUH Radkom Sp. z o.o., ul. Witosa 76,           26-600 Radom, który to będzie obsługiwał powiat lipski, w tym gminę Rzeczniów.

Działanie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami, którego funkcję będzie pełnił ZUOK w Radomiu oparte będzie na procesie mechanicznej i biologicznej obróbki odpadów. Pozwoli on na właściwe działanie w odniesieniu do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, a także wytwarzania kompostu wysokiej jakości.

Ponadto w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstał Rotacyjny Magazyn Odpadów Niebezpiecznych      i innych niż Niebezpieczne.

Program funkcjonowania ZUOK obejmuje:

- Rejestrację i ważenie dostarczonych odpadów,

- Mechaniczne sortowanie „mokrych” odpadów zmieszanych,

- Sortowanie i rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych,

- Kompostowanie frakcji 20-100 mm z sortowania odpadów zmieszanych,

- Kompostowanie odpadów zielonych i bio-odpadów,

- Kruszenie i obróbka odpadów z rozbiórki,

- Obróbkę frakcji energetycznej (> 100 mm z sortowania „mokrych” odpadów zmieszanych, również niektóre pozostałości z przeróbki odpadów wielkogabarytowych i z rozbiórki),

- Końcowe składowanie drobnej frakcji nie podlegającej recyklingowi (drobna frakcja z sortowania „mokrych” odpadów zmieszanych oraz specyficznych pozostałości z obróbki odpadów).

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

- Rotacyjny Magazyn Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne

- Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)

Niesegregowane odpady, odbierane z gospodarstw domowych z terenu gminy Rzeczniów, będą przywożone do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Radomiu- Wincentowie, gdzie będą poddawane procesowi wtórnej segregacji. Odzyskane surowce wtórne będą konfekcjonowane i belowane w celu przekazania do ostatecznego odbioru. Pozostałe odpady wydzielone ze strumienia zmieszanych tj.:

- ulegające biodegradacji i zielone zostaną będą przeznaczone do kompostowania, frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu,

- odpady wyróżniające się kalorycznością będą gromadzone z przeznaczeniem          do wykorzystania jako RDF,

- pozostały odpady resztkowe będą ostatecznie trafiały do składowania,

- odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów zmieszanych w ciągu technologicznym będą czasowo magazynowane w Rotacyjnym Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe będą demontowane.

Ze względu na odległość powyżej 30km od gminy Rzeczniów do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Radomiu-Wincentowie wskazane jest utworzenie stacji przeładunkowej umożliwiającej ich cykliczny transport do RZGO na drodze dojazdowej do tego Zakładu.

Dlatego też zbierane na terenie gminy Rzeczniów odpady komunalne będą przekazywane do RZGO w Radomiu prawdopodobnie za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Iłży.

W gminie Rzeczniów nie planuje się budowy instalacji i obiektów do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obecnie kompleksowo odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się firma „REMONDIS” Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

3.1.2.	Odpady opakowaniowe

Należy się liczyć z tym, że rozwój przemysłu opakowaniowego i kierunki tego rozwoju, a co za tym idzie ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych, będzie zależeć od wielu czynników. Można do nich zaliczyć sytuację gospodarczą, ogólny wzrost spożycia, zmiany demograficzne, zmiany stylu i poziomu życia ludności, kondycję finansową mieszkańców, itp.

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie gminy Rzeczniów została przeprowadzona w oparciu o dane zebrane dla potrzeb opracowania planu oraz dane obliczone na podstawie wskaźników literaturowych i wskaźników zamieszczonych w PPGO. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13.	Prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gminie Rzeczniów w latach 2009 - 2016 [MG/rok]

| Lp. | Rodzaj opakowania | Masa odpadu opakowaniowego w 2009r. | Masa odpadu opakowaniowego w 2012r. | Masa odpadu opakowaniowego w 2016r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,13 | 3,38 | 3,68 |
| 3 | Opakowania ze szkła | 15,60 | 16,40 | 17,00 |
| 4 | Opakowania wielomateriałowe | 1,00 | 1,30 | 1,70 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 1,00 | 1,00 | 1,20 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Razem | 22,23 | 23,58 | 25,58 |

Wg danych w PGO dla powiatu lipskiego przewiduje się stały wzrost ilości masy wszystkich odpadów opakowaniowych w odniesieniu do lat wcześniejszych. W przypadku gminy Rzeczniów sytuacja będzie podobna, z wyjątkiem opakowań z aluminium, których wytworzenie pozostanie na tej samej wysokości. Najbardziej wzrośnie liczba opakowań wielomateriałowych, z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Wszystkie zakłady produkcyjne wprowadzające wraz ze swymi produktami opakowania na rynek, zobowiązane są do odzysku i recyklingu na odpowiednich poziomach, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872). Pozwoli to ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych unieszkodliwianych na składowiskach.

3.1.3.	Komunalne osady ściekowe

Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna oczyszczalni ścieków komunalnych typu BIOBLOK 200. Oczyszczalnia działa od 1994r.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje kilka miejscowości gminy. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 13,284km. Pozostałe ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone na tę oczyszczalnię ścieków.

Ścieki ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z obszaru gminy dowożone są do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi indywidualnie przez rolników lub odbierane są przez Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej na zlecenie rolników. Liczba tych zbiorników na terenie gminy wynosi ok. 605 szt.

Ze względu na niski stopień skanalizowania gminy planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej a także modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. W związku z tym wzrośnie ilość powstających odpadów z oczyszczania ścieków. Realizacja tych inwestycji będzie zależała od wielkości środków finansowych, jakie gmina będzie mogła wyasygnować na ten cel. Przewiduje się, że ilość osadów ściekowych wytworzonych w gminie będzie wykorzystywana przede wszystkim do celów rolniczych po uprzedniej obróbce nadającej osadom cechy produktu łatwego do zastosowania. Obecnie osady ściekowe unieszkodliwiane są na poletku osadowym w Siennie.

3.1.4.	Odpady ulegające biodegradacji

Biorąc pod uwagę wymagania Dyrektywy Rady 99/31/EC w art. 5 dotyczące wymagań w zakresie deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz wymagania określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

-	w 2010r. 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995r.,

-	w 2013r. 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995r.,

-	w 2020r. 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995r.

W gminie Rzeczniów przeważająca część odpadów biodegradowalnych powstaje w zabudowie wiejskiej i jednorodzinnej i będzie zagospodarowywana przez mieszkańców, we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

3.1.5.	Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych

Według PGO dla Powiatu Lipskiego ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie całego powiatu nie ulegnie drastycznym zmianom i utrzyma się na poziomie ok. 31,6 Mg odpadów rocznie.

Do najważniejszych grup odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych należą:

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady farb, tuszy, klejów i szczeliw,

- zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, termometry)

- przeterminowane leki,

- odpady olejów mineralnych i tłuszczy,

- przeterminowane środki ochrony roślin,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne,

- odpady drewna zawierające substancje niebezpieczne,

- zużyte urządzenia zawierające freony,

- odpady rozpuszczalników.

Wg wytycznych zawartych w KPGO dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zostały wyliczone ilości odpadów, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania.

Poziom ten wynosi:

- w roku 2010 - 50% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- w roku 2015 - 80% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Rzeczniów planowana zbiórka odpadów niebezpiecznych będzie realizowana poprzez bezpłatną zbiórkę (objazdy całego terenu gminy) specjalistycznym sprzętem przystosowanym do zbiórki odpadów niebezpiecznych. tzw. Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych objeżdżający teren gminy zgodnie                               z harmonogramem.

Planuje się zbiórkę następujących odpadów:

● zużyty sprzęt AGD i RTV:

- odbierany raz w roku o przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie (objazd terenu gminy raz w roku specjalistycznym sprzętem przystosowanym do obsługi w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych (posiadający ADR i HDS)

- ustawienie kontenera przystosowanego do zbiórki sprzętu RTV i AGD na      wyznaczonym, dozorowanym placu, gdzie odpady mogą być donoszone                  i zostawione przez mieszkańców (bezpłatnie)

- zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń oraz części zamiennych do tych urządzeń (komis)

●  akumulatory:

- zbiórka raz w roku specjalistycznym sprzętem przez firmę obsługującą teren gminy

- odbierane od użytkowników przez punkty sprzedaży przy zakupie nowego,  oraz przez stacje paliw

●  zużyte baterie:

- okresowe zbiórki w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkole) i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach i bezpłatny odbiór przez firmę obsługującą teren gminy,

- gromadzenie w punktach sprzedaży detalicznej - po uzgodnieniu z władzami gminy sposobów przyjmowania i odbioru zużytych baterii,

● opakowania po środkach ochrony roślin:

- okresowe zbiórki (2 razy w roku) i odbiór przez firmę obsługującą teren gminy,

- zwrot opakowań po w/w środkach do p-ktu zakupu  (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, Poz. 638,z póź. zm.)

● zużyte opony:

- okresowe zbiórki (1 raz w roku) i odbiór przez firmę obsługującą teren gminy

i transportowane do firm prowadzących unieszkodliwianie odpadów gumowych

- zużyte świetlówki oraz urządzenia zawierające rtęć (np. termometry) gromadzić do specjalnych pojemników a następnie odebrane przez firmę posiadającą stosowne zzwolenia.

Szczególnej uwagi wymaga postępowanie ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową. Wytyczne w tym zakresie regulują ustawy: o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) oraz ustawa o postępowaniu     z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1263,                   z późn. zm.).

Zgodnie z WPGO planuje się zbieranie odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych poprzez:

- 	selektywne zbieranie odpadów,

- 	bezpośrednie dostarczanie odpadów przez mieszkańców do oznakowanego kontenera na odpady niebezpieczne,  umieszczonym na dozorowanym placu ZGUP w Rzeczniowie

- 	zbieranie tych odpadów specjalistycznym samochodem,

- 	odbieranie zużytych urządzeń w punktach sprzedaży.

Dodatkowo wydzielanie tych odpadów z odpadów zmieszanych nastąpi w ciągu technologicznym RZGO w Radomiu, gdzie w przyszłości trafią odpady zebrane z terenu gminy.

3.1.6.	Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne

Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami należy usprawnić system zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów poubojowych oraz padłych zwierząt do standardów Unii Europejskiej. Ze względu na to, że Rzeczniów jest gminą typowo rolniczą i produkcja rolna skoncentrowana jest na rozwój produkcji zwierzęcej (również na potrzeby własne), co w konsekwencji może stanowić powstawanie większej ilości tego rodzaju odpadów. W gminie nie ma wydzielonego miejsca na padłe zwierzęta jak również nie planuje się budowy instalacji do unieszkodliwiania odpadów poubojowych. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności wytworzone na terenie gminy Rzeczniów odbierane są i utylizowane przez firmę P.P.P. „BACUTIL” Szpetko, Szpetko Sp. Jawna 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 18, Oddział w Zastawiu, 24-170 Kurów. Z w/w firmą Gmina podpisała umowę na odbiór i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych.

3.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług będzie wpływał na ilość i jakość odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym.

Możliwe zmiany wynikają ponadto z celów postawionych do osiągnięcia. Przede wszystkim należy wyróżnić:

- minimalizację i zapobieganie powstawaniu odpadów;

- zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów.

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy wzięto pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Ilość odpadów z sektora gospodarczego zależeć będzie od aspektów gospodarczych, demograficznych i społecznych.

Na podstawie analizy gospodarczej kraju można zakładać, że przyrost odpadów będzie wynosił około 3% rocznie. Jednocześnie wzrośnie procent zakładów, które wdrażać będą nowe technologie mało – i bezodpadowe. W perspektywie kilku, kilkunastu lat spowoduje to relatywny spadek ilości wytworzonych odpadów oraz zwiększenia stopnia odzysku u wytwórców odpadów.

Tabela 14.	Prognozowane ilości odpadów z sektora gospodarczego w gminie Rzeczniów (Mg/rok)

| Lata | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość odpadów | 70,00 | 72,10 | 74,26 | 76,48 | 78,77 | 81,13 | 83,56 | 86,07 | 88,65 |

Rzeczniów jest gminą typowo rolniczą. Działające na terenie gminy podmioty gospodarcze to w większości firmy handlowe czy usługowe. Dlatego można stwierdzić, że na tym terenie nie ma dużych czy nawet znaczących ilości odpadów z sektora gospodarczego. Większość zakładów usługowych wytwarza głównie odpady komunalne.

Kwestię odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora gospodarczego można zawęzić do odpadów zawierających azbest. Odpady te powstają w trakcie prac remontowo-budowlanych prowadzonych przez upoważnione firmy, obsługujące teren gminy.

# 4.	ZAŁOŻONE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy m.in.

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanego wywozu oraz uporządkowanie systemu zbierania i transportu odpadów,

- zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

- zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

- tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

- zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub z innymi gminami:

- stacji zlewnych,

- urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie Gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie Planu Gospodarki Odpadami, Programu Ochrony Środowiska oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Głównym celem systemu gospodarki odpadami w gminie jest uregulowanie gospodarki odpadami, a przez to osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ponadto zobowiązania dotyczące gospodarki odpadami ciążą też na wytwórcach odpadów, czyli na właścicielach nieruchomości. Zobowiązani są oni do:

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym

- zbieranie powstałych odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie.

- pozbywania się zebranych odpadów stałych i ciekłych z terenu gospodarstwa zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenia w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych na terenie gminy, poprzez okazanie umowy          i dowodów płacenia za takie usługi.

Rada Gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania tych usług.

Rada Gminy określa również w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane ze zbiórką, transportem, odzyskiem                       i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Stawki te są niższe jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów, gmina ma obowiązek zorganizować odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wójt wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat                   za odbieranie w/w odpadów, wysokość opłat, terminy uiszczania opłat oraz terminy                     i sposób udostępniania urządzeń i pojemników w celu ich opróżniania. Decyzja jest wydana na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia.

Rada Gminy może także w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym wcześniej referendum, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami.

Podmiot zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych powinien uzyskać stosowne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W w/w zezwoleniu należy określić sposób ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji na składowisku odpadów, udokumentować gotowość                      ich przyjęcia przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odzysku                                lub unieszkodliwiania. Podmiot taki ma także obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

W gospodarce odpadami obowiązuje zasada bliskości. Oznacza to, że odpady komunalne powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia. Odstępstwem od tej reguły (czyli poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu na terenie innego województwa, niż zostały wytworzone) może być tylko w przypadku kiedy odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na terenie tego samego województwa.

W oparciu o przedstawione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015,  cele i zadania dla gminy Rzeczniów w zakresie gospodarki odpadami zostały określone w horyzoncie krótko- i długookresowym.

4.1.	Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

Cele krótkookresowe 2007-2011

- wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym zbieraniem odpadów do końca 2007 roku

- wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców województwa systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do końca 2007 roku, w zakresie:

- odpadów zielonych z parków i ogrodów,

- papieru i tektury,

- odpadów opakowaniowych ze szkła,

- tworzyw sztucznych i metali,

- odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów),

- odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych

- doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45%,

odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%,

odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%.

- wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów komunalnych niesegregowanych i nieprzetworzonych

- zamknięcie do końca 2009r. wszystkich składowisk niespełniających standardów UE,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                    i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995)

- wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów

- wspieranie działań na rzecz zwiększenia odzysku energetycznego i materiałowego            i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów, poprzez budowę instalacji spełniających wymagania BAT w tym zwłaszcza budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w aglomeracji warszawskiej i radomskiej,

- kontynuacja porządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi                        w województwie, ze szczególnym wspieraniem zintegrowanych regionalnych systemów gospodarki obejmujących gminy województwa.

Cele długookresowe 2012-2015

kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego

doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,

- odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, odzysk 60%, recykling 55% - 80%.

wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

zmniejszenie ilości funkcjonujących składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa do 15 składowisk regionalnych, stanowiących część integralną systemu gospodarki odpadami

skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995)

wspieranie działań do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych)

wspieranie rozwoju i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów w aglomeracji warszawskiej oraz radomskiej i płockiej

wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Proponowany system gospodarowania odpadami komunalnymi w Województwie Mazowieckim oparty zostanie o program inwestycyjny zapewniający zmniejszenie strumienia odpadów komunalnych, niesegregowanych kierowanych na składowiska poprzez wdrożenie metod termicznego przekształcania odpadów. Metody mechaniczno-biologiczne stosowane będą w obszarach słabo zurbanizowanych, w których źródła wytwarzania odpadów komunalnych są silnie rozproszone.

Drugim elementem pozwalającym na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska będzie rozbudowa i wzmocnienie systemu zbierania selektywnego poprzez objęcie nim wszystkich gmin województwa, natomiast w miastach poprzez zwiększenie dostępności dla mieszkańców punktów zbierania odpadów o wartości surowcowej (papier, szkło tworzywa sztuczne, odpady zielone), wielkogabarytowych, budowlano-remontowych i niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki itd.) w tzw. PDGO (Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów), które powinny powstać w każdej gminie województwa.

Częścią integralną rozwoju zbierania selektywnego odpadów jest dostosowanie mocy przerobowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zbieranych selektywnie.

Realizacja założonych zadań zostanie osiągnięta przez tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami i funkcjonowania w ich obrębie regionalnych zakładów unieszkodliwiania i/lub odzysku. Wyróżniono 6 obszarów predysponowanych do budowy regionalnych obszarów gospodarki odpadami komunalnymi, które powinny funkcjonować w 2015 roku: Obszar m. st. Warszawy, Obszar Ciechanowski, Obszar Ostrołęcki, Obszar Płocki, Obszar Radomski i Obszar Siedlecki.

Zlokalizowane w obrębie obszarów gospodarowania odpadami, obiekty w zakresie odzysku/unieszkodliwiania utworzone zostaną na potrzeby danego regionu aczkolwiek, niektóre instalacje odzysku np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz składowiska odpadów obsługiwać mogą kilka regionów. Ponadto utworzone zostaną Regionalne Składowiska Odpadów, na których deponowane będą odpady powstające      w danych regionach (wykaz regionalnych składowisk znajduje się w WPGO tabela 7.1.2.5.2 Regionalne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych na terenie Województwa Mazowieckiego). Średnio na region przypadać będą 2-3 obiekty.        W „Planie Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim na lata 2004-2011”,           w wyniku przeprowadzonej analizy, jak i deklaracji ze strony gmin i zarządzających składowiskami wyznaczono 15 obiektów, które będą spełniać funkcje Regionalnych Składowisk Odpadów na terenie województwa.

4.2.	Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami na terenie gminy Rzeczniów w latach 2009-2012 oraz 2013 - 2016

Cele i zadania przedstawione w Wojewódzki Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, a także zapisy wynikające z uregulowań prawnych, w zakresie odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Rzeczniów, zostały określone szczegółowe cele do osiągnięcia w horyzoncie krótkookresowym na lata 2009 – 2012 oraz długookresowym na lata 2013-2016.

CEL STRATEGICZNY:

POPRAWA STANU CZYSTOŚCI TERENÓW I ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU POWIERZCHNI ZIEMI POPRZEZ RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Cele krótkookresowe 2009-2012

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów w roku 2009 (100% mieszkańców)

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania odpadów,  w zakresie:

-    papieru i tektury

- odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych i metali

- odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużyte baterie i akumulatory, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów)

- odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych

- wprowadzenie i doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia do 2011 roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45%

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling nie mniej niż 55% i nie więcej niż 80%,

- wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji                        i kompostowanie odpadów we własnym zakresie,

- działania na rzecz edukacji ekologicznej społeczności lokalnej – prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi – działanie ciągłe,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                      i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- eliminacja praktyk nielegalnego składowania odpadów,

- likwidacja źródeł zanieczyszczenia powierzchni ziemi poprzez:

- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów

- stosowanie środków technicznych zmniejszających ilość emitowanych ilość emitowanych zanieczyszczeń

- zwiększenie odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów, poprzez wdrażanie nowych technologii spełniających wymagania BAT

- współpraca na rzecz usuwania odpadów zawierających azbest:

- inwentaryzacja elementów i odpadów azbestowych,

- kompleksowe usługi firm specjalistycznych

- składowanie na składowisku uprawnionym do tego rodzaju składowania odpadów,

- kontynuacja organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych, poprzez donoszenie ich przez mieszkańców i deponowanie w oznakowanym kontenerze oraz objazdy terenu gminy specjalistycznym sprzętem

Cele długookresowe 2013-2016

- kontynuacja celów krótkookresowych - dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne (kompostowanie, pasza dla zwierząt), odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, odpady niebezpieczne)

- kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Rzeczniów

- doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia do 2015 roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,

- odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, odzysk 60%, recykling nie mniej niż 55% i nie więcej niż 80%,

- skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                    i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów eliminujących deponowanie na składowiskach odpadów nieprzetworzonych,

- kontynuacja systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”

- stały nadzór nad systemami inwentaryzacyjnymi usuwania odpadów zawierających azbest

4.3.	System gospodarki odpadami w gminie

Ogólny system gospodarki odpadami w gminie zakłada:

1)	selektywne zbieranie odpadów:

-	w sektorze komunalnym: komunalne ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, tekstylia, metale, wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne,

- 	w sektorze gospodarczym,

- 	niebezpiecznych, w szczególności: baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, odpady pochodzące ze stosowania środków ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki,

- inwentaryzację i likwidację „dzikich składowisk” oraz przeprowadzenie oczyszczenia tych terenów,

- wprowadzanie zasad „Czystszych Produkcji”,

- przeprowadzenie inwentaryzacji, zbieranie oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, w tym: odbiór odpadów azbestowych przez firmy specjalistyczne i składowanie na składowisku (na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące odpady zawierające azbest                             w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat sierpecki).

Sektor komunalny

W celu realizacji Planu gospodarki odpadami na terenie gminy jednym z podstawowych warunków jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy.

Po przeanalizowaniu prowadzonych obecnie systemów zbiórki odpadów na terenie gminy, proponuje się objęcie systematyczną zbiórką odpadów i kontrolą wszystkie gospodarstwa domowe pod względem częstotliwości przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych.

Na terenie gminy proponuje się doskonalenie indywidualnej zbiórki kontenerowej dla wszystkich gospodarstw oraz budynków użyteczności publicznej, szkół. Jest to najbardziej efektywna zbiórka, która eliminuje przyczyny powstawania „dzikich” wysypisk. Zbiórka odpadów zmieszanych powinna odbywać się w systemie workowym lub pojemnikowym na podstawie umów zawartych przez właścicieli nieruchomości                         z podmiotami posiadającymi pozwolenia na odbiór odpadów. Z gospodarstw indywidualnych odbiór odpadów powinien odbywać się raz w miesiącu.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie opierać się powinien na doskonaleniu tej formy zbierania odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i odpadów niebezpiecznych, redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiorców wyselekcjonowanych odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła”

W gminie Rzeczniów, należy wprowadzić i doskonalić system selektywnego zbierania odpadów „u źródła”. Polega on na segregacji odpadów do pojemników lub worków w obrębie posesji, w miejscu powstawania. Taki rodzaj zbierania selektywnego zapewnia pozyskiwanie jednorodnych surowców.

W gospodarstwach indywidualnych istnieje możliwość postawienia nawet kilku worków lub pojemników na różnego rodzaju odpady i stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Każde gospodarstwo powinno dostać nieodpłatnie oznaczone worki lub wydzierżawione pojemniki, a odbiór powinien odbywać się według opracowanego harmonogramu, najlepiej każdy rodzaj odpadu osobno. Odpady powinny być odbierane minimum raz na miesiąc lub na zgłoszenie sołtysów.

Odpady segregowane w ten sposób powinny być odbierane od mieszkańców bezpłatnie. Jest to motywacją dla mieszkańców gminy do włączenia się do systemu i aktywnego w nim udziału. Wzrost poziomu zbiórki surowców wtórnych selektywnie zbieranych na terenie gminy, pozwala na osiągnięcie oszczędności i dodatkowych wpływów, mogących zmniejszyć ogólne koszty gospodarki odpadami na terenie gminy. Obecnie wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów należy kontynuować, aby docelowo w 2009 roku mieszkańcy wydzielali następujące frakcje odpadów:

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- biodegradowalne,

- papier i tektura.

Punkty selektywnego zbierania odpadów

System selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Rzeczniów został rozwiązany poprzez utworzenie „gniazd” do selektywnej zbiórki, wyposażonych                  w specjalne, oznakowane pojemniki na poszczególne grupy odpadów, umieszczone                   w centrum każdego sołectwa oraz dodatkowo w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców. Dla potrzeb gminy Rzeczniów (24 sołectwa) utworzono 32 takie „gniazda”.

Gniazda odpadów powinny przyjmować te same rodzaje odpadów, co system workowy selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

Aby selektywna zbiórka odpadów była skuteczna, należy pojemniki ustawić tak, żeby nie były oddalone od miejsc intensywnie zamieszkałych nie więcej jak 100-150m.       W zależności od liczby ludności obsługiwanej przez jeden punkt zbierania, powinno się dobierać wielkość pojemników oraz intensywność wywożenia tak, aby pojemniki nigdy nie były przepełniane.

W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów proponuje się wprowadzenie zbiórki w szkołach podstawowych i gimnazjum. W szkołach tych może być zbierana makulatura i puszki aluminiowe. Akcje te muszą być wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość surowców wtórnych. W szkołach można propagować zbiórkę baterii małogabarytowych.

Oprócz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wprowadzić system zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych oraz niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców gminy (np. przeterminowane leki poprzez ustawienie w aptece lub ośrodkach zdrowia specjalnych pojemników).

Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych od mieszkańców nie prowadzących działalności gospodarczej powinno być bezpłatne. Koszty może ponieść gmina. Wtedy mieszkańcy gminy chętniej przystąpią do takiego systemu.

Odpady wielkogabarytowe zbierane na terenie gminy powinny zostać przekazane        do miejsca gdzie nastąpi ich „rozłożenie” i poszczególne elementy zostaną przekazane      do odzysku lub recyklingu.

Proponuje się następujące rozwiązania:

      - okresowy odbiór bezpośrednio odpadów od ich posiadaczy, można zastosować zbiórkę w sposób akcyjny tzw. „wystawki”, które to odpady będą odbierane przez firmę obsługującą gminę

      - dostarczanie tego typu odpadów do zakładu przetwarzania odpadów przez właścicieli własnym transportem,

      - dostarczenie i zostawienie odpadów osobiście przez mieszkańców do miejsca na którym znajduje się kontener przystosowany do zbiórki sprzętu RTV i AGD,          tj. teren ZGUP w Rzeczniowie

      - na terenach zabudowy jednorodzinnej odbiór sprzed posesji wg harmonogramu odbioru bezpośrednio od ich właścicieli

      - zgłoszenie przy zbiórce odpadów komunalnych zapotrzebowania na taką usługę,

      - objęcie tym systemem przedsiębiorców z terenu gminy.

Odpady budowlane

Odpady budowlane pochodzą głównie z remontów i prac rozbiórkowych. Zbieraniem i transportem (w miejscach ich powstawania) zajmować się będą:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe,

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów.

Zaleca się, aby już na terenie budowy magazynować je w wyznaczonych miejscach (kontenerach). Pozwoli to na selektywne wywożenie. Osoby prywatne mogą zgłosić zapotrzebowanie na kontener sołtysowi na terenie wiejskim lub bezpośrednio w firmach zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych lub zbieraniem i transportem odpadów.

Przy planowaniu nowych inwestycji budowlanych należy określić miejsce przeznaczenia ziemi z wykopów oraz warstwy urodzajnej. Tego typu urobek, pod warunkiem, iż nie zawiera substancji niebezpiecznych, mógłby być wykorzystywany do kształtowania powierzchni ziemi w granicach terenu, lub też poza jej granicą ze wskazaniem miejsca zastosowania.

Specjalnym typem odpadów budowlanych wytwarzanych u mieszkańców są odpady zawierające azbest. Zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, w związku z tym wymagają specjalnego systemu zbierania i wywozu (także demontażu). Ponieważ odpady te wytwarzane są podczas remontu, rozbiórek co może prowadzić wyłącznie specjalistyczna firma posiadająca stosowne zezwolenia. Musi ona je usunąć we własnym zakresie, zgodnie z posiadaną w tym zakresie decyzją Starosty Lipskiego.

Odpady budowlano-remontowe zbierane na terenie gminy powinny zostać poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z ich właściwościami. W związku z tym powinny być przekazywane podmiotom gospodarczym zajmującym się odzyskiem, recyklingiem lub unieszkodliwianiem takich odpadów.

Nie przewiduje się punktu magazynowania tego typu odpadów na terenie gminy Rzeczniów.

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Jest to specyficzny rodzaj odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a co się z tym wiąże rodzaj odpadu wymagający specjalnego traktowania.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych jest obowiązkiem gminy. Do grupy tego rodzaju odpadów można zaliczyć (odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest oraz pestycydy i ich opakowania, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, specyficzne odpady medyczne. W strumieniu odpadów komunalnych pojawiają się także: rozpuszczalniki i detergenty oraz ich opakowania,       a także opakowania po farbach, lakierach i środkach impregnacyjnych, itp.

Zgodnie z zapisem zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat  2012-2015, zakłada się funkcjonowanie Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) na poziomie gmin. Obiekt ten winien być zamknięty, dozorowany, do którego mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz        w małych ilościach. Dotyczy to odpadów wielkogabarytowych, złomu i metali, odpadów budowlano-remontowych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych, zużytych opon, szkła, tworzyw, papieru.

Gmina Rzeczniów w zakresie wywozu odpadów kompleksowo obsługiwana jest przez przedsiębiorstwo „REMONDIS” Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem przystosowanym do obsługi w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych (posiadający ADR i HDS) jak również przystosowanym do odbioru eternitu. Odpady niebezpieczne typu sprzęt RTV i AGD będą także składowane w odpowiednim kontenerze do zbiórki odpadów na wyznaczonym, ogrodzonym, utwardzonym i dozorowanym placu (teren ZGUP w Rzeczniowie), gdzie mogą być donoszone i zostawione przez mieszkańców (bezpłatnie).

Spośród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych znajdują się również przeterminowane leki, których zbiórka winna być ustalona w wytypowanych miejscach z ustawionymi do tego rodzaju odpadów specjalistycznymi pojemnikami np. w ośrodkach zdrowia, aptekach.

Koszty transportu unieszkodliwiania odpadów, zebranych od mieszkańców i ze szkół, mogą być pokrywane z funduszy gminnych w oparciu o stosowne postępowanie przetargowe. Przedsiębiorstwa za usługę odbioru odpadów powinny płacić z własnych środków dla wybranego przez siebie zleceniobiorcy. Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów niebezpiecznych w sieciach zorganizowanych przez producentów i organizacje odzysku.

Należy również przeprowadzić akcję informacyjną dla mieszkańców Gminy o tym, że system taki jest niezbędny oraz, że odpady takie jak:

- opakowania po substancjach niebezpiecznych,

- substancje trujące przeterminowane lub nie nadające się do dalszego użytku, można zwracać sprzedawcy lub importerowi.

Odpady ulegające biodegradacji

Z uwagi na rolniczy charakter gminy preferowanym kierunkiem zagospodarowania odpadów organicznych będzie indywidualne kompostowanie odpadów. Polega ono na kompostowaniu tego typu odpadów w przydomowych specjalnych pojemnikach (kompostownikach). Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama takich pojemników.

Należy brać również pod uwagę fakt, że część odpadów organicznych wytworzonych na terenie gminy Rzeczniów, jest wykorzystywana bezpośrednio w gospodarstwach domowych.

Zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji bezpośrednio z gospodarstw można realizować, wykorzystując do gromadzenia tej frakcji: pojemniki na biomasę, worki papierowe, czy worki z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

Kompostowanie jest to metoda oparta na naturalnych procesach biochemicznych, które zachodzą w glebie. W efekcie procesu kompostowania otrzymuje się materiał stanowiący cenny nawóz. Kompostowanie jest najbardziej ekologiczną metodą zagospodarowania odpadów stałych, ulegających biodegradacji, gdyż eliminuje niekorzystne skutki, jakie mają miejsce w technologii unieszkodliwiania odpadów na składowiskach, a także w technologii spalania. Warunkiem prawidłowego procesu kompostowania i uzyskania kompostu o dobrych walorach użytkowych, jest wstępna segregacja odpadów.

Do kompostowania nadają się odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, odpady zielone oraz odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty spożywcze przetworzone.

Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami ulegającymi biodegradacji, których nie powinno się składować na składowiskach lecz wykorzystywać rolniczo. Takie wykorzystanie osadów ściekowych jest możliwe, jeśli będą spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01.08.2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134 poz. 1140 z późn.zm.) i innych obowiązujących przepisach.

W celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi oraz zwiększenia stopnia ich wykorzystania i unieszkodliwiania proponuje się:

- 	wykorzystanie do celów rolniczych,

-	wykorzystanie do: niwelacji wykopów, nasypów, rekultywacji terenów,

-	wykorzystanie do wytwarzania kompostu wspólnie z innymi odpadami organicznymi, jak kora, trociny, zrębki, co podniesie wartość użytkową kompostu,

-	przekazanie do instalacji suszenia i granulacji poza terenem gminy.

W przyszłości można spodziewać się wzrostu ilości powstających osadów ściekowych (w przeliczeniu na suchą masę) w miarę rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.

Zgodnie z WPGO[2007] należy dążyć do:

- sukcesywnego wykorzystania osadów ściekowych nagromadzonych na terenie oczyszczalni do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych ścieków w roku 2011

-   całkowitego ograniczenia osadów ściekowych do roku 2015.

Sektor gospodarczy

Przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami będą realizowane przez przedsiębiorców i obejmą zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne. W gminie nie ma zlokalizowanych firm typowo przemysłowych, w związku z tym nie są wytwarzane odpady przemysłowe.

Dla potrzeb opracowania warto uwzględnić główne założenia dot. gospodarki odpadami przemysłowymi przyjętymi w PPGO. Działania te dotyczą:

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”,

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych oraz nagromadzonych na składowiskach lub magazynowanych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia,

- termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego,

- produkcja paliw alternatywnych (wspólnie z odpadami z sektora komunalnego),

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie z odpadami z sektora komunalnego).

Ustalenie kierunku odzysku poszczególnych grup odpadów z sektora gospodarczego należy do przedsiębiorców.

# 5.	DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI 
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Do najważniejszych zasad w sprawie postępowania z odpadami należy zapobieganie i minimalizowanie powstawania odpadów, zapewnienie odzysku i unieszkodliwienia odpadów oraz zapewnienie bezpiecznego składowania tych odpadów, których nie da się poddać systemowi odzysku lub unieszkodliwienia w inny sposób.

Polityka odpadowa Unii Europejskiej za priorytet uznała przeciwdziałanie i minimalizację powstawania odpadu. W celu zachęty do redukowania ilości produkowanych odpadów można zastosować wiele różnych metod. Obejmują one między innymi:

- edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa                              do ograniczania wytwarzanych odpadów,

- propagowanie kompostowania przydomowych frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz ich wykorzystanie bezpośrednio w gospodarstwach domowych,

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców                              do ograniczania ilości odpadów.

Rozpatrywane rozwiązania techniczno-organizacyjne, dotyczące gospodarki odpadami               na terenie gminy Rzeczniów, powinny służyć ograniczeniu uciążliwości odpadów                     dla środowiska, poprawie wyglądu oraz estetyki gminy.

Strategiczne działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, zgodne są z działaniami zawartymi w PPGO dla Powiatu Lipskiego i dotyczą:

- wdrożenia efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, któremu podlegać będą makulatura, szkło, tworzywo sztuczne, metale i itp.,

- zorganizowania systemu sprawnego odbioru i przetwarzania poszczególnych strumieni odpadów selektywnie zebranych dla osiągnięcia poziomów odzysku                        i recyklingu założonych w celach w rozdz. 4.2.

- zorganizowania systemu kompostowania lub współkompostowania osadów ściekowych wraz z frakcją organiczną odpadów komunalnych, pochodzących z terenów wiejskich, w rejonie oczyszczalni ścieków,

- zorganizowania systemu odbioru i przetwarzania odpadów budowlanych, które będą wykorzystywane w szczególności w budownictwie drogowym,

- zorganizowania systemu odbioru i rozbiórki zużytych pojazdów i wraków samochodowych z terenu całego Powiatu Lipskiego.

5.1.	Odpady wytworzone w sektorze komunalnym

Działania zmierzające do zmniejszenia ilości powstających odpadów komunalnych oraz ich negatywnego wpływu na środowisko powinny iść w kierunku odzysku

i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji, odzysku surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych, wydzielenia odpadów wielkogabarytowych i budowlano-remontowych oraz wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. W tym celu władze Gminy, jak i mieszkańcy powinni dążyć do:

- ograniczenia rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów,

- wprowadzenia i doskonalenia selektywnej zbiórki odpadów, prowadzącej do stałego wzrostu poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych,

- promowania i rozwoju metod utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez technologię biologicznego ich przerobu,

- edukacji społeczności lokalnej.

Realizacja tych działań będzie możliwa dzięki usystematyzowaniu gospodarki odpadami. Osiągniemy to poprzez objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zbiórki odpadów komunalnych, w tym szczególny nacisk należy położyć na selektywną zbiórkę odpadów. Powinna ona odbywać się poprzez zbiórkę „u źródła”, czyli wytwórcy indywidualnego.

Podstawowym elementem w tym kierunku będzie również opracowanie systemu edukacyjno-informacyjnego, skupiającego się na działaniach unikających wytwarzania odpadów i selektywnej ich zbiórce. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować np. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów oraz terminach ich odbioru. W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać konsumentów do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego użytku oraz wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.

5.1.1.	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Rzeczniów występuje przede wszystkim typ zabudowy jednorodzinnej. Docelowo selektywną zbiórka odpadów użytecznych objęty zostanie cały teren gminy.

Dla osiągnięcia celów założonych w WPGO[2007] dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wymagane jest stworzenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Rzeczniów zmierzającego do:

- poszerzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o papier, makulaturę               i metale

- rozszerzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (m.in. o odpady niebezpieczne, elektroniczne) poprzez ustawienie oznakowanego kontenera na placu ZGUP w Rzeczniowie

- wdrożenie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych poprzez zorganizowanie odbioru w formie akcji (okresowe zbiórki)

- zredukowanie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych                        do składowania poprzez ich kompostowanie przez mieszkańców we własnym zakresie.

Selektywne zbieranie odpadów powinno odbywać się poprzez:

- selektywne zbieranie ,,u źródła” w systemie wieloworkowym lub pojemnikowym              (w tym kompostowniki)

- worki lub pojemniki na poszczególne frakcje odpadów wykorzystywane                      w   zabudowie jednorodzinnej

-   pojemniki ustawione w pobliżu obiektów użyteczności publicznej i w miejscach większych skupisk ludzi na poszczególne frakcje odpadów o cechach surowców wtórnych.

Selektywną zbiórką odpadów zostaną objęte odpady, których wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych będzie zasadne ze względów ochrony środowiska lub ekonomicznych.

5.1.2. Odpady komunalne zmieszane

Odpady komunalne zmieszane stanowią pozostałość po wydzieleniu z nich surowców wtórnych, jak: papier i tektura, szkło, plastik.

Na terenie gminy proponuje się doskonalenie indywidualnej zbiórki kontenerowej dla wszystkich gospodarstw oraz budynków użyteczności publicznej, szkół. Jest to najbardziej efektywna zbiórka, która eliminuje przyczyny powstawania „dzikich” wysypisk. Zbiórka odpadów zmieszanych powinna odbywać się w systemie pojemnikowym lub workowym na podstawie umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z podmiotami posiadającymi pozwolenia na odbiór odpadów.                           Z gospodarstw indywidualnych odbiór odpadów powinien odbywać się raz w miesiącu.

Zebrane odpady będą przekazane do dalszego zagospodarowania i utylizacji prawdopodobnie za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Iłży docelowo do RZGO                w Radomiu-Wincentowie.

5.1.3.  Odpady ulegające biodegradacji

Ze względu na rolniczy charakter gminy oczekuje się, że odpady tego typu pochodzące z nieruchomości prywatnych nie będą przekazywane do kompostowania na składowiskach lecz zostaną zagospodarowane w przydomowych kompostowniach                     i wykorzystane bezpośrednio w gospodarstwach. Natomiast odpady ulegające biodegradacji pochodzące z obiektów infrastruktury zbierane będą w specjalnych pojemnikach (kompostownikach) ustawionych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Odpady ulegające biodegradacji zebrane w wyniku selektywnej zbiórki z parków, cmentarzy, obiektów infrastruktury docelowo będą kierowane do instalacji działającej      w ramach RZGO, którego funkcję będzie pełnił ZUOK w Radomiu-Wincentowie w celu poddania ich recyklingowi organicznemu na kompostowni za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Iłży.

Proponuje się podjęcie działań promujących tą ekologiczną koncepcję usuwania                   i zagospodarowywania odpadów organicznych.

    - Papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metal

Na terenie gminy Rzeczniów proponuje się następujące formy zbierania odpadów opakowaniowych jak papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metal:

- metodą wieloworkową lub pojemnikową na poszczególne frakcje odpadów będących na wyposażeniu nieruchomości, dostarczanych i odbieranych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie.

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc często uczęszczanych i w pobliżu obiektów użyteczności publicznej.

Wyszczególnione odpady prawdopodobnie trafią do stacji przeładunkowej w Iłży, docelowo zaś do RZGO w Radomiu-Wincentowie, gdzie nastąpi ich sortowanie                   (np. podział zebranego szkła ze względu na kolory) i konfekcjonowanie w celu przygotowania i przekazania do ostatecznego zagospodarowania.

    - Odpady budowlano-remontowe

Odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i rozbiórek budynków zalicza się do odpadów obojętnych, dlatego też często nie są traktowane jak odpad. W powiecie lipskim nie są one usuwane w sposób zorganizowany. Podjęte w tym kierunku działania winny zmierzać do zorganizowania zbiórki tych odpadów. System ten powinien opierać się głównie na stworzeniu indywidualnej usługi odbioru takich odpadów.

Specjalnym typem tych odpadów są odpady zawierające azbest i one podlegają oddzielnemu rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia                      23 października 2002 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem do roku 2032 jest dopuszczalne użytkowanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie sprowadzają się do akcji informującej mieszkańców, jak postępować z tymi odpadami i udostępnieniu wykazu specjalistycznych firm zajmujących się świadczeniem usług rozbiórkowych oraz zbieraniem i transportem tych odpadów.

Zaleca się, by na terenie budowy czy remontu składować posegregowane odpady budowlane w wyznaczonym miejscu (kontenerze). Umożliwi to selektywne wywożenie ich na składowisko lub do zakładu zagospodarowania.

W sytuacji braku możliwości zagospodarowania odpadów w miejscu ich wytworzenia docelowo będą kierowane do RZGO w Radomiu-Wincentowie., gdzie zostaną poddane dalszej obróbce w celu ich wtórnego wykorzystania.

5.1.6.	Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym mogą być oddzielone od zmieszanych odpadów domowych jedynie na drodze selektywnej zbiórki. Najważniejszym krokiem w tym kierunku będzie podjęcie na terenie gminy akcji informacyjnej dotyczącej postępowania z tego typu odpadami. Proponuje się również utworzenie punktu zbiórki baterii małogabarytowych w szkołach oraz zbiórkę świetlówek od odbiorcy indywidualnego. Zbiórka ta może zostać połączona z formami edukacji ekologicznej np.: konkursami dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla dorosłych.

Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych. Jedynie baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane ze względu na brak w kraju odpowiedniej technologii. W związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Wg przyjętych w KPGO wskaźników pozysku przewiduje się osiągnięcie następujących poziomów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych:

- w roku 2010 — 50% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

- w roku 2011 – 57% odpadów będzie zbieranych selektywnie

- w roku 2014 — 80% odpadów będzie zbieranych selektywnie.

5.1.7.	Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W gminie Rzeczniów odpady te nie są usuwane w sposób zorganizowany i mogą być przyczyną powstawania „dzikich wysypisk”.

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych proponuje się następujące formy działania:

- Odbiór bezpośredni od wytwórcy odpadu w ustalonych terminach np. dwa razy w roku wiosną i jesienią lub na wyraźne życzenie zgłoszone przez samego klienta.

- Udzielenie informacji właścicielowi, który chce we własnym zakresie pozbyć się odpadu, gdzie znajdują się zakłady unieszkodliwiania odpadu lub centrum recyklingu.

- Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych. Wiąże się przede wszystkim z działaniami informacyjnymi prowadzonymi przez producentów, jak             i sprzedawców tych produktów.

Docelowo zebrane odpady wielkogabarytowe przewożone będą do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Radomiu-Wincentowie, w celu ich konfekcjonowania i demontowania.

5.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się podjęcie działań zmierzających do:

- rozpoznania aktualnego stanu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach             na terenie gminy i stałego aktualizowania bazy danych na ten temat,

- propagowanie i rozpowszechnianie programów zmniejszania odpadów „u źródła” poprzez wdrażanie czystych technologii, charakteryzujących się mniejszą emisją odpadów,

- udostępnianie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych zainteresowanym jednostkom i zakładom,

- rozważenie możliwości wprowadzenia bodźców finansowych, ekonomicznych zachęcających do doskonalenia systemów gospodarki odpadami.

Ze względu na fakt znikomych ilości odpadów pochodzenia gospodarczego                   na terenie gminy, działania te skupiają się głównie na edukacji ekologicznej.

5.3.	Odpady niebezpieczne

Działania w zakresie odpadów niebezpiecznych sprowadzają się do propagowania prawidłowego postępowania z tymi odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania. Pierwszym ogniwem systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów jest wydzielenie ich ze strumienia odpadów komunalnych podczas selektywnej zbiórki u ,,źródła” i gromadzenie w miejscu powstawania. Powinno ono stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Ma to ogromne znaczenie dla stanu sanitarnego gospodarstw a tym samym dla poziomu życia mieszkańców.

W celu zmniejszenia ilości powstawania odpadów niebezpiecznych wg PGO dla Powiatu Lipskiego, a tym samym negatywnego oddziaływania ich na środowisko naturalne należy:

- poprawić efektywność i zakres zbiórki odpadów niebezpiecznych zwłaszcza wśród przedsiębiorstw, gospodarstw domowych,

- przygotowanie poszczególnych frakcji odpadów poprzez selektywną ich zbiórkę  do wykorzystania tych odpadów w nowoczesnych technologiach odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych.

5.3.1.	Oleje odpadowe

W celu poprawy gospodarki odpadami tego typu proponuje się wprowadzenie na terenie gminy zbiórki ze źródeł rozproszonych na stacjach benzynowych, które mogłyby pełnić funkcję punktu zbiórki olejów odpadowych-przepracowanych oraz w punktach obsługi pojazdów (poza terenem gminy). Odpadowe oleje w całości powinny być przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom specjalistycznym.

Firmą zajmującą się zbieraniem i transportem tych odpadów jest przedsiębiorstwo RanFlex z Kielc. Firma ta obsługuje cały Powiat Lipski.

Wsparciem tych działań powinna być akcja informacyjna o sposobie postępowania z olejami odpadowymi.

5.3.2.	Baterie i akumulatory

Obowiązek odzysku z rynku baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przez zastosowanie opłaty produktowej.

Aktualnie w kraju brak jest technologii odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Podlegają więc tylko składowaniu na składowiskach odpadów niebezpiecznych. W związku z tym działania w tym zakresie sprowadzają się do zorganizowania zbiórki tych odpadów z rozproszonych miejsc wytwarzania. Punkty zbiórki baterii małogabarytowych mogą być usytuowane przy szkołach, w punktach sprzedaży, obiektach infrastruktury. Natomiast podstawową formą zbiórki akumulatorów będzie przyjmowanie przez punkty sprzedaży przy zakupie nowego. Odpady te będą wywiezione przez firmy poza teren gminy w celu ich unieszkodliwienia. Działania te mogą być wspomożone poprzez kampanię informacyjną w tym zakresie przeprowadzaną wśród mieszkańców.

5.3.3.	Środki ochrony roślin

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanego mogilnika na przeterminowane, zanieczyszczone niezdatne do użycia środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich.

Odpady tego typu będą odbierane od rolników poprzez punkty sprzedaży środków ochrony roślin, a także w zorganizowanych akcjach objazdowych terenu gminy przez firmę posiadającą zezwolenia na zbieranie tych odpadów.

Dlatego też proponuje się podjęcie akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej postępowania ze środkami ochrony roślin.

5.3.4.	Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest jak płyty, pokrycia dachowe, rury kanalizacyjne i wodociągowe podlegają odrębnym zasadom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Zgodnie z tym rozporządzeniem użytkowanie azbestu oraz wyrobów zawierających go jest dopuszczalne do 31 grudnia 2032r.

Obecnie w gminie Rzeczniów brak jest informacji dotyczącej ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrytych elementami budowlanymi zawierającymi azbest.

Taka akcja będzie przeprowadzana w najbliższych latach. Proponuje się jednocześnie podjęcie działań informujących mieszkańców o szkodliwości azbestu, jak i prawidłowym postępowaniu z tym odpadem oraz dostęp do wykazu specjalistycznych firm zajmujących się tym zagadnieniem.

Realizacja demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, ma potrwać ok. 15-25 lat, ale nie dłużej niż do 2032 roku. W PGO dla Województwa Mazowieckiego przedstawiono szacunkowe obliczenia kosztów usuwania, demontażu i transportu w miejsce docelowego składowania oraz składowania płyt dachowych zawierających azbest..

Wykaz jednostek posiadających pozwolenie Starosty Powiatu Lipskiego w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest:

- P.P.H.U. GRAMA – P. Grabowski, Łańcut,

- Chempol Sp. z o. o. Dobrów Tuczępy,

- ALGADER HOFMAN Sp. J. –  Warszawa,

- Z-d Remontowo–Budowlany Stanisław Karolczak Łódź,

- CARO – Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu, Zamość,

- TERMOEXPORT Przed. Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych, Warszawa,

- P.P.H.U. GAJAWI –  Gabriel Rogut, Łódź,

- Zakład instalacji WOD–KAN DYGAS – sp. j., Ciepielów,

- P.P.H.U. ABBA – EKOMED sp. z o.o., Toruń,

- Jan Lorek Usługi Remontowo–Budowlane, Tczów,

- POLONICA Sp. z o.o., Kielce,

- BUHCK RECYCLING Sp. z o.o., Poznań,

- AWANT Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe, Warszawa,

- Jan Garlicki – Zakład Usług Produkcji i Handlu, Maków Mazowiecki.

5.3.5.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Głównym działaniem jest organizacja selektywnej zbiórki zużytych urządzeń od podmiotów gospodarczych i użytkowników indywidualnych. Obecnie w gminie jednostką przyjmującą sprzęt elektroniczny na terenie gminy jest Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie. ZGUP zbiera z terenu gminy Rzeczniów zużyty sprzęt wg ustalonego harmonogramu, tj. w określonych terminach i dla określonych miejscowości. Mieszkańcy mogą również osobiście przynosić odpady, które składowane są w kontenerze przystosowanym do zbiórki sprzętu na RTV i AGD, umieszczonym na terenie ZGUP                  w Rzeczniowie.

Docelowo ZSEE będą transportowane do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami tzn. do Rotacyjnego Magazynu Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne w Radomiu-Wincentowie celem ich przekazania uprawnionemu podmiotowi do ostatecznego ich zagospodarowania.

Należy również zorganizować wtórny obieg przestarzałych sprawnych urządzeń oraz części zamiennych do tych urządzeń (komis).

5.3.6.	Wycofane z eksploatacji pojazdy i opony

Działania te mają na celu sprawowanie kontroli nad respektowaniem zapisów prawa obowiązujących w tym zakresie: tj. ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005r. Nr 25, poz. 202 z późn.zm.).

Na terenie gminy Rzeczniów nie funkcjonują punkty zbiórki wraków samochodowych ani też stacje demontażu pojazdów. Dlatego w gestii  Urzędu Gminy będzie informowanie swoich mieszkańców o możliwościach pozbycia się odpadów tego rodzaju (zgodnego z prawem), tzn. o najbliżej położonych „punktach” i „stacjach” posiadających wymagane przepisami zezwolenia i uprawnienia. W Powiecie Lipskim działa jedna stacja demontażu pojazdów, jest to Firma Usługowo-Handlowa Jan Śliwiak w miejscowości Wola Solecka.

Opony natomiast będą przewożone do RZGO a następnie do firm wyspecjalizowanych w zakresie unieszkodliwiania odpadów gumowych.

5.3.7.	Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady weterynaryjne i medyczne mogą być usunięte z terenu gminy tylko poprzez zorganizowanie zbiórki tych odpadów. Zarówno odpady z Zakładów Opieki Zdrowotnej jak i przeterminowane leki (zbierane do pojemników ustawionych w aptekach i ośrodkach zdrowia) będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy i wywożone poza teren gminy. Szczególnym działaniem jest również sprawowanie nadzoru (prowadzenie ewidencji) weterynaryjnego nad wytwarzaniem, wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka i padłych zwierząt gospodarskich. Wsparciem dla tych działań będzie również propagowanie prawidłowego postępowania            w tym zakresie zarówno personelu medycznego i weterynaryjnego, jak i mieszkańców Gminy Rzeczniów.

Powołując się na założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami należy usprawnić system  zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów poubojowych oraz padłych zwierząt do standardów Unii Europejskiej. Na terenie gminy nie ma wydzielonego miejsca na padłe zwierzęta. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności wytworzone na terenie gminy Rzeczniów odbierane są i utylizowane przez firmę P.P.P. „BACUTIL” Szpetko, Szpetko Sp. Jawna 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 18, Oddział w Zastawiu, 24-170 Kurów.

5.3.8. Zużyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki) oraz odpady zawierające rtęć (termometry itp.).

Na terenie gminy Rzeczniów zorganizowaną zbiórką tych odpadów należy objąć wszystkie instytucje, które je wytwarzają, czyli: szkoły, urząd, zakłady opieki zdrowotnej, itp. Proponuje się zawarcie umowy z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia na zbieranie i unieszkodliwianie tych odpadów, które dostarczają specjalne pojemniki                           i zapewnią ich opróżnianie. Ponadto odpady zawierające rtęć np. termometry będą zbierane do specjalnych pojemników i odbierane przez firmę posiadającą stosowne pozwolenie.

5.3.9. Odpady zawierające PCB

Obecnie w kraju realizowany jest program dotyczący likwidacji PCB z terminem realizacji w roku 2010. Brak jest danych dotyczących ilości urządzeń zawierających PCB na terenie gminy Rzeczniów. W związku z tym należy dokonać inwentaryzacji w/w  urządzeń ( np. transformatory, kondensatory z olejem z domieszką PCB), by w roku 2010 dokonać ich likwidacji i unieszkodliwienia za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenia.

5.4.	Edukacja ekologiczna

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa będzie wpływał na skuteczną realizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzeczniów.

Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska przyrodniczego. W zakresie gospodarowania odpadami wiąże się głównie z naszą rolą jako konsumenta i wytwórcy odpadów.               Już najmłodsze pokolenie powinno być objęte różnymi formami edukacji ekologicznej, zarówno formalnej jak i nieformalnej. Formalna edukacja obejmuje kształcenie dzieci, młodzież i dorosłych w placówkach oświatowych na wszystkich szczeblach kształcenia. Nieformalna edukacja jest organizowana przez środowisko społeczne, w którym żyjemy np.: przez różnego typu organizacje ekologiczne, akcje organizowane przez gminę, itp.

Celem tych działań jest wykształcenie w jednostce odpowiedzialnych i świadomych zachowań wobec racjonalnej gospodarki odpadami. Realizowane są one poprzez propagowanie zdrowego trybu życia oraz ekologicznego postępowania z odpadami. Wiąże się to głównie z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów. Priorytetem w tym zakresie jest unikanie powstawania odpadów „u źródła’”, czyli świadomym dokonywaniem zakupów oraz rozpowszechnianiem wiedzy na temat recyklingu czyli możliwości powtórnego wykorzystania odpadów oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych.

# 6.	SPOSOBY FINANSOWANIA, W TYM INSTRUMENTY 
FINANSOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

## 6.1.	Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów i zadań strategicznych

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami wymaga znacznych nakładów finansowych, które przewyższają możliwości finansowe gminy.

Wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie, mogą pochodzić z różnych źródeł finansowania, np.

- Fundusze Unii Europejskiej

- Fundusze Strukturalne

- Fundusz LIFE (LIFE - Przyroda, LIFE - Środowisko)

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy.

- Celowe Fundusze Krajowe

  - Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

  - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipsku,

  - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - Fundacja EKOFUNDUSZ.

- Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP).

- Banki, np. Bank Ochrony Środowiska i inne.

- Środki prywatne.

W Rozdziale 7 „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów” zostały przedstawione przykładowe możliwości finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

6.2.	Zadania strategiczne na lata 2009-2016

Przedstawiony w tabeli harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Rzeczniów, planowanych do realizacji w latach 2009-2012                   z perspektywą do 2016 roku, z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za realizację przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15.	Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie gminy Rzeczniów w latach 2009-2016.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objęcie zorganizowanym systemem zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy Rzeczniów | 2009 | Urząd Gminy |
|  | Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: - papieru i tektury, szkła, plastiku, metali - odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, zużytych urządzeń zawierające substancje zubożające warstwę ozonową, sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowanych leków, chemikaliów) - odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych. | 2009-2016 | Urząd Gminy |
|  | Zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych | 2009-2012 | Urząd Gminy |
|  | Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów obejmującego wszystkich mieszkańców | 2009-2016 | Urząd Gminy |
|  | Kampania edukacjno-informacyjna ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | 2009-2016 | Urząd Gminy |
|  | Edukacja ekologiczna na temat szkodliwości olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, azbestu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pestycydów | 2009-2016 | Urząd Gminy |
|  | Wdrożenie i rozwój systemu zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2009-2016 | Urząd Gminy |
|  | Wdrożenie i rozwój systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | 2009-2016 | Urząd Gminy |
|  | Doskonalenie zbierania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 2009-2016 | Urząd Gminy |
|  | Wykonanie inwentaryzacji i realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | 2009-2016 zadanie ciągłe | Urząd Gminy, właściciele nieruchomości |
|  | Bieżąca inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” | 2009-2012 | Urząd Gminy |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie | zadanie ciągłe | Urząd Gminy |
|  | Budowa przydomowych i grupowych oczyszczalni ścieków | zadanie ciągłe | Urząd Gminy |
|  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie | 2012 | Urząd Gminy |
|  | Budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę | 2009-2012 | Urząd Gminy |
|  | Monitoring gospodarki odpadami na terenie gminy | zadanie ciągłe | Urząd Gminy |

Tabela 16.	Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadań w gospodarce odpadami na terenie gminy Rzeczniów w latach 2009-2012.

| Lp. | Opis zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji zadania | Szacunkowe koszty (tys. zł) | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | Objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy Rzeczniów | Urząd Gminy | 2009 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | WFOŚiGW, środki UE, budżet gminy |
|  | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów komunalnych, segregowanych, niesegregowanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych - kontynuacja | Urząd Gminy | zadanie ciągłe | 125 | 125 | 125 | 125 | WFOŚiGW, środki UE, budżet gminy |
|  | Wykonanie inwentaryzacji i realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | Urząd Gminy | zadanie ciągłe do 2016 | 25 | 25 | 25 | 25 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki UE, środki własne, środki prywatne |
|  | Zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych | Urząd Gminy | 2009-2012 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów obejmującego wszystkich mieszkańców | Urząd Gminy | 2009-2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Działania edukacyjno-informacyjne mające na celu informowanie o szkodliwości PCB i o metodach jego unieszkodliwiania | Urząd Gminy | 2009-2010 | 2,5 | 2,5 | - | - | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | Urząd Gminy | 2009-2011 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych | Urząd Gminy | 2009-2016 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji | Urząd Gminy | 2009-2016 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Rozwój i ujednolicenie systemów zbierania zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | Urząd Gminy | 2009-2016 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Rozwój istniejących systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | Urząd Gminy | 2009-2016 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie | Urząd Gminy | 2012 | - | - | 1 000 | - | WFOŚiGW, środki UE, budżet gminy |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy | 2009-2016 zadanie ciągłe | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | WFOŚiGW, środki UE, budżet gminy |
|  | Budowa przydomowych i grupowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy | 2009-2016 zadanie ciągłe | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | środki UE, budżet gminy, właściciele |
|  | Budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę | Urząd Gminy | 2009-2012 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki UE, budżet gminy |
|  | Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca prawidłowej gospodarki odpadami w gminie | Urząd Gminy | zadanie ciągłe | 750 | 750 | 750 | 750 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Wdrożenie i rozwój systemu zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Urząd Gminy | 2009-2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Doskonalenie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Urząd Gminy | 2009-2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Wdrożenie i rozwój systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | Urząd Gminy | 2009-2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy |
|  | Bieżąca inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” | Urząd Gminy, właściciele gruntów | zadanie ciągłe | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | budżet gminy, fund. ochr.środ., środki prywatne |
|  | Monitoring gospodarki odpadami na terenie gminy | Urząd Gminy | zadanie ciągłe | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | budżet gminy, WFOŚiGW |

# 7.	WNIOSKI I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PLANU 
NA ŚRODOWISKO

Gospodarka odpadami na terenie gminy Rzeczniów oparta jest na selektywnej zbiórce. Ta metoda wprowadzona jest w gminie od 2003 roku i jest sukcesywnie doskonalona. Zauważa się stopniowo rosnący poziom segregacji odpadów opakowaniowych tj. szkło, tworzywa sztuczne (plastik) z selektywnej zbiórki odpadów.

Aktualny system gospodarki niesegregowanymi odpadami komunalnymi na terenie gminy opiera się na unieszkodliwianiu w/w odpadów poprzez składowanie odpadów na składowisku zlokalizowanym w województwie świętokrzyskim. Ilość zebranych odpadów jest w całości przekazywana na składowisko. Zagrożeniem dla środowiska jest niedostateczny poziom segregacji odpadów niebezpiecznych znajdujących się                     w strumieniu odpadów komunalnych.

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że najprawdopodobniej nie wszystkie odpady komunalne wytworzone dotychczas na terenie Gminy Rzeczniów zostały przekazane przez ich posiadaczy, czyli mieszkańców gminy, do funkcjonującego systemu zbiórki odpadów. Mamy jedynie do czynienia z informacjami na temat zebranych, a nie faktycznie wytworzonych ilości odpadów komunalnych. Dane te można uzupełnić w oparciu o dane statystyczne.

W celu prawidłowej realizacji „Planu…”, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i wdrożenia go w „życie” dokument przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych. Zidentyfikowane problemy zostały przedstawione w formie prezentacji na otwartej sesji Rady Gminy w Rzeczniowie. W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy gminy.

Wpływ tego Planu na środowisko przyrodnicze, jak każde przedsięwzięcie jest uzależniony od jego faktycznej realizacji. W tej sytuacji trudno dokonać szczegółowej analizy oddziaływania zadań tego Planu na stan środowiska. Należy pamiętać,                     że ostateczna metoda zastosowana do realizacji każdego z elementów Planu jest określana w projekcie realizacyjnym przedsięwzięcia. Tam też musi zostać określona technologia wykonania inwestycji czy zadania. Tak przyjęte rozwiązanie powinno być ocenione, jeżeli tego wymaga przepis prawa, w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko. Siłą rzeczy nie jest możliwe dokonanie tak rozumianej oceny w tym opracowaniu. Poniżej wykazano potencjalny wpływ realizacji projektu Planu na niektóre sektory środowiska, wykazując jego oddziaływanie w skali globalnej z wykorzystaniem wiedzy o obrocie materii i energii w przyrodzie i znajomości ekologii.

Wprowadzenie w szerokim zakresie selektywnej zbiórki, kompostowania odpadów biologicznie rozkładalnych, również w przypadku odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych, przyczyni się do uzyskania kompostu o znacznej zawartości humusu. Działalność ta obniży obciążenie środowiska substancjami powstającymi w wyniku niekontrolowanego rozkładu biochemicznego odpadów organicznych – redukcja emisji metanu do atmosfery.

Wpływ na powierzchnię ziemi

Wymienione w Planie zadania do realizacji, określone w celach krótko i długoterminowych, jeżeli tylko zostaną zrealizowane, spowodują poprawę stanu środowiska.

Wprowadzenie lub kontynuowanie segregacji odpadów, w tym także eliminowanie ze strumienia odpadów, odpadów niebezpiecznych spowoduje ograniczenie ich agresywności. Skierowanie strumienia odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki do różnych procesów odzysku i recyklingu, spowoduje zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do składowania, a co za tym idzie ograniczy zapotrzebowanie na tereny przeznaczane pod składowiska odpadów. Wszystkie zadania sygnalizowane w Planie, jeżeli zostaną wykonane, będą miały pozytywny wpływ na ochronę powierzchni ziemi pozbawiając ją negatywnego wpływu np. „dzikich wysypisk odpadów”.

Wpływ na środowisko gruntowo-wodne

Realizacja Planu pozwoli zmniejszyć wpływ odpadów na środowisko gruntowo-wodne, ponieważ wyeliminowanie przyczyn powstawania dzikich wysypisk odpadów, które mogą powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych. Eliminacja ze strumienia odpadów niebezpiecznych i odpadów biodegradowalnych, spowoduje m.in. zmniejszenie stężenia substancji organicznych i związków azotu w odciekach, obniży to koszty oczyszczania i usuwania odcieków.

Zwiększenie ilości odpadów segregowanych i poddawanych odzyskowi będzie miało pozytywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne.

Wpływ na powietrze atmosferyczne

Doprowadzenie do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami może doprowadzić do poprawy stanu czystości atmosfery. Wyeliminowanie ze strumienia odpadów frakcji biologicznych, w znaczny sposób spowoduje ograniczenie do atmosfery emisji gazów składowiskowych i spowoduje zmniejszenie efektu cieplarnianego, który w skali globalnej powoduje zmiany klimatyczne, mając tym samym negatywny wpływ na stan środowiska.

Wpływ na przyrodę ożywioną

Pozbawienie środowiska przyrodniczego odpadów, które powinny zostać prawie w całości skierowane na składowiska odpadów, powinno się przyczynić do poprawy stanu przyrody ożywionej. Przyjmując do realizacji zadania wymienione w tym Planie ograniczymy zarówno miejsca, jak i ilości i rodzaje odpadów, które będzie można spotkać poza składowiskami. To w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu przyrody ożywionej. Oszczędności terenu, jakie wynikną w wyniku prawidłowego gospodarowania odpadami mogą spowodować odbudowę w czystych miejscach nowych siedlisk zwierząt, owadów, płazów czy gadów.

W wyniku realizacji planu gospodarki odpadami możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych. Z tego też względu należy zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie wykonawstwo obiektów gospodarki odpadami (budowa magazynu na odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne i/lub zorganizowanie  Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów), w tym i na poziom wykonywanych ewentualnie raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko i na poziom wydawanych pozwoleń zintegrowanych. Na etapie eksploatacji obiektów bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich pracy.

# 8.	SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

Za wdrożenie systemu zawartego w Planie Gospodarki Odpadami na poziomie lokalnym oraz opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu odpowiedzialne są władze gminne.

Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Monitoring gospodarki odpadami polegał będzie na działaniach organizacyjno-kontrolnych, prowadzonych w oparciu o starostę i wójta gminy w zakresie gospodarki odpadami.

System ten składać się będzie z:

- systemu sprawozdawczości i raportowania przez organy urzędowe i podmioty gospodarcze, uwzględniającego obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych oraz wskazówki realizacyjne zamierzonych działań

- wojewódzkiej bazy danych o odpadach,

- powiatowej bazy danych o odpadach,

- gminnej bazy danych o odpadach,

- systemu prawa miejscowego,

- wydawanie stosownych decyzji przez Powiat i Gminę,

- bazy danych prowadzonych przez firmy i instytucje z terenu gminy,

- system edukacji,

- systemu nadzoru i kontroli.

System sprawozdawczości i raportowania

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski. Organy te udzielą opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Wójt Gminy Rzeczniów ma obowiązek złożenia, co 2 lata Radzie Gminy sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o wykonaniu jakościowych i ilościowych zadań postawionych w planie.

Ponadto w sprawozdaniu może znaleźć się opis postępu we wdrażaniu inicjatyw zawartych w krótkoterminowym planie działania. W sprawozdaniu mogą się również znaleźć informacje dotyczących zmian, np. w założeniach podstawowych, alokacjach budżetu i nowych wymogach (prawnych), powodujących konieczność wprowadzenia nowych inicjatyw lub weryfikacji planu.

Weryfikacja i aktualizacja planu

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Oznacza to, że pierwsza aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami powinna być uchwalona przed 30 czerwca 2008r. Jeżeli zmiany w gospodarce odpadami w gminie będą znaczące lub będzie wymagała tego sytuacja lokalna, gminny plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym terminem.

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan,                   tj. aktualny stan gospodarki odpadami, wytyczone cele i działania, program krótko               i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich realizacji.

Wojewódzka baza danych o odpadach

Podstawowe znaczenie dla monitoringu realizacji planu gospodarki odpadami będzie mieć wojewódzka baza gospodarki odpadami (WBGO). Odpowiedzialny za tworzenie bazy danych o odpadach jest Marszałek Województwa. WBGO będzie zawierać:

- rodzaje i ilości odpadów,

- sposób gospodarowania nimi,

- instalacje i urządzenia służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

- komunalne osady ściekowe z wyszczególnieniem składu i właściwości osadów oraz miejsc ich stosowania,

- gospodarkę olejami odpadowymi z wyszczególnieniem ilości odpadów olejowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu,

- rejestr decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z zezwoleniami na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

- rejestr decyzji w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi,

- rejestr planów gospodarowania odpadami, itp.

Ponadto powstanie odrębna baza danych dotycząca gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

System nadzoru i kontroli

Do najważniejszych zadań w zakresie monitoringu gospodarki odpadami należą:

- kontrola przestrzegania przepisów z dziedziny gospodarki odpadami,

- kontrola przestrzegania warunków zawartych w pozwoleniach i decyzjach                    z zakresu gospodarki odpadami,

- kontrola eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń gospodarki odpadami,

- kontrola przemieszczania odpadów.

Podmioty i obiekty objęte nadzorem i kontrolą:

- posiadacze odpadów,

- podmioty zajmujące się zbiórką i transportem odpadów,

- podmioty zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

W tym celu wykorzystane zostaną:

- dane od podmiotów wytwarzających odpady,

- dane od podmiotów zajmujących się zbiórką i transportem odpadów,

- dane od pozarządowych organizacji ekologicznych,

- dane od oczyszczalni ścieków,

- dane od placówek służby zdrowia, itp.

Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją przyjętego planu przedstawiono, wskaźniki, które będą służyć do oceny stopnia realizacji zadań.

Tabela 17.	Wykaz proponowanych wskaźników efektywności realizacji planu.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  | Udział procentowy mieszkańców gminy objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych (ilość gospodarstw domowych) | % |
|  | Ilość gospodarstw domowych objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów | % |
|  | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | Mg/M/rok |
|  | Ilość odpadów wytworzonych i unieszkodliwionych na składowiskach | Mg |
|  | Ilość zlikwidowanych „dzikich wysypisk odpadów” | szt./Mg |
|  | Ilość odpadów wielkogabarytowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | Mg |
|  | Ilość odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | Mg |
|  | Poziom odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Mg |
|  | Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych | Mg |
|  | Liczba przedsiębiorstw objętych ewidencją i kontrolą w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami | szt. |
|  | Ilość osadów ściekowych składowanych na składowiskach | Mg |
|  | Ilość kompostowanych osadów ściekowych | Mg |
|  | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych rolniczo | Mg |
|  | Ilość wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia | Mg |
|  | Poziomy odzysku i recyklingu z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Mg |
|  | Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami (ilość akcji, ilość i nakład wydawnictw edukacyjnych, ilość uczestniczących osób) | Liczba akcji/ liczba uczestników |

# 9.	STRESZCZENIE

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzeczniów został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 62 poz. 628) jak również Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 46, poz. 333).

Dokument ten uwzględnia również ustalenia zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami. Ponadto Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów.

W planie przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami, prognozy, cele i kierunki działań oraz niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami.

W opracowaniu zostały uwzględnione informacje w zakresie gospodarki odpadami: komunalnymi, gospodarczymi i niebezpiecznymi.

W sektorze komunalnym uwzględniono odpady komunalne, odpady opakowaniowe, biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane jak i niebezpieczne.

Natomiast sektor gospodarczy został opisany z małą wnikliwością w związku z małą ilością odpadów powstających w tym sektorze na terenie gminy.

Gmina nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów komunalnych. Odpady te odbierane są od mieszkańców i wywożone na składowisko odpadów poza granicę gminy przez firmę posiadającą stosowne pozwolenie. Deponowane są one na składowisku znajdującym się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Gospodarka odpadami w gminie oparta jest na:

- systemie selektywnego zbierania odpadów szkło, tworzywa sztuczne (plastik)

- zbiórce odpadów komunalnych mieszanych, czyli niesegregowanych.

Główny strumień odpadów ulegających biodegradacji stanowią odpady kuchenne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), odpady zielone, papier, itp. Pochodzą one z gospodarstw rolnych. Nie prowadzi się ich segregacji.

Powstające odpady wielkogabarytowe tj. zużyte urządzenia, stare meble stawiane są bezpośrednio przy pojemnikach. Dlatego jednym z zadań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów przekazywanych na składowisko planowane jest zorganizowanie okresowych zbiórek specjalistycznym sprzętem przez firmę obsługującą teren gminy.

Ważnym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.

Przyszłościowo system gospodarki odpadami komunalnymi oparty ma być na rozwoju odzysku i recyklingu, natomiast w przypadkach braku możliwości innego wykorzystania, unieszkodliwianie tych odpadów będzie poprzez składowanie na składowisku.

Zadania przewidziane do realizacji podzielono na dwa okresy:

    - zadania krótkookresowe (2009-2012),

    - zadania długookresowe realizowane do 2016.

W dokumencie zostały przyjęte zadania wynikające z obowiązku ich realizacji w ramach regionalnego systemu gospodarki odpadami. Odnosi się to przede wszystkim do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpadów zawierających azbest, itp. Dotyczy to również wydzielenia i gospodarczego wykorzystania odpadów opakowaniowych oraz ulegających biodegradacji.

Do oceny i kontroli przebiegu realizacji zadań został zaproponowany system monitoringu.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na cztery lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują co dwa lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane odpowiednio: Sejmikowi Województwa, Radzie Powiatu, Radzie Gminy.

Dla potrzeb realizacji wskazano możliwości finansowania zadań określonych w Planie. Przykładowe możliwości finansowego wsparcia na rzecz ochrony środowiska zostały przedstawione w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów w rozdziale 7.

Ponadto wskazano potrzebę prowadzenia stałej edukacji ekologicznej wśród wszystkich mieszkańców gminy. Działania te powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych należy informować mieszkańców o miejscach, sposobach i ilości selektywnie zebranych odpadów.

Istotne znaczenie dla prawidłowego zarządzania środowiskowego ma posiadanie ważnego i profesjonalnie opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego brak bardzo utrudnia działania na rzecz ochrony środowiska.

Ostatnim elementem Planu jest analiza oddziaływania na środowisko, z której wynika,            że realizacja planu pozwoli na ograniczenie przyczyn powstania nowych zagrożeń                       i uciążliwości dla środowiska, powodowanych przez odpady. Została ona przedstawiona w kilku sektorach środowiska.

SPIS TABEL:

Tabela 1.	Liczba ludności gminy Rzeczniów.	8

Tabela 2.	Ludność gminy Rzeczniów na tle województwa oraz powiatu.	8

Tabela 3.	Ludność gminy Rzeczniów na przestrzeni lat 2002-2008.	8

Tabela 4.	Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Rzeczniów.	9

Tabela 5.	Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych na terenie powiatu lipskiego.	11

Tabela 6.	Wyniki badań fizyko-chemicznych dla ujęć wody na terenie gminy Rzeczniów.	11

Tabela 7.	Ilość ścieków odprowadzanych do zlewni Krępianki z gminy Rzeczniów.	12

Tabela 8.	Ilość zebranych odpadów w gminie Rzeczniów w 2008 roku.	14

Tabela 9.	Ilości zebranych i wysegregowanych odpadów w 2008 roku na terenie gminy Rzeczniów.	15

Tabela 10.	Ilość jednostek handlowo-usługowych oraz gospodarstw rolnych w gminie Rzeczniów.	16

Tabela 11.	Zestawienie szacunkowej masy zebranych odpadów opakowaniowych w gminie Rzeczniów w roku 2008.	16

Tabela 12.	Prognozowana masa poszczególnych strumieni odpadów komunalnych nagromadzonych przez mieszkańców gminy w latach 2009-2016 [Mg/rok]	26

Tabela 13.	Prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gminie Rzeczniów w latach 2009 - 2016 [MG/rok]	29

Tabela 14.	Prognozowane ilości odpadów z sektora gospodarczego w gminie Rzeczniów (Mg/rok)	32

Tabela 15.	Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie gminy Rzeczniów w latach 2009-2016.	53

Tabela 16.	Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadań w gospodarce odpadami na terenie gminy Rzeczniów w latach 2009-2016..........................................54

Tabela 17.	Wykaz proponowanych wskaźników efektywności realizacji planu.	60

Załączniki graficzne:

Mapa 1. 	Ocena techniczna i prawna składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych (stan na 31.03.2007r.) wg WIOŚ w Warszawie

Mapa 2. 	Położenie składowisk odpadów komunalnych w woj. mazowieckim na tle uwarunkowań środowiskowych

Mapa 3. 	Lokalizacja instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Województwie Mazowieckim (stan na 31 października 2006 r.)

Mapa 4. 	Lokalizacja instalacji do odzysku unieszkodliwiania wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z sektora gospodarczego

Mapa 5. 	Lokalizacja funkcjonujących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Województwa Mazowieckiego (za wyjątkiem składowisk odpadów komunalnych) według stanu na 31.12.2006 r.

Mapa 6. Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Rzeczniów.