Przedmiar robót 135/107

| Lp. | Numer ST | Opis robot z wyliczeniem ilości | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 60,00 m | km | 0,06 |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE |  |  |
| 2. |  | Roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowej grubości 15 cm mechanicznie [(60,0+55,0)/2] x 5,50 + 6,5x5,5 = 352,0 | m2 | 352,00 |
| 3. |  | Rozbiórka krawężnika ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej 50,0+30,0+12,0 = 92,0 | m | 92,00 |
| 4. |  | Wykopy wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 4 km jezdnia : 352,00 x ( 0,53-0,15) = 133,76 parking: 46,80 x 5,0 x 0,37 = 86,58 gruz budowlany 352,0x0,15 + 92,0x0,15x0,40 = 52,80+7,20 = 60,00 | m3 | 280,34 |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 5. |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni : 352,00 + 234,00 = 586,00 | m2 | 586,00 |
| 6. |  | Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki ; grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 586,00 |
| 7. |  | Podbudowa pomocnicza z betonu Rm=7,5 MPa grubość warstwy 15 cm | m2 | 352,00 |
| 8. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna grubości 15 cm po zagęszczeniu: 352,0 + 46,0x4,60 = 563,60 | m2 | 563,60 |
| 9. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna grubości 5 cm po zagęszczeniu 352,0 | m2 | 352,00 |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 10. |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych 352,00 | m2 | 352,00 |
| 11. |  | Skropienie podłoża asfaltem lub emulsją asfaltową 0,7 – 1,0 kg/m2 | m2 | 352,00 |
| 12. |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, transport masy 45 km | m2 | 352,00 |
| 13. |  | Dodatek za transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 15 km | m2 | 352,00 |
| 14. |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,3 – 0,5 kg/m2 | m2 | 352,00 |
| 15. |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, transport masy 45 km | m2 | 352,00 |
| 16. |  | Dopłata za transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 15 km | m2 | 352,00 |
| 17. |  | Nawierzchnia parkingu z betonowych płyt ażurowych grubości 12 cm | m2 | 211,60 |
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 18. |  | Plantowanie ( obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – (pobocza ) z wykorzystaniem gruntu z wykopu 46,0 + 2x4,60 = 55,20 | m2 | 55,20 |
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 19. |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 1 |
| 20. |  | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm. Folia odblaskowa I generacji. | szt. | 1 |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 21. |  | Ustawienie krawężnika ulicznego 100x30x15 cm na ławie betonowej 30,00 + 2x( 3,14x8,00x90)/180 + (3,14x10x75)/180 + 15,0 = 83,20 parking 46,00 + 2x4,60 = 55,20 | m | 138,40 |
| 22. |  | Ułożenie na płask krawężnika 100x30x15 na ławie betonowej | m | 46,00 |