Przedmiar droga 135/109

| Lp. | Numer ST | Opis robot z wyliczeniem ilości | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,145 |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE |  |  |
| 2. |  | Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku do 20 m {145,00 x 4,00 + 2 x [ 100,00-(3,14x100,00x90)/360]} x 0,46 = 286,58 | m3 | 286,58 |
| 3. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 286,58 |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 4. |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni : 145,00x4,00 + 43,00 = 623,00 | m2 | 623,00 |
| 5. |  | Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 550,50 |
| 6. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechan. warstwa dolna 15 cm : 145,00x3,50 + 43,00 = 550,50 zjazdy 5,0 % = 27,52 | m2 | 578,02 |
| 7. |  | Podbudowa jw. lecz warstwa górna grubości 5 cm | m2 | 578,02 |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 8. |  | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej szarej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm | m2 | 550,50 |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 9. |  | Wykonanie ław betonowych z oporem z betonu B-15 w gotowym wykopie 2x135,00 + 2 x[( 3,14 x 10,00 x 90)/180 ] x 0,053 = 301,40 x 0,053 = 15,97 | m3 | 15,97 |
| 10. |  | Krawężniki betonowe 20x30x100 cm na gotowych ławach, na podsypce cementowo-piaskowej 270,00 + 31,40 = 301,40 | m | 301,4 |
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 11. |  | Plantowanie ( obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – pobocza ( 135,00 x 2 + 31,40) x 1,00 = 301,40 | m2 | 301,40 |
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 12. |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 1 |
| 13. |  | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm. Folia odblaskowa I generacji. | szt. | 1 |