2.2 Przedmiar robót.

| Lp. | Numer ST | Opis robot z wyliczeniem ilości | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 150 m | km | 0,15 |
| 2. |  | Rozbiórka chodnika z płyt chodnikowych 20x20 cm 60,00 x 1,00 = 60,00 | m2 | 60,00 |
| 3. |  | Rozbiórka krawężnika ulicznego 15x30x100 na ławie betonowej 60,00 | m | 60,00 |
| 4. |  | Rozbiórka opornika betonowego z odwozem gruzu na odległość do 1 km 70,00 + 35,00 + 50,00 = 155,00 | m | 155,00 |
| 5. |  | Rozbiórka obrzeża betonowego 8 x 30 cm 2 x 60,00 + 60,00 = 180,00 | m | 180,00 |
| 6. |  | Rozbiórka fundamentów betonowych z odwozem gruzu na odległość do 1 km 10,0 x 1,50 x 0,40 = 6,00 | m3 | 6,00 |
| 7. |  | Analogia: Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm 60,00 x 1,00 = 60,00 | m2 | 60,00 |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE |  |  |
| 8. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 na poszerzeniach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi, grunt III kat. (60,00 x 2,30 + 105,00 x 2,30 + 60,00 x 1,70) x 0,35 = 168,52 | m3 | 168,52 |
| 9. |  | Wywóz gruzu z rozbiórki elementów ulic na odległość do 1 km 60 x 0,15 x 0,30 + 155 x 0,15 x 0,30 + ( 215 x 0,06 ) + 180 x 0,08 x 0,30 = 26,89 | m3 | 26,89 |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 10. |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni : (60,00 + 105,00) x 2,00 + 60,00 x 1,40 = 414,00 | m2 | 414,00 |
| 11. |  | Warstwa podsypki piaskowej grubości 10 cm na poszerzeniach 414,00 | m2 | 414,00 |
| 12. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu: | m2 | 414,00 |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 13. |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 414,00 |
| 14. |  | Skropienie podłoża asfaltem lub emulsją asfaltową 0,7 – 1,0 kg/m2 | m2 | 414,00 |
| 15. |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną (155,00 x 3,07 + 60,00 x 3,68) x 0,025 x 2,25 = 39,19 | t | 39,19 |
| 16. |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, transport masy 45 km 414,00 | m2 | 414,00 |
| 17. |  | Dodatek za transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 15 km | m2 | 414,00 |
| 18. |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,3 – 0,5 kg/m2 1110,65 | m2 | 414,00 |
| 19. |  | Siatka wzmacniająca na połączeniu starej i nowej nawierzchni (155 + 60 ) x 1,00 = 215,00 | m2 | 215,00 |
| 20. |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, transport masy 45 km 414,00 + 155,0 x 3,07 + 60,0 x 3,68 = 1110,65 | m2 | 1110,65 |
| 21 |  | Dopłata za transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 15 km | m2 | 1110,65 |
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 22. |  | Plantowanie ( obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – (pobocza ) z wykorzystaniem gruntu z wykopu 155 + 120 = 275,00 | m2 | 275,00 |
| 23 |  | Regulacja wysokościowa urządzeń obcych przy użyciu 0,30 m3 betonu / 1 szt. 6 x 0,30 = 1,80 | m3 | 1,80 |
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 23. |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 2 |
| 24. |  | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm. Folia odblaskowa I generacji. | szt. | 2 |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 25. |  | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej w gotowym wykopie 60,00 + 155,00 + 120,00 = 335,00 | m | 335,00 |
| 26. |  | Ustawienie obrzeża trawnikowego 8 x 30 ; 60,00 | m | 60,00 |
| 27. |  | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 20 x 20 cm ; 60,00 | m2 | 60,00 |