PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha |  |  |
|  |  | 3.3 | ha | 3.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.300 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 5200.87 | m2 | 5200.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5200.870 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0228-02 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 3407.2*0.09+1337.67*0.31+925.27*0.2+128.00*0.35+100.00*0.15 | m3 | 966.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 966.180 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m |  |  |
|  |  | 64.0+13+8+5 | m | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-21 0702-07 | Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych – proinwestycyjne odnowienie terenów zielonych | m2 |  |  |
|  |  | 11381.32 | m2 | 11381.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11381.320 |
| 6 d.1 | KNR 2-21 0418-01 | Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na skarpach wzmocnionych agrowłókniną | m2 |  |  |
|  |  | 1527.98 | m2 | 1527.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1527.980 |
| 7 d.1 | KNR 2-21 0301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m wraz z palikowaniem drzew | szt. |  |  |
|  |  | 970 | szt. | 970.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 970.000 |
| 2 |  | NAWIERZCHNIA PARKINGU |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 1189.67+148.00 | m2 | 1337.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1337.670 |
| 9 d.2 | KNR AT-04 0101-01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m | m2 |  |  |
|  |  | 777.27 | m2 | 777.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 777.270 |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0106-03 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu - jezdnia manewrowa | m2 |  |  |
|  |  | 777.27+148.00 | m2 | 925.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 925.270 |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0106-04 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - jezdnia manewrowa Krotność = 9 | m2 |  |  |
|  |  | 777.27+148.00 | m2 | 925.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 925.270 |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia manewrowa i zatoki postojowe | m2 |  |  |
|  |  | 1189.67+148.00 | m2 | 1337.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1337.670 |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia manewrowa i zatoki postojowe | m2 |  |  |
|  |  | 1189.67+148.00 | m2 | 1337.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1337.670 |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia manewrowa i zatoki postojowe | m2 |  |  |
|  |  | 1189.67+148.00 | m2 | 1337.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1337.670 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zatoki postojowe Krotność = -3 | m2 |  |  |
|  |  | 412.4 | m2 | 412.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 412.400 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - jezdnia manewrowa Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 777.27+148.00 | m2 | 925.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 925.270 |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 1189.67+148.00 | m2 | 1337.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1337.670 |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW / ALEJEK PARKOWYCH |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 2117+1004.1+90.4+195.7 | m2 | 3407.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3407.200 |
| 19 d.3 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2117+1004.1+90.4+195.7 | m2 | 3407.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3407.200 |
| 20 d.3 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = -5 | m2 |  |  |
|  |  | 2117+1004.1+90.4+195.7 | m2 | 3407.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3407.200 |
| 21 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ceglastą niefrezowaną | m2 |  |  |
|  |  | 2117 | m2 | 2117.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2117.000 |
| 22 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółta | m2 |  |  |
|  |  | 1004.1 | m2 | 1004.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1004.100 |
| 23 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwona starobruk | m2 |  |  |
|  |  | 90.4 | m2 | 90.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.400 |
| 24 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara | m2 |  |  |
|  |  | 195.7 | m2 | 195.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.700 |
| 4 |  | ELEMENTY PARKINGU |
| 25 d.4 | KNR 2-31 0401-07 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-II | m |  |  |
|  |  | 279 | m | 279.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 279.000 |
| 26 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 |  |  |
|  |  | 279*0.06 | m3 | 16.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.740 |
| 27 d.4 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 159 | m | 159.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.000 |
| 28 d.4 | KNR 2-31 0403-08 | Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 40 m | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 29 d.4 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 120 | m | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 5 |  | ELEMENTY CHODNIKA |
| 30 d.5 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m |  |  |
|  |  | 2083 | m | 2083.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2083.000 |
| 31 d.5 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m |  |  |
|  |  | 2083 | m | 2083.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2083.000 |
| 32 d.5 | KNR 2-31 0407-06 | Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach | m |  |  |
|  |  | 717 | m | 717.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 717.000 |
| 6 |  | WYPOSAŻENIE BOISK |
| 33 d.6 | kalk. własna | Tablica do koszykówki | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 34 d.6 | kalk. własna | Zamocowanie zestawu do piłki siatkowej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 35 d.6 | kalk. własna | Nawierzchnia gumowa z granulatu | m2 |  |  |
|  |  | 100 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 36 d.6 | kalk. własna | Nawierzchnia z mieszanki żwirowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 128 | m2 | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 37 d.6 | KNR 2-31 0706-01 | Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 |  |  |
|  |  | 5.64 | m2 | 5.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.640 |
| 7 |  | WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ |
| 38 d.7 | kalk. własna | Urządzenia na siłowni zewnętrznej | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 39 d.7 | kalk. własna | Ławeczki parkowe | szt. |  |  |
|  |  | 36 | szt. | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 40 d.7 | kalk. własna | Kosze na śmieci | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 41 d.7 | kalk. własna | Stół do gry w szachy | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 42 d.7 | kalk. własna | Stół do tenisa stołowego | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 43 d.7 | kalk. własna | Ogrodzenie panelowe placu zabaw wys. 1,5m z bramą o szer. 3m i furtką szer. 1,0m, na fundamencie betonowym z obrzeży chodnikowych o wym. 100x30x8cm | m |  |  |
|  |  | 156 | m | 156.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.000 |