Odpowiedzi na pytania.

1. dot. poz. 1 przedmiaru:

Czy podkłady betonowe wylać na istniejące płytki i podkłady. Brak w przedmiarze skucia płytek ?

Prace rozbiórkowe Inwestor wykona we własnym zakresie.

2. dot. poz. 3 przedmiaru:

Do wykonania jest 181,60 m2 tynków. Czy to oznacza, że nie ma obecnie tynków, czy należy stare skuć? Brak pozycji w przedmiarze skucia tynków wewnętrznych ?

Prace rozbiórkowe Inwestor wykona we własnym zakresie.

3. dot. poz. 5 przedmiaru:

Ścianki płycinowe. W obmiarach podano (5,3+4,8)*2,1. Są bardzo długie ściany, z dołączonego rysunku wynika, że nie ma takiego długiego pomieszczenia. Zakładam, że jest to suma ścianek. Jak jest w rzeczywistości? Zakładam, że są to ścianki działowe w WC, co z istniejącymi ściankami, gdyż w przedmiarach nie ma rozbiórki ścianek ?

Prace rozbiórkowe Inwestor wykona we własnym zakresie. Ścianki będą zamontowane               w pomieszczeniach WC wg nowego podziału pomieszczeń.

4. dot. poz. 9 przedmiaru:

Co ze starymi ościeżnicami ? Brak pozycji demontażu starych ościeżnic.

Prace rozbiórkowe Inwestor wykona we własnym zakresie .

5. dot. poz. 10 i 12 przedmiaru:

Ościeżnica jest jedna a skrzydła drzwiowe dwa. Czy to oznacza, że na jednej ościeżnicy są osadzone dwa skrzydła ?

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

6. dot. poz. 13 przedmiaru:

Z obmiaru nie wynika jaka jest ilość szt. okien. Powierzchnia podana w pozycji nie stanowi potwierdzenia ze stanem faktycznym powierzchni okien znajdujących się w remontowanej części budynku. Z pozycji wynika , że okna mają być tylko uchylne, czy tak ma pozostać ?

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Okna rozwierno uchylne.

7. dot. poz. 25 przedmiaru:

Proszę sprecyzować typ oprawy.

Oprawy jak do pomieszczeń kuchennych i sanitarnych.

8. dot. poz. 27 przedmiaru:

Do zamontowania są nowe grzejniki. Co z głowicami termostatycznymi. Brak pozycji montażu głowic w przedmiarze.

Wycenić grzejniki z głowicami termostatycznymi.

Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi sanitarne odpowiednio dla pomieszczeń kuchni                   i sanitariatów.