# MIASTO SKÓRCZ

# Załącznik nr 2

POWIATOWY PROGRAM ŚCIEKOWY

# Informacja

o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych

(wg stanu na koniec 2002r.).

I. DANE OGÓLNE.

Nazwa gminy:   Skórcz

Rodzaj gminy1:  gmina miejska

Powiat:  starogardzki

Województwo:  pomorskie

Tablica 1.

| Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Miejscowości wchodzące w skład gminy: 1. Miasto Skórcz - siedziba gminy miejskiej | 3300 |
| Ogółem w gminie | 3300 |

Tablica 2.

II. SYSTEM KANALIZACYJNY.

| Wyszczególnienie informacji | Jedn. miary | Nazwa gminy oraz miejscowości wchodzące w jej skład gminy | Razem | Miejscowości sąsiednie korzystające z systemu kanalizacyjnego | Razem | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| STAN ISTNIEJĄCY: |
| 2. Miejscowości obsługiwane przez system kanalizacyjny |  | Gmina miejska Skórcz |  | 1 | Gmina Wiejska Skórcz | - | - | - | 1 |
| 2.1. Liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych (zbiorczego systemu kanalizacyjnego bez ścieków dowożonych) |  | 1100 |  | 1100 | - |  |  | - | 1100 |
| 2.2. Udział mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych w ogólnej liczbie mieszkańców miejscowości (w %), bez ścieków dowożonych) |  | 33% |  | 33% | - |  |  | - | 33% |
| 2.3. Długość sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików), sprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków, w tym: sieci sanitarnej sieci ogólnospławnej | km km km | 2,4 |  | 2,4 | - |  |  | - | 2,4 |
| 2.4. Ilość odprowadzanych ścieków: w okresach bezopadowych średnia maksymalna w okresach opadów (bez zrzutów burzowych i ścieków opadowych) średnia maksymalna | m3/d m3/d m3/d m3/d | 340 380 360 400 |  | 340 380 360 400 | - - - - |  |  | - - - - | 340 380 360 400 |

| 2.5. Nazwa oczyszczalni ścieków obsługujących system kanalizacyjny |  | Oczyszczalnia ścieków dla m. Skórcz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Odbiornik ścieków – nazwa |  | Rzeka Szoryca |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Zlewnia rzeki |  | Wierzycy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Długość sieci kanalizacyjnej do odprowadzenia ścieków komunalnych wybudowanej w latach 1993- 2002. | km | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |
| 2.9. Koszty budowy sieci kanalizacyjnej do odprowadzenia ścieków komunalnych poniesione w latach 1993-2002. | tys. zł | 1.072 |  | 1.072 | - |  |  | - | 1.072 |
| 2.10. Źródła finansowania budowy i ich udział w całkowitym koszcie. | tys. zł | 2.000 --/45%/ NFOŚiGW pożyczka 500 /11%/- kredyt preferencyjny BOŚ 700 /16%/ dotacja celowa 1.200 -28% budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| STAN DOCELOWY: |
| 2.11. Liczba mieszkańców, którzy powinni korzystać docelowo z systemów kanalizacji zbiorczej |  | 3400 |  | 3400 | 3022 |  |  | 3022 | 6422 |
| 2.12. Liczba mieszkańców, którzy docelowo korzystać będą z indywidualnych (na działkach) systemów oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Długość sieci kanalizacyjnej potrzebnej do budowy w latach: 2003-2015, w tym: 2003-2005, 2006-2010 2011-2015 | km km km km | 12 6 6 |  | 12 6 6 | 45 10 16 19 |  |  | 45 10 16 19 | 57 16 22 19 |
| 2.14. Potrzebne nakłady na budowę sieci w latach: 2003-2015, w tym: 2003-2005 2006-2010 2011-2015 | tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł | 11.000 3.000 8.000 |  | 11.000 3.000 8.000 | 22.500 5.000 8.000 9.500 |  |  | 22.500 5.000 8.000 9.500 | 33.500 8.000 16.000 9.500 |

| 2.15. Potrzebne nakłady na modernizację sieci istniejących w latach 2003-2015 | tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16. Przewidywane przez gminę źródła finansowania budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych w latach 2003-2005 źródło finansowania (wymienić kolejno i podać kwoty) | tys. zł | Budżet Gminy 3.000 WFOŚ 3.500 U E 5.500 |  |  | 3.000 3.500 | Budżet Gminy 5.700 WFOŚ 7.000 SAPART 4000 POZOST 5800 |  | 5.700 7.000 4.000 5.800 | 8.700 10.500 4.000 11.300 |
| 2.17. Podstawa określenia ww danych docelowych (we właściwej kolumnie zaznaczyć symbolem X) : studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. plan generalny, studium, inny dokument planistyczny budowy, rozbudowy, lub modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej – podać tytuł planu |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |

2.18. Schemat systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki z do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Załącznik Nr 1 – Gmina Skórcz (Schemat planowanego systemu kanalizacyjnego)

Załącznik Nr 2 – Gmina Miejska Skórcz (Schemat planowanego systemu kanalizacyjnego)

### III. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH – STAN ISTNIEJĄCY.

Istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych, w tym przewidywane do likwidacji.

Tablica 3.

Informacje o każdej oczyszczalni

3.1. Nazwa oczyszczalni: Oczyszczalnia ścieków typu ABRF Model F800S - 1.D.1.  m. Skórcz

3.2. Lokalizacja: na rozwidleniu dróg prowadzących do Starogardu i Gniewa na prawym brzegu rzeki Szorycy.

3.3. Odbiornik:  rzeka Szoryca

3.4. Zlewnia rzeki: Wierzycy

3.5. Rodzaj oczyszczalni4:  mechaniczno-biologiczno-chemiczna z zastosowaniem Automatycznego Reaktora Biologicznego Flygt

3.6. Rok przekazania do eksploatacji: 31.07.2002r.

3.7. Rok ostatniej modernizacji: -

3.8. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię: 1100

3.9. Jeśli oczyszczalnia (3.1) obsługuje więcej niż jedną miejscowość, wypełnić poniższą tabelę:

| Nazwa gminy oraz wykaz miejscowości obsługiwanych przez oczyszczalnię | liczba obsługiwanych mieszkańców | Procentowy udział ogólnej liczby mieszkańców | Odległość od oczyszczalni ścieków (km) |
| --- | --- | --- | --- |

3.10. Przepustowość oczyszczalni:    750  m3/d

3.11. Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni średnia/maksymalna

- w czasie pogody bezopadowej:      340 /380  m3/d

- w czasie opadów:       360/400 m3/d

w tym:

- udział ścieków przemysłowych (w stosunku do średniej ilości ścieków dopływających w czasie pogody bezopadowej)

3.12. Rodzaj przemysłu: spożywczy wyroby kulinarne PPH „Iglotex”

3.13. Liczba równoważnych mieszkańców ogółem5:  3117

3.14. Ilość osadów powstających na oczyszczalni w t s.m./dobę  i % ich uwodnienia: 0.4 t.s.m/d i 9 uwodnienia

3.15. Sposób zagospodarowania osadów ściekowych6: skladowanie

3.16. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach:

| Wskaźnik | Jednostka | Stężenie w ściekach dopływających | Stężenie w ściekach oczyszczonych |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | mg O2/l (g O2/m3) | 550 | 4 |
| ChZT | mg O2/l (g O2/m3) | 608 | 43 |
| Zawiesina ogólna | mg/l | 103 | 9 |
| Azot ogólny | mg/l | 86 | 3,3 |
| Fosfor ogólny | mg/l | 13,7 | 2,7 |

## 3.17. Ładunki zanieczyszczeń:

| Wyrażone we wskaźnikach | Jednostka | w ściekach dopływających | w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | kg O2/d | 187 | 0,4 |
| ChZT | kg O2/d | 61 | 4,3 |
| Zawiesiny og. | kg/d | 10 | 0,9 |
| Nog | kg Nog/d | 9 | 0,3 |
| Pog Pog | kg Pog/d kg Pog/d | 14 | 0,3 |

3.18. Syntetyczne informacje na temat technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu (ewentualnie schemat):

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Skórczu jest oczyszczalnia mechaniczno- biologiczno -chemiczną z zastosowanie Automatycznego Reaktora Biologicznego Flygt. Oczyszczanie mechaniczne polega na odseparowaniu części stałych, częściowo również piasku i tłuszczu, proces przebiega przy wykorzystaniu automatycznego sita bębnowego. Odpływ z sita zlewany jest do zbiornika buforowego celem oczyszczenia w reaktorze. Biologiczne oczyszczanie przebiega w komorze oczyszczania biologicznego metoda niskoobciążonego osadu czynnego.  Proces polega na utlenianiu związków węgla organicznego i azotu amonowego – podczas fazy napowietrzania. Oczyszczanie chemiczne następuje za pośrednictwem dwugałęziowego przelewu pływającego uruchamiającego się po  automatycznym otworzeniu się przepustnicy elektrycznej na sygnał sterownika.

Wymienić oczyszczalnie ścieków istniejące,  które będą obsługiwały gminę również w przyszłości

Tablica 4.

| Nazwa oczyszczalni W kolejnych wierszach wymienić oczyszczalnie ścieków, które będą obsługiwały gminę w przyszłości | Istniejące, w rozbudowie, w modernizacji, w budowie, projektowana – wpisać w odpowiednim wierszu |
| --- | --- |
| 4.1. Oczyszczalnia ścieków dla m. Skórcz | Istniejąca 1/3 własność Gminy Wiejskiej Skórcz |
| 4.2. |  |

Oczyszczalnie przewidywane do likwidacji:

4.3. –

4.4. –

Tablica 5.

Oczyszczalnie ścieków rozbudowywane, modernizowane lub będące w budowie7

Informacje o każdej oczyszczalni; zakres informacji (pkt. 5.1. – 5.18) taki jak dla oczyszczalni istniejących (pkt. 3.1-3.18), a ponadto:

5.19. Źródło podanych poniżej  informacji7

- dokumentacja przetargowa na projektowanie i budowę

- projekt budowlany

- dokumentacja przetargu na budowę

- umowa z wykonawcą

- wniosek gminy o dofinansowanie przez NFOŚiGW, fundusz ISPA lub inne fundusze zagraniczne, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, EKOFUNDUSZ

5.20. Termin rozpoczęcia realizacji...................................................rok.................................

5.21. Planowany termin przekazania do eksploatacji......................................   rok...............

5.22. Przewidywane koszty realizacji................................................tys. zł.............................

źródła finansowania ze wskazaniem wielkości nakładów pochodzących z różnych źródeł

źródło........................................................................................., wielkość nakładów ................................(tys. zł)

Tablica 6.

IV. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE POWINNY

BYĆ WYBUDOWANE W PRZYSZŁOŚCI.

Informacje o każdej oczyszczalni

6.1. Nazwa oczyszczalni................................................................................................

6.2. Lokalizacja...............................................................................................................

6.3. Odbiornik.................................................................................................................

6.4. Zlewnia rzeki............................................................................................................

6.5. Rodzaj oczyszczalni................................................................................................

6.6. Przepustowość oczyszczalni w m3/d........................................................................

6.7. Przewidywana liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ..............

6.8. Przewidywana liczba równoważnych mieszkańców ..............................................

6.9. Jeśli oczyszczalnia będzie obsługiwać więcej niż jedną miejscowość i/lub miejscowości z gmin sąsiednich, wymienić je podając również liczbę mieszkańców obsługiwanych i odległość od oczyszczalni ścieków:

| Nazwa miejscowości | liczba obsługiwanych mieszkańców tej miejscowości | Procentowy udział ogólnej liczby mieszkańców tej miejscowości | Odległość od oczyszczalni ścieków (km) |
| --- | --- | --- | --- |

6.10. Źródło podanych powyżej  informacji (niepotrzebne skreślić)

- zamierzenie

- koncepcja

- wniosek gminy o dofinansowanie przez NFOŚiGW, fundusz ISPA lub inne fundusze zagraniczne, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, EKOFUNDUSZ

- inne wskazać jakie

6.11. Termin rozpoczęcia realizacji...................................................rok

6.12. Termin przekazania do eksploatacji.........................................rok

6.13. Orientacyjne koszty realizacji...................................................tys. zł (wg poziomu cen z 2002r.)

6.14. Określić źródła finansowania ze wskazaniem wielkości nakładów pochodzących z różnych źródeł

źródło..................................................................................................................., wielkość nakładów..........................tys. zł

Dane kontaktowe osoby, która opracowała informacje:

- imię i nazwisko:  Maria Chełkowska

- adres:  83-220 Skórcz, ul. Główna 40

- telefon: 582-52-26 faks : 582-46-74 e-mail: miastoskorcz@go2.pl

Skórcz, dnia 2002-12-23		      ..........................................................

Data					 	Podpis Burmistrza

UWAGI:

- Materiałem pomocniczym dla przygotowania „Informacji o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych” mogą być m. in. dane ze sprawozdawczości GUS za rok 2002 zawarte we wzorach sprawozdań:

- SG-01 Statystyka gminy,

- M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji,

- M-07 Sprawozdanie o wodociągach zbiorczych i zbiorowej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy,

- OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich.

- Dane z „Informacji o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych” zostaną wykorzystane w pracach Ministerstwa Środowiska nad „Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych” (Art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne – Dz.U. Nr 115, poz. 1229).

Przedsięwzięcia zapisane w ww. programie będą popierane przez Ministra Środowiska, w przypadku starań gmin, o dofinansowanie ze środków krajowych funduszy ekologicznych oraz funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

- W sytuacji, gdy z systemu kanalizacji (i oczyszczalni ścieków komunalnych) korzysta więcej niż jedna gmina (lub ich części), niniejsza „Informacja ...” powinna być wypełniona w porozumieniu ze wszystkimi gminami (tak, jak to przedstawiono w załączonym przykładzie).

# Footnotes

1 określić rodzaj gminy: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska lub miasto na prawach powiatu.

art. 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, D.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139)

art. 7 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (D.U. nr 72 z 2001 r., poz. 747)

4 mechaniczna, mechaniczno-biologiczna, mechaniczno- biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów, inna

5 RLM obliczona w sposób następujący: Średniodobowy ładunek zanieczyszczeń wyrażony w g BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni podzielony przez 60 g; średniodobowy ładunek zanieczyszczeń wyrażony w g BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni = średniodobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni (w czasie pogody bezopadowej) w m3/dobę x średniodobowe stężenie BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni w g/m3/dobę

6 rolnicze, do rekultywacji, składowanie, spalanie

7 niepotrzebne skreślić