Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dotyczący:

Infrastruktura IT – rozbudowa sieci komputerowej w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu.

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę istniejącej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu w wybranych miejscach szkoły, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne związane z niniejszym projektem.

Rozbudowa sieci komputerowej zostanie zrealizowana w oparciu o:

- urządzenie Router-Firewall (AV sieciowy, IPS/IDS, wbudowany kontroler sieci bezprzewodowej WiFi) – 1 szt.,

- urządzenie sieciowe – przełącznik sieciowo-dostępowy LAN – 1 szt.,

- bezprzewodowe punkty dostępowe sieci WiFi – min. 2 szt.,

- okablowanie szkoły pod sieć bezprzewodową WiFi – 2 szt. (jeżeli niezbędne)

- szafy RACK do elementów sieci –  1  szt.

- instalacja i integracja sieci bezprzewodowej w szkole – 2 szt.

Usługa wydajnego i bezpiecznego dostępu do Internetu z wykorzystaniem urządzeń sieci WiFi powinna być dostępna w pomieszczeniu dydaktycznym wskazanym przez Zamawiającego.

Wymienione urządzenia należy zainstalować i wdrożyć w miejscach ustalonych z Zamawiającym. Urządzenia należy objąć gwarancją na warunkach określonych dla każdego urządzenia.

Ad. a) Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia Router-Firewall

Dostarczony system bezpieczeństwa sieciowego i zarządzania siecią bezprzewodową musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych zamkniętych platform sprzętowych lub w postaci komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System bezpieczeństwa sieciowego i zarządzania siecią bezprzewodową (w skład wchodzi Router/Firewall/Kontroler WLAN) powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne:

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym.

- System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum - 7 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX,

- System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 250 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN w oparciu o standard 802.1Q.

- W zakresie Firewall obsługa nie mniej niż - 1,5 mln jednoczesnych połączeń oraz 20 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Firewall: nie mniej niż  - 2Gbps.

- Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż - 180Mbps.

- System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.

- System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń.

- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM.

- Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.

- Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma.

- Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów).

- Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL.

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS)  - minimum  - 700Mbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, AC, AV - minimum  160Mbps.

- W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż:

- Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności

- Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

- Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth.

- W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci  powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.

- Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego.

- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci.

- Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ.

- Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) ) oraz powinien umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR.

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.

- Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

- System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

- haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

- haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory.

- Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  następujące certyfikaty:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall

- ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS

- ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN

- Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Serwisy i licencje: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres 2 lat.

- Gwarancja oraz wsparcie: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku, gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, Oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Całość rozwiązania musi być objęta 2-letnim wsparciem producenta FW/ kontroler sieci WiFi/ punkty dostępowe WiFi.

Ad. b) Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla przełącznika sieciowo-dostępowego.

- Parametry fizyczne platformy:

- wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie RACK 19”, obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

- Zasilanie 230V

- Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne:

- 8 portów GE, RJ-45 z zasilaniem 802.3af/at

- 2 porty  GE SFP

- Parametry wydajnościowe:

- przepustowość urządzenia – min. 20 Gbps

- możliwość zapamiętania co najmniej 16 000 adresów MAC

- Opóźnienie  - poniżej 2 mikrosekund

- Wymagane funkcje:

- możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń

- obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

- możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad

- obsługa co najmniej 4000 VLAN, zgodna z 802.1Q

- możliwość wykonywania routingu statycznego, port-mirroring

- kontrola dostępu na poziomie portu  w oparciu o standard 802.1x, uwierzytelnianie w oparciu o bazę Radius

- zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, http/HTTPS, SNMP w wersjach 1-3, SNTP, LLDP (w trybie odbioru)

- możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy

- możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI

- integracja z  systemem bezpieczeństwa (NGFW, UTM), opisanym w pkt. a) powyżej, pochodzącym od tego samego producenta, w zakresie co najmniej:

  - możliwość uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników,

  - obsługa białych i czarnych list MAC,

  - Stateful Firewall, umożliwiający kontrolę dostępu pomiędzy segmentami sieci,

  - routing statyczny i dynamiczny, co najmniej OSPF.

Gwarancja: Całość rozwiązania musi być objęta 2-letnim wsparciem producenta FW/ kontroler sieci WiFi/ przełącznik sieciowy i punkty dostępowe WiFi.

Ad. c) Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla punktu dostępowego sieci bezprzewodowej WiFi.

| Tryb pracy | Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. |
| --- | --- |
| Obudowa | Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku. |
| Moduł radiowy | Musi być wyposażony w moduł radiowy pracujący odpowiednio w pasmach: 5 GHz a/n lub 2,4 GHz b/g/n. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 7 SSID, Przepustowość radia: 300 Mbps. Mechanizmy kolejkowania dla różnych klas ruchu: dane, Voice, video Mechanizmy ochrony przed atakami na sieć radiową Wymagana moc nadawania dla częstotliwości 2,4 GHz - min 18dBm Mechanizmy uwierzytelniania 802.1x, w tym obsługa EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, Możliwość tunelowania całej komunikacji do kontrolera sieci bezprzewodowych jak również funkcja bridge’ owania ruchu z poszczególnych SSID do VLAN. |
| Anteny | Minimum 2 wbudowane anteny |
| Interfejsy | Interfejs sieciowy w standardzie 10/100/1000 Base-TX |
| Integracja | W celu zapewnienia spójności polityk bezpieczeństwa, zarządzanie planowaną strukturą punktów dostępowych WiFi powinno odbywać się z dostarczonej w ramach zadania zapory ogniowej Firewall. |
| Zarządzanie punktem dostępowym | Kontroler powinien oferować środowisko graficzne pozwalające na wykrywanie punktów dostępowych podpinanych do sieci, a następnie na zarządzanie nimi. |
| Zasilanie | Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3af |
| Gwarancja | System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Całość rozwiązania musi być objęta 2-letnim wsparciem producenta FW/ kontroler sieci WiFi/ punkty dostępowe WiFi. |

Ad. d) Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla systemu okablowania strukturalnego.

W ramach zadania, przy budowie nowego okablowania strukturalnego w ZS Skórcz (JEŻELI NIEZBĘDNE), należy stosować się do następujących wymagań minimalnych.

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną pracę warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej z zagwarantowanym zapasem parametrów transmisyjnych gwarantujących poprawne działanie aplikacji transmisyjnych obecnie eksploatowanych oraz uwzględniający przyszłe zastosowania.

Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajności i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi a punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej WiFi. Długość kabla instalacyjnego pomiędzy miejscem montażu urządzeń aktywnych a gniazdem przyłączeniowym punktu dostępowego sieci WiFi nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie spełniające wymagania rzeczywistej kategorii 5e nieekranowane, z kablem skrętkowym typu U/UTP kat. 5e. Zapewni to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet 1Gbit/s.

Zamawiający dopuszcza podłączenie kabli transmisyjnych bezpośrednio na gniazda aktywne RJ-45 punktów WiFi i przełączników sieciowych.

Zamawiający dopuszcza odejście przy budowie sieci LAN od stosowania elementów takich jak: patchpanele, gniazda przyłączeniowe czy patchcordy.

Ze względu na warunki budowy, okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytach i listwach kablowych.

Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna być wykonana w oparciu o nieekranowane komponenty spełniające wymagania kategorii 5e.

Szafa RACK 19

W ramach zadania należy dostarczyć i wdrożyć szafę RACK. Wysokość i nośność szafy należy dobrać tak by pomieściła ona dostarczane w ramach zadania urządzenia sieciowe.

Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie, skonfigurowanie oraz uruchomienie kompletnego środowiska LAN - na usługi składają się następujące czynności:

- Weryfikacja poprawności transmisji

2. Czynności dotyczące routera/zapory ogniowej Firewall:

2.1.Weryfikacja poprawności poziomu oprogramowania Firmware oraz jego uaktualnienie w razie konieczności;

2.2.Konfiguracja zapory ogniowej Firewall wraz z podłączeniem do istniejącego łącza internetowego,

2.3.Konfiguracja IP i podsieci;

2.4.Uruchomienie i konfiguracja protokołów routingu dla styku z sieciami zewnętrznymi;

2.5.Uruchomienie i konfiguracja systemu kontroli VLAN;

2.6.Wdrożenie funkcjonalności zgodnie z zaplanowaną polityką bezpieczeństwa;

2.7.Konfiguracja VLAN;

2.8.Implementacja zaplanowanych polityk bezpieczeństwa;

2.9.Konfiguracja DNS/WINS/DHCP/PPPoE;

2.10.Konfiguracja Bridge at AP Routing;

3.  Czynności dotyczące sieci bezprzewodowej WiFi:

3.1. Wykonanie pomiarów w celu ustalenia optymalnych miejsc do podłączenia AP;

3.2. Wdrożenie centralnego kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi;

3.3. Instalacja i uruchomienie punktów dostępowych WiFi;

3.4.Konfiguracja punktów dostępowych AP, mocy nadawania, zabezpieczenie sieci przed nieautoryzowanym dostępem;

4. Czynności dotyczące przełącznika sieciowego:

4.1.  Montaż przełącznika;

4.2. Weryfikacja poprawności poziomu Firmware przełącznika, uaktualnienie Firmware w razie konieczności;

4.3. Konfiguracja adresu IP oraz podstawowych ustawień (VLAN, haseł, NTP, itp.)

Przetestowanie funkcjonalności zbudowanego środowiska.