#### OPIS   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz stanowiącym podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa przedszkola miejskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Skórczu” , oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej i sprawowaniem nadzoru autorskiego .

- Informacje ogólne.

Terenem przeznaczonym pod budowę jest działka nr 216/1 o powierzchni 2536 m2 przy 
ul. Wojska Polskiego w Skórczu. Dla wyznaczonego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego miasta Skórcz, obejmujący obszar  przyjęty uchwałą nr XXVII/136/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2017 r.  Teren oznaczony jest symbolem 06.Uo,  co zgodnie z częścią opisową oznacza  teren usług oświaty (przedszkole).

Działka nr 216/1, na której planowana jest do realizacji inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ustalonej w decyzji o wpisie układu urbanistycznego miasta Skórcz do rejestru zabytków - nr rejestru zabytków województwa pomorskiego 958 (wg dawnego rejestru nr 816) - jako układ urbanistyczny miasta Skórcza – data wpisu do rejestru - 05.04.1979r.);

Przedmiotowy teren znajduje się w tzw. strefie  restauracji, w której ochronie podlega struktura przestrzenna. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków dotycząca układu urbanistycznego miasta została wydana przez Wydz. Kultury i Sztuki, L.dz. II/9113/1/79 z dnia 05.06.1979 r. - wpis do rejestru zabytków woj. gdańskiego  pod nr 958 - wg dawnego rejestru nr 816 - zespół urbanistyczny miasta Skórcza w granicach i ze strefami ochrony wg zał. graficznego do decyzji; w strefach tych ustanowiono rygory konserwatorskie, określone w legendzie  do zał. graficznego stanowiącego integralną część ww decyzji, tj. określenia dot. ograniczeń dla nowej zabudowy). Decyzją  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18.12.2014 r. stwierdzono nieważność ustanowionych w decyzji z 1979 r. rygorów konserwatorskich . Jednakże nadal wpisany do rejestru zabytków jest układ urbanistyczny miasta Skórcza wraz z otoczeniem, Strefy A (1-3) określone w w/wym decyzji stanowią zabytek w rozumieniu  ustawy, a strefa B (1-2) w w/wym decyzji otoczenie zabytku. Działka nr 216/1 znajduje się w strefie konserwatorskiej A.

Przewiduje się budowę 5-oddziałowego przedszkola (z możliwością rozbudowy o dodatkowy jeden oddział w przyszłości) o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, przeznaczonego do  edukacji przedszkolnej dzieci.  Zakłada się, że bezpośrednim użytkownikiem przedszkola będzie około 125 dzieci. W przedszkolu pracę znajdzie około 12 pracowników w tym nauczyciele oraz pracownicy administracyjno-socjalni. Budynek przedszkola należy zaprojektować zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i koncepcją architektoniczno - urbanistyczną wyłonioną w konkursie ogłoszonym przez Gminę Miejską Skórcz, której autorem są p. Monika Derdowska oraz Szymon Derdowski. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

2.  Zakres rzeczowy i funkcjonalno-użytkowy budynku przedszkola:

Zakres rzeczowy i funkcjonalno-użytkowy przedstawiony został w PFU i części opisowej w/w Koncepcji.

3.    Plan zagospodarowanie terenu

Plan zagospodarowania terenu należy sporządzić zgodnie z w/w PFU i Koncepcją.

4. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w taki sposób aby projektowany budynek spełniał wymagania wynikające z programu priorytetowego LEMUR – Energooszczędne Budynki  Użyteczności Publicznej tj.

- projekt powinien być zgodny z Wytycznymi Technicznymi (tzw. załącznik nr 3 do    programu LEMUR) dot. energooszczędności budynków dla NFOŚiGW. Projektowany budynek przedszkola na etapie jego eksploatacji powinien uzyskać klasę A energooszczędności.

- dokumentacja powinna spełniać wszystkie warunki, dotyczące wymogów aplikacyjnych dla budynków określonych w warunkach konkursowych NFOŚiGW.

- opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania dofinansowania z programu LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;

- dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W Przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne;

- dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona

- w opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.

4a.    W zakres zamówienia obejmującego prace projektowe wchodzić będzie:

- Aktualizacja mapy do celów projektowych;

- wykonanie analizy kosztów budowy, eksploatacji, odtworzenia instalacji i urządzeń

- pozyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów;

- badania i opracowanie  materiałów  geotechnicznych  podłoża gruntowego warunków  w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich;

- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania (tj. architektury wraz z technologią kuchni, konstrukcji, zagospodarowania terenu, ciągów komunikacyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, niskoprądowych, CO i innych wymaganych stosownymi przepisami) na podstawie Koncepcji;

- dokumentacja projektowa instalacji niskoprądowych powinna zawierać projekty: instalacji dzwonkowej, nagłośnieniowej, komputerowej, internetowej, telefonicznej oraz antywłamaniowej i monitoringu;

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz przedszkola z uwzględnieniem wyposażenia,

- opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z rozbiciem na elementy i branże;

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie pozytywnych opinii wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

# Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi w tym zakresie oraz opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować wszystkie części umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

# 4b. 	Opracowana dokumentacja w szczególności winna być zgodna z:

# Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.  Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r. , poz. 1422 z późn. zm.);

# Ustawą  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

# Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 883 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.);

# Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.);

# Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r.  poz. 1232 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397),

# Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130, poz. 1389),

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

# oraz z innymi niewymienionymi, obowiązującymi w dacie przekazania opracowania przepisami, pozwalającymi na uzyskanie pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na realizację inwestycji oraz gwarantującymi uzyskanie planowanego dofinansowania dla budynku charakteryzującego się najwyższą klasą energooszczędności a tym samym możliwość dotacji 60% kosztów wykonania dokumentacji projektowej z programu LEMUR. W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, wykonawca ma obowiązek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie obowiązki na dzień przekazania jej zamawiającemu.

# 4c.  Wykonawca zobowiązany jest do czynnego włączania się w proces uzyskiwania wymaganych decyzji i uzyskania decyzji ostatecznej na realizację inwestycji.

# 4d.	Obowiązkiem wykonawcy jest także wykonanie innych opracowań poza wszystkimi w/w (w zależności od warunków stawianych przez uzgadniających). Wykonawca zobowiązany jest także przygotować wnioski i materiały a także czynnie włączać się w uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz natychmiastowo uzupełniać wnioski, operaty itp. - na każde wezwanie organów udzielających pozwoleń i Zamawiającego, w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, do uzyskania pozwolenia na realizację włącznie.

# 4e. 	Projekt powinien zawierać klauzulę stwierdzającą kompletność opracowania
i przydatność celowi, jakiemu ma służyć. Projektant, a także sprawdzający do projektu budowlanego dołączają oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

# 4f. 	Wykonawca przekaże zamawiającemu następującą dokumentację w ilości egzemplarzy, w wersji papierowej:

# -	kompleksowy projekt budowlany we wszystkich branżach	5 egz

# - 	projekt aranżacji wnętrz z uwzględnieniem wyposażenia	2 egz.

# -	projekty wykonawcze w poszczególnych branżach	po 5 egz.

# -	kosztorysy inwestorskie z rozbiciem na elementy i branże	po 3 egz.

# -	przedmiary robót z rozbiciem na elementy i branże	po 3 egz.

# -	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z rozbiciem na branże	po 5 egz.

# -	pozostałe dokumenty (mapy, wypisy, wyrysy, decyzje, opinie,	 uzgodnienia itp.) w oryginale lub potwierdzonej za zgodność kopi 	po 1 egz.

Wszystkie opracowania wykonawca przekaże zamawiającemu również po 1 egz. w wersji elektronicznej, w plikach nie przekraczających 10 MB o rozszerzeniu pdf i cad (dotyczy projektów, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych) i jednocześnie o rozszerzeniu ath (dla przedmiarów, kosztorysów).

W cenie dokumentacji wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty, również koszty wykonania innych dokumentów, opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.

5.    Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Dane ogólne

- Obiekt…………………… budynek  5-oddziałowego Przedszkola Miejskiego

- Lokalizacja obiektu……….  Skórcz, ul. Wojska Polskiego

- Nr działki………………... 216/1

- Powierzchnia działki……. 2536 m²

- Opis działki……………… działka niezabudowana, częściowo zadrzewiona posiada dostęp do drogi publicznej oraz do drogi wewnętrznej.

- Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych

- w kosztorysie należy ująć wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem oraz z zagospodarowaniem terenu

- wywóz drewna i gałęzi na odl. 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- Wywóz karczy na odl. 10 km i utylizacja,

- usunięcie humusu i jego zagospodarowanie: mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm na odkład z ponownym wykorzystaniem przy zagospodarowaniu terenu,

- odległość odwozu urobku ziemnego z wykopów:  do 10 km,

- Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych

- sposób wykonania i transportu betonów i zapraw: betony z wytwórni centralnych  odl. do 5 km, zaprawy wytwarzane na placu budowy,

- wykonywanie robót z rusztowań: rusztowania systemowe, rozliczenie rusztowań w pozycji wydzielonej,

- deskowania: deskowania systemowe, rozliczenie deskowań w poz. wydzielonej,

Przedmiar robót powinien być zgodny z projektem (opis, rysunek), numeracja pozycji przedmiaru zgodna z numeracją pozycji kosztorysowej.

Kosztorys należy sporządzić w sposób pozwalający określić koszty wykonania poszczególnych elementów budynku i zagospodarowania terenu.

6.  Nadzór autorski

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto wykonywanie obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.).

W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:

- stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,

- niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,

- udział w organizowanych radach budowy i naradach technicznych,

- kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu  w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy,

- obecność w miejscu realizacji inwestycji na uzasadnione wezwanie zamawiającego 
z zastrzeżeniem, że data obecności zostanie poprzedzona stosownym powiadomieniem na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.

Ponadto zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektant sprawujący nadzór autorski ma prawo:

-	wstępu na teren budowy,

-	dokonywania zapisów w dzienniku budowy, w tym żądania w formie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub gdy roboty są wykonywane niezgodnie z projektem.

W cenie za nadzór autorski wykonawca przewidział wszystkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego.

Cena ryczałtowa za przedmiot umowy wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, gdy nie zostały one wymienione w umowie.

  - Termin realizacji zamówienia

Wymagane jest wykonanie kompletnych i uzgodnionych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i kosztorysami inwestorskimi w terminie 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagane jest opracowanie projektów wykonawczych w terminie 12 tygodni od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.