PYTANIA

w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego

na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie

- Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na „ Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na Osiedlu Podklasztorze w Sulejowie” w Rozdziale III. Opis Przedmiotu zamówienia opisuje warstwy konstrukcyjne podbudowy pod nawierzchnię sportową: 1.Warstwa odsączająca z piasku o grubości 40 mm, 2.Warstwa z kruszywa łamanego: a) zagęszczona mechanicznie warstwa grubości 100 mm z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 12-31,5 mm, b) zagęszczona  mechanicznie warstwa o grubości 30 mm z klińca kamiennego o uziarnieniu 4-12 mm, c) zagęszczona mechanicznie warstwa o grubości 20 mm z grysu kamiennego o uziarnieniu do 4 mm, natomiast w przekroju nawierzchni zamawiający podaje warstwę odsączająca z piasku grubości 40 cm. Prosimy o sprecyzowanie jaką grubość warstwy odsączającej z piasku przyjąć do wyceny,

- Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót w pkt 1 wykonanie nawierzchni boiska – brakującej pozycji jaką jest warstwa odsączająca z piasku,

- Czy zamawiający przewiduje zakończenie boiska obrzeżami jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów tych obrzeży i uwzględnienie ich w przedmiarze robót,

- Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji 2 podaje usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek. Prosimy o określenie na jaką odległość zamawiający  przewiduje usunięcie tej warstwy ziemi?

- Prosimy o sprecyzowanie ogrodzenia boiska.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego

na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie

- Jako warstwę odsączająco - wyrównującą należy przyjąć warstwę odsączającą z piasku grubości 40 cm.

- W przedmiarze robót pozycja ta została uwzględniona w pozycji „6”.

- Boisko zostanie zakończone obrzeżami betonowymi o wymiarach 30 cm x 8 cm na ławie betonowej wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Długość obrzeży 132 mb należy uwzględnić w kosztach budowy boiska.

- Zamawiający przewiduje usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na odległość do 200 metrów.

- Ogrodzenie boiska przewidziano ze słupków stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo i siatką ocynkowaną powlekaną według wymiarów jak w dokumentacji budowlanej.