Pytania:

- W chwili obecnej na nowo projektowanym boisku znajduje się betonowe ogrodzenie, czy Zamawiający przewiduje rozebranie tego ogrodzenia, jeśli tak, to w jakiej części i jakie ilości?

- Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisuje warstwy konstrukcyjne podbudowy:

– warstwa odsączająca z piasku o grubości 40 cm

- warstwa z kruszywa łamanego – zagęszczona mechanicznie warstwa grubości 100 mm  z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 12-31,5 mm

- zagęszczona mechanicznie warstwa o grubości 30 mm z klińca kamiennego o uziarnieniu 4-12 mm

- zagęszczona mechanicznie warstwa o grubości 20 mm z grysu kamiennego o uziarnieniu do 4 mm

z obliczeń podanych wyżej warstw podbudowy boisko zostanie podniesione o 20 cm  nad terenem, czy jest to celowe zamierzenie Zamawiającego i czy tak przewiduje projekt?

Odpowiedź na pytania:

- Istniejące ogrodzenie betonowe zostanie rozebrane przez Zamawiającego przez przekazaniem placu budowy Wykonawcy na szerokości nowoprojektowanego boiska, tj. na szerokości 22 metrów od strony ulicy.

- Warstwy konstrukcyjne podbudowy:

- 40 cm 	- piasek

- 10 cm 	- tłuczeń kamienny 12-31,5 mm

- 3 cm	- kliniec kamienny 4-12 mm

- 2 cm	- grys kamienny  > 4 mm

łącznie grubość warstw 55 cm. Wcześniej wybrana zostanie warstwa humusu o gr. do ok. 15 cm + warstwa grubości gruntu rodzimego o grubości średnio do 40 cm. Następnie ułożone zostaną w/w warstwy konstrukcyjne podbudowy. Pozycje te zostały ujęte w przedmiarze robót.

Jak widać z powyższego boisko zostanie wyniesione nad poziom terenu kilka centymetrów.