Sygnatura akt: ZP.271.1.2011

ZATWIERDZAM

...……………………….

Sulejów,  dnia  09.02.2011 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą"

na wykonanie zadania :

„REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ           I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ETAP I”

( PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 I KOLEKTORA TŁOCZNEGO)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Sulejów

REGON:			590648327

NIP: 				771-17-68-348

Miejscowość			Sulejów

Adres:				ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

Strona internetowa:		www.sulejow.pl

Adres e-mail:			zamowienia@sulejow.pl

Faks:                                     /44/ 6162551

Tel.                                        /44/ 6102500

Godziny urzędowania:	7:30-15:30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować na podany wyżej adres.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm., a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796),

3)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).

2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pompowni ścieków oraz budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w Sulejowie, obejmujących w szczególności następujące elementy:

1. Budowa pompowni P3:

- budowa pompowni P 3-S wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- wykonanie instalacji redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni,

- wykonanie instalacji technologicznych wód deszczowych w osadniku imhoff na oczyszczalni,

- wykonanie czasowej technologii wspomagającej oczyszczanie ścieków na istniejącym ciągu technologicznym na oczyszczalni na czas budowy

- przebudowa istniejącej pompowni P3,

2. Budowa kolektora tłocznego i pompowni P2-S:

2.1. Budowa pompowni P2-S wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2.2. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej odcinek P2-S do oczyszczalni:

-    rurociągi tłoczne                                                               -   PE Ø315 L=2804,2 m

-   PE Ø225 L=5609,3 m

-   PE Ø160 L=  398,2 m

-   PE Ø 90  L=      6,5 m

-	 przewierty sterowne	-   PE Ø315 L=    34,7 m

-   PE Ø225 L=    71,8 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Dokumentacja projektowa,

- Przedmiary robót,

z następującymi zastrzeżeniami:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz wykonanie w ramach ceny ryczałtowej innych niezbędnych czynności pomocniczych w tym:

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych,

- opracowanie projektu organizacji ruchu przed przystąpieniem do realizacji robót,

- zabezpieczenie występujących w terenie znaków geodezyjnych ( graniczniki i punkty osnowy geodezyjnej), a w przypadku uszkodzenia ich odtworzenie,

- uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, dokumentów itp., których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa oraz które są niezbędne do realizacji zamówienia,

- zgłoszenie i pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego na czas robót,

- oznakowanie robót,

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg na czas prowadzenia robót,

- składowanie i wywóz odpadów powstających w trakcie realizacji robót.

Zakres zamówienia obejmuje również elementy nie ujęte w dokumentacji projektowej, lecz konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i uwzględnia je w wynagrodzeniu.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z ww. opisem oraz zaleceniami Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Kody CPV:

Przedmiot główny:

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

- 45252200-0 Wyposażanie oczyszczalni ścieków.

Przedmioty dodatkowe:

- 45233140-2 Roboty drogowe,

- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych,

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2. Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu powykonawczego.

3.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.

7.  Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej.

8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

9. Wymagania stawiane Wykonawcy:

9.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                      i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

9.2   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

9.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

9.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

9.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

10. Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń                         w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny:

- winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,

- winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony [zaprojektowany] efekt,

- nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

Dopuszcza się stosowanie równoważnych pod względem technologicznym instalacji oraz dokonywanie zmian w zakresie wersji materiałowej lub zastosowaniu nowoczesnych technologii pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:  do 30.09.2011 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

-działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę pompowni o wydajności 200 m3/h wykonywanej w technologii wykopu w ściankach szczelnych posadowionej na głębokości nie mniejszej niż 5 m ppt w warunkach nawodnionych i wartości co najmniej 1.5 mln zł brutto,

b) w okresie ostatnich 5 lat wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej  1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej   o długości co najmniej 3 km o wartości co najmniej 1 mln zł brutto,

c) w okresie ostatnich 5 lat wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej  1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przewiertu sterowanego  o długości jednego ciągłego przewiertu nie mniejszej niż 150 mb.

d) posiadał przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat (od daty publikacji ogłoszenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w liczbie co najmniej 20 pracowników.

e) posiadał przeciętną liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat (od daty publikacji ogłoszenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 3 osoby.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji niniejszego zamówienia  następującymi osobami:

1. przedstawiciel wykonawcy - posiadający: wykształcenie techniczne  oraz doświadczenie w zarządzaniu  robotami budowlanymi, jako przedstawiciel wykonawcy (lub kierownik projektu lub kierownik budowy lub inna równoważna funkcja, w tym przy realizacji, co najmniej jednego zadania dotyczącego budowy pompowni o wydajności 200 m3/h o wartości co najmniej 1.5 mln zł (brutto) oraz budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej o wartości co najmniej 1 mln zł (brutto),

2. kierownik budowy - posiadający:

—  wykształcenie techniczne

— co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych i/lub na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie pompowni o wydajności 200 m3/h o wartości co najmniej 1.5 mln zł (brutto) oraz budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej o wartości co najmniej 1 mln zł (brutto),

— uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i należący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16.5.2006 r. Nr 83 poz. 578], przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.]).

3. kierownik robót elektrycznych:

Osoba posiadająca wykształcenie techniczne  oraz uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578], przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.]),

4. kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych:

Osoba posiadająca wykształcenie techniczne  oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578], przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.]),

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku nr 63, poz. 394).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy przez jedną osobę, pod warunkiem, że spełni wszystkie wymagane warunki dla obydwu specjalistów.

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji niniejszego zamówienia narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do jego  wykonania tj.:

- koparki gąsiennicowe – 3 szt.

- koparki kołowe - 2 szt.

- koparko - ładowarki – 3 szt.

- spycharki - 2 szt.

- samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton - 2 szt.

- zagęszczarki płytowe – 6 szt.

- szalunki systemowe – 16 kpl

- zestawy odwodnieniowe – 2 kpl

- wibromłot  do wbijania Larsenów

- dźwig z wysięgnikiem teleskopowym o udźwigu 40 ton przy pełnej długości ramienia

- urządzenie do wykonania przewiertu sterowanego dla średnic do 300 mm

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) osiągnął średnioroczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości 5 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN lub jej równowartość w walucie.

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 5 000 000, 00 PLN

(Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN lub złożyć oddzielne polisy dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzające, że każdy z wykonawców ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.

2. Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia otwarcia ofert, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- jest niezgodną z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                                  o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a)  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr1

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr2

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

a)  Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 ,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 zawarte jest w treści   oświadczenia wymienionego w pkt a).

c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1    pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada także dokumenty wymienione w pkt B.a), B.b),                  B.d), B.e), B.f), B.g) dotyczące tego podmiotu.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

1) W celu wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

a) Wykaz  robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo  ukończone –  załącznik  nr 4

b) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 5

2. W celu wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz przedstawiciela wykonawcy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - załącznik  nr 6.

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia - załącznik  nr 7

c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 8

3. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)  Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.b), B.d), B.e), B.g) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.f) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F . Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólną (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

  - Następujące dokumenty i oświadczenia tj.:

a) Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 3.

składa każdy z członków podmiotu  występującego wspólnie w imieniu własnym.

b) Kopie:

-   dokumentów  potwierdzających, że roboty budowane  wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ,

- aktualnych odpisów z właściwego rejestru,

są poświadczane za „zgodność z oryginałem” osobno przez każdego wykonawcę występującego wspólnie w zakresie dokumentów, które go dotyczą lub przez Pełnomocnika.

  - Następujące dokumenty i oświadczenia tj.:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1

b) oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy -załącznik Nr 2,

c) wykaz  robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo  ukończone –  załącznik  nr 4

d) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 5

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz Przedstawiciela Wykonawcy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - załącznik  nr 6.

f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia - załącznik  nr 7

g) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 8

podpisują wszyscy członkowie podmiotu występującego wspólnie lub Pełnomocnik.

G. W zakresie warunków opisanych w pkt.  VI.C) ,  wykonawca może polegać  na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca  w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać  Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów powinny być  poświadczane za „zgodność  z oryginałem” przez te podmioty.

H.

a) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

b) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej   podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Szymon Leszto, tel. /44/ 6102518, Jan Andrzejczyk, tel. /44/ 6102510,

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Grażyna Malinowska, tel. /44/ 6102519.

5. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2)	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)	Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek                          o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)	Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5)	Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)	 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)	Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej , której adres podano w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3)	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)	Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej , której adres podano w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:

100 000,00 zł (słownie:  sto tysięcy złotych).

2.	Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów Nr rachunku 60897300030020003100820001 na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:

Wadium - przetarg nieograniczony na:

„REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ETAP I” (PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 I KOLEKTORA TŁOCZNEGO)

2)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)	w gwarancjach bankowych,

4)	w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

w terminie 25.02.2011 r. do godz. 09:00,

2. W zakresie pkt od 2) do 5) Wykonawca zobowiązany jest oryginał poręczeń i gwarancji  przekazać za pokwitowaniem do Stanowiska ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, do pokoju nr 18, Wejście „C”, przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

5. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. Termin związania ofertą.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego podany w pkt nr I niniejszej SIWZ: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, Wejście „A”, I piętro, sekretariat, pokój nr 4)

do dnia 25.02.2011 r. do godz. 09:00

- Oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach:

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru:

Gmina Sulejów

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

oferta w trybie przetargu nieograniczonego na „REALIZACJĘ PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ    I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ETAP I ’’ (PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 I KOLEKTORA TŁOCZNEGO)

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.02.2011 R. GODZ. 09:15

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą 
i adresem wykonawcy.

3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwarcia.

4. Miejsce i data otwarcia ofert:

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: budynek Urzędu Miejskiego w Sulejowie               ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, sala USC, Wejście „A” , parter

dnia 25.02.2011 r. o godz. 09:15

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi dla Zamówienia cenę oferty brutto, która stanowić będzie WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2.Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3 Podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zapisów pkt. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiar robót załączony jest pomocniczo tzn. że niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca szacuje cenę ofertową według własnej kalkulacji przedmiarowej.

5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,    z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wykonawca, którego wybrano do realizacji  zamówienia zobowiązany jest pomocniczo sporządzić:

-    kosztorys ofertowy szczegółowy i przedstawić  go Zamawiającemu do dnia  zawarcia umowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego i przedstawić  go Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (Zamawiający ma uprawnienie do żądania wprowadzenia zmian                              w harmonogramie; harmonogram może podlegać zmianom jedynie za zgodą Zamawiającego).

8. Wykonawca wycenia roboty budowlane według projektu i specyfikacji technicznych. Przedmiary załączone są pomocniczo. Wszelkie elementy robót nie wymienione w przedmiarach lecz niezbędne dla realizacji zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem zapisów pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część niniejszego zamówienia i objęte są niniejszym zamówieniem niezależnie od tego czy zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

9. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur  wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru robót. Wykonawca ma uprawnienie do wystawiania nie więcej niż 1 faktury częściowej w kwartale  a ich łączna kwota nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości umowy oraz na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i faktury końcowej, której wartość nie może być mniejsza niż 20% całkowitej wartości umowy. Wystawienie faktury końcowej może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie. Wartość faktury końcowej stanowi różnicę pomiędzy ceną ryczałtową, a kwotą wypłaconego  na podstawie faktur częściowych wynagrodzenia.

10. Wysokość wynagrodzenia wypłacanego na podstawie protokołów odbioru częściowego określana będzie na podstawie ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wartości.

11. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.	wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| cena | 100% |

#528

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

#529

| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| CENA | OCENA =CN/CB*100 gdzie: CN- cena oferty najniższej, CB- cena oferty badanej | Wybrana zostanie oferta otrzymująca największą ilość punktów |

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. I SIWZ

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)	w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)	w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3)	w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy                           w wysokości:  10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) na konto zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów Nr rachunku 22 8973 0003 0020 0031 0082 0006 na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:

Zabezpieczenie  - przetarg nieograniczony na:

„REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” – ETAP I ‘’ (PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2  I  KOLEKTORA TŁOCZNEGO)

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: sposób przekazania

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

dopuszcza się również:

6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

3. Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. (2 do 6 )

- przedłożenie oryginalnego dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia przed zawarciem umowy.

4.Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

6. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9.  Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest zawrzeć umowę na warunkach określonych w załączonym  wzorze.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 179-198g).

XVIII. Zmiany w umowie.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zakresu robót. Podstawą do ustalenia korekty cenowej za nie zrealizowany zakres robót będzie kosztorys ofertowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej  zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań projektowych, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia  tych zmian do projektu, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania.

- Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów  zamiennych jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych lub względów określonych w ppkt.b. Wykonawca może wykonać roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu możliwości  ich wykonania przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim przypadku podatek Vat naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmianę wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  terminu wykonania zamówienia  w przypadku wystąpienia zdarzeń do zaistnienia, których Wykonawca się nie przyczynił,  których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem m.in.:

- wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

- wystąpi przedłużenie czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia,

-  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;

- przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego;

- błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane,

- wystąpienia robót zamiennych i innych nie wymienionych robót, jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i powoduje to konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

XIX. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania zamówień dodatkowych w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 67  Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie  za zamówienia dodatkowe, będzie miało charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

XX. Postanowienia końcowe

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznik do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną       dokumenty

-  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie,

-  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych lub równoważnych ( np. urządzeń lub materiałów ) do oferty przetargowej należy uzyskać zgodę Zamawiającego (Inwestora) i projektanta na piśmie przed złożeniem oferty. Do oferty należy załączyć  spis urządzeń równoważnych razem z kartami katalogowymi, rysunkami, parametrami technicznymi, referencjami ( minimum dwie referencje na zastosowane urządzenia już pracujące) i pisemną zgodę Zamawiającego (Inwestora) i projektanta.

XXII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 1

- Wzór oświadczenia – załącznik nr 2

- Wzór oświadczenia – załącznik nr 3

- Wzór wykazu robót - załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dotyczący  zatrudnienia – załącznik nr 5

- Wzór wykazu  osób - załącznik nr 6

- Wzór wykazu narzędzi – załącznik nr 7

- Wzór oświadczenia dotyczącego kwalifikacji osób- załącznik nr 8

- Wzór umowy- załącznik nr 9

- Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 10

- Dokumentacja projektowa- załącznik nr 11

- Przedmiary robót – załącznik nr 12