## Załącznik do Uchwały
 NR XXVI/194/2005

Rady Miejskiej 
w Sulejowie

## z dnia 31 maja 2005 roku

Część opisowa do Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych

Gmina Sulejów położona jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego w powiecie piotrkowskim. Graniczy z gminami: Wolbórz, Mniszków, Aleksandrów, Ręczno, Rozprza i miastem Piotrkowem Trybunalskim. Powierzchnia gminy wynosi 189,45 km2 (pow. miasta 
26,25 km2). 	Gmina liczy 15 328 mieszkańców.

Na terenie Gminy jedynie miasto Sulejów posiada zorganizowany, poprzez układ kanalizacji sanitarnej sposób odprowadzania ścieków, w oparciu o miejską oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w lewobrzeżnej części miasta w jednym z najwyższych jego punktów- rzędna terenu 188,8 m n.p.m. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oddana do eksploatacji w 1986 roku o wydajności 3 237 m3/d. Z uwagi na słabo rozbudowaną sieć kanalizacyjną oczyszczalnia wykorzystywana jest w 30%.

Część ścieków dostarczanych jest do kanalizacji systemami kanalizacji zbiorczej, gdzie dużą ilość stanowią wody infiltracyjne oraz dowożone są samochodami asenizacyjnymi.

Propozycja aglomeracji Sulejów obejmuje miasto Sulejów oraz miejscowości Przygłów, Włodzimierzów i Wójtostwo, w których do 2015r. zostanie rozbudowana kanalizacja sanitarna. W dalszej perspektywie obszar aglomeracji zostanie rozszerzony o miejscowość Łęczno (448 osób). Będzie to uzależnione od możliwości finansowych gminy. Miejscowości położone w zachodniej części gminy, tj. Witów, Witów-Kolonia, Zalesice, Zalesice-Kolonia, Kłudzice, Kałek, Poniatów, Uszczyn, Korytnica, Podkałek planowane są do włączenia w skład aglomeracji Piotrków. Ze względu na czynniki ekonomiczne wydaje się korzystne dla gminy odprowadzanie ścieków z w/w miejscowości do oczyszczalni w Piotrkowie Tryb.  Ze względu na planowaną w pierwszej kolejności modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków oraz uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej, aglomeracja obejmuje w pierwszej kolejności obszar Sulejowa i trzech w/w miejscowościach.

Liczba mieszkańców Sulejowa wynosi 6 348 osób, z czego ok. 3 800 osób korzysta z kanalizacji sanitarnej, tj. ok. 58% mieszkańców miasta. 
W pozostałych miejscowościach, które wchodzą w skład aglomeracji liczba ludności wynosi:

- Przygłów – 1123 osoby

- Włodzimierzów – 1389 osób

- Wójtostwo – 113 osób

Do 2015 r. planowana jest, oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i uszczelnieniem istniejącej kanalizacji sanitarnej (inwestycje zaplanowane na lata 2005-2008), dalsza rozbudowa sieci na terenie miasta i w pozostałych miejscowościach. Realizacja tych inwestycji uzależniona jednak będzie od możliwości finansowych gminy i od pozyskanych środków 
z zewnątrz..

Planowana przepustowość oczyszczalni po modernizacji szacowana jest na poziomie 2000-2500 m3/d.  Przepustowość ta w pełni zabezpieczy potrzeby mieszkańców tych miejscowości, które będą podłączone do tej oczyszczalni.

Szacuje się, że w mieście powstanie ok. 10 km nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, obejmującą tereny na os. Podklasztorze, os. Leśna, odcinki dróg: Dobra Woda, Podole, Błonie oraz tereny wokół ośrodków wypoczynkowych (JOR-Polana), mieszczące się przy ul. Piotrkowskiej. Zakłada się również, że zostaną skanalizowane tereny, na których występuje zabudowa letniskowa (północna część os. Podklasztorze). Szacunkowo na terenach tych jest ok. 100 działek z zabudową letniskową, na których może przebywać 350-400 osób. Niektóre z nich wykorzystywane są całorocznie.

Sulejów jest miejscowością turystyczną. Znajduje się tu hotel, 2 motele, ośrodki wypoczynkowe oraz prywatne działki letniskowe. Liczba miejsc noclegowych w Sulejowie szacowana jest na ok. 2 500.

Można założyć, że po wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji sanitarnej będzie korzystało dodatkowo ok. 4325 stałych mieszkańców, 
czyli łącznie ok. 8 125 osób + osoby przebywające czasowo.

Szacunkowy wskaźnik (liczba osób na km kanalizacji D) wynosi

D = 262

(z uwzględnieniem tylko stałych mieszkańców miasta 
i 6,5 km odcinek nowej kanalizacji nie uwzględniający osób przebywających czasowo w ośrodkach wczasowych i na działkach letniskowych i odcinka ok. 3 km kanalizacji w obrębie tych ośrodków)

W pozostałych miejscowościach szacuje się, że konieczne będzie do wybudowania ok. 11 km kanalizacji sanitarnej (4 km w Przygłowie, 6 km we Włodzimierzowie i 1 km w Wójtostwie). Trudno teraz podać dokładną długość sieci, gdyż gmina nie posiada dokumentacji technicznej na te tereny.

Szacunkowy wskaźnik (liczba osób na km kanalizacji D) dla miejscowości Przygłów wynosi:

D = 281

Szacunkowy wskaźnik (liczba osób na km kanalizacji D) dla miejscowości Włodzimierzów wynosi:

D = 232

##### Szacunkowy wskaźnik (liczba osób na km kanalizacji D) dla miejscowości Wójtostwo wynosi:

##### D = 113

#### Wskaźniki te obejmują jedynie stałych mieszkańców. Miejscowości Przygłów i Włodzimierzów są typowymi miejscowościami letniskowymi. We Włodzimierzowie zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe oraz indywidualne tereny letniskowe.

Granica aglomeracji obejmuje swym zasięgiem tereny o gęstej zabudowie. W Sulejowie są to os. Podklasztorze zamknięte pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Ustronną, i Rycerską wraz z terenami do nich przyległymi. Granica ta częściowo pokrywa się z granicą administracyjną miasta Sulejowa. Dalszy przebieg granicy wyznacza południowa krawędź zabudowy przy 
ul. Grunwaldzkiej i dalej zachodnia krawędź ulic Wł. Jagiełły i 
ul. Klasztornej skręcając w kierunku ul. Dobra Woda i dalej na południe do 
ul. Góra Strzelecka. Następnie biegnie skrajem lasu w kierunku południowo – wschodnim do Domu Dziecka. Na os. Skarpa, biegnie przez ulice Barbary, Rudnickiego oraz część ul. Taraszczyńskiej. Dalej granica przebiega po zachodniej krawędzi obwałowań rz. Pilicy w kierunku mostu. W lewobrzeżnej części granica również przebiega po zachodniej krawędzi obwałowań aż do 
ul. Parafialnej i biegnie po jej północnej krawędzi aż do ul. Cmentarnej 
w kierunku miejscowości Wójtostwo. Następnie skręca w kierunku 
ul. Cmentarnej w Sulejowie i obejmuje tereny położone przy ul. Polnej i Podole obejmując również tereny wokół oczyszczalni ścieków. Stąd przechodzi do miejscowości Włodzimierzów i biegnie w kierunku ul. Łęczyńskiej przy terenach należących do ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego. Następnie skręca w ul. Zdrowie i dalej w kierunku rzeki Luciąży, obejmując tereny zabudowane na wschód od rzeki. Dalszy zasięg obejmuje tereny przy 
ul. Rolniczej, Sulejowskiej, Górnej i Topolowej oraz tereny położone na północ od ul Piotrkowskiej w miejscowości Przygłów. W dalszej części przebiega północną krawędzią ul. Piotrkowskiej w kierunku Sulejowa. Tu skręca na północ obejmując tereny należące do JOR-Polana (ośrodki wypoczynkowe)i biegnie w kierunku ul. Błonie, gdzie biegnie po północnej jej krawędzi oraz wzdłuż zabudowy w kierunku ul. Staropiotrkowskiej i ul. Torowej do wału przeciwpowodziowego i dalej do mostu. Dalsza trasa biegnie po prawobrzeżnej części miasta po wschodniej części obwałowań oraz brzegu rz. Pilicy i dalej po zachodniej części opactwa Cystersów i terenów mieszkalnych przy 
ul. Rycerskiej.

Długość połączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków i innych obiektów na terenie miasta wynosi ok. 21,0 km.

Wybrane dane o sieci kanalizacyjnej w Sulejowie:

- Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) ogólnospławnej – 3,5 km,

- Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na ścieki gospodarcze – 18,7 km,

- Długość połączeń do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania połączone do sieci kanalizacyjnej – 20,6 km,

- Liczba połączeń do budynków -  765

- Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania przyłączonych do sieci ogółem – 865

Równoważna liczba mieszkańców – ( RLM = 13 000)

Aktualnie dopływająca na oczyszczalnię ilość ścieków to:

- Q śr/d = 1153 m3/d

- Qmax/d = 1600 m3/d

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni są następujące:

- ChZT                –  111 gO2/m3

- BZT5                 -    45 gO2/m3

- Utlenialność     –     24 gO2/m3

- Zawiesina          –    40 gO2/m3

Są one znacznie niższe od przeciętnych stężeń dla ścieków komunalnych. Odpływ z oczyszczalni zachowuje parametry wymagane pozwoleniem wodnoprawnym.

Średniodobowe wyniki analizy fizykochemicznej oczyszczalni ścieków przedstawia TAB. 1.

# TAB. 1. Wyniki średniodobowe analizy fizykochemicznej ścieków
    dopływających i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków 
w Sulejowie za 2004

| Nazwa | Surowe w mg/l | Oczyszczone w mg/l | % oczyszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | 93,0 | 18,0 | 81 |
| CHZTCR | 170,5 | 49,7 | 71 |
| Zawiesina | 62,0 | 14,0 | 77 |

Wybrane informacje o ilości ścieków dopływających, dowożonych i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Sulejowie w latach 2002-2003 przedstawiono w TAB. 2.

TAB. 2. Ilość ścieków dopływających, dowożonych i oczyszczonych 
                          w oczyszczalni ścieków w Sulejowie.

| Ilość ścieków (w tys. m3/rok) | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| dopływających do oczyszczalni | 321 | 248,7 |
| Oczyszczonych ogółem | 321 | 248,7 |
| Dowożonych do oczyszczalni | 24 | 22,9 |

Dane z Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Ilość nieczystości ciekłych odebranych w 2003 r. przez oczyszczalnię ścieków w Sulejowie (TAB. 3).

TAB. 3. Nieczystości ciekłe w 2003 roku odebrane przez 
  oczyszczalnię ścieków w Sulejowie

|  | Ogółem | Z gospodarstw domowych | Z budynków użyteczności publicznej | Z zakładów produkcyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość ścieków (w tys. m3) | 9,8 | 2,9 | 6,6 | 0,2 |

Rodzaj zanieczyszczeń w ściekach w kg/rok  przedstawia TAB.4.

TAB.4. Ilość i rodzaj zanieczyszczeń w ściekach w kg/rok (za rok 2003)

| Rodzaj zanieczyszczeń | Ścieki dopływające do oczyszczalni | Ścieki odprowadzane do odbiornika |
| --- | --- | --- |
| Zawiesiny | 15 171 | 3 482 |
| BZT5 | 18 404 | 4 228 |
| ChZT (metodą dwuchromianową) | 35 067 | 10 445 |

Wylot kolektora do rzeki Pilicy znajduje się na lewym brzegu rzeki na 159,40 km.

Na terenie Sulejowa planowana jest budowa pralni wodnej. Szacunkowo przyjmuje się, że będzie produkować ok. 3 500 m3/miesiąc ścieków, co daje 
ok. 8,75 m3/godz. przy dwuzmianowym systemie pracy.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Sulejów na lata 2004-2008 zaplanowano następujące inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami (2005-2008),

- Uszczelnienie istniejącej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sulejowie (2005-2008).

Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i budowa 
nowych odcinków w pozostałych miejscowościach jest konieczna ze względu na ochronę środowiska naturalnego. W granicach miasta i gminy znajdują się tereny, które wchodzą w skład Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. W samym Sulejowie Park zajmuje ok. 27% powierzchni miasta. Swym zasięgiem obejmuje tereny położone w dolinie rzeki Pilicy, fragmenty dolin Luciaży i Radońki, rejon Opactwa Cystersów oraz tereny leśne. Tereny z zabudową letniskową jak i mieszkaniową znajdują się w bliskim sąsiedztwie rzeki Pilicy i jej dopływów Radońki i Luciąży. Ochrona wód tych rzek wpłynie na poprawę czystości Zalewu Sulejowskiego, którego początek znajduje się w granicach administracyjnych Sulejowa. Zalew Sulejowski pełni obok funkcji retencyjnej także funkcję rezerwuaru wody pitnej dla miasta Łodzi.

Gmina Sulejów była objęta „Programem PILICA”, którego celem było zatrzymanie procesu degradacji środowiska jak i przede wszystkim przystosowanie terenów zielonych do celów rekreacyjnych i turystycznych. Program zakładał budowę kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sulejów i w obrębie Zalewu Sulejowskiego oraz odprowadzanie ścieków kolektorem do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz. Ze względu na przeciągające się w czasie wdrażanie Programu wiele gmin, w tym i Gmina Sulejów podjęły kroki we własnym zakresie zmierzające do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami. Ze względu na fakt, że inwestycje te wiążą się z dużymi kosztami, realizacja ich możliwa będzie po uzyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz (fundusze unijne i inne).

Należy dążyć do tego, aby jak najmniej zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych i zakładów trafiało nieoczyszczonych do wód powierzchniowych i głębinowych. Powodują one, że w okresie letnim w wodach Zalewu Sulejowskiego rozwijają się glony. Zjawisko to może być zahamowane poprzez rozbudowę kanalizacji oraz modernizację oczyszczalni ścieków, które spowodują zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska.

Wokół Zalewu Sulejowskiego rozwijają się tereny letniskowe. Czyste wody Pilicy i Zalewu Sulejowskiego powodują, że chętnie wypoczywają tu mieszkańcy większych aglomeracji (Łodzi, Warszawy, Katowic).

Należy zadbać o to, aby środowisko naturalne zostało jak najmniej skażone i mogło być zachowana dla przyszłych pokoleń.