ZP.271.15.2011                                                                                                Sulejów, dnia 03.01.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno”

Informuję, że w dniach od 15.12.2011 r. do 21.12.2011 r. wpłynęły do Urzędu Miejskiego                        w Sulejowie następujące zapytania dotyczące wyżej wymienionego postępowania:

- Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia kosztorysów ofertowych? Jeżeli tak to czy Wykonawca może bez zgody Zamawiającego dokonywać zmian w podanych przedmiarach  robót  bądź wprowadzić dodatkowy dział uwzględniający roboty nie ujęte w przedmiarze.

- Kto wykonuje ponosi koszt dostarczenia papierów odbiorowych (protokół z uruchomienia kotłowni , inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy , protokoły kominarskie i p.poż)?

- Czy po stronie Wykonawcy będzie zaopatrzenie budynku w gaśnice, znaki ewakuacyjne i p.poż?

- Proszę o wskazanie miejsca gdzie należy wywozić piach i gruz z rozbiórki?

- Czy po stronie Wykonawcy jest malowanie linii na boisku?

- Proszę o podanie kolorystyki okien /jedno czy dwustronny ?

- Proszę o podanie kolorystyki drzwi wewnętrznych oraz potwierdzić czy maja być płycinowe                     w stalowej ościeżnicy?

- Czy drzwi ewakuacyjne mają być wyposażone w klamki antypaniczne?

- W opisie i kosztorysie są uwzględnione różne rodzaje o kolory tynku na elewacji ( silikonowy , akrylowy ) ? Czy będzie występował kolor czarny?Czy przewiduje się wykonane liter i napisów informacyjnych na elewacji?

- Czy wymagane będzie kołkowanie całej elewacji?

- Nie uwzględniono w kosztorysie części socjalnej – rusztowania ?

- Proszę o dokładną informację, które sprzęty gimnastyczne należy zamontować?

- W opisie technicznym napisano, że ławki i równoważnie mają być zamontowane. W kosztorysie nie ma takich elementów gimnastycznych. Czy trzeba zamontować istniejący sprzęt czy kupić nowy?          Ile sztuk.

- Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie łazienek tzn. (uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki, szczotki, pojemniki na mydło, suszarki, lustra)?

- Czy należy dostarczyć i zamontować zasłony prysznicowe? Jakie?

- Nie uwzględniono ścianek działowych gr. 2 cm między WC z jakiego materiału mają być wykonane?

- Czy w pokoju trenera przewiduje się natrysk i kabinę?

- Przewidziano wentylacje WC prowadzoną w kanałach wentylacyjnych? W jakich? Czy należy zabudować kanały płytami G-K czy należy wykonać w łazienkach sufity podwieszane? Jakie?

- Czy należy montować w wc i łazienkach kratki wentylacyjne grawitacyjne czy z wymuszonym  ciągiem?

- Czy należy montować wykazane w opisie Sali sportowej płotki zabezpieczające?

- W jaki sposób rozwiązano wejście na dach nowobudowanego obiektu? Przez wyłaz dachowy czy               z drabiny mocowanej do ściany?

- Wg rzutu dachu w części budowalnej wynika, że mają być zamontowane cztery wentylatory natomiast z rysunku branżowego wynika, że dwa. Który obmiar jest właściwy?

- Po czyjej stronie jest sprzątnięcie pomieszczeń, które mają być wykorzystane na pomieszczenie kotłowni?

- Z inwentaryzacji wynika że na strych budynku kotłowni prowadzą schody zewnętrzne                            w rzeczywistości ich nie ma . Czy należy je wykonać? jakie? gdzie?

- Czy należy tynkować elewację budynku kotłowni?

- Jak wyposażyć łazienki dla niepełnosprawnych? Co wchodzi w skład kompletu?

- Proszę o więcej szczegółów dotyczących trybun. Jakie siedziska? Czy mają być składane?                Jaki standard?

- Nie uwzględniono w przedmiarze montażu daszków przed wejściami do budynku?

- Czy przewiduje się wycieraczki systemowe przed wejściem do budynku?

- Czy przewiduje się wykonanie blatu w szatni, szafek socjalnych?

- Czy inwestor dopuszcza możliwość zastosowania dźwigarów stalowych cynkowanych czy wyłacznie stalowych malowanych środkiem ognioochronnym?

- Proszę o zamieszczenie rys. drzwi aluminiowych ECI30 o wym. 1,4x2,05 ponieważ nie zostały one ujęte w zestawieniu zamieszczonej stolarki a są ujęte w poz. 51 Przedmiarów – Sala Sportowa.

- Proszę o podanie jakiego koloru ma być stolarka okienna?

- Które okna uchylne mają być wyposażone w hautau? Czy tylko okna montowane na Sali gimnastycznej? Czy wszystki okna?

- Czy współczynnik przenikania ciepła U<1,1 jest dla współczynnika szyby? Czy całych okien?

- Poz. O1, O2,O3 nie ma opisu co to są za linie na oknach? Może szprosy? Jeśli tak to jakie te szprosy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pomieszczenie nr 3 – widownia jest ujęte w przedmiarze „”sala sportowa” prócz warstw podłóg, które zostały ujęte w dziale 10 przedmiaru „bez sali sportowej” – do sprawdzenia - po odjęciu powierzchni sali (parkiet)               i zsumowaniu powierzchni parteru i piętra.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W pozycjach 4 (przedmiar „sali sportowej”) i 22 (przedmiar „bez sali sportowej”) ujęto transport urobku samochodami samowyładowczymi o łącznej objętości 192,51 m3.Przy wyniesieniu projektowanego obiektu ponad poziom terenu jest to objętość wystarczająca.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W pozycjach 3 (przedmiar „sali sportowej”) i 21 (przedmiar „bez sali sportowej”) ujęto wykopy na odkład, którym następnie należy obsypać ściany i zagęścić ziemię.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie ma potrzeby zwiększania grubości warstwy piasku pod posadzki. Grubość warstw podłogi waha się od 50 cm do 55 cm. Do uzupełnienia miejscowych niewielkich różnic w niwelecie należy wykorzystać ziemię             z wykopów.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Podsypkę piaskową policzono pod całym projektowanym obiektem. Podłogi wraz z warstwami podkładowymi pomieszczeń nr 2 i 3 zostały ujęte w przedmiarze „bez sali sportowej”. Dla pomieszczeń 2 i 3 podsypka piaskowa została ujęta w poz. 41. (przedmiar „bez sali sportowej”). Ponieważ sala sportowa                  i pozostała część obiektu będzie realizowana w jednym zamówieniu przez jednego Wykonawcę nie jest konieczna korekta przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Podłoża z betonu policzono pod całym projektowanym obiektem. Podłogi wraz z warstwami podkładowymi pomieszczeń nr 2 i 3 zostały ujęte w przedmiarze „bez sali sportowej”. Dla pomieszczeń 2 i 3 podłoża z betonu zostały ujęte w poz. 42. (przedmiar „bez sali sportowej”). Ponieważ sala sportowa i pozostała część obiektu będzie realizowana w jednym zamówieniu przez jednego Wykonawcę nie jest konieczna korekta przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Podłoża z betonu będą zbrojone siatką stalową Ø 4 w rozstawie oczka 100 x 100.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W przedmiarach i kosztorysach ujęto roboty podstawowe – rozporządzenie MI z dn.18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389) oraz rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072). Nie ujęto              w przedmiarach wykonania cięć – dylatacji w betonie posadzek ponieważ nie jest to robota podstawowa.  Należy przewidzieć dylatacje w betonie zgodnie ze sztuką budowlaną.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Izolacja podłogi sportowej będzie układana poniżej konstrukcji podłogi.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Nie ma potrzeby zastosowania wentylacji mechanicznej w przestrzeni rusztu drewnianego.

W podłogach o powierzchni do ok. 450 m2 wentylację uzyskuje się poprzez szczeliny dylatacyjne wokół ścian (wentylacja grawitacyjna). Dla transportu powietrza wystarczają drgania spowodowane używaniem podłogi.

Podłoga jest odsunięta od ściany o ok. 3 cm i wykończona przyścienną lakierowaną systemową listwą                 z drewna bukowego lub klonowego montowaną do podłogi gwoździami „be zlepkowymi”. Listwa ma specjalne wyżłobienia umożliwiające grawitacyjną cyrkulację powietrza pod konstrukcją podłogi.                        W miejscach styku podłogi sportowej z inną płaszczyzną poziomą posadzka wykańczana jest kątową listwą aluminiową.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

W przedmiarach i kosztorysach ujęto roboty podstawowe – rozporządzenie MI z dn.18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389) oraz rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072). Nie ujęto             w przedmiarach mocowania płyt wodoodpornych do konstrukcji podłogi ponieważ nie jest to robota podstawowa. Należy przewidzieć mocowanie płyt zgodnie ze sztuką budowlaną.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Warstwa wyrównawcza została przewidziana pod całym projektowanym obiektem. Warstwa wyrównawcza pomieszczenia nr 3 została ujęta w poz. 98 - 99 (przedmiar „bez sali sportowej”). Ponieważ sala sportowa               i pozostała część obiektu będzie realizowana w jednym zamówieniu przez jednego Wykonawcę nie jest konieczna korekta przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Ułożenie płytek terakotowych pomieszczenia nr 3 została ujęta w poz. 100 (przedmiar „bez sali sportowej”). Ponieważ sala sportowa i pozostała część obiektu będzie realizowana w jednym zamówieniu przez jednego Wykonawcę nie jest konieczna korekta przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Ułożenie cokolików pomieszczenia nr 3 zostało ujęte w poz. 102 (przedmiar „bez sali sportowej”). Ponieważ sala sportowa i pozostała część obiektu będzie realizowana w jednym zamówieniu przez jednego Wykonawcę nie jest konieczna korekta przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Paroizolacja i izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej ujęte zostały w poz. 65 i 66 (przedmiar „bez sali sportowej”). Ponieważ sala sportowa i pozostała część obiektu będzie realizowana w jednym zamówieniu przez jednego Wykonawcę nie jest konieczna korekta przedmiaru w tym zakresie. Z uwagi na konieczność wykonania spadków dachu należy w pozycji 66 zastosować gr. wełny mineralnej 30 cm – czyli w pozycji 66 przyjąć krotność 1,5.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Mocowanie obróbek blacharskich przy okapach należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną – można również przy pomocy kantówki. Koszt należy ująć w kalkulacji kosztów realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Mocowanie płyt z wełny mineralnej musi być trwałe w związku, z czym należy przewidzieć kołkowanie płyt do podłoży betonowych.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

W przedmiarach i kosztorysach ujęto roboty podstawowe. Czas pracy rusztowań – robót pomocniczych – przedstawiono dla ułatwienia kalkulacji kosztów. Koszt rusztowań i czas jego pracy należy ująć w kalkulacji kosztów realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

W pozycji 16 (przedmiar „bez sali sportowej”) ujęto wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km. Materiały z rozbiórki będą stanowić własność Zamawiającego i zostaną przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego pod warunkiem zapisanym w umowie ( § 1 – uwagi), cytuję: „materiały z rozbiórki nadającej się do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje (zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie”.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

W pozycjach 4 (przedmiar „sali sportowej”) i 22 (przedmiar „bez sali sportowej”) ujęto transport urobku samochodami samowyładowczymi o łącznej objętości 192,51 m3. Przy wyniesieniu projektowanego obiektu ponad poziom terenu jest to objętość wystarczająca.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

W pozycjach 3 (przedmiar „sali sportowej”) i 21 (przedmiar „bez sali sportowej”) ujęto wykopy na odkład, którym następnie należy obsypać ściany i zagęścić ziemię.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Nie ma potrzeby zwiększania grubości warstwy piasku pod posadzki. Grubość warstw podłogi waha się od 50 cm do 55 cm. Do uzupełnienia miejscowych niewielkich różnic w niwelecie należy wykorzystać ziemię z wykopów.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Różne wartości wynikają z faktu, iż pokrycie dachu dotyczy części bez sali sportowej natomiast izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej całość dachu przewidzianą pod pokrycie papą. Ponieważ sala sportowa i pozostała część obiektu będzie realizowana w jednym zamówieniu przez jednego Wykonawcę nie jest konieczna korekta przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Z uwagi na konieczność wykonania spadków dachu należy w pozycji 66 zastosować grubość wełny mineralnej średnio 30 cm – czyli w pozycji 66 przyjąć krotność 1,5.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Mocowanie obróbek blacharskich przy okapach należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną – można również przy pomocy kantówki. Koszt należy ująć w kalkulacji kosztów realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Mocowanie płyt z wełny mineralnej musi być trwałe w związku, z czym należy przewidzieć kołkowanie płyt do podłoży betonowych.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

W przedmiarach i kosztorysach ujęto roboty podstawowe. Czas pracy rusztowań – robót pomocniczych – przedstawiono dla ułatwienia kalkulacji kosztów. Koszt rusztowań i czas jego pracy należy ująć w kalkulacji kosztów realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Ułożenie cokolików w pomieszczeniach zostało ujęte w poz. 102 (przedmiar „bez sali sportowej”).

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zgodnie z umową §1 ust. 4 Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu kosztorys w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

W związku z zadanym pytaniem informuję, iż należy przygotować kosztorys w oparciu o załączone przedmiary robót i kosztorysy ofertowe na stronie Zamawiającego oraz jednocześnie przygotować kosztorys obejmujący zmiany w podanych przez Zamawiającego przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych bądź wprowadzić dodatkowy dział uwzględniający roboty w nich nie ujęte.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zgodnie z zapisami w SIWZ oraz załącznikiem nr 1 do specyfikacji – wzór umowy wszystkie koszty opracowania i dostarczenia dokumentów odbiorowych ponosi Wykonawca.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Tak, będzie to po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zgodnie z informacją zawartą w przedmiarach robót, przewidziano wywóz ziemi na odległość do 1 kilometra, a gruzu na odległość do 8 kilometrów.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Tak, malowanie linii na boisku jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Okna od zewnątrz i wewnątrz białe.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Drzwi wewnętrzne koloru „Orzech”. Ościeżnice drzwi stalowe w kolorze drzwi.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Drzwi w sali sportowej od strony zachodniej oraz drzwi wejściowe z holu na salę sportową mają być wyposażone w klamki antypaniczne.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zastosowany będzie tynk silikonowy. Kolorystyka: kolory beżowo – żółte z czerwonym pasem poziomym między oknami. Nie przewiduje się wykonania liter i napisów na elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Tak, płyty styropianowe na elewacjach będą kołkowane.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

W przedmiarach i kosztorysach ujęto roboty podstawowe. Czas pracy rusztowań – robót pomocniczych – przedstawiono dla ułatwienia kalkulacji kosztów. Koszt rusztowań i czas jego pracy należy ująć w kalkulacji kosztów realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Należy zamontować: drabinki przyścienne pojedyncze w ilości 24 szt., tablice do koszykówki w ilości 6 szt., słupki do siatkówki w ilości 2 szt., słupki do siatki rozdzielającej salę w poprzek w ilości 2 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zgodnie z odpowiedzią na pytania część II, odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający nie przewidział ławeczek i równoważni w zakresie przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Tak w zakresie zamówienia wchodzi wyposażenie łazienek w podstawowym zakresie, tj.: uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na mydło, szczotki w ilości po jednej na każdą toaletę.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Tak. Standardowe.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Ścianki działowe w WC z laminowanych płyty o grubości 18 mm z systemem profili aluminiowych. Płyty laminowane na ścianki muszą posiadać stosowną aprobatę techniczną i atest PZH. Wysokość ścianek 2,5m. Obmiar - 31 m2.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Nie.

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Wentylacja WC zabudowana płytami G +K. Szczegół wykonania tej zabudowy zostanie dołączony do dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Wentylacja WC mechaniczna.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Nie przewidziano w tym przetargu płotków zabezpieczających.

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Wejście na dach drabinami na zewnątrz budynku. Dokumentacja została uzupełniona o rysunki wykonawcze drabiny w odpowiedzi na pytania - część I_RYSUNKI_ nr 35.

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Instalacja wentylacyjna będzie realizowana według projektu branżowego.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Nie należy uwzględniać w ofercie cenowej wykonania schodów zewnętrznych na strych nad kotłownią.

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Nie.

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych zgodnie z poz. 72 -74 przedmiaru robót branża sanitarna.

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zgodnie z wykazem parametrów wyposażenia – Załącznik nr 1 do projektu budowlanego.

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Należy przewidzieć wykonanie i montaż daszków jednospadowych z pokryciem poliwęglanem komorowym gr. 10 mm w ilości 4 szt. na powierzchni łącznie - 19,60 m2. Zgodnie z rysunkiem załączonym do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Tak, przewiduje się w ilości 4 sztuk, poz. 118 przedmiaru „bez sali”.

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Nie.

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Nie, zastosowanie mają wyłącznie dźwigary stalowe malowane środkiem ogniochronnym .

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Rysunek ( wykaz stolarki_poprawiony) załączono do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Okna i drzwi zewnętrzne od zewnątrz i wewnątrz białe. Drzwi wewnętrzne koloru „Orzech”. Ościeżnice drzwi w kolorze drzwi.

Odpowiedź na pytanie nr 62:

W hautau mają być wyposażone tylko okna montowane na sali gimnastycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Potwierdzamy, że chodzi o współczynnik przenikania ciepła dla okien.

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Szprosy stałe, tnące.

Odpowiedź na pytanie nr 65:

a). dot. drzwi D4 – zgodnie z rysunekiem ( wykaz stolarki_poprawiony) załączono do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

b). dot. drzwi D9 – zgodnie z rysunekiem ( wykaz stolarki_poprawiony) załączono do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

c). drzwi przeciwpożarowe stalowe, pełne jednoskrzydłowe.

Dane techniczne:

- Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,8 mm;

- Wypełnienie skrzydeł drzwiowych - wełna mineralna;

- Całkowita grubość skrzydła wynosi 63 mm;

- Drzwi wykończone w kolorze RAL 7035;

- Skrzydła drzwiowe zawieszone na dwóch zawiasach;

- Drzwi przeciwpożarowe jako bezprogowe;

- Ościeżnica stalowa narożna;

- Standardowa klamka wykonana z tworzywa sztucznego w kształcie U-form, koloru szarego.

Wymagania dodatkowe

- Stalowe drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w odbojnice stalowe – tzw. odkopnik , którą należy wykonanać z blachy ze stali nierdzewnej o gr. 1 mm;

- Zamek dodatkowy nawierzchniowych – dla drzwi zewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Drzwi D8 w ilości 2 szt. – zgodnie z rysunekiem ( wykaz stolarki_poprawiony) załączono do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Biała.

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Tak w oknach znajdują się szprosy.

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Otwieracze dostępne z poziomu sali montowane na ścianach o długości umożliwiającej swobodne otwieranie okien przez użytkowników.

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Zestawienie elementów stalowych dachu załączono do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Kominy należy wykonać zgodnie z rysunkami projektowymi z kształtek ceramicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Rysunek wykończenia kominów ponad dachem według załączonego do odpowiedzi na pytania część III– rysunku.

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Płyta warstwowa na dachu sali gr. 14 cm o rdzeniu z pianki poliuretanowej. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę U< 0,25 W/m2K. Kolor okładziny zbliżony do RAL 7035.

Odpowiedź na pytanie nr 74:

W pomieszczeniach natrysków należy pod płytkami ceramicznymi zastosować izolację pionową – folię izolacyjną w płynie.

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Zgodnie z poz. 72 -74 przedmiaru robót branża sanitarna.

Odpowiedź na pytanie nr 76:

W cenie ofertowej należy ująć również takie elementy jak: oznakowanie znakami eakuacyjnymi, wyposażenie w sprzęt gaśniczy, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Powyższe elementy należało będzie wykonać w takiej ilości, którą będzie określała instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Warstwy konstrukcyjne pod elementy zagospodarowania terenu:

a) chodnik i opaska wokół budynku: 
- kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 9 cm;

- podbudowa z piasku zagęszczonego gr. 20 cm;

b) dojazdy i miejsca postojowe:

- kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm;

- podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego warstwa łamanego 0 – 31,5 mm gr. 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm gr. 15 cm;

- warstwa z piasku zagęszczonego gr. 10 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Z uwagi na konieczność wykonania spadków dachu należy w pozycji 66 zastosować grubość wełny mineralnej średnio 30 cm – czyli w pozycji 66 przyjąć krotność 1,5.

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Przy podjazdach dla niepełnosprawnych należy wykonać murki przy podjazdach na podstawie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Rysunek balustrady na klatce schodowej zgodnie z rysunekiem załączonym do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Należy przewidzieć wykonanie i montaż daszków jednospadowych z pokryciem poliwęglanem komorowym gr. 10 mm w ilości 4 szt. na powierzchni łącznie około 19,60 m2. Zgodnie z rysunkiem załączonym do odpowiedzi na pytania część III – rysunki.

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Podłoża z betonu będą zbrojone siatką stalową Ø 4 w rozstawie oczka 100 x 100.

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Należy przewidzieć podkład pod tynkiem, który został ujęty w kosztorysach w poz.106 (przedmiar „bez sali”) i poz. 68 i 69 (przedmiar „sala sportowa”).

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Płyty styropianowe na elewacjach kołkowane i należy to uwzględnić przy kalkulacji ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 85 i 86:

W przedmiarach i kosztorysach ujęto roboty podstawowe. Czas pracy rusztowań – robót pomocniczych – przedstawiono dla ułatwienia kalkulacji kosztów. Koszt rusztowań i czas jego pracy należy ująć w kalkulacji kosztów realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Przewidziano izolację pionową od strony zewnętrznej ścian fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Należy przewidzieć montaż na końcówkach przewodów wentylacyjnych kratek wentylacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Białe.

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Należy wycenić 6 szt. koszt do koszykówki, wg rysunku załączonego do odpowiedzi na pytania część III – rysunki ( rzut przyziemia – wyposażenie i linie boisk).

Odpowiedź na pytanie nr 91:

Kosze mocowane do ścian. Posiadające mechanizm regulacji wysokości. Sterowane ręcznie.

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Siatka polipropylenowa, oczka 45 mm, grubość splotu 4 mm, obciążenie dolnej krawędzi siatki Pb 200g/mb, mocowane na kółkach nylonowych i lince stalowej. Kolor zielony.

Odpowiedź na pytanie nr 93:

Kotara z siatki grodzącej, oczka 45 mm, grubość splotu 4 mm, obciążenie dolnej krawędzi siatki                       Pb 200g/mb, mocowane na kółkach nylonowych i lince stalowej. Kolor zielony. Kotara zsuwana na bok. Sterowanie ręczne.

Odpowiedź na pytanie nr 94:

Zgdnie z warunkami przebudowy i warunkami przyłaczenia do sieci centrum i kotłowni:

- Przebudowę, czyli ZK-4 wykona Inwestor, tak więc Wykonawca, który wygra przetarg;

- Przyłącza kablowe i ZKP-1 do centrum wykonuje wg normalnych zasad PGE, natomiast inwestor instalację pozalicznikową;

- Przyłącze napowietrzne i ZNP-1 do kotłowni wykonuje wg normalnych zasad PGE, natomiast inwestor instalację pozalicznikową.

UWAGA:

1. Odpowiedź na dalsze pytania w folderze odpowiedzi na pytania część IV.