Załącznik nr 3	do SIWZ

# Wzór umowy

zawarta w dniu …... 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy …………………………………………………………………………..reprezentowaną przez: …………….. zwanym dalej „Zamawiającym”

a

. …………………………………………………zwanym dalej zwanym dalej „Dostawcą"

§1

1. Przedmiotem umowy  jest dostawa lekkiego oleju opałowego o łącznej ilości około

80.000 litrów.

Minimalne wymagania dla oleju opałowego:

Olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe nie gorsze niż określone w normie PN-C-96024:2001 dla L-1 z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 stycznia 2007r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe § 2 ust. 1b (Dz.U. 2007, Nr 4, poz. 30):

- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m)

- gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż 860 kg/m3

- temperatura płynięcia nie wyższa niż -200C

- temperatura zapłonu nie niższa niż 560C

- zawartość wody nie wyższa niż 200mg/kg

- lepkość kinematyczna w 200Cnie wyższa niż 6 mm2/s

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg

- skład frakcyjny do temperatury 2500C destyluje nie więcej niż 65%(VIV)

- skład frakcyjny do temperatury 3500C destyluje nie więcej niż 85%(VIV)

- barwa czerwona

Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 stopni C.

2. W przypadku awarii urządzeń grzewczych  powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego zanieczyszczonego lub o innych parametrach niż wskazane w pkt 1 „Dostawca” ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem tych awarii.

3. Olej dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości oleju.

4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenia finansowe nastąpią po dostawie i dokonaniu protokólarnego odbioru dostawy oleju.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.

6. Olej dostarczany będzie transportem „Dostawcy” do miejsc wskazanych przez  „Zamawiającego” sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Olej będzie dostarczany do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Przygłowie, ul. Łęczyńska 8, 97-330 Sulejów i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie, Kolonia Witów 47, 97-330 Sulejów.

7. „Zamawiający” nie dopuszcza możliwości dostawy oleju opałowego innego niż opisany w specyfikacji. W przypadku dostarczania oleju  innego niż określony w umowie „Zamawiający” ma prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji prawnych.

§2

- Realizacja przedmiotu umowy następowała będzie sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31.05.2013 r. Strony ustalają, iż dostawa częściowa oleju opałowego będzie następować w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania do „Dostawcy”.

- „Dostawca” może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za      czynności osoby trzeciej „Dostawca” ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

- „Dostawca” ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wyrządzone szkody jeśli takie powstaną podczas realizacji niniejszej umowy.

§3

1. Cena dostawy  1 litra oleju   określonego w  § 1 wynosi ………….zł brutto /słownie: ………………………./ brutto za 1 litr.

2. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek „Dostawcy” w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór danej ilości oleju  potwierdzony przez osobę / osoby wskazane przez „Zamawiającego” i dostarczenie certyfikatu jakości oleju  przez „Dostawcę”.

4. Strony dopuszczają możliwość wystawiania faktur częściowych.

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku „Zamawiającego”.

6. Płatnikami będą jednostki organizacyjne: Szkoła Podstawowa w Przygłowie, ul. Łęczyńska 8, 97-330 Sulejów, NIP: 771-25-08-218,  REGON: 001229740 oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie, Kolonia Witów 47, 97-330 Sulejów, NIP: 771-25-09-703, REGON: 001229584.

7. Jednostki organizacyjne będą otrzymywać oddzielne faktury za dostarczany olej opałowy.

§4

1.„Zamawiający” zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczanego oleju.

2. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do kontroli urządzenia pomiarowego odmierzającego ilość dostarczanego oleju. „Dostawca” ma obowiązek przedstawić „Zamawiającemu” aktualne badania homologacyjne urządzenia pomiarowego.

§5

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

1.„Dostawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:

• za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności w wysokości 15 % wartości niezrealizowanych dostaw;

• w przypadku nie dostarczenia oleju  w terminie uzgodnionym w § 2 pkt 1 w wysokości

1 % wartości dostawy brutto za każdy dzień zwłoki.

2. „Zamawiający” zapłaci „Dostawcy” karę umowną:

• za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości

15 % wartości niezrealizowanych dostaw.

§7

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Dostawcy.

Zamawiający:                                                                                                              Dostawca: