Sulejów …………….

(pieczęć zamawiającego)

# Znak sprawy: IGP. 7226.124.Z.2016MC

……………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ZLECENIE

Gmina Sulejów (Zamawiający) zleca firmie………………… (Wykonawca)  usługę polegającą na zakupie materiałów oraz wykonanie ogrodzenia placu boiska działka nr ewid. 478/4 obręb Zalesice wraz z zakupem i montażem piłkochwytu.

- W ramach zlecenia należy wykonać:

| Lp. | Opis pozycji |
| --- | --- |
| 1 | Ogrodzenie terenu boiska dz. nr ewid. 478/4 obręb Zalesice: - ogrodzenie terenu na słupkach stalowych i stopach betonowych o długości całkowitej 80 mb, - głębokość stopy fundamentowej – 1,10 m p.p.t. - wypełnienie z siatki ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 6005 – zielony o grubości druta 3,5 mm - słupki narożne fi 48 mm x 3 mm z zastrzałami fi 42 mm x 3 mm (2 sztk.), słupki pośrednie fi 42 mm x 3 mm -osiowy rozstaw słupków 2,50 m - na górze po środku i na dole siatki zastosować druty naciągowe wraz z napinaczami - na dole ogrodzenia zastosować prefabrykowaną płytę cokołową o wysokości 30 cm osadzoną w uchwytach, - łączna wysokość ogrodzenia – 1,80 m od poziomu terenu - elementy metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową i pomalować 2 x farbą olejną chlorokauczukową w kolorze zielonym |
| 2 | Furtka i brama wjazdowa: - furtka i brama systemowe rozwieralne - szerokość furtki 1,50 m, wysokość 1,80 m wraz z zamkiem i kompletem kluczy - szerokość bramy 4 m (szerokość skrzydła 2m), wysokość 1,80 m - wypełnienie elementów- panel kratowy o średnicy druta fi 4 mm - wszystkie elementy w kolorze RAL 6005 – zielony + ocynk |
| 3 | Montaż piłkochwytu: - piłkochwyty umieszczone na długości 14 mb o wysokości 4 m - słupki stalowe 5,10 m 80x80x4 mm, wysokość piłkochwytu 4 m od poziomu terenu, w rozstawie osiowym co 3,50 m - słupki malowane 2 x farbą chlorokałchukową w kolorze RAL 6005 - siatka polipropylenowa bezwęzłowa 80 x 80 mm, grubość 5 mm |

- W ramach wykonanych robót wymienionych w punkcie 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………………………………

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni licząc od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru i dokumentami odbiorowymi.

- Potwierdzenie usługi nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru oraz przedłożeniu dokumentów odbiorowych wskazanych w zapytaniu cenowym.

- Jeśli wykonawca nie przedstawi dokumentów odbiorowych bądź usługa zostanie wykonana niezgodnie z pkt. 1 lub wadliwie, Zamawiający ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wykonanej usługi bez powiadamiania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu robót wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Od wykonawcy oczekuje się rzetelnego świadczenia usługi. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i uszkodzenia jakie mogą zostać wyrządzone osobom i podmiotom trzecim w związku realizacją zlecenia, a także odpowiedzialność z tytułu zdarzeń losowych wiązanych z realizacją usługi.

- Wykonawca pokryje lub naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim w związku lub przy wykonywaniu niniejszej usługi. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającemu lub osób trzecich w toku realizacji zadania. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar pieniężnych, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.

- odstąpienia od zlecenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia brutto – biorąc pod uwagę łączny koszt wykonania usługi

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekraczającego 1 dzień w stosunku do terminu określonego w pkt. 11  – 300 zł za każdy dzień opóźnienia

- Czas realizacji zadania: 30 dni od dnia podpisania zlecenia.

- Odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy za realizację zadania będzie: ………………………………

Wykonawca:										Zamawiający: