PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Opracowany zgodnie  z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 2019 poz. 1843 i zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia  10 maja 2013 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno – użytkowego .

I.  Nazwa  przedmiotu zamówienia :

Opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej  ul. Królowej Jadwigi  wraz z kanalizacją deszczową  na odcinku  od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 162 odcinek długości  ok 100 mb oraz uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na budowę.

II. Adres  obiektu budowlanego :

Miasto  Świdwin – ul. Królowej Jadwigi

III. Nazwy i kody wspólnego Słownika  Zamówień (CPV)

- 71220000-6- usługi projektowania architektonicznego,

- 71242000-6 - przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

- 71248000-8-nadzór nad projektem i dokumentacją,

- 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

IV. Nazwa i adres  zamawiającego :

Gmina Miejska Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1

78 – 300  Świdwin

V. Spis  zawartości programu funkcjonalno – użytkowego :

- Część  opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

  - Charakterystyczne parametry techniczne

  - Przekroje normalne drogi

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Stan istniejący

  - Przygotowanie  dokumentacji projektowej

  - Zakres budowy drogi wraz z odwodnieniem

  - Rodzaje robót, ich  lokalizacje i orientacyjne ilości robót

  - Natężenie  ruchu

  - Infrastruktura techniczna niezwiązana  z potrzebami drogi

  - Obiekty użyteczności  publicznej

- Opis  wymagań  zamawiającego dla  przedmiotu zamówienia :

  - wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej

  - projekt budowlany

  - projekt wykonawczy

  - przedmiar robót

  - kosztorys ofertowy

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  - projekt organizacji ruchu

  - wymagania dotyczące informacji BIOZ

  - kontrola i odbiór  dokumentacji projektowej

  - wymagania dotyczące rozwiązań  budowlano – konstrukcyjnych

  - konstrukcja nawierzchni

  - infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi

  - roboty wykończeniowe

  - określenie zakresu wyceny całości robót

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

  - Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymogami

wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania

nieruchomością  na cele budowlane

  - Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

  - Wymagane terminy realizacji zadania

1. Część  opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

  - Charakterystyczne parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi   - L

- Kategoria ruchu   KR 3

- Prędkość projektowana  50 km/h

- Obciążenie  80 kN/oś

- Kilometraż  roboczy  0+000  do  0+100

  - Przekroje  normalne drogi

- Szerokość jezdni  - 6,0 mb

- Szerokość chodnika  lewa strona  2 mb

- Szerokość chodnika  prawa strona  2 mb

- Pasy zieleni

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- W chwili obecnej ruch pojazdów  po drodze  jest bardzo utrudniony, nawierzchnia drogi  wykonana jest z płyt  drogowych POZBET, spływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Korekty wymaga przebieg drogi i profil podłużny.

- Miasto posiada plan przestrzennego zagospodarowania  i wspomniana działka drogowa oznakowana jest jako dr. Droga – ulica Królowej Jadwigi została zaklasyfikowana jako droga gminna  nr drogi 300065Z.

  - Stan istniejący

- W obecnej chwili nawierzchnia drogi  ulicy Królowej Jadwigi   wykonana jest z płyt  drogowych POZBET, odprowadzenie wód opadowych  odbywa się powierzchniowo, brak jest chodników i oświetlenia. W 20019 r wykonany został odcinek  sieci kanalizacji deszczowej (ok.65 mb), brak jest przyłączy  oraz kratek ściekowych, należy również doprojektować odcinek kolektora deszczowego od ostatniej studni do końca opracowania nawierzchni drogowej.

  - W zakres  przygotowania  dokumentacji projektowej wchodzi

- Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego

- Opracowanie  innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne   instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz

- Sporządzenie projektu budowlanego

- Sporządzenie projektu wykonawczego

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego

- Opracowanie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

- Sporządzenie projektu  stałej organizacji ruchu i organizacji  na czas wykonania robót z kompletem wymaganych uzgodnień

- Mapę  w skali  1 : 500 przedstawiającą  proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem  terenu niezbędnego dla obiektów  budowlanych, oraz  istniejące  uzbrojenie terenu.

  - W zakres budowy drogi wraz z odwodnieniem wchodzi

- Przygotowanie  planu  BIOZ

- Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości

- Realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt  budowlany i wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy

- Wystąpić  pisemnie  w formie wniosków  o akceptację  materiałów, recept  na beton przewidzianych  do wbudowania

- Prowadzenie  badań  kontrolnych i pomiarów  zgodnie z wymogami SST

- Wykonawca  zapewni kierownika budowy i kierowników robót branżowych

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad  prowadzonymi robotami

- Prowadzenie dziennika  budowy

- Przygotowanie  rozliczenia  końcowego robót i sporządzenie  operatu kolaudacyjnego

- Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na  użytkowanie oraz złożenie jego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) lub przygotowanie materiałów do zgłoszenia  zakończenia  robót

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem

  - Rodzaje robót, ich  lokalizacje i orientacyjne ilości robót

- Roboty pomiarowe – początek opracowania w kilometrze 0+000 km krawędź drogi wojewódzkiej nr 162 ul. Armii Krajowej w Świdwinie  do  0+100 km

- W obrębie opracowania wystąpią  roboty ziemne.

- Konstrukcje drogi należy zaprojektować z kostki betonowej  POLBRUK  na podbudowie betonowej  zgodnie z  obciążeniem projektowym i kategorią  ruchu  KR3

- Odwodnienie należy  wykonać do  zaprojektowanego kolektora deszczowego oraz do już wykonanego  (mapka poglądowa w  załączeniu)

- Zjazd publiczny do  działki na którym znajduje się budynek Komendy Powiatowej Policji  wykonać z kostki betonowej  na konstrukcji odpowiadającej  KR3

- Zjazd indywidualny  istniejący należy uwzględnić do przełożenia

  - Natężenie  ruchu

- Z przeprowadzonych analiz  wynika że natężenie ruchu na projektowanym odcinku drogi jest mały, po oddaniu  budynku Komendy Powiatowej Policji  nieznacznie wzrośnie

  - Infrastruktura techniczna niezwiązana  z potrzebami drogi

- W obrębie  planowanej inwestycji istnieją  linia wodociągowa, linia energetyczna,  gazociąg, roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń  podziemnych prowadzić  ze szczególną ostrożnością. Podczas  pracy  sprzętu zachować  bezpieczną odległość

- Przed przystąpieniem  do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg infrastruktury.

  - Obiekty użyteczności  publicznej

- Przy projektowanym  odcinku  drogi powstaje budynek Komendy Powiatowej  Policji.

- Opis  wymagań  zamawiającego dla  przedmiotu zamówienia :

  - Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa  powinna  być  zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo budowlane”

- Projekt budowlany i wykonawczy  powinien zostać opracowany w oparciu o :

- Program funkcjonalno – użytkowy

- Pozyskane  przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień

- Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową

- Pomiarów własnych

- Badania, odkrywki, obliczenia

  - projekt budowlany

- Projekt budowlany powinien uwzględniać  specyfikę robót budowlanych. Powinien zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje

Projekt budowlany należy wykonać  w 5 egzemplarzach

  - projekt wykonawczy

- Opis techniczny powinien  być sporządzony wg proponowanej poniżej kolejności :

- Podstawa i zakres inwestycji

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Stan istniejący

- Dane ogólne

- Przebieg drogi

- Przebieg  kolektora deszczowego

- Niweleta drogi

- Przekroje normalne

- Uzbrojenie techniczne

- Odwodnienie

- Stan projektowany

- Gospodarka zielenią

- Ochrona środowiska

- Plan BIOZ

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach

- Część rysunkowa

- Orientacja inwestycji w skali  1 ; 1000

- Projekt zagospodarowania  działek w skali 1:500 powinien zawierać  między innymi : pikietaż, lokalizację  zjazdów i skrzyżowań, lokalizację i parametry  łuków  poziomych

- Profil podłużny

- Przekroje poprzeczne w skali 1:100

- Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów

  - przedmiar robót

- Przedmiar robót należy  sporządzić  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego

- Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia  ilości jednostek obmiarowych lub odwoływać  się do obliczeń zawartych w części  opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny  być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót powierzchnie zjazdów skrzyżowań powinny być wyliczone  w tabelach z podaniem ich wymiarów i lokalizacji. Przedmiar  robót należy wykonać  w 4 egzemplarzach

  - kosztorys ofertowy

- Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z  podaniem cen jednostkowych. Ceny jednostkowe  z kosztorysu ofertowego będą podstawą  przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa  zadania nie ulegnie zmianie.

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- SST  powinny zawierać wymagania dotyczące  zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót  oraz  roboty wchodzące  w skład ceny jednostki obmiarowej.

Szczegółowe  specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach

  - projekt organizacji ruchu

- Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania  nadzoru nad tym zarządzeniem

Projekt  stałej organizacji ruchu należy wykonać  w 4 egzemplarzach

  - wymagania dotyczące informacji BIOZ

- Informację  dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informację  BIOZ należy wykonać w 5 egzemplarzach

  - kontrola i odbiór  dokumentacji projektowej

- Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się  z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania

- Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca  ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji

- Zamawiający  dokona  odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – odbiorczego  po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

  - wymagania dotyczące rozwiązań  budowlano – konstrukcyjnych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy.

- Przed  przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z  Zamawiającym i uzyskać pisemną zgodę.

  - konstrukcja nawierzchni

- Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  powinna odpowiadać  dla KR3

  - infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi

- W obrębie planowanej inwestycji istnieją  sieć  wodociągowa  kabel energetyczny, gazociąg. Prace w obrębie  sieci wykonywać ze szczególną ostrożnością

  - roboty wykończeniowe

- Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren w otoczeniu budowy, jeżeli został on naruszony. Musi zadbać o estetykę

  - określenie zakresu wyceny całości robót

- W celu  oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy wypełnić  ofertę w której należy uwzględnić  wszystkie koszty związane  z :

- Uzyskaniem  niezbędnych opinii, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego

- Wykonaniem odcinka drogi ulicy Królowej Jadwigi (ok.100 mb

- Wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej i przykanalików.

- Obsługą geodezyjną  budowy drogi i kanalizacji

- Cena ofertowa musi uwzględniać  wykonanie kompletnego opracowania projektowego na podstawie , którego Wykonawca uzyska ważną decyzję pozwolenia na budowę.

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje  trzy pozycje

- Kompletna dokumentacja  projektowa budowy odcinka drogi wraz kanalizacją deszczową

- Budowa drogi wraz z kanalizacją  deszczową

- Obsługa geodezyjna budowy drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające  z oszacowania  wielkości robót bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających budowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub  niezgodność projektu ze stanem istniejącym.

- Część informacyjna programu funkcjonalno  użytkowego

  - Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymogami

wynikającymi z odrębnych przepisów

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla miasta Świdwin

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania

nieruchomością  na cele budowlane

- Zamawiający posiada  prawo  dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  - Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

- Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż  poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno zadanie.

  - Wymagane terminy realizacji zadania

- Termin na  realizację  niniejszego zadania : do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- . Termin ten obejmuje  zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.