SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.06.00.00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

HUMUSOWANIE I OBSIEWANIE TRAWĄ

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru humusowania i obsiania trawą terenów zielonych dla zadania

"Przebudowa ulicy Mickiewicza w Świdwinie”

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą terenów zielonych i obejmują:

- plantowanie ziemi,

- obsianie trawą,

- uporządkowanie terenu.

- MATERIAŁY

Do humusowania należy użyć humusu dostarczonego na plac budowy. Do obsiania konieczne będzie użycie mieszanki traw.

- SPRZĘT

Roboty wykonywane ręcznie.

- WYKONANIE ROBÓT

4.1. Humusowanie

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić łatą (3 m) dokładność plantowania. Nierówności nie mogą przekraczać 5 cm na łacie. Humusowanie przy chodnikach należy wykonać w sposób następujący:

- przy obrzeżu wtopionym chodnik ma wystawać do 5 cm nad humus,

- przy obrzeżu po wyższej stronie chodnika obrzeże ma wystawać nad humus do 5 cm.

4.2. Obsianie

Do obsiania użyć mieszankę traw słabo rosnących i dobrze się ukorzeniających. Obsianie mieszanka traw wykonać w korzystnych warunkach pogodowych, najlepiej wiosną lub wczesną jesienią. Ziarna przykryć humusem przez lekkie grabienie. Wykonawca winien zapewnić możliwość dla prawidłowego rozwoju traw - podlewanie, usuwanie chwastów.

- OBMIAR ROBÓT

Powierzchnie rozścielenia humusu i obsiania należy liczyć w m2 wykonanych robót.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych wynosi:

55,50 m2

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa za 1 m2 humusowania obejmuje:

- dostarczenie humusu w miejsce wbudowania,

- humusowanie terenu,

- plantowanie terenu,

- obsianie trawą,

- uporządkowanie terenu.