SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem wykopów w gruncie kat. III dla zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Świdwinie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów i obejmują:

- roboty ziemne pod posadowienie krawężników, jezdnię, zjazdy, murki oporowe i chodniki.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- MATERIAŁY

Pod względem trudności odspajania grunty występujące na terenie projektu kwalifikują się do kat. III

- SPRZĘT

Mechaniczne wykonanie wykopów powinno się odbyć koparką przedsiębierną o poj. Łyżki do 0,40 m3. Sprzęt do ręcznego prowadzenia robót w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego - wg. potrzeb.

- TRANSPORT

Wywóz urobku samochodami ciężarowymi samowyładowczymi.

- WYKONANIE ROBÓT

Odspojone grunty należy złożyć na odkład.

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a na krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Wskaźnik zagęszczenia podłoża w obrębie jezdni i zjazdów min. 1,0, w obrębie projektowanych chodników i opasek - 0,97.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

Szczególna uwagę należy zwrócić na:

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

- zagęszczenie i profilowanie podłoża gruntowego,

- badanie wskaźnika zagęszczenia podłoża - 1 punkt na 1000 m2.

- OBMIAR ROBÓT

Objętość robót ziemnych zostanie ustalona w oparciu o przekroje poprzeczne i rozliczenie potwierdzone przez Inspektora.

Jednostką obmiarową dla wykopów jest m3 (metr sześcienny) wykonanego.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:

- roboty ziemne pod posadowienie krawężników, jezdnię, zjazdy, murki oporowe i chodniki.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

| wykopy w gruncie III-IV kat. Pod jezdnię, zjazdy, chodniki | - 244,49 m3 |
| --- | --- |
| nasyp w gruncie II-IV kat. Pod jezdnię, zjazdy, chodniki | - 10,34 m3 |
| Roboty ziemne z transportem na odległość 3 km | - 234,15 m3 |
| profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | - 1070,00 m2 |

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami pkt. 5..

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 m3 dla wykopów obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu z załadunkiem na środki transportu,

- transport urobku na odkład,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących wskaźnika zagęszczenia gruntu.