PRZEDMIAR  ROBÓT

na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych we wsiach

Nowy Szelków i Smrock - Kolonia

na odcinku o długości    2.310  mb”

| L.p. | Numer SST | Opis robót | J.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 05.01.01 | Mechaniczne profilowanie podłoża / istniejącej nawierzchni gruntowo - żwirowej/ drogi we wsi Nowy Szelków - Nr 20 szerokość 10,00 m, na odcinku o długości 975,00 mb. 975,00 mb x 10,00 mb = 9.750 m2 Mechaniczne profilowanie podłoża / istniejącej nawierzchni gruntowo żwirowej / dróg we wsi Smrock –Kolonia - Nr 38 o szerokości 10,00 m na odcinku 240,00 mb. 240,00 mb x 10,00 mb = 2.400 m2 - Nr 32 o szerokości 6,00 m na odcinku 680,00 mb 860,00 mb x 6,00 mb = 5.160 m2 - Nr 18 o szerokości 7,00 m na odcinku 235,00 mb 235,00 mb x 7,00 mb = 1.645,00 m2 Ogółem do wyrównania - 2.310,00 mb | h | 7,00 |
| 2. | 05.01.01 | Odwodnienie drogi przez wykonanie rowu przydrożnego drogi po obu stronach drogi nr 20 na odcinku dł. 640 m x 2=1.280 mb odprowadzającego wodę do cieku wodnego na którym zlokalizowany jest przepust drogowy Ø 60 w dobrym stanie technicznym | mb | 1.280,00 |
| 3. | 05.01.03 | Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie warstwą grubości ok. 15 cm na odcinku o długości 2.310,00 mb - 1.215,00 mb x 5,00 mb = 6.075,00 m2 - 1.095,00 mb x 5,00 mb = 5.475,00 m2 11.550,00 x 0,15 x 1,80 = 3.118,5 t | t | 3.118,50 |
| 4. | 05.01.01 | Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej na całym odcinku o długości 2.310 mb | h | 5,00 |