KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Proszkowo

Odcinek od km 0+005,00 do km 0+560,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,555 |  |  |
| RAZEM |  |
| 2. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |
| 2.1. | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust | m3 | 19,20 |  |  |
| 2.2. | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych o średnicy 600 mm | m | 8,00 |  |  |
| 2.3. | D.03.01.03. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu | m3 | 4,80 |  |  |
| 2.4. | D.03.01.03. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 600 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 8,00 |  |  |
| 2.5. | D.03.01.03. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o średnicy ø 60 cm , ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 2,00 |  |  |
| 2.6. | D.03.01.03. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 8,00 |  |  |
| 2.7. | D.03.01.03. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 | Szt. | 2,00 |  |  |
| 2.8. | D.02.01.01. | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 9,60 |  |  |
| 2.9. | D.06.04.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu wraz z załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i odwiezieniem na odkład na odległośc do 5 km | m | 535,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 3.1. | D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3330,00 |  |  |
| 3.2. | D.04.04.01. | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3330,00 |  |  |
| 3.3. | D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 2009,10 |  |  |
| 3.4. | D.06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1352,50 |  |  |
| 3.5. | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 69,50 |  |  |
| RAZEM |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 4.1. | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2009,10 |  |  |
| 4.2. | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1942,50 |  |  |
| 4.3. | D.05.03.05. D.10.07.01. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na zjazdach | m2 | 69,50 |  |  |
| RAZEM |  |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 5.1. | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 3,00 |  |  |
| 5.2. | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A | Szt. | 3,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| PODATEK VAT | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |