Załącznik nr 5 do SIWZ

IPR.ZP.271.9.2015

Pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE GWARANCJI DOSTAW

„SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA SEZON GRZEWCZY

2015/2016”

Reprezentując firmę……………………………………… oświadczam, że  olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia będzie odpowiadać parametrom określonym PN-C 96024:2011  i nie będzie ulegać zmianie w okresie realizacji zamówienia

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DOSTAW OLEJU OPALOWEGO

| Właściwość | Jednostka miar | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Wartość opałowa, min. | MJ/kg | 42.6 |
| Temperatura płynięcia, max | °c | -20 |
| Temperatura zapłonu, min. | °c | 56 |
| Gęstość w temperaturze 15°C, max | kg/m3 | 860 |
| Lepkość kinetyczna w 20°C, max | mm2/s | 6,00 |
| Skład frakcyjny do 250°C. max | % (V/V) | 65 |
| Skład frakcyjny do 350°C, min. | % (V/V) | 85 |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. | % (m/m) | 0,3 |
| Pozostałość po spopieleniu, max | % (m/m) | 0,01 |
| Zawartość siarki, max | % (m/m) | 0,10 |
| Zawartość wody max | mg/kg | 200 |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych, max | mg/kg | 24 |
| Kolor |  | czerwony |

Na potwierdzenie w/w parametrów, do każdej partii dostarczanego oleju opałowego dostarczony będzie aktualny dokument potwierdzający pochodzenie i jakość dostarczanego oleju oraz pobierana będzie próbka oleju wg zasad szczegółowo określonych w umowie.

Podpis osoby/osób uprawnionych