PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki

na odcinku od km 0+000,00 do km 2+160,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą | km | 2,160 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0102-0200 | Wykonanie karczowania krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy wraz oczyszczeniem terenu po karczowaniu | ha | 0,035 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 5 0721-0100 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głebokści cięcia 8 cm w miejscach przebudowy przepustów 12,00x2 = 24,00 mb | m | 24,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-0800 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach przebudowy drogi pod przepusty 12,00x2,00 = 24,00 m2 | m2 | 24,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-0100 | Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm 16,00+48,00 = 64,00 | m | 64,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-0400 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 40 cm 18,00 mx0,56 = 10,08 m3 | m3 | 10,08 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 4-05 0411-0200 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | Szt. | 2,00 |
| 1.8. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-0400 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 12,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-0600 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Koryto na poszerzeniu | m3 | 313,80 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-0200 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 351,30 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-0200 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 351,30 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-0500 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 405,70 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-0300 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 384,25 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-0301 | Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km 16,00x2,00x1,20 = 38,40 m3 | m3 | 38,40 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-0100 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego 16,00x2,00x0,30 = 9,60 m3 | m3 | 9,60 |
| 3.3. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-0600 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod koroną drogi z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 16,00 |
| 3.4. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-0600 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 342,00 |
| 3.5. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-0301 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25 | Szt. | 116,00 |
| 3.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-0100 | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 19,20 |
| 3.7. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-0301 | Mechaniczne wykonanie wykopu pod studnie ściekowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km 1,20x1,20x2,00x2 = 5,76 m3 | m3 | 5,76 |
| 3.8. | 03.02.01. | KNR 2-18 0625-0200 | Budowa studni ściekowej z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie wraz z rusztem żeliwnym i pierścieniem odciążającym wraz z przyłączem do istniejącego przykanalika Szt. 2,00 | Szt. | 2,00 |
| 3.9. | 06.04.01. | KNNR 6 1302-0200 | Wykonanie oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z namułu koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku i odwozem na odkład na odległość do 5 km 1300,00x2 = 2600,00 m | mb | 2600,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-0100 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu 336,23 + 406,85 = 743,08 m2 | m2 | 743,08 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-0101 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 336,23 + 406,85 = 743,08 m2 | m2 | 743,08 |
| 4.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-0200 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu 336,23 + 316,18 = 652,40 m2 | m2 | 652,40 |
| 4.4. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-0300 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego (żwirowej) na odcinku od km 0+500,00 do km 2+160,00 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1660,00 x 6,40 = 10624,00 m2 | m2 | 10624,00 |
| 4.5. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-0500 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego (żwirowej) kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku od km 0+500,00 do km 2+160,00 1660,00 x 6,40 = 10624,00 m2 | m2 | 10624,00 |
| 4.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+500,00 500,00 x 5,08 + 67,00 = 2644,00 m2 | m2 | 2644,00 |
| 4.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 500,00 x 5,08 + 67,00 = 2644,00 m2 1660,00 x 3,62 = 6009,20 m2 Razem: 2644,00+6009,20 = 8653,20 m2 | m2 | 8653,20 |
| 4.8. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-0500 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na odcinku od km 0+500,00 do km 2+160,00 1660,00x2x1,25 = 4150,00 m2 | m2 | 4150,00 |
| 4.9. | 06.03.01. | KNNR 6 0113-0500 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+500,00 500,00x1,00x1 = 500,00 m2 | m2 | 500,00 |
| 4.10. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-0600 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Roboty ziemne na zjazdach | m3 | 236,60 |
| 4.11. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-0101 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm na zjazdach | m2 | 1318,00 |
| 4.12. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-0100 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1205,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-0103 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 500,00 x 5,08 + 67,00 = 2644,00 m2 1660,00 x 3,62 = 6009,20 m2 Razem: 2644,00+6009,20 = 8653,20 m2 | m2 | 8653,20 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-0200 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 500,00 x 5,00 + 67,00 = 2567,00 m2 1660,00 x 3,50 = 5810,00 m2 Razem: 2567,00+5810,00 = 8377,00 m2 | m2 | 8377,00 |
| 5.3. | 05.03.05. | KNNR 6 0308-0203 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 1088,70 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 10,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A Znaki typu B Znaki typu D42/D43 Znaki typu E17a/E18a | Szt. Szt. Szt. Szt. | 3,00 1,00 2,00 2,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |
| 7.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-0100 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 24,00+42,00+15,00+21,00+14,00+40,50+2,00+20,50+26,50+7,00+3,00+24,50+11,00+25,00+27,00+12,50+10,00+12,50+10,50+29,50+5,00 = 383,00 m | m | 383,00 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-0400 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 383,00 mb x 0,06 m3/mb = 22,98 m3 | m3 | 22,98 |
| 7.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-0100 | Ustawienie krawężników betonowych 12x25x100 cm (opornika) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu zjazdów | m | 277,50 |
| 7.4. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-0100 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 cm (opornika) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów | m | 118,00 |
| 7.5. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-0400 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 (277,50+118,00) mb x 0,06 m3/mb = 23,73 m3 | m3 | 23,73 |
| 7.6. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników (12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+ 42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+ 14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2 | m2 | 618,00 |
| 7.7. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-0200 | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+ 42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+ 14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2x0,10 = 61,80 | m3 | 61,80 |
| 7.8. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-0600 | Wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników (12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+ 42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+ 14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2 | m2 | 618,00 |
| 7.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-0100 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+ 42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+ 14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2 | m2 | 618,00 |
| 7.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-0400 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 1,50+12,50+1,00+1,00+1,00+11,50+9,00+1,00+1,00+1,00+33,50+5,00+1,00+1,00+1,00+10,50+22,50+16,00+42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+ 27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+1,00+2,00+21,00+14,00+12,50 +14,00+11,50+31,50+6,00+1,50 = 424,00 m | m | 424,00 |
| 7.11. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-0101 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm na zjazdach z kostki | m2 | 354,60 |
| 7.12. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-0600 | Wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię na zjazdach | m2 | 354,60 |
| 7.13. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-0300 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 354,60 |
| 7.14. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-0400 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10,00+7,00+12,50+10,50+7,00+29,50+5,00 = 81,50 m | m | 81,50 |
| 7.15. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-0400 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 81,50 mb x 0,066 m3/mb = 5,38 m3 | m3 | 5,38 |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |
| 8.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-0200 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 58,50+244,60+222,40 = 525,50 m2 | m2 | 525,50 |