Zał. Nr 8

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

Strona prawa:

24,00+42,00+15,00+21,00+14,00+40,50+2,00+20,50+26,50+7,00+3,00+24,50+11,00+25,00+27,00+12,50

+10,00+12,50+10,50+29,50+5,00 = 383,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

383,00 mb x 0,06 m3/mb = 22,98 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wtopionego na obramowaniu wjazdów:

277,50 mb

- Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 cm wtopionego w linii wjazdów:

118,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

(277,50+118,00) mb x 0,06 m3/mb = 23,73 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Strona prawa:

1,50+12,50+1,00+1,00+1,00+11,50+9,00+1,00+1,00+1,00+33,50+5,00+1,00+1,00+1,00+10,50+22,50+

16,00+42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+1,00+2,00+21,00+14,00+12,50

+14,00+11,50+31,50+6,00+1,50 = 424,00 m

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika

(12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+

27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2

- Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

(12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+

27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik

(12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+

27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

(12,50+1,00+11,50+9,00+1,00+33,50+5,00+1,00+10,50+22,50+16,00+42,50+3,50+22,00+27,00+10,00+

27,00+13,00+26,00+5,00+2,00+21,00+14,00+12,50+14,00+11,50+31,50+6,00)x1,50 = 618,00 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm stabilizowanej mechanicznie pod zjazdy

- 354,60 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy

- 354,60 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

- 354,60 m2

- Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej szarej 2x6 plus 1x8cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

10,00+7,00+12,50+10,50+7,00+29,50+5,00 = 81,50 m

81,50x0,30m = 24,45 m2

- Wykonanie ławy betonowej pod ściek z betonu klasy C12/15

81,50 mb x 0,066 m3/mb = 5,38 m3

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm oraz warstwy humusu gr. 5 cm i wysianiem nasion traw.

58,50+244,60+222,40 = 525,50 m2