Zał. nr 7

Zestawienie robót nawierzchniowych

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i w miejscu przebudowy drogi

336,23 + 406,85 = 743,08 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach

336,23 + 406,85 = 743,08 m2

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu

336,23 + 316,18 = 652,40 m2

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego (żwirowej) na odcinku od km 0+500,00 do km 2+160,00

1660,00 x 6,40 = 10624,00 m2

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego (żwirowej) kruszywem  łamanym  o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku od km 0+500,00 do km 2+160,00

1660,00 x 6,40 = 10624,00 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni na całej szerokości istniejącej nawierzchni oraz poszerzeniach od km 0+000 do km 0+500,00

500,00 x 5,08 + 67,00  = 2644,00 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy średniej grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm na całej szerokości istniejącej nawierzchni oraz poszerzeniu

500,00 x 5,08 + 67,00 = 2644,00 m2

1660,00 x 3,62 = 6009,20 m2

Razem: 2644,00+6009,20 = 8653,20 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

500,00 x 5,08 + 67,00 = 2644,00 m2

1660,00 x 3,62 = 6009,20 m2

Razem: 2644,00+6009,20 = 8653,20 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70  przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

500,00 x 5,00 + 67,00 = 2567,00 m2

1660,00 x 3,50 = 5810,00 m2

Razem: 2567,00+5810,00 = 8377,00 m2

- Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy pozagęszczaniu 8 cm na odcinku od km 0+500,00 do km 2+160,00

1660,00 x 1,25 x 2  = 4150,00 m2

- Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+500,00

500,00 x 1,00 x 1 = 500,00 m2

Zjazdy

- Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem i odwozem gruntu na odkład na odległość do 5 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach

236,60 m3

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach

1318,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach

1205,00 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 5 cm na zjazdach indywidualnych

1088,70 m2