Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

Przedmiar	Strona 3/46

Remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, utwardzenie placu przy szkole oraz ogrodzenie ternu Zespołu Szkół w Kaletniku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1 | KNNR3 0801/05 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - mozaika 16,40*5,85 razem | m2 | 95,940 |
|  |  |  | m2 | 95,940 |
| 2 | KNR4-01 0410/07 | Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych grubości 5mm - Analogia rozebranie podsufitki ze sklejki wraz z konstrukcją (1,20* 14,00*2)+(2,20* 1,20*2)+(2,20* 1,20)+(3,80* 14,00)+28,00 razem | m2 | 122,720 |
|  |  |  | m2 | 122.720 |
| 3 | KNR4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi na strych | szt | 1,000 |
| 4 | KNR4-01 0354/07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 - drzwi wejściowe | szt | 1,000 |
| 5 | KNR 4-01 w 0331/03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu dzwiowego 0,90*0,50*0,25 razem | m3 | 0,113 |
|  |  |  | m3 | 0.113 |
| 6 | KNR4-01w 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna na klatce schodowej 2 razem | szt | 2,000 |
|  |  |  | szt | 2.000 |
| 7 | KNR4-01w 0353/12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,60+1,42 razem | m | 3,020 |
|  |  |  | m | 3.020 |
| 8 | KNR4-01w 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi wejściowe i w wiatrołapie | szt | 2,000 |
|  |  | 1.2 Podsufitka |  |  |
| 9 | KNR0-15 0517/01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2. | 135,000 |
| 10 | KNR 2-02s 2007/03 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych -pojedyncze Analogia ruszt pod płyty OSB | m2 | 130,000 |
| 11 | KNR 2-02 0613/03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwickowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho -jedna warstwa gr 10 cm | m2 | 135.000 |
| 12 | KNR 2-02 0613/04 KNNR2 0604/02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr 8 cm | m2 | 135,000 |
| 13 |  | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 135,000 |
| 14 | KNR 2-22 0602/03 | Wykonanie podsufitki z desek o grubości 25mm - Analogia z płyt OSB | m2 | 130.000 |
| 15 | KNR2-02ul 000400/01 | Elementy wykończenia podsufitki - ćwierćwalek 14,00*2+1,20+2,20+3,80+3,70+2,20*3 razem | m | 45.500 |
|  |  |  | m | 45.500 |
| 16 | KNR 2-02ul 000400/02 | Elementy wykończenia podsufitki - opaska | m | 94,000 |
| 17 | KNR 2-02ul 000300/03 | Lakierowanie podsufitki | m2 | 130,000 |
|  |  | 1.3 Ściany, stolarka drzwiowa, malowanie i wykładzina |  |  |
| 18 | KNR 2-02u2 2020/02 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z cegły, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 30 (0,30* 1,90*2)+( 1,40*0,30)+( 1,40*6*0,30)+(2,50+1,80+1,80)*0,30 razem | m2 | 5,910 |
|  |  |  | m2 | 5.910 |
| 19 | KNR 2-02u2 2013/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (1,95* 16,40*2)+(2,60*3,80)+(0,85*2,20*2)+(2,70*0,60)+(2,15*0,85)+(2,20*0,85) | m2 | 82,898 |

Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

Przedmiar	Strona 4/46

Remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, utwardzenie placu przy szkole oraz ogrodzenie ternu Zespołu Szkół w Kaletniku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | razem | m2 | 82,898 |
| 20 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 82,898+5,91 razem | m2 | 88,808 |
|  |  |  | m2 | 88.808 |
| 21 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2.400 |
| 22 | KNR 0-19 1023/12 | Montaż drzwi na strych 1,90x0,80 m 1,90*0,80 razem | m2 | 1,520 |
|  |  |  | m2 | 1,520 |
| 23 | KNR 0-19 1023/12 | Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych typu GERDA 0,80*2,05 razem | m2 | 1,640 |
|  |  |  | m2 | 1,640 |
| 24 | KNR 4-01 0619/09 | Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni ponad 5m2 - analogia czyszczenie posadzek po zerwaniu parkietu | m2 | 95,940 |
| 25 | KNR 2-02u2 1134.1/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 95.940 |
| 26 | KNR 2-02u2 1131.1/02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomujacej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 95.940 |
| 27 | KNR 4-01 0803/01 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni l,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 | 6,000 |
| 28 | KNR 2-02 1113/02 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu - wykładzina dywanowa igłowana grubość całkowita 4,8mm, waga runa minimum 900g/m2, odporność na użytkowanie w trudnych warunkach, odporność na wgniecenia przez krzesła na rolkach, antypoślizgowa, atest antyelektrostatyczny, p.poż. (trudnozapalności), higieniczny | m2 | 95.940 |
| 29 | KNR 2-02 1113/08 | Listwy przyścienne z PCV z wkładką wykładziny | m | 50.000 |
|  |  | 1.4 Stolarka okienna i drzwiowa na klatce schodowej |  |  |
| 30 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna | szt | 2.000 |
| 31 | KNR 2-02u2 1025/03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 1,42x 1,00 m 1,42*1,00 razem | m2 | 1.420 |
|  |  |  | m2 | 1,420 |
| 32 | KNR 2-02u2 1025/04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad l,5m2 1,30x1,60 m 1,60*1,30 razem | m2 | 2,080 |
|  |  |  | m2 | 2.080 |
| 33 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi | szt | 2,000 |
| 34 | KNR 2-02u2 1025/05 | Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW drzwi wewnętrzne 0,90*2,17 drzwi zewnętrzne z naświetlem 2,40*0,96 razem | m2 m2 | 1,953 2,304 |
|  |  |  | m2 | 4.257 |
|  |  | 1.5 Klatka schodowa ściany i sufity |  |  |
| 35 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Sufit (2,80*3,80)+(4,40*2,80) Ściany (2,80+2,80+3,30+1,90+4,20)*3,10+(1,90+2,30)*0,90+(2,00*0,90)+(4,80*1,10)+(1,22*2,00)+(1,20*5,30) +(1,75*1,95)+(1,45*1,00)+(1,15*1,70)+(1,85*2,10)+(1,80*2,50)+(1,40*1,70)+(1,35*1,90)+(1,42*2,20*4) Lamperia (l,70*2,35)+(l,90*l,42)+(l,60*0,90)+(l,90*l,40)+(2,30+3,30+l,00)*l,40+(l,40*l,40)+(0,50*l,40)+(l,3 0+3,45+1,50+2,60+2,70+2,40+1,25+4,80+2,20+3,60+1,50+1,50+2,40+2,40+2,40)* 1,40 razem | m2 m2 m2 | 22,960 98,804 73,093 |
|  |  |  | m2 | 194,857 |

Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

Przedmiar	Strona 5/46

Remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, utwardzenie placu przy szkole oraz ogrodzenie ternu Zespołu Szkół w Kaletniku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | KNR 2-02u2 2015/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 22.960 |
| 37 | KNR2-02u2 2013/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 98,804+73,093 razem | m2 | 171.897 |
|  |  |  | m2 | 171.897 |
| 38 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 22,96+98,804 razem | m2 | 121,764 |
|  |  |  | m2 121,764 |
| 39 | KNR 2-02 1503/06 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia | m2 | "3.093 |
| 40 | KNR 2-02u2 1134.1/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - schody schody 0,30*0,18*1,40*42 spoczniki 4,20*3,00+1,30*2,80+1,40*2,10+2,40* 1,40+2,80* 1,40+1,40* 1,50 razem | m2 m2 | 3,175 28.560 |
|  |  |  | m2 | 31,735 |
| 41 | KNR2-02u2 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 3,175 |
| 42 | KNR 2-02u2 2805/05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 28,560 |
| 43 | KNR 4-01 1306/01 | Demontaż balustrad schodowych | szt | 8,000 |
| 44 | KNR 2-02 1208/03 | Pochwyt stalowy na wspornikach | m | 14,400 |
| 45 | KNR 2-02 1207/03 | Balustrady schodowe - podanego wzoru | m | 14.400 |
|  |  | 1.6 Instalacje elektryczne |  |  |
| 46 | KNR 4-03 1134/01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 10,000 |
| 47 | KNR 4-03 1001/01 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 98.000 |
| 48 | KNR 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 98,000 |
| 49 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 68,000 |
| 50 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 30,000 |
| 51 | KNR 5-08w 0302/03 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 4 wylotach | szt | 16,000 |
| 52 | KNR 5-08w 0304/02 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach, bezśrubowo | szt | 14,000 |
| 53 | KNR 5-08w 0309/07 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 12.000 |
| 54 | KNR 5-08w 0307/03 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, świecznikowych | szt | 2.000 |
| 55 | KNNR5 0502/04 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) | kpi | 10.000 |
| 56 | KNR 4-03 0303/03 | Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 w podłożu ceglanym | szt | 1,000 |

Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

Przedmiar	Strona 6/46

Remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, utwardzenie placu przy szkole oraz ogrodzenie ternu Zespołu Szkół w Kaletniku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.7 Instalacja wod-kan i wymiana grzejników |  |  |
| 57 | KNR 2-15 0104/01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 9,000 |
| 58 | KNR 2-15 0115/01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1,000 |
| 59 | KNR 2-15w 0143/01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 151 | kpi | 1,000 |
| 60 | KNR2-15w 0208/01 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm | m | 12.000 |
| 61 | KNR 2-1 5w 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm | podejść | 1,000 |
| 62 | KNR 2-15w 0230/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpi | 1.000 |
| 63 | KNR 4-02 0506/01 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15mm łączonego przez spawanie | m | 8,000 |
| 64 | KNR 4-02 0512/01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzlączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym | szt | 5,000 |
| 65 | KNR 4-02 0520/02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2 | kpi | 5,000 |
| 66 | KNNR4 0403/01 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 25,000 |
| 67 | KNR2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600mm | szt | 5,000 |
| 68 | KNR2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 900mm | szt | 2,000 |
| 69 | KNR 2-15w 0412/02 | Termostaty grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm | szt | 7.000 |
| 70 | KNR2-15w 0412/07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4.000 |
|  |  | 1.9 Malowanie i naprawa dachu nad biblioteką |  |  |
| 71 | KNR 4-01 0523/06 | Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy ocynkowanej o powierzchni do lm2 | miejsce | 9.000 |
| 72 | KNR 4-01 0523/09 | Uszczelnienie miejsc uszkodzonych silikonem dekarskim | m2 | 12,000 |
| 73 | KNR 4-01 0526/06 | Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć i oczyszczeniu | m | 28.000 |
| 74 | KNR 4-01 0529/03 | Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów rur spustowych | m | 6.000 |
| 75 | KNR 7-12 0105/01 | Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pelnościennych Dach (13,00*4,50)*2+(4,00*2,60)*2+(4,50*5,00)+(3,00*2,00) Obróbki 20,00*0,60 razem | m2 m2 | 166,300 12.000 |
|  |  |  | m2 | 1-8.300 |
| 76 | KNR 4-01 1212/02 | Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych - Analogia pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej farbami poliwinylowymi | m2 | 178,300 |
| 77 | KNR 4-01 1212/25 | Malowanie dwukrotne rynien farbami poliwinylowymi | m | 28.000 |

Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

Przedmiar	Strona 7/46

Remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, utwardzenie placu przy szkole oraz ogrodzenie ternu Zespołu Szkól w Kaletniku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | KNR 4-01 1212/25 | Malowanie dwukrotne rur spustowych farbami poliwinylowymi | m | 6,000 |
|  |  | 1.8 Wyposażenie biblioteki |  |  |
| 79 | Kalkulacja indywidualna | Regały do książek z regulowanymi pólkami wys. l,90m; szer. 0,90m | kpi | 36,000 |
| 80 | Kalkulacja indywidualna | Regały do książek z regulowanymi pólkami wys. 1,40; szer. 0,90m | kpi | 4,000 |
| 81 | Kalkulacja indywidualna | Regał na prasę | kpi | 1,000 |
| 82 | Kalkulacja indywidualna | Stoliki do czytelni | szt | 8,000 |
| 83 | Kalkulacja indywidualna | Krzesła do czytelni | szt | 20.000 |
| 84 | Kalkulacja indywidualna | Krzesła obrotowe | szt | 6,000 |
| 85 | Kalkulacja indywidualna | Biurko na kartoteki | kpi | 1.000 |
| 86 | Kalkulacja indywidualna | Biurko komputerowe z kontynerkiem | kpi | 1.000 |
| 87 | Kalkulacja indywidualna | Biurko komputerowe | kpi | 4,000 |
| 88 | Kalkulacja indywidualna | Szafa meblowa na dokumenty | kpi | 2,000 |
| 89 | Kalkulacja indywidualna | Wcrtikale (2,20*3*2.00)+(2,60*2,10)= | m2 | 18,660 |
|  |  | 1.9 OGRODZENIE |  |  |
| 90 | KNR 4-04 0303/04 | Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm - cokołu betonowego ogrodzenia 145,50*0,20*0,50 razem | m3 | 14,550 |
|  |  |  | m3 | 14,550 |
| 91 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do lkm | m3 | 14,550 |
| 92 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny lkm ponad lkm x 3 km | m3 | 43.650 |
| 93 | KNR 2-01 0317/02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do l,5m grunt kategorii III-IV (145,50+67,00+66,80+12,00+59,60+93,00)*0,40*0,50 razem | m3 | 88.780 |
|  |  |  | m3 | 88.780 |
| 94 | KNR 2-02 1801/02 | Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m 145,50+67,00+66,80+12,00+59,60+93,00 razem | m | 443,900 |
|  |  |  | m | 443,900 |
| 95 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0,450 |
| 96 | KNR 2-01 0501/01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III | m3 | 13,000 |
| 97 | KNR 2-02 1802/02 | Ogrodzenie z siatki o wysokości l,5m w ramach, na słupkach stalowych ocynkowanych z rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 140,000 |
| 98 | KNR 2-02 1803/02 | Ogrodzenie z siatki o wysokości I,5m na słupkach stalowych ocynkowanych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole 67,00+66,80+12,00+59,60+93,00 | m | 298,400 |

Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

Przedmiar	Strona 8/46

Remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, utwardzenie placu przy szkole oraz ogrodzenie ternu Zespołu Szkól w Kaletniku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | m | 298,400 |
| 99 | KNR 2-02 1807/01 | Slupy ceglane 51x5lem z fundamentami, przybramowe o wysokości do l,80m | szt | 4,000 |
| 100 | KNR 2-02 1808/11 | Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych (na gotowych słupkach) z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m | kpi | 2,000 |
|  |  | 2. UTWARDZENIE PLACU I OŚWIETLENIE |  |  |
| 101 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (14,00*7,00)+(31,60*25,00)+(24,60*12,00)-2*3,14*6,00*6,00 razem | m2 | 957,120 |
|  |  |  | m2 | 957.120 |
| 102 | KNR 2-31 0401/04 | Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 7,00+17,60+33,00+32,00+7,00+12,00 razem | m | 108,600 |
|  |  |  | m | 108.600 |
| 103 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki 108,60*0,30*0,40 razem | m3 | 13.032 |
|  |  |  | m3 | 13,032 |
| 104 | KNR 2-31 •0403/04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 7,00+17,60+33,00+12,00+7,00+32,00 razem | m | 108,600 |
|  |  |  | ni | 108.600 |
| 105 | KNR 2-31 0407/01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*3,14*6,00 | m | 37.680 |
|  | razem | m | 37.680 |
| 106 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 957,120 |
| 107 | KNR2-31ul 0400/03 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x1 Ocm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm 14,00*7,00+31,60*25,00+24,60* 12,00+16,00*2,00-2*3,14*6,00*6,00 razem | m2- | 989,120 |
|  |  |  | m2 | 989,120 |
| 108 | KNNR 5 0404/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do lOkg wraz z wyposażeniem | szt | 1,000 |
| 109 | KNR 2-01 0702.2/02 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV | m | 30,000 |
| 110 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 30,000 |
| 111 | KNR 5-10 0303/02 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 1 lOmm - DVK 75 | m | 20,000 |
| 112 | KNR 5-10 0114/01 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m - YKY-0,6/lkV, 5x4nim2 | ni | 20.000 |
| 113 | KNR 5-10 0103/01 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm YKY-0,6/lkV, 5x4mm2 | m | 20,000 |
| 114 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na kabel na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 30.000 |
| 115 | KNNR 5 0702/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 30,00*0,40*0,20 razem | m3 | 2,400 |
|  |  |  | m3 | 2.400 |
| 116 | KNNR 5 0702/05 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 30,00*0,40*0,40 razem | m3 | 4,800 |
|  |  |  | m3 | 4.800 |
| 117 | KNR 5-10 0604/06 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napięcie do lkV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2 | szt | 2.000 |

Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

Przedmiar	Strona 9/46

Remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, utwardzenie placu przy szkole oraz ogrodzenie ternu Zespołu Szkół w Kaletniku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu MAL-12,5 wzm na fundamencie prefabrykowanym B-80 wraz z tabliczką bezpiecznikową IZK | szt | 1.000 |
| 119 | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do lOOkg | szt | 3,000 |
| 120 | KNNR 5 1002/02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na słupie - WRK-6 | kpi | 1.000 |
| 121 | KNNR 5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu Lunoida S-l 50W 1004/02 | szt | 9,000 |
| 122 | KNNR 5 1003/04 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12m | kpi | 1.000 |
| 123 | KNNR 5 1302/04 | Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 1,000 |
| 124 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różn i co wo-prądo wego | próba | 1,000 |
|  | » | 3. WYPOSAŻENIE PLACU W URZĄDZENIA DO ZABAWY |  |  |
| 125 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż piaskownicy | szt | 1,000 |
| 126 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż huśdawki sprężynowej pojedynczej | szt | 1.000 |
| 127 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż huśdawki Ważka | szt | 1,000 |
| 128 Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zjeżdżalni | szt | 1,000 |
| 129 : Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej | szt | 1,000 |
| 130 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż huśdawki podwójnej | szt | 1,000 |
| 131 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż domku | szt | 1,000 |
| 132 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż huśtawki sprężynowej podwójnej | szt | 1.000 |
| 133 Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż drabinki do wspinania | szt | 1,000 |
| 134 Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż stolika z ławkami | szt | 1.000 |
| 135 Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż ławek | szt | 2,000 |
| 136 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż śmietniczek stojących | szt | 4.000 |
| 137 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż karuzelii | szt | 1,000 |

n_- ■   ii