PRZEDMIAR	Strona 2/54

Remont budynku Urzędu Gminy	_     _

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I Pokój Wójta |  |  |
| I | KNR 4-0Iw 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa 6,60*4,35 razem | m2 | 28,710 |
|  |  | m2 | 28,710 |
| 2 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | szt | 2,000 |
| 3 | KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 55,440 |
| 4 5 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (6,60+6,60+4,35+4,35)*2,70-2,05*0,90*2 razem | m2 | 55,440 |
|  |  | m2 | 55,440 |
|  | KNR 4-0Iw 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit 6,60*4,35 razem | m2 | 28,710 |
|  |  | m2 | 28,710 |
| 6 | KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże ścian gruntu akrylowego pod podłoże Stiuk Wenecki Firmy MAGNAT Style | m2 | 55,440 |
| 7 | KNR 9-13 0201/02 Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 grubości l,5mm na przygotowanym podłożu ścian płaskich - Analogia nałożenie trzech warstw cienkowarstwowej akrylowej farby strukturalnej zabarwionej pigmentem i dwa razy powłoką impregnująco-zabezpieczającą z wosku Stiuk Wenecki Firmy MAGNAT Style. Kolor i wzór do uzgodnienia z inwestorewm. | m2 | 55,440 |
| 8 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 6,60*4,35 razem | m2 | 28,710 |
|  |  | m2 | 28,710 |
| 9 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzka | m2 | 28,710 |
| 10 | KNR 4-01 0804/03 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do l,0m2 | miejsce | 4,000 |
| 11 | KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomujacej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 28,710 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie naturalnej np. "PORTA CLASSIC" lub nie gorsze, kompletnych z ościeżnicą regulowaną - jednoskrzydłowe | kpi | 2,000 |
| 13 | KNR 2-02 1113/02 Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu-wykładzina dywanowa igłowana gr całkowita 4,8 mm, waga runa minimum 900g/m2, odporność na użytkowanie w trudnuch warunkach, odporność na wgniecenia przez krzesła na rolkach, antypoślizgowa, atest antyelektrostatyczny, p. poż (trudnozapalności) i higieniczny - kolor do uzgodnienia z inwestorem | m2 | 28,710 |
| 14 | KNR 2-02 1 113/08 Listwy przyścienne drewniane - analogia listwy cokołowe wys. 48/50 mm z paskiem wykładziny (6,60+6,60+4,3 5+4,3 5)-0,80-0,80 razem | m | 20,300 |
|  |  | m | 20,300 |
| 15 | KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do Im | szt | 3,000 |
| 16 | KNR 4-02 0506/01 Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie 6,60+4,35+1,00 razem | m | 11,950 |
|  |  | m | 11,950 |
| 17 | KNNR 8 0422/03 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej 10m2 | kpi | 2,000 |
| 18 | KNR 2-15 0415/01 Zawory do regulacji co. odpowietrzające o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2,000 |
| 19 | KNR 0-38 0101/05 Montaż na ścianie grzejników konwektorowych wodnych Prestigc GPM, GCM lub (GP, GC lub wodno-elektrycznych GPE, GCE) o wysokości 0,6m i typowielkości 6/4; 6/5,5; 6/7; 6/8,5; 6/10; 6/11,5 2 razem | szt | 2,000 |
|  |  | szt | 2,000 |
| 20 | KNR 0-38 0104.2/01 Podłączenie grzejników wodnych GPM, GP do instalacji co. o średnicy nominalnej podłączenia G 3/4" B i G 1/2" z zasilaniem bocznym | szt | 2,000 |
|  | II Sekretariat i pomieszczenie socjalne |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | szt | 2,000 |
| 22 | KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian | m2 | 71,078 |

PRZEDMIAR	Strona 3/54

Remont budynku Urzędu Gminy

| Nr | Podstawą opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów | m2 | 22,018 |
| 24 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (4,36+4,36+3,70+3,70)*2,70+(l,35+l,35+4,36+4,36)*2,70-2,05*0,80*2 razem | m2 | 71,078 |
|  |  | m2 | 71,078 |
| 25 | KNR 4-0Iw 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -sufity 4,36*3,70+1,35*4,36 razem | m2 | 22,018 |
|  |  | m2 | 22,018 |
| 26 | KNR 4-01 0306/02 Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2,00*2,70 razem | m2 | 5,400 |
|  |  | m2 | 5,400 |
| 27 | Kalkulacja indywidualna Przerobienie instalacii wod-kan pod glazurę | kpi | 1,000 |
| 28 | KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich- równanie ściany 4,36*2,70 razem | m2 | 11,772 |
|  |  | m2 | 11,772 |
| 29 | KNNR 3w 1005/01 Ługowanie farby olejnej ze ścian (4,36+l,35+2,30+l,20)*l,40+l,00 razem | m2 | 13,894 |
|  |  | m2 | 13.894 |
| 30 | KNP 4 0901.1/07 Oderwanie listew przyściennych 4,36+4,36+3,70+3,70 razem | m | 16,120 |
|  |  | m | 16,120 |
| 31 | KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą zwykłą 1,750*0,75 razem | m2 | 1,313 |
|  |  | m2 | 1,313 |
| 32 | KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do Im - nakładek | szt | 3,000 |
| 33 | KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże ścian gruntu akrylowego pod podłoże Stiuk Wenecki Firmy MAGNAT Style | m2 | 30,195 |
| 34 | KNR 9-13 0201/02 Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 grubości l,5mm na przygotowanym podłożu ścian płaskich. Analogia nałożenie trzech warstw cienkowarstwowej akrylowej farby struktruralnej zabarwionej pigmentem i dwa razy powłoką impregnująco-zabezpieczająco z wosku Stiuk Wenecki Firmy MAGNAT Syle. Kolor i wzór do uzgodnienia z inwestorem. (4,36*3+3,70)*2,70 | m2 | 45,306 |
| razem | m2 | 45,306 |
| 35 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłożj' gipsowych z gruntowaniem 4,36*3,70+l,35*4,36+(4,36+l,35+4,36)*2,70 razem | m2 | 49,207 |
|  |  | m2 | 49,207 |
| 36 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie naturalnej np. "PORTA CLASSIC" lub nie gorsze, kompletnych z ościeżnicą regulowaną - jednoskrzydłowe | kpi | 2,000 |
| 37 | KNR 2-02 1113/08 Listwy przyścienne drewniane 4,36*4+3,70*2+1,35*2 razem | m | 27,540 |
|  |  | m | 27,540 |
| 38 | KNR 4-02 0506/01 Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie 4,36+1,20 razem | ni | 5,560 |
|  |  | m | 5,560 |
| 39 | KNNR 8 0422/03 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej 10m2 | kpi | 1,000 |
| 40 | KNR 2-15 0415/01 Zawory do regulacji co. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1,000 |
| 41 | KNR 0-38 0101/05 Montaż na ścianie grzejników konwektorowych wodnych Prestige GPM, GCM lub (GP, GC lub wodno-elektrycznych GPE, GCE) o wysokości 0,6m i typowielkości 6/4; 6/5,5; 6/7; 6/8,5; 6/10; 6/11,5 | szt | 1,000 |
| 42 | KNR 0-38 0104.2/01 Podłączenie grzejników wodnych GPM, GP do instalacji co. o średnicy nominalnej podłączenia G 3/4" B i G 1/2" z zasilaniem bocznym | szt | 1,000 |
| 43 | KNR 4-01 1213/03 Lakierowanie grzejników radiatorowych 0,80*0,80 razem | m2 | 0,640 |
|  |  | m2 | 0,640 |
|  | III Pokój Przewodniczącego Rady Gminy |  |  |

i i /1 suj - i\.enunteriuucju oi\D

Strona 4/54

Remont budynku Urzędu Gminy

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | KNR 4-01 w 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,90*5,65+2,70*3,90 razem | m2 | 32,565 |
|  |  | m2 | 32,565 |
| 45 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | szt | 3,000 |
| 46 | KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 3,90*5,65+2,70+3,90+(5,65+5,65+3,90+3,90+3,90+3,90+2,70+2,70)*2,70 razem | m2 | 115,845 |
|  |  | m2 | 115,845 |
| 47 | KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany | m2 | 87,210 |
| 48 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5,65+5,65+3,90+3,90+2,70+2,70+3,90+3,90)*2,70 razem | m2 | 87,210 |
|  |  | m2 | 87,210 |
| 49 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity | m2 | 32,565 |
| 50 | KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3,90*5,65+2,70*3,90 razem | m2 | 32,565 |
|  |  | m2 | 32,565 |
| 51 | KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże ścian gruntu akrylowego Stiuk Wenecki Firmy MAGNAT Style. 3,90*2*2,70+5,65*2*2,70-1,60*2 razem | m2 | 48,370 |
|  |  | m2 | 48,370 |
| 52 | KNR 9-13 0201/02 Wykonanie ręczne wyprawy eiewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 grubości l,5mm na przygotowanym podłożu ścian płaskich. Analogia nałożenie trzech warstw cienkowarstwowej akrylowej farby strukturalnej zabarwionej pigmentem i dwa razy powłoką impregnująco-zabezpieczająco z wosku Stiuk Wenecki Firmy MAGNAT Style. Kolor i wzór do uzgodnienia z inwestorem. | m2 | 48,370 |
| 53 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 3,90*5,65+2,70*3,90+2,70*2*2,70+3,90*2*2,70-2* 1,60 razem | m2 | 65,005 |
|  |  | m2 | 65,005 |
| 54 | KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do Im - nakładki | szt | 6,000 |
| 55 | KNR 4-01 1213/03 Lakierowanie grzejników radiatorowych 2,80*0,80+1,50*0,80 razem | m2 | 3,440 |
|  |  | m2 | 3,440 |
| 56 | KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 12,000 |
| 57 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie naturalnej np. "PORTA CLASS1C" lub nie gorsze, kompletnych z ościeżnicą regulowaną | kpi | 3,000 |
| 58 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-posadzka | m2 | 32,565 |
| 59 | KNR 4-01 0804/03 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni wjednym miejscu do l,0m2 | miejsce | 5,000 |
| 60 | KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 32,565 |
| 61 | KNR 2-02 1113/02 Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu-wykładzina dywanowa igłowana gr. całkowita 4,8mm, waga runa minimum 900g/m2, odporność na użytkowanie w trudnych warunkach, odporność na wgniecenia przez krzesła na rolkach, antypoślizgowa, atest antyelektrostatyczny, p. poż (trudnozapalności) i higieniczny. - Kolor do uzgodnienia z inwestorem 3,90*5,65+2,70*3,90 razem | m2 | 32,565 |
|  |  | m2 | 32,565 |
| 62 | KNR 2-02 1113/06 Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 3,90*4+5,65*2+2,70*2 razem | m | 32,300 |
|  |  | m | 32,300 |
|  | IV Korytarz |  |  |
| 63 | KNR 4-0Iw 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (8,00+4,60)* 1,60+(4,40*9,90)+(2,30*2,40)+(12,40* 1,47) razem | m2 | 87,468 |
|  |  | m2 | 87,468 |
| 64 | KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 87,468+(0,15+0,40+0,15)*3,90+(0,26+0,40+0,26)*3,40+(78,61*1,10) razem | m2 | 179,797 |
|  |  | m2 | 179,797 |
| 65 | KNNR 3w 1005/01 Ługowanie farby olejnej ze ścian |  |  |

PRZEDMIAR	Strona 5/54

Remont budynku Urzędu Gminy

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (9,00+3,50+9,00+3,50+4,80+0,40+2,50+0,86+8,20+9,00+6,80+9,00+4,50+1,00+6,55)* 1,60-16*0,80* 1,60 razem | m2 | 105,296 |
|  |  | m2 | 105,296 |
| 66 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | szt | 13,000 |
| 67 | KNR 4-01 0307/01 Przeniurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2,000 |
| 68 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 87,468+(0,15+0,40+0,15)*3,90+(0,26+0,40+0,26)*3,40 razem | m2 | 93,326 |
|  |  | m2 | 93,326 |
| 69 | KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (9,00+3,50+9,00+3,50+4,80+0,40+2,50+0,86+8,20+9,00+6,80+9,00+4,50+1,00+6,55)*2,70 razem | m2 | 212,247 |
|  |  | m2 | 212,247 |
| 70 | KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 93,326 |
| 71 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 212,247 |
| 72 | KNR 2-02u2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2 3,40*2+3,90*2+2,60*2+2,70*2+25,00 razem | m | 50,200 |
|  |  | m | 50,200 |
| 73 | KNR 4-01w97 0212/01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm. Analogia posadzka betonowa 87,458*0,05 razem | m3 | 4,373 |
|  |  | m3 | 4,373 |
| 74 | KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25mm | m2 | 87,458 |
| 75 | KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o lem Krotność = 2,5 | m2 | 87,458 |
| 76 | KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1 km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 4,373 |
| 77 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-posadzka | m2 | 87,458 |
| 78 | KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej | m2 | 87,468 |
| 79 | KNR 2-02u2 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - Przeznaczony do użytku publicznego, wysokiej klasy jakości, odporny na ścieralność R-l 1-atest w I gat. Kolor do uzgodnienia z inwestorem | m2 | 87,468 |
| 80 | KNR 2-02u2 2809/04 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 | m | 78,610 |
| 81 | KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 117,915 |
| 82 | KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy - kolor do uzgodnienia z inwestorem 78,61*1,50 razem | m2 | 117,915 |
|  |  | m2 | 117,915 |
| 83 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 78,61*1,08+93,326 razem | m2 | 178,225 |
|  |  | m2 | 178,225 |
| 84 | KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych (0,90+2,10+0,90+0,90)*0,80 razem | m2 | 3,840 |
|  |  | m2 | 3,840 |
| 85 | KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 13,000 |
| 86 | KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do Im - nakładki | szt | 2,000 |
| 87 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie naturalnej np. "PORTA CLASSIC" lub nie gorsze kompletnych z ościeżnicą regulowaną | kpi | 13,000 |
|  | V Klatka schodowa i wejście |  |  |

PRZEDMIAR	Strona 6/54

Remont budynku Urzędu Gminy

| Nr~l | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 4,80*3,95+1,50* 1,10+2,35*2,25+6,30*3,20+2,20*3,20+3,30*3,20+2,10*3,60+2,20*4,00+2,40* 1,20+1,10*4,10+2,25* 3,15+3,90*3,15+2,25*3,15+3,90*2,25 razem | m2 | 122,643 |
|  |  | m2 | 122,643 |
| 89 | KNNR 3w 1005/01 Ługowanie farby olejnej ze ścian 4,80*1,35+1,50*1,35+6,30*1,60 razem | m2 | 18,585 |
|  |  | m2 | 18,585 |
| 90 | KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,25*4,80+2,25*3,90 razem | m2 | 19,575 |
|  |  | m2 | 19,575 |
| 91 | KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2 2,30*1,50 razem | m2 | 3,450 |
|  |  | m2 | 3,450 |
| 92 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 3,000 |
| 93 | KNR 4-01 0807/04 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody i podesty 0,27*1,30*17+0,19*1,30*17+2,30*1,10 razem | m2 | 12,696 |
|  |  | m2 | 12,696 |
| 94 | KNR 4-01 1306/01 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych | szt | 2,000 |
| 95 | KNR 2-02 0218/01 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 0,40*1,20*1,30 razem | m3 | 0,624 |
|  |  | m3 | 0,624 |
| 96 | KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany 122,643-24,965 razem | m2 | 97,678 |
|  |  | m2 | 97,678 |
| 97 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity 2,20*4,00+2,40* 1,20+1,10*4,10+2,25 *3,90 razem | m2 | 24,965 |
|  |  | m2 | 24,965 |
| 98 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 97,678 |
| 99 | KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 24,965 |
| 100 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 122,643 |
| 101 | KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 18,585 |
| 102 | KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych rynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy- kolor do uzgodnienia z inwestorem | m2 | 18.585 |
| 103 | KNR 2-02 2112.2/04 Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia miękkiego blokowe o przekroju do 0,06m2 - schody 20*1,30 razem | m | 26,000 |
|  |  | m | 26,000 |
| 104 | KNR 2-02 2111.2/01 Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2 - podest 3,30*1,10 razem | m2 | 3,630 |
|  |  | m2 | 3,630 |
| 105 | KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej | m2 | 19,575 |
| 106 | KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Przeznaczony do użytku publicznego, wysokiej klasy jakości, odporny na ścieralność R-l 1 - atest w I gat. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. | m2 | 19,575 |
| 107 | KNR 2-02w 1207/01 Balustrady schodowe 3,70 razem | m | 3,700 |
|  |  | m | 3,700 |
| 108 KNR 2-02w 1208/03 Pochwyt stalowy na wspornikach | m | 2,100 |
| 109 KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych ,0,80*0,80 | m2 | 0,640 |
|  | razem | m2 | 0,640 |

PRZEDMIAR	Strona 7/54

Remont budynku Urzędu Gminy

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 7,600 |
| 111 | KNR 0-19 1024/08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - skrzydło do ruchu szer. 0,95m - zewnętrznych z naświetlem 1,50*2,30 razem | m2 | 3,450 |
|  |  | m2 | 3,450 |
| 112 | KNR 2-02u2 1025/05 Drzwi wewnętrzne pełne z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0,90*2,05*3 razem | m2 | 5,535 |
|  |  | m2 | 5,535 |
| 113 | KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do Im - nakładka 2,05*0,90*3 razem | szt | 5,535 |
|  |  | szt | 5,535 |
| 114 | KNR 5-08ul 0300/01 Montaż obudowy tablicy rozdzielczej wg kat.ET 75, o powierzchni do l,00m2 | szt | 1,000 |
| TfT | VI Sanitariaty damski i męski |  |  |
|  | KNR 4-02 0114/01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 20,000 |
| 116 | KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 2,000 |
| 117 | KNR 4-02 0144/01 Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) | szt | 1,000 |
| 118 | KNR 4-02 0230/07 Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku | m | 2,000 |
| 119 | KNR 4-02 0233/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm | szt | 2,000 |
| 120 | KNR 4-02 0233/08 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 1 lOmm | szt | 2,000 |
| 121 | KNR 4-02w 0235/06 Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych | kpi | 2,000 |
| 122 | KNR 4-02w 0235/08 Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych | kpi | 2,000 |
| 123 | KNNR 8 0225/04 Demontaż wanny kąpielowej - Analogia brodzika | kpi | 1,000 |
| 124 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 4,000 |
| 125 | KNR 4-04 0105/01 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2,57+0,87+0,88+0,88+l,04+l,04+0,98+0,95+0,79+l,02)*2,50 razem | m2 | 27,550 |
|  |  | m2 | 27,550 |
| 126 | KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,65*5,95 razem | m2 | 15,768 |
|  |  | m2 | 15,768 |
| 127 | KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru | m3 | 5,300 |
| 128 129 | KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość lkm przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 5,300 |
|  | KNR 2-02 0120.1/02 Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości l/2cegły (1,36+1,14+1,01+1,39+2,65+1,27+0,80)*2,65-3 * 1,60 razem | m2 | 20,693 |
|  |  | m2 | 20,693 |
| 130 | KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykle kategorii III ścian i slupów wykonywane ręcznie 20,693*2 razem | m2 | 41,386 |
|  |  | m2 | 41,386 |
| 131 | KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 5,95*2,65-0,72 razem | m2 | 15,048 |
|  |  | m2 | 15,048 |
| 132 | KNR 2-02u2 0618/02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 | m2 | 15,048 |
| 133 | KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm | m2 | 15,048 |
| 134 | KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lem Krotność = 2 | m2 | 15,048 |
| 135 | KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 |  |  |

PRZEDMIAR	Strona 8/54

Remont budynku Urzędu Gminy

| Nr, | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5,95*2,65+(5,95+5,95+2,65+2,65)*2,65-0,85*l,20-0,80*2,05*2 razem | m2 | 57,048 |
|  |  | m2 | 57,048 |
| 136 | KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany | m2 | 20,202 |
| 137 | KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity | m2 | 15,768 |
| 138 | KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,65*5,95 razem | m2 | 15,768 |
|  |  | m2 | 15,768 |
| 139 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 31,08*0,65 razem | m2 | 20,202 |
|  |  | m2 | 20,202 |
| 140 | KNR 2-02w 0840/05 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej - w I gat, kolor do uzgodnienia z inwestorem (5,77+2,65+1,85+1,85+1,39+1,27+1,10+1,10+1,14+0,90+1,36+1,36+0,90+1,27+1,27+5,90)*2,00-5*1,60-0,80 razem | m2 | 53,360 |
|  |  | m2 | 53,360 |
| 141 | KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - Przeznaczony do użyteczności publicznej, odporne na ścieralność R-l 1 - atest w I gat Kolor do uzgodnienia z inwestorem 5,95*2,65-0,72 razem | m2 | 15,048 |
|  |  | m2 | 15,048 |
| 142 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 15,768+20,202 razem | IT)2 | 35,970 |
|  |  | m2 | 35,970 |
| 143 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi łazienkowych w okleinie naturalnej np." PORTA CLASSIC" lub nie gorsze, kompletnych z ościeżnicą regulowaną, jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi | kpi | 2,000 |
| 144 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie naturalnej np. "PORTA CLASSIC" lub nie gorsze, kompletnych z ościeżnicą regulowaną, jednoskrzydłowe + naświetle nad drzwiami | kpi | 1,000 |
| 145 | Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż kanałów wentylacyjnych z blachy powlekanej lub gotowych z PCV | kpi | 1,000 |
| 146 | KNR 2-15 0104/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12,000 |
| 147 | KNR 2-15 0205/02 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 4,000 |
| 148 | KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 4,000 |
| 149 | KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 1 lOmm łączone metodą wciskową | podejście | 2,000 |
| 150 | KNR 2-15 0221/01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - do baterii stojącej | szt | 3,000 |
| 151 | KNR 2-15 0224/03 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" | kpi | 2,000 |
| 152 | KNR 2-15 0225/02 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpi | 1,000 |
| 153 | KNR 2-15w 0143/01 Urządzenia do podgrzewania wody Typu Kospel Amicus | kpi | 3,000 |
| 154 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż luster łazienkowych | kpi | 2,000 |
| 155 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy | kpi | 2,000 |
| 156 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe | kpi | 2,000 |
| 157 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż suszarki do rąk | kpi | 2,000 |
| 158 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemnika do mydła płynnego | kpi | 2,000 |
|  | VII Roboty elektryczne |  |  |
| 159 | KNNR 9 0501/02 Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W | szt | 30,000 |

Rodos 6.0.23.1 [7196] - Rekomendacja SKB

PRZEDMIAR	Strona 9/54

Remont budynku Urzędu Gminy

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | KNNR 9 0401/01 Wymiana łącznika nieuszczelnionego | szt | 11,000 |
| 161 | KNNR 9 0402/01 Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego | szt | 16,000 |
| 162 | KNNR 9w 0406/01 Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2 - podłączenie oświetlenia i suszarek toalet | kpi | 2,000 |
| 163 | KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 150,000 |
| 164 | KNNR 5 0301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle | szt | 6,000 |
| 165 | KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 6,000 |
| 166 | KNNR 5 0204/02 Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe YDYp3x2,5mm2 i YDYp3xl,5mm2 | m | 200,000 |
| 167 | KNNR 5 0204/02 Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe YDYp 5x4mm2 | m | 50,000 |
| 168 | KNNR 5 0306/01 Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszce szczękowej | szt | 3,000 |
| 169 | KNNR 5 0308/01 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mni2 | szt | 3,000 |
| 170 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) | kpi | 7,000 |
| 171 | KNNR 5 0407/01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - zabezpieczenie obwodu podgrzewacza | szt | 1,000 |