GMINA  SZYPLISZKI

Odpowiedzi na zapytania do postępowania:”Budowa sieci wodociągowej we wsiach Czerwonka, Grauże Stare, Zaboryszki, Wiatrołuża Druga, Fornetka, Lipniak, Krzywólka, Przejma Mała, Przejma Wielka, Aleksandrówka i kanalizacji sanitarnej we wsi Szelment”.

1.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych z separacją części stałych opartą o klapy cedzące rozwiązanie o wyższej sprawności dla zaprojektowanego obiektu tłoczni ścieków?

Odpowiedź Ad 1

Należy wykonać separatory części stałych zgodnie z projektem budowlanym.

2.Czy zamawiający zamieści na stronie przetargu profil nowobudowanej kanalizacji tłocznej wraz z tłocznią ścieków?

Odpowiedź Ad 2

Zamawiający nie posiada profilu nowobudowanej kanalizacji. Wg projektu budowlanego załączone są wymagane rysunki w tym mapy zagospodarowania terenu  projektowana sieć kanalizacyjna tłoczna ułożona jest na głębokości 1,8m od poziomu terenu. Z uwagi na brak występowania skomplikowanych  warunków kolizji,itp. Nie jest wymagany profil podłuży kanału tłocznego.

3.Czy zamawiający w celu uniknięcia błędów doborowych zamieści na stronie przetargu kartę doboru tłoczni ścieków wraz z parametrami pomp: wydajność, wysokość podnoszenia itp.?

Odpowiedź Ad 3

Wydajność i wysokość podnoszenia pomp jest zmienna w zależności od ilości pracujących tłoczni i pompowni przydomowych na istniejącym odcinku rurociągu tłocznego.  Obliczeniowy punkt pracy wynosi: Q = 14 - 45 m3/h przy Hp = 89,5 – 81 m. Nieprawidłowo pracująca tłocznia może mieć wpływ na  dotychczas funkcjonujący układ ciśnieniowy. Wykonawca poniesie wszelką odpowiedzialność za nieprawidłową pracę istniejących sieci i obiektów pompowych w przypadku ponownego doboru i zmiany układów pompowych.

4.Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wewnątrz modułowego separatora części stałych? Rozwiązanie takie zapewnia identyczną funkcjonalność jednocześnie zapewniając zwartą konstrukcję modułu tłoczni. Dodatkowo umożliwi zastosowanie mniejszego zbiornika zewnętrznego tłoczni zamiast Dw=3000 możliwe Dw=2000. Oszczędność wymierna miejsca oraz publicznych środków finansowych.

Odpowiedź Ad 4

Należy wykonać zgodnie z wymogami projektu budowlanego:

- zastosować zbiornik o średnicy wewnętrznej 3000 mm,

- separatory części stałych na zewnątrz modułu tłoczni,

mając również na uwadze założoną wieloletnią pracę tłoczni oraz konieczność prowadzenia czynności eksploatacyjnych wewnątrz zbiornika tłoczni.

5.W opisie technicznym tłoczni ścieków brak jest informacji o typie zastosowanych pomp lub parametrów wymaganych do doboru odpowiednich pomp (wydajność Q, wysokość podnoszenia H). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyższe informacje.

Odpowiedź Ad 5

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.

6.Zgodnie z informacją w dokumentacji projektowej tłocznia ścieków ma zostać podłączona do systemu monitoringu SyDiaNet. Czy zamawiający potwierdza, że na terenie gminy jest zainstalowany monitoring obiektów rozproszonych? Jeżeli system funkcjonuje, to czy Wykonawca w ramach przetargu ma ponieść koszt podłączenia tłoczni do systemu? Jaki jest koszt podłączenia tłoczni do systemu monitoringu dla potencjalnych wykonawców?

Odpowiedź Ad 6

Zamawiający potwierdza, że na terenie gminy jest zainstalowany monitoring obiektów rozproszonych SyDiaNet, który został zainstalowany w ramach wcześniej prowadzonych inwestycji. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej tłoczni PPd wraz z kosztami wpięcia do monitoringu leży po stronie wykonawcy.

7.Czy zamawiający potwierdza, że w ramach złożenia oferty przetargowej, potencjalny wykonawca winien złożyć do przetargu poniższe dokumenty?

„Zastosowanie urządzeń zamiennych skutkować będzie koniecznością dołączenia do dokumentacji

przetargowej następujących dokumentów:

a. Obliczeń doboru tłoczni,

b. Obliczeń sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

c. Szczegółowych rysunków części technologicznej przepompowni (autocad).

Odpowiedź Ad 7

Zamawiający potwierdza, że w ramach złożenia oferty przetargowej, wykonawcy nie składają powyższych dokumentów ponieważ nie były wymagane w SIWZ. Na etapie wykonawstwa należy dostarczyć przed przystąpieniem do robót wyżej wymienione dokumenty zgodnie z pkt13. Uwagi końcowe projektu budowlanego, pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie czy wszystkie urządzenia są zgodne i równoważne z zastosowanymi w dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy Szypliszki

mgr inż. Mariusz Grygieńć