Ogłoszenie nr 500081470-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Tarnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631176 
Data: 12/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnówka, Krajowy numer identyfikacyjny 99140400000, ul. ul. Zwycięstwa  2, 77416   Tarnówka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 664 002, e-mail urzad@tarnowka.pl, faks 672 664 002. 
Adres strony internetowej (url): www.tarnowka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa 30 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica., z czego 29 szt o przepustowości 900 l/d i 1 szt o przepustowości 1200 l/d. Przydomowe oczyszczalnie pracujące w technologii niskoobciążonego napowietrzanego osadu czynnego współpracującego z zawieszonym złożem biologicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Każda oczyszczalnia składać się będzie z następujących komponentów: ( osadnik gnilny wykonany z polietylenu o podwójnej ściance i pokrywą o D min. 50 cm, z zawieszonym złożem biologicznym, filtrem doczyszczającym oraz dmuchawą o mocy min. 40W, ( studzienka rewizyjna ścieków surowych ( z zaworem ) ( studzienka rozgałęźna ścieków oczyszczonych ( drenaż rozsączający ( rury perforowane ) o długości odpowiedniej dla przepustowości oczyszczalni i miejsca ich posadowienia zakończony kominkami wentylacyjnymi. Ścieki bytowe doprowadzane do zbiornika gnilnego, gdzie następuje I faza oczyszczania polegająca na sedymentacji zawiesin opadających, flotacji tłuszczów i piany fermentacyjnej oraz fermentacja zgromadzonych osadów. Oczyszczone ścieki będą przepływać przez filtr doczyszczający do studzienki rozgałęźnej, która ma zapewnić równomierny rozsył ścieków do nitek rozsączających i złoża rozsączającego. Szczegóły wykonania zawiera dokumentacja projektowa opracowana dla każdej oczyszczalni przydomowej z osobna. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa 30 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica., z czego 29 szt o przepustowości 900 l/d i 1 szt o przepustowości 1200 l/d. Przydomowe oczyszczalnie pracujące w technologii niskoobciążonego napowietrzanego osadu czynnego współpracującego z zawieszonym złożem biologicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Każda oczyszczalnia składać się będzie z następujących komponentów: ( osadnik gnilny wykonany z polietylenu o podwójnej ściance i pokrywą o D min. 50 cm, z zawieszonym złożem biologicznym, filtrem doczyszczającym oraz dmuchawą o mocy min. 40W, ( studzienka rewizyjna ścieków surowych ( z zaworem ) ( studzienka rozgałęźna ścieków oczyszczonych ( drenaż rozsączający ( rury perforowane ) o długości odpowiedniej dla przepustowości oczyszczalni i miejsca ich posadowienia zakończony kominkami wentylacyjnymi. Ścieki bytowe doprowadzane do zbiornika gnilnego, gdzie następuje I faza oczyszczania polegająca na sedymentacji zawiesin opadających, flotacji tłuszczów i piany fermentacyjnej oraz fermentacja zgromadzonych osadów. Oczyszczone ścieki będą przepływać przez filtr doczyszczający do studzienki rozgałęźnej, która ma zapewnić równomierny rozsył ścieków do nitek rozsączających i złoża rozsączającego. Szczegóły wykonania zawiera dokumentacja projektowa opracowana dla każdej oczyszczalni przydomowej z osobna. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania : ( normy PN – EN 12566-3+ A2-2013-10, ( określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r poz. 1800 ), ( posiadać deklarację właściwości użytkowych całego urządzenia, ( posiadać oznaczenie znakiem CE i deklarację zgodności CE producenta 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 6) 
W ogłoszeniu jest: 1) Kartę/karty technologiczne lub specyfikacje techniczne producenta oferowanych oczyszczalni ścieków. 2) Oświadczenie wykonawcy, że oferowane oczyszczalnie ścieków posiadają oznakowanie zgodne z normą PN-EN 12566-3:2005 ( lub nowszą ) oraz posiadają deklarację zgodności CE oraz deklarację właściwości użytkowych producenta. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Dokument producenta potwierdzający, że oferowane oczyszczalnie ścieków spełniają wymagania normy PN – EN 12566-3+ A2-2013-10 oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r poz. 1800 ), 2) Deklarację właściwości użytkowych całego urządzenia. 3) Deklarację zgodności CE producenta. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-29, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-01-05, godzina: 10:00,