Ogłoszenie nr 500081472-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Tarnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631874 
Data: 13/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnówka, Krajowy numer identyfikacyjny 99140400000, ul. ul. Zwycięstwa  2, 77416   Tarnówka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 664 002, e-mail urzad@tarnowka.pl, faks 672 664 002. 
Adres strony internetowej (url): www.tarnowka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa 22 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec, z czego 13 szt ze zbiornikami o pojemności 2000 – 3000l, 5 szt ze zbiornikami o pojemności 2000l, 1 szt ze zbiornikiem o pojemności 4000l, 3 szt ze zbiornikami o pojemności 5000l. Przydomowe oczyszczalnie pracujące w technologii niskoobciążonego napowietrzanego osadu czynnego współpracującego ze złożem biologicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Każda oczyszczalnia składać się będzie z następujących komponentów: ( osadnik gnilny wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, odpornego na oddziaływania czynników zewnętrznych z włazami o D min. 50 cm, złożem biologicznym, pompą mamutową, filtrem doczyszczającym oraz dyfuzorem napowietrzającym drobnopęcherzykowym, ( studzienka rewizyjna ścieków surowych z zaworem, ( studzienka rozgałęźna ścieków oczyszczonych, ( drenaż rozsączający o długości odpowiedniej dla przepustowości oczyszczalni i miejsca ich posadowienia ze studzienką napowietrzającą z zaworem. Szczegóły pracy oczyszczalni oraz zasady wykonania zawiera dokumentacja projektowa opracowana dla każdej oczyszczalni przydomowej z osobna. Oferowana oczyszczalnia ( jako komplet ) musi posiadać deklarację zgodności CE oraz deklarację właściwości użytkowych i posiadać oznakowanie zgodnie z normą PN-EN 1256-3:2005 ( lub nowszą). 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa 21 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec, z czego 16 szt o zbiornikach o pojemności 2000 – 3000 l i 5 szt o zbiornikach o pojemności 5000l. Przydomowe oczyszczalnie pracujące w technologii niskoobciążonego napowietrzanego osadu czynnego współpracującego ze złożem biologicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Każda oczyszczalnia składać się będzie z następujących komponentów: ( osadnik gnilny wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, odpornego na oddziaływania czynników zewnętrznych i pokrywą wkręcaną o D min. 50 cm, ze złożem biologicznym, filtrem doczyszczającym oraz dmuchawą napowietrzającą, ( studzienka rewizyjna ścieków surowych z zaworem ( może być ), ( studzienka rozgałęźna ścieków oczyszczonych ( drenaż rozsączający ( rury perforowane ) o długości odpowiedniej dla przepustowości oczyszczalni i miejsca ich posadowienia zakończony kominkami wentylacyjnymi ( studzienką napowietrzającą ). Ścieki bytowe doprowadzane do zbiornika gnilnego, gdzie następuje I faza oczyszczania polegająca na sedymentacji zawiesin opadających, flotacji tłuszczów i piany fermentacyjnej oraz fermentacja zgromadzonych osadów. Oczyszczone ścieki będą przepływać przez filtr doczyszczający do studzienki rozgałęźnej, która ma zapewnić równomierny rozsył ścieków do nitek rozsączających i złoża rozsączającego. Szczegóły wykonania zawiera dokumentacja projektowa opracowana dla każdej oczyszczalni przydomowej z osobna. Oferowana oczyszczalnia ( jako komplet ) musi posiadać deklarację zgodności CE oraz deklarację właściwości użytkowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania : ( normy PN – EN 12566-3+ A2-2013-10, ( określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r poz. 1800 ), ( posiadać deklarację właściwości użytkowych całego urządzenia, ( posiadać oznaczenie znakiem CE i deklarację zgodności CE producenta 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 6) 
W ogłoszeniu jest: 8) Oświadczenie wykonawcy, że oferowane oczyszczalnie ścieków posiadają oznakowanie zgodne z normą PN-EN 12566-3:2005 ( lub nowszą ) oraz posiadają deklarację zgodności CE oraz deklarację właściwości użytkowych producenta. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Dokument producenta potwierdzający, że oferowane oczyszczalnie ścieków spełniają wymagania normy PN – EN 12566-3+ A2-2013-10 oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r poz. 1800 ), 2) Deklarację właściwości użytkowych całego urządzenia. 3) Deklarację zgodności CE producenta. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-29, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-01-05, godzina: 10:00,