# Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

# PRZEDMIAR ROBÓT

# Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądkowie Wielkim

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość, liczba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wymiana deskowania połaci dachowej ; obmiar : ( 6,9mx22,2m)x2 | m2 | 306,4 |
|  | Pokrycie dachu papą dwuwarstwowo; obmiar : ( 6,9mx22,2m)x2 | m2 | 306,4 |
|  | Rozebranie rynien z blachy ; obmiar : 22,2m x 2 | m | 44,4 |
|  | Rozebranie rur spustowych z blachy ; obmiar : 5m x 4 | m | 20,0 |
|  | Rynny dachowe z blachy ocynk.; obmiar : 22,2m x 2 | m | 44,4 |
|  | Rury spustowe z blachy ocynk.; obmiar : 5m x 4 | m | 20,0 |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych ze ścian ; obmiar : sala (14,63m+12,02)x 4,88 x 50%+2,56mx1m=67,59m2 scena ( 12,02+4,24)x4,11x50%=33,41m2 | m2 | 101,0 |
|  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych obmiar : sala (14,63m+12, 02)x 4,88 x 50%+2,56mx1m=65,03m2 scena ( 12,02+4,24)x4,11x50%=33,41m2 | m2 | 101,0 |
|  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych ; obmiar : 85m2 Tynki zewn. : (2x2,15mx6.5m+2x13mx5m+22,2mx5mx2) – - ( 1,8mx2,2m+2,46x2,16m+3x(1,97mx1,85m+1m)+2x1,15mx1,8m+5mx10,5m)=300m2 | m2 | 85,0 |
|  | Warstwa wyrównawcza posadzki z zatarciem na gładko-sala; obmiar : 12,02mx14,63m+(2,39m + 4,41m)x2,03m | m2 | 190,06 |
|  | Wykładzina podłogowa grub. 2mm ; obmiar: 12,02mx14,63m+(2,39m + 4,41m)x2,03m | m2 | 190,06 |
|  | Wymiana desek na suficie na sali- 30% ; obmiar sufitu : 12,02mx14,63m=175,85m2 | m2 | 52,80 |
|  | Wymiana desek podłogowych na scenie- 15% ; obmiar sceny : 12,02m x 4,24m=50,96m2 | m2 | 7,64 |
|  | Cyklinowanie podłogi drewnianej na scenie z lakierowaniem; obmiar : 12,02m x 4,24m=50,96m2 | m2 | 50,96 |
|  | Modernizacja instalacji wewnętrznej: -elektrycznej - oświetleniowej | m szt. | 416 20 |
|  | Stolarka drzwiowa z ościeżnicami : 1/ wymiana -drzwi zewnętrzne wejściowe główne: 1,80mx2,20m -drzwi zewnętrzne od strony rowu : 2,46mx2,16m -drzwi do piwnicy zewnętrzne : 0,90m x 2,0m -drzwi wewnętrzne na scenę : 0,90m x 2,0m 2/ nowa -drzwi wewnętrzne wejściowe na zaplecze socjalno-sanitarne : 0,90m x 2,0m -drzwi wewnętrzne do sanitariatów : 0,80m x 2,00m | kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl | 8 4 1 1 1 1 4 1 3 |
|  | Stolarka okienna – wymiana : -okna nietypowe o wymiarach : 1,97mx1,85m + półkole wys. 1,03m -okna na scenę o wymiarach : 1,15m x 1,80m -parapety -okienka do piwnicy o wymiarach : 0,70m x 0,55m | kpl kpl kpl szt szt | 7 3 2 5 2 |
|  | Malowanie stolarki : -drzwiowej zewnętrznej -drzwiowej wewnętrznej -okiennej | m2 m2 m2 | 17,63 8,40 13,70 |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych Obmiar:(14,63m +4,24m+12,02m+4,61m+2,03m)x 2x 4,88m+12,02mx4,88m – - (2x1,15m x 1,80m + 3x/1,97mx1,85m+1,0m/ + 2,46m x 2,16m + 4x0,90m x 2m ) | m2 | 394,38 |

-2-

|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji ; obmiar: (2 x 2,15mx6,50m + 2x13,0mx5,0m+22,2m x 5,0m x 2) –(1,80mx2,2m+2,46m x 2,16m + 3x/1,97mx1,85m+1,0m/ + 2x1,15m x 1,8m+5m x 10,5m) | m2 | 300,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malowanie farbą olejną sufitów drewnianych ; obmiar : 12,02mx(14,63m + 4,24) | m2 | 226,92 |
|  | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego | kpl. | 2 |
|  | Rozebranie ścianki o gr. 1/2cegły : obmiar : 1,76m x 2,30m( przy wejściu od ulicy) | m2 | 4,04 |
|  | Wyjęcie ościeżnic drzwiowych o pow. do 1,6m2 | szt. | 4 |
|  | Rozebranie ścianek gr. 1/2cegły w zapleczu sanitarnym o wym. (2,5m+ 1,6m)x 2,5m | m2 | 10,25 |
|  | Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianie – zaplecze sanitarne 1/2cegły o wym.2,0m x0.8m oraz 1,5cegły o wym. 0,9m x 2,0m | m3 | 0,88 |
|  | Wykucie otworu drzwiowego do zaplecza sanitarnego 1/2cegły o wym. 0,9m x 2,0m | m2 | 1,8 |
|  | Wymurowanie ścianek z cegieł o gr. 1/2cegły (1,5m+1,5m+1,86m+1,0m)x2,5m-3x0,9m x 2m | m2 | 9,25 |
|  | Montaż ościeżnic i drzwi – zaplecze sanitarne | szt. | 4 |
|  | Licowanie ścian i podłóg płytkami –zaplecze sanitarne Obmiar: podłogi – (4,7m x 1,86m – 3,0m x 0,1m) + ściany / 2x(4,7m +1,86)+4x1,5m/x 2,0m – 0,9m x 2,0m =8,44m2 + 36,44m2 | m2 | 44,88 |
|  | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej i baterii umywalkowej | szt. | 1 |
|  | Montaż ustępów pojedynczych - kompakt | kpl | 3 |
|  | Kratki wentylacyjne | szt | 8 |
|  | Ogrzewanie budynku - piece kaflowe ; obmiar : (0,88 x 1,54 x 2,2 ) 2 szt | m3 | 5,962 |
|  | Zagospodarowanie brzegów cieku wodnego poprzez ich wzmocnienie brukiem z kamienia naturalnego | m2 | 50,0 |