Nr sprawy: BGN-II-341-1/09			Torzym, 12.02.2009 r.

Do wszystkich oferentów

Zmiana treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGN-II-341-1/09 w trybie przetargu nieograniczonego: przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w Korytach obejmująca:

- przebudowę i modernizacje drogi Nr 006241F w miejscowości Koryta od granicy drogi krajowej nr 2, do połączenia z drogą powiatową nr 1259F (część południowa),

- przebudowę i modernizacje drogi Nr 006242F w miejscowości Koryta od drogi powiatowej Nr 1247F, do granicy drogi krajowej Nr 2(cz. północna)

Zamawiający zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655) informuje o zmianie treści.

Zmiana treści:

1. W formularzu nr 8 (kosztorys ofertowy) oraz załączniku Nr I/1 (przedmiar robót) SIWZ w zakresie rzeczowym przebudowywanej drogi gminnej Nr 006241F (część południowa)

ELEMENT A: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Wykreśla się Poz. 4. D.01.02.04 (Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w celu regulacji wysokościowej – przy drodze krajowej w ilości 18,00 m

- Wykreśla się Poz. 6. D.01.02.04

Rozebranie chodnika z kostki brukowej w celu regulacji wysokościowej przy drodze krajowej

ELEMENT C: ODWODNIENIE

- Wykreśla się Poz. 14 D.03.02.01, Poz. 15 D.03.02.01, Poz. 16.D.03.02.01, Poz. 17 D.03.02.01, Poz. 18. D.03.02.01, Poz. 19 D.03.02.01, Poz. 21 D.03.02.01, Poz. 22 D.03.02.01, Poz. 23 D.03.02.01

a zastępuje się:

1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 200 mm			21 m,

2. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 250 mm			125 m,

3. Studnie rewizyjne o śr. d=400 mm w systemie pipelife z zamkniętym włazem żeliwnym przystosowanym do obciążeń 40 t,

h = 1,0 m									1 szt.

h = 1,5 m 									1 szt.

h = 2,0 m 									1 szt.

4. Studzienki ściekowe o śr. 315 mm – zamknięcie rura teleskopowa z kratą żeliwną D 400, podłączenie do przykanalików z zastosowaniem kształtek PP d = 160 mm									1 szt.

5. Roboty ziemne ręczne na odkład, grunt kat. III. pod studzienki ściekowe, przykanaliki, wykopy z umocnieniem ścian - 				9,7 m3

6. Roboty ziemne – wykopy pod kanał z rur PP o śr. 250 mm	131 m3

7. Roboty ziemne – wykopy pod zbiornik wód deszczowych o wym. 5x10 m i gł. 3,5 m(wymiar dna zbiornika: 1,5 x 6,5 m) - 				139 m3

8. Transport urobku na odległość do 5 km				139 m3

9. Ogrodzenie wys. 160 cm z siatki ocynkowanej powlekanej na słupkach metalowych ocynkowanych powlekanych o długości 220 m z bramką szer. 100 cm										37 m

W zakresie rzeczowym przebudowywanej drogi gminnej Nr 006242F (część północna):

ELEMENT A: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Wykreśla się Poz. 3. D.01.02.04 (Ręczne rozbieranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 200,00 m2)

- Wykreśla się Poz. 4. D.01.02.04 (Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą 78,00 m)

Dodaje się zakres robót:

ELEMENT: ODWODNIENIE

1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 160 mm			23,50 m

2. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 250 mm			97,50 m

3. Studzienki ściekowe o śr. 315 mm – zamknięcie rura teleskopowa z kratą żeliwną D 400, podłączenie do przykanalików z zastosowaniem kształtek PP d = 160 mm

4. Studnie rewizyjne o śr. d=400 mm w systemie pipelife z zamkniętym włazem żeliwnym przystosowanym do obciążeń 40 t, h = 1,5m		2 szt.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Niniejszy dokument stanowi integralną część siwz.

Zatwierdzam

Burmistrz Torzymia

/-/ Ryszard Stanulewicz