URZĄD GMINY 						Trojanów dnia 21.05.2013r.

W TROJANOWIE

Do wiadomości Wykonawcy,

którzy pobrali SIWZ na:

Modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie".

sprawa nr DM.271.2.2013

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W odpowiedzi na dwa zapytania Wykonawców,  dotyczące wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załączonego przedmiaru robót) na:

„Modernizację budynku OSP w Trojanowie”, nr sprawy: DM.271.2.2013,

Zamawiający - Urząd Gminy w Trojanowie, niniejszym przekazuje dodatkowe informacje dotyczące załączonego do SIWZ przedmiaru robót.

Zamawiający wymaga od Wykonawców zastosowania poniższych wyjaśnień w złożonych ofertach i załączonych do nich kosztorysach ofertowych.

Zapytanie I.

1. Co oznacza pozycja przedmiaru nr 83 "okapy wentylacyjne wentylatory 
sterowane elektrycznie z wyprowadzeniem ściennym - 2 elementy" ? Proszę o 
podanie wymaganych parametrów zaprojektowanych urządzeń (typ, średnica, moc, 
wydatek, obroty) oraz wymaganego ich wyposażenia (kratki, wyrzutnie, kanały, 
wymiary). Prosimy o wyjaśnienie.  
2. W przedmiarze w poz. nr 83 ujęto wentylatory a w poz. nr 82 ujęto 
pompownię oczyszczalni ścieków, natomiast w pozostałej części przedmiaru nie 
ma robót branży elektrycznej związanej z zasilaniem, sterowaniem i 
zabezpieczeniami w/w urządzeń. Prosimy o wyjaśnienie.

Zapytanie II.

Dot: Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie

Poz.19 przedmiaru -podane są m2 okien – proszę o podanie  wykazu stolarki okiennej, rodzaj pro fila, kolor, szyba?.

Poz.20 przedmiaru – drzwi aluminiowe z przekładką termiczną PI50- Proszę o podanie koloru RAL, klamka czy pochwyt, czy ma być zastosowany samozamykacz? Czy drzwi mają być pełne czy przeszklone, szyba zwykła czy bezpieczna?.

Poz.22 przedmiaru-drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone składane, błąd w obmiarach za mały obmiar. Proszę o korektę obmiaru?

Poz.43 przedmiaru-jaka grubość płyty warstwowej i z czego ma być jej rdzeń-styropian, pianka czy wełna?.

Poz.51 przedmiaru nie podano grubości wełny mineralnej, proszę o uzupełnienie ?

Poz.64 przedmiaru dotyczy pokrycia dachowego- jaki kolor blachy, połysk czy mat, jaka jest wysokość trapezu?

Poz.68 przedmiaru brak obmiaru denek, złączek oraz rynien, proszę o uzupełnienie obmiaru?

Poz.69 przedmiaru brak obmiaru złączek rur i kolan z PCV ?

Poz.70 przedmiaru z czego ma być wykonana podbitka dachowa?

Poz.82 przedmiaru – Oczyszczalnia ścieków – czy to jest zbiornik betonowy  czy oczyszczalnia ekologiczna?

Poz.83 przedmiaru z czego maja być wykonane okapy wentylacyjne , oraz proszę o podanie wymiarów okapów?

Poz.84 przedmiaru brak obmiaru grubości styropianu?

Poz.88 przedmiaru brak obmiaru grubości styropianu?

Poz. 95 przedmiaru jaki kolor RAL bram segmentowych przemysłowych? Czy bramy na pewno mają być zamontowane bez akumulatorów?

Poz.98 przedmiaru brak wymiarów okien, proszę o podanie wykazu?

Poz.114 przedmiaru nie prawidłowy obmiar  rynien, proszę podać rzeczywisty.

Poz. 121 przedmiaru z czego ma być podbitka dachowa i jaki jest jej kolor?

W przedmiarze brak części elektrycznej?

WYJAŚNIENIA

- Poz.19 przedmiaru. Profil 5 komorowy kolor biały, szyba zespolona o współczynniku 1,1 W/m2 K o wymiarach:

1,50x1,60 – 3 szt.

2,05x1,40 – 2 szt

1,48x2,10 – 4 szt

1.48x1,30 – 1 szt

1,50x1,50 – 1 szt

- Poz. 20 przedmiaru. Drzwi aluminiowe z kolor RAL – brązowy, klamka, samozamykacz. Drzwi w części górnej przeszklone, szyba bezpieczna.

- Poz. 22 przedmiaru. Przyjąć obmiar do wyceny – 2m2

- Poz. 43 przedmiaru. Przyjąć do obmiaru gr. płyty 10cm z rdzeniem styropianowym

- Poz. 51 przedmiaru. Przyjąć wełnę gr. 20cm

- Poz. 64 przedmiaru. Przyjąć kolor blachy brąz w połysku, wysokość trapezu T18

- Poz. 68 przedmiaru. Pozycja dotyczy lei spustowych. W tej pozycji występuje 5szt.

- Poz. 69 przedmiaru. Przyjąć 7szt. złączek, rur 27,72mb, kolan 21 szt.

- Poz. 70 przedmiaru. Podbitka dachowa PCV, kolor brąz

- Poz. 82 przedmiaru. Przyjąć oczyszczalnię ekologiczną, ze zbiornikiem PCV. Roboty branży elektrycznej dotyczące oczyszczalni należy uwzględnić w poz. 82 – oczyszczalnia ścieków – jako element kompletny.

- Poz. 83 przedmiaru. Przyjąć okap kopertowy ze stali nierdzewnej o wym. 1,20x1,50 i 1,20x1,80m. Wentylatory o wydajności 300-500m3 /h liczone na 1 szt. wentylatora

- Poz. 84 przedmiaru. Przyjąć płytę styropianową gr. 5cm

- Poz. 88 przedmiaru. Przyjąć płytę styropianową gr. 5cm

- Poz. 95 przedmiaru. Przyjąć kolor RAL brązowy, bramy otwierane ręcznie

- Poz.98  przedmiaru. Profil 5 komorowy kolor biały, szyba zespolona o współczynniku 1,1 W/m2 K o wymiarach:

1,30x1,35 – 1 szt.

- Poz. 114 przedmiaru. Pozycja dotyczy lei spustowych. W tej pozycji występuje 2szt.

- Poz. 121 przedmiaru. Podbitka dachowa PCV, kolor brąz

- Nie przewiduje się wykonywania instalacji elektrycznej.

Dokument ten jest częścią przedmiaru robót dotyczącego powyższego zadania.

Powyższe wyjaśnienia przekazuje się celem ich stosowania w niniejszym postępowaniu.

Wójt

Stanisław Kostyra