Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Trojanów w ramach projektu: Przedszkolaki z Gminy Trojanów.

Zadanie 3:  Dostosowanie pomieszczeń.

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena za 1 szt./zest. | Cena razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostosowanie pomieszczeń – oddział przedszkolny w szkole w Życzynie. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Umywalka | Umywalka biała z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W zestawie syfon oraz bateria umywalkowa. Wymiary 49 x 42 cm. | 2 szt. |  |  |
| 2. | Miska ustępowa | Miska ustępowa ze spłuczką. Miska ustępowa biała, lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesowa z plastikowymi zawiasami. Wymiary 33 cm. | 3 szt. |  |  |
| 3. | Podgrzewacz wody | Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne: Rodzaj: elektryczny - pojemnościowy Moc: 2000 W, Typ zasilania: 230V~, Mocowanie: nadumywalkowy Pojemność zasobnika: 30 litrów, Inne: Przyłącze wejście-wyjście 1/2”, Wydatek c.w.u.: Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty Wymiary (wys/szer/głęb): 44,7 x 44,7 x 37 cm | 1 szt. |  |  |
| 4. | Lustro | Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro zostało wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym.55 x 47cm, waga 0,7kg | 2 szt. |  |  |
| 5. | Podajnik na mydło | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. • wym. 11 x 11 x 17,5 cm • poj. 1 l | 2 szt. |  |  |
| 6. | Podajnik na ręczniki papierowe | Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. • wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm • waga 0,7 kg | 2 szt. |  |  |

| Dostosowanie pomieszczeń – oddział przedszkolny w szkole w Damianowie. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. |
| --- |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Podajnik na mydło | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. • wym. 11 x 11 x 17,5 cm • poj. 1 l | 3 szt. |  |  |
| 2. | Podajnik na ręczniki papierowe | Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. • wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm • waga 0,7 kg | 3 szt. |  |  |
| Dostosowanie pomieszczeń – oddział przedszkolny w szkole w Korytnicy. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Umywalka | Umywalka biała z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W zestawie syfon oraz bateria umywalkowa. Wymiary 49 x 42 cm. | 1szt. |  |  |

| 2. | Nakładka na ustęp | Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. • wym. 30 x 40 x 15 cm. | 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Podest do toalet i umywalek | Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi antypoślizgami. • wym. 42 x 30 x 14 cm | 2 szt. |  |  |
| 4. | Podajnik na ręczniki papierowe | Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. • wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm • waga 0,7 kg | 1 szt. |  |  |
| 5. | Mieszacz do wody | Mieszacz termostatyczny (zakres pracy 3-40 l/min) służący do przygotowywania wody o stałej, bezpiecznej temperaturze 1-7 umywalek lub 1-4 natrysków. Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4″. Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. Płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60°C. Blokada temperatury na poziomie 38°C. Dane techniczne: max. ciśn. stat. 10 bar , max. ciśn. użytk. 6 bar min. ciśn. użytk. 0,5 bar,zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar, zalecane ciśn. użytk. max. 5 bar, max. temp. wody na wejściu: 70°C, zalecana temp. wody ciepłej na wejściu: 60°C, max. wypływ wody przy p = 3 bar 40 l/min (max. 6 natrysków lub 9 umywalek) | 1 szt. |  |  |
| Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Lustro | Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. • wym. 60 x 60 cm | 1 szt. |  |  |
| 2. | Podajnik na mydło | Podajnik na mydło w płynie stal matowa. Mydło uzupełniane z kanistra. Zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego. Możliwość wyjęcia zbiornika na bydło. Wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła. Zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym. Wymiary: 10 x 26,5 x 9,5 cm • poj. 1 l | 1 szt. |  |  |
| 3. | Podgrzewacz wody | Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne:- Rodzaj - elektryczny - pojemnościowy- Moc - 2000 W- Typ zasilania - 230V~- Mocowanie - nadumywalkowy- Pojemność zasobnika - 30 l- Inne - Przyłącze wejście-wyjście 1/2”- Wydatek c.w.u. - Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty- Wymiary - 44,7 x 44,7 x 37 cm | 1 szt. |  |  |
| Dostosowanie pomieszczeń – oddział przedszkolny w szkole w Podębłociu. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Miska ustępowa | Miska ustępowa ze spłuczką. Miska ustępowa biała, lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesowa z plastikowymi zawiasami. Wymiary 33 cm. | 2 szt. |  |  |
| 2. | Mieszacz do wody | Mieszacz termostatyczny (zakres pracy 3-40 l/min) służący do przygotowywania wody o stałej, bezpiecznej temperaturze 1-7 umywalek lub 1-4 natrysków. Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4″. Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. Płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60°C. Blokada temperatury na poziomie 38°C. Dane techniczne: max. ciśn. stat. 10 bar , max. ciśn. użytk. 6 bar min. ciśn. użytk. 0,5 bar,zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar, zalecane ciśn. użytk. max. 5 bar, max. temp. wody na wejściu: 70°C, zalecana temp. wody ciepłej na wejściu: 60°C, max. wypływ wody przy p = 3 bar 40 l/min (max. 6 natrysków lub 9 umywalek) | 1 szt. |  |  |
| Dostosowanie pomieszczeń – oddział przedszkolny w szkole w Trojanowie. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Umywalka | Umywalka biała z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W zestawie syfon oraz bateria umywalkowa. Wymiary 49 x 42 cm. | 1 szt. |  |  |
| 2. | Nakładka na ustęp | Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. • wym. 30 x 40 x 15 cm. | 3 szt |  |  |
| 3. | Podest do toalet i umywalek | Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi antypoślizgami. • wym. 42 x 30 x 14 cm | 6 szt |  |  |
| Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Lustro | Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. • wym. 60 x 60 cm | 1 szt |  |  |
| 2. | Podajnik na mydło | Podajnik na mydło w płynie stal matowa. Mydło uzupełniane z kanistra. Zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego. Możliwość wyjęcia zbiornika na bydło. Wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła. Zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym. Wymiary: 10 x 26,5 x 9,5 cm • poj. 1 l | 1 szt |  |  |
| Dostosowanie pomieszczeń – oddział przedszkolny w szkole w Więckowie. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Umywalka | Umywalka biała z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W zestawie syfon oraz bateria umywalkowa. Wymiary 49 x 42 cm. | 2 szt. |  |  |
| 2. | Miska ustępowa | Miska ustępowa ze spłuczką. Miska ustępowa biała, lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesowa z plastikowymi zawiasami. Wymiary 33 cm. | 2 szt. |  |  |
| 3. | Brodzik | Brodzik kwadratowy, głęboki. W komplecie z nogami, obudową, syfonem i baterią natryskową. wym. 80x80 cm, głębokość 21 cm, odpływ 52 mm . | 1 szt. |  |  |
| 4. | Nakładka na ustęp | Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. • wym. 30 x 40 x 15 cm. | 2 szt. |  |  |
| 5. | Podest do toalet i umywalek | Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi antypoślizgami. • wym. 42 x 30 x 14 cm | 2 szt. |  |  |
| 6. | Półka na kubeczki | Półeczka z 5 podwójnymi haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr.7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5x 18 x 25cm | 1 szt. |  |  |
| 7. | Podajnik na mydło | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. • wym. 11 x 11 x 17,5 cm • poj. 1 l | 2 szt. |  |  |
| 8. | Podajnik na ręczniki papierowe | Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. • wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm • waga 0,7 kg | 2 szt. |  |  |
| Dostosowanie pomieszczeń – oddział przedszkolny w szkole w Woli Koryckiej Grn. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Umywalka | Umywalka biała z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W zestawie syfon oraz bateria umywalkowa. Wymiary 49 x 42 cm. | 2 szt. |  |  |
| 2 . | Miska ustępowa | Miska ustępowa ze spłuczką. Miska ustępowa biała, lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesowa z plastikowymi zawiasami. Wymiary 33 cm. | 2 szt. |  |  |
| 3. | Nakładka na ustęp | Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. • wym. 30 x 40 x 15 cm. | 2 szt. |  |  |
| 4. | Podest do toalet i umywalek | Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi antypoślizgami. • wym. 42 x 30 x 14 cm | 2 szt. |  |  |
| 5. | Podgrzewacz wody | Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne: Rodzaj: elektryczny - pojemnościowy Moc: 2000 W, Typ zasilania: 230V~, Mocowanie: nadumywalkowy Pojemność zasobnika: 30 litrów, Inne: Przyłącze wejście-wyjście 1/2”, Wydatek c.w.u.: Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty Wymiary (wys/szer/głęb): 44,7 x 44,7 x 37 cm | 2 szt. |  |  |
| 6. | Podajnik na mydło | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. • wym. 11 x 11 x 17,5 cm • poj. 1 l | 2 szt. |  |  |
| 7. | Podajnik na ręczniki papierowe | Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. • wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm • waga 0,7 kg | 2 szt. |  |  |
| Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. |
| 1. | Umywalka | Umywalka biała z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. • wym. 50 x 38 cm | 1 szt. |  |  |
| RAZEM |  |  |

słownie: .......................................