Gmina Turośl

18-525 Turośl ul.Jana Pawła II 49

tel.086 278 62 67 tel.fax 086 278 6149

REGON 000 546934

NIP   721-11-43-214

......................................................................................................................................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

Nazwa  zamówienia:

„ZABUDOWA  SAMOCHODU  STRAŻACKIEGO

JELCZ  004”

CPV 50110000-9

Tryb postępowania publicznego:

Przetarg  nieograniczony / o wartości poniżej  60 000 EURO/

Zatwierdzam:

Wójt   Gminy

mgr  Piotr  Niedbała

Turośl, dnia 10.08.2006

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  W

PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM NA  ZABUDOWĘ  SAMOCHODU

POŻARNICZEGO  JELCZ 004

I. Informacje ogólne

1.Zamawiający :            Gmina Turośl

Adres:                         18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49

Tel.                              O86 278 6267   Fax  086 278 6149

Strona internetowa      www.turosl.pl

NIP                             721-11-43-214

2.Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  jest:  zabudowa  samochodu strażackiego Jelcz 004 nadwoziem

pożarniczym.

Podwozie  Jelcz 004 (zamawiającego- sprawny technicznie – używany obecnie  jako

samochód  pożarniczy)  poprzez:

1/ wykonanie  kabiny nowej , jednomodułowej , zespolonej , czterodrzwiowej,

2/ zamontowanie  instalacji wodnej,

3/ wykonanie nadbudowy pożarniczej ,

4/ instalacje  autopompy ,

5/  wykonanie instalacji  elektrycznej ,

6/  lakierowanie i inne prace uzupełniające.

Opis  parametrów techniczno-użytecznych przedmiotu zamówienia

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 00 | PODWOZIE - Jelcz 004 (Zamawiającego, sprawny technicznie - używany obecnie jako samochód pożarniczy) |
| I | KABINA POJAZDU: - wykonanie kabiny nowej, jednomodułowej, zespolonej, czterodrzwiowej z szybami opuszczanymi, - układ miejsc siedzących 2+4 ( siedzenia załogi - przodem do kierunku jazdy). |
|  | Elementy wykończeniowe kabiny: ocieplenie ścian, sufitu i podłogi, wyłożenie wykładziną miękką sufitu, tapicerka drzwi w kolorze ciemnym zapewnienie łatwego dostępu do silnika oraz innych podzespołów, maksymalne wyciszenie pracującego silnika we wnętrzu kabiny, na drzwiach od wewnątrz specjalne kieszenie na dokumenty, podłoga kabiny wyłożona wykładziną antypoślizgową, zamontowanie wieszaków na odzież oraz uchwytów do trzymania w czasie jazdy, barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy kierowcą i dowódcą a przedziałem dla załogi, stopnie do kabiny nie wystające poza obrys pojazdu, siedzenie dla załogi skrzynkowe - na drobny sprzęt, uchylne, tapicerowane, piankowe z oparciem, pokryte materiałem łatwo zmywalnym, wykonanie pod nadszybiem przednim półki z miejscami do montowania radiostacji, radia, panelu sterowania sygnałami uprzywilejowanymi, elektronicznego wskaźnika poziomu wody, itd. montaż ogrzewania kabiny oraz nadmuchu zimnego powietrza, |
| II | NADBUDOWA POŻARNICZA: |
|  | Elementy konstrukcji: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, zamkniętych, poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, żaluzje aluminiowe, anodowane bryzgo i pyłoszczelne z profilem aluminiowym bocznym, z uszczelkami bocznymi żaluzji, zamykane na jeden klucz, ze wspomaganiem otwarcia sprężynowym, z systemem zabezpieczenia wykluczającym samoczynne opadanie, |
|  | schowki wykonane z lachy aluminiowej łezkowej (konstrukcja zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza), wyposażenie i umiejscowienie schowków: - z tyłu pojazdu (paleta wysuwana na motopompę pływającą), miejsce na agregat prądotwórczy, na pilarki do drewna i betonu, na aparaty powietrzne, itd., Podest tylny - uchylny (otwierany) - umożliwiający łatwy dostęp do górnej części schowka tylnego oraz dostępu do drabinki prowadzącej na dach pojazdu. - z boku pojazdu (za kabiną - od strony kierowcy) miejsce na tablicę sterującą autopompy, - z boku pojazdu (za kabiną - od strony dowódcy) miejsce na osprzęt wodny: stojaki na węże W 75 - W 52 wykonane z pręta ocynkowanego-ażurowe; uchwyty do mocowania prądownic, redukcji, kluczy do hydrantów, itp. |
|  | Dach pojazdu: - w części użytkowej (oprócz kabiny) wyłożony blachą aluminiową - łezkową, - zamocowane uchwyty na: węże ssawne, drabinę nasadkową, bosak, mostki przejazdowe, gaśnice, - skrzynia aluminiowa na dachu na sprzęt różny - zamykana. - balustrada ochronna - wykonana jako jednolita nierozłączna część z profili zamkniętych - nierdzewna, - drabinka wejściowa na dach - z kształtowników nierdzewnych. |
| III. | INSTALACJA WODNO-PIANOWA |
|  | wykonanie i montaż zbiornika wodnego o pojemności minimum 6000 litów z falochronami i włazem rewizyjnym - stalowy, konserwowany obustronnie lakierami chemoutwardzalnymi, bez zbiornika i instalacji na środek pianotwórczy, zbiornik wody wyposażony w: - instalację napełniania z hydrantu lub motopompy (po 1 króćcu ) 1x75 z obu stron pojazdu, umieszczone w tylnej części zbiornika wody, - instalację tłoczną z autopompy (po 2 króćce) 2x75 z obu stron pojazdu, umieszczone po środku długości zbiornika wody, - instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania, - montaż układu obniżającego ciśnienie, z zaworem - tłoczący wodę z autopompy do zbiornika, - wyprowadzenie i zamontowanie działka (działko przekazane przez Zamawiającego). |
|  | montaż instalacji szybkiego natarcia, wysokociśnieniowego z wężem długości 40 mb, prądownicą pistoletową i elektrycznym układem zwijania oraz awaryjnym ręcznym - na korbę. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża |
| IV. | ISTALACJA AUTOPOMPY |
|  | dokonanie przeglądu technicznego autopompy (napędu, smarowania, itd) przekazanej przez Zamawiającego wraz z pojazdem, montaż tablicy sterującej pracą autopompy (z boku pojazdu - za kabiną od strony kierowcy), wyposażenie w niezbędne urządzenia, m.in. manometr, manowakuometr, regulację obrotów, elektroniczny wskaźnik poziomu wody, wyłącznik silnika, itd. tablica wykonana z blachy nierdzewnej, polerowanej. |
| V. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego (3 lampy niebieskie LBO 2000 w koszach ochronnych oraz sygnał dźwiękowy z mikrofonem, montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny, schowków bocznych oraz tylnego, montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego nad żaluzjami - oświetlenie pola działania (po 2 z boków i 1 z tyłu pojazdu wraz z osłonami z materiałów nierdzewnych), montaż nowych lamp drogowych w całym pojeździe (lampy przednie, tylne, kierunkowskazy, lampa cofania, światło przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, szperacz, itd), montaż lamp obrysowych i świateł odblaskowych, montaż sygnalizacji dźwiękowej włączonego biegu wstecznego, montaż anteny i radiostacji (przekazuje Zamawiający), montaż panelu sterowania sygnalizacją dźwiękową, |
| VI | LAKIEROWANIE |
|  | lakierowanie kabiny i nadbudowy specjalnej lakierem akrylowym na czerwono, zgodnie z obecnymi standardami, czyszczenie i konserwacja podwozia (elementy podwozia malowane na czarno, zderzaki i błotniki - białe). |
| VII | PRACE UZUPEŁNIAJĄCE |
|  | montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej ( w zderzaku przednim - z boku), wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym, tłumika i rury wydechowej oraz jej przedłużenie poza tylny most (do dogodnego łączenia rury wyprowadzającej spaliny poza budynek remizy). |

Zaleca się , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania  się  z zakresem  usługi, a także zdobył  na własną odpowiedzialność  i ryzyko  wszelkie  dodatkowe informacje , które  mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

III. Zamawiający  nie przewiduje  zamówień uzupełniających

IV. Nie dopuszcza się składania  ofert częściowych.

V.  Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

VI. Termin wykonania  zamówienia  do 15.11.2006 roku.

VII. Okres związania  ofertą :

- Składający ofertę  w niniejszym  postępowaniu pozostaje  nią związany  przez okres 30 dni.

- Bieg  terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Przygotowanie oferty.

1.Oferte należy złożyć  na lub wedle  formularza stanowiącego załącznik  Nr 1 do

niniejszej SIWZ.

2.Treść złożonej oferty  musi odpowiadać treści SIWZ.

3.Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz:

a/wypełniony  Załącznik Nr  2 – Wykaz  zrealizowanych  usług .

W cenie ofertowej  ponadto  należy uwzględnić  cła, podatki i inne należności płatne  przez Wykonawcę według  stanu prawnego na dzień wszczęcia  postępowania .Cena  całkowita będzie  traktowana jako cena  ryczałtowa i nie będzie podczas   wykonywania umowy  podlegała aktualizacji ( waloryzacji).

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana w sposób czytelny i trwały

( np. maszynowo lub na komputerze).Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną  do występowania w

imieniu Wykonawcy.

6.Osoby  działając w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w danej

procedurze  zamówienia publicznego przedłożą  wraz z oferta jego oryginał lub

poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię.

(Analogiczna zasada dotyczy Wykonawców nieposiadających  osobowości prawnej).

7. Dodatkowo w przypadku składania oferty wspólnej , należy dołączyć  pełnomocnictwo  dla

osoby uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania ( pełnomocnictwo  może

także obejmować uprawnienie do zawarcia  umowy).

8. Poprawek w tekście należy   dokonać  poprzez skreślenie   błędnej  informacji (  danych) i

podanie nowej w sposób czytelny  oraz  opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej

podpisującej ofertę).

9. Cena oferty podana na formularzu( załącznik Nr 1) powinna być podana cyfrą i słownie w

PLN.

10.Oferta  winna być  złożona w kopercie ( opakowaniu)  zaadresowanej  do Zamawiającego z oznaczeniem Nr sprawy ZPK 3410-12/06. „ Oferta na  karosację samochodu strażackiego ” oraz   „nie otwierać  przed  dniem 05.09.2006 do godz. 1015.Jednocześnie na kopercie  należy  zamieścić  nazwę i adres  Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania jej bez otwierania w przypadku opóźnienia.

Oferty wysłane pocztą  (innego doręczyciela)  należy nadać  z takim   wyprzedzeniem , na ryzyko Wykonawcy, aby mogły być doręczone w terminie  o którym mowa  w pkt XVI.1.

IX. Instrukcja dla Wykonawców.

1.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotować ofertę zgodnie  z wymogami w niej określonymi.

2. Każdy Wykonawca może  złożyć  w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, sam lub

jako partner w konsorcjum.

3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty  własne związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym  przypadku nie

odpowiada  za koszty poniesione przez  Wykonawców w związku z przygotowaniem i

złożeniem  oferty. Wykonawcy  zobowiązują się  nie podnosić jakichkolwiek roszczeń   z

tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy z dnia 29

stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z późn. zmianami)

zwanej w dalszej  części SIWZ „ustawą”.

4.Zamawiajacy poprawi oczywiste  omyłki pisarskie  oraz  omyłki rachunkowe w ofercie ,

informując o tym wszystkich Wykonawców.

5. Oferta zostanie odrzucona, gdy:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- jej złożenie stanowi  czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia,

- oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art.88 ustawy, lub zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia  otrzymania zawiadomienia nie zgodził się  na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

6. Oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje  zamawiający oraz wykonawcy

przekazywać będą  w formie pisemnej  lub faksem. Dokumenty  lub informacje

przekazane  faksem każda ze stron na żądanie drugiej strony  niezwłocznie potwierdzi fakt

ich otrzymania. Brak potwierdzenia otrzymania dokumentu   lub informacji będzie

oznaczało ich otrzymanie w dacie wydruku faksu.

7. Wykonawca na mocy art.38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie

treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie lub faksem . Zamawiający  udzieli

niezwłocznie wyjaśnień , chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie  do zamawiającego na

mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim

wykonawcom , którym doręczono SIWZ  bez wskazania źródła zapytania.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę  pod warunkiem, że

zamawiający otrzyma powiadomienie z zachowaniem  formy określonej w pkt 6 o

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu określonego w punkcie

XVI.1.

9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert

zamawiający może  zmodyfikować  treść  dokumentów składających się  na SIWZ

(  zgodnie z art.38 ust.4 ustawy).O każdej ewentualnej zmianie   zamawiający niezwłocznie

powiadomi każdego z uczestników postępowania oraz  przedłuży termin składania  ofert,

jeżeli w wyniku  modyfikacji treści  SIWZ  niezbędny jest  dodatkowy czas na

wprowadzenie  zmian  w ofercie. W  takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania

Wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześnie ustalonych terminów  będą  podlegały

nowym terminom.

10.Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że  załączniki do protokołu udostępnione

będą   po dokonaniu wyboru  najkorzystniejszej oferty lub  po unieważnieniu

postępowania. Oferty będą jawne  po ich otwarciu chyba , że  Wykonawca składający

ofertę  wniesie, nie później niż w terminie składania ofert  zastrzeżenie i wskaże , które  z

informacji składających się na ofertę  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone  zgodnie

z w/w prawem nie będą  udostępniane  innym uczestnikom postępowania (osobom

trzecim).W związku z tym  należy je zebrać  w odrębny zbiór i opatrzyć  napisem

„ Informacje  stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa”.

a/  brak  stosownego zastrzeżenia będzie  traktowany  jako  jednoznaczny ze zgodą na

włączenie całości  przekazanych dokumentów i   danych  dokumentacji postępowania

oraz   jej ujawnienia na zasadach ustalonych w ustawie,

b/  zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w

ustawy skutkować  będzie  odrzuceniem  oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy,

c/  Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji  i warunków  płatności  zawartych w ofercie,

d/  Udostępnianie ofert odbywać się będzie na  poniższych zasadach:

- Wykonawca  zobowiązany jest złożyć  w siedzibie  zamawiającego wniosek ( patrz pkt

IX.6 o udostępnienie treści  wskazanej oferty,

- Zamawiający  ustali, z uwzględnieniem  złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy

przedsiębiorstwa , zakres  informacji, które mogą być  Wykonawcy  udostępnione,

- Po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali  sposób  i formę udostępnienia oferty, z uwzględnieniem  przepisów § 5 rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie  protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz.U.Nr 87,poz.606),  o czym poinformuje Wykonawcę.

X. O zamówienie ubiegać  się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-3 ustawy i nie podlegają wykluczeniu z

postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 powyższej ustawy.

2.Wyrażą  zgodę  na termin płatności do  30 dni od daty  końcowego odbioru usługi i

dostarczenia faktury.

3.Wyrażą zgodę  na  zawarcie umowy na zasadach określonych w  niniejszej SIWZ.

4.Wykonawca dostarczy ofertę  sporządzoną na lub według  załączonego wzoru  wraz  z

wypełnionymi  następującymi  formularzami:

a/ Załącznik nr 2 – Wykaz  zrealizowanych  dostaw  przez   Wykonawcę  w okresie

ostatnich  3 lat,

5.Posiadają doświadczenie – w ciągu  ostatnich  3 lat  ( a jeżeli okres  prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 2 usługi ( zabudowy

samochodów nadwoziami pożarniczymi - karosacje)

/ należy wykazać się  minimum  2 takimi  zamówieniami  z podaniem ich wartości

co najmniej  równej, większej 100%   ceny ofertowej  brutto każde).

8.Udzielą  24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

Nie  spełnienie  choćby jednego warunku skutkować  będzie  wykluczeniem z postępowania lub  odrzuceniem oferty.

XI.   Wymagane dokumenty.

1.Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy i nie

podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 tej

ustawy (wg wzoru załącznik Nr 3 )

2.Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione  nie wcześniej niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Aktualne zaświadczenie  właściwego:

- Naczelnika Urzędu Skarbowego,

- Oddziału  ZUS lub KRUS

potwierdzające , iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że Wykonawca  uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub

wstrzymanie w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu- wystawione nie wcześniej

niż trzy miesiące  przed  upływem terminu składania ofert.

4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  albo równoważne zaświadczenie z

właściwego organu sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie

wcześniej  niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  art.24 ust.1 pkt 9 Ustawy

p.z.p. wystawiona nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert.

6.Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa  w pkt XI 2,3,6 składa

dokument  lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości;

b/ nie zalega  z uiszczeniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych  płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji  właściwego

organu.

c/ nie orzeczono wobec  niego zakazu ubiegania się  o zamówienie,

d/ zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt XI .5 składa zaświadczenie właściwego

organu sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania  osoby,

której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty,  o których mowa  w pkt. XI.6 ppkt a i c i pkt XI.5 powinny być wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa  w pkt XI. 6 ppkt b powinien być wystawiony  nie wcześniej

niż 3 miesiące  przed upływem terminu  składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania  nie wydaje się  dokumentów, o których mowa w pkt XI.6 zastępuje się je

dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  zawodowego  lub gospodarczego

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca  ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania. Ważność  w/w dokumentów wymagana  jak w pkt 6d.

7.W przypadku  gdy ofertę składa spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością, a wartość

oferty dwukrotnie przewyższa wysokość  kapitału zakładowego, wymagane jest załączenie

stosownego dokumentu(uchwała wspólników lub umowa spółki) w trybie art. 230 k.s.h

( ustawa  z dnia  15 września 2000 r.,Dz.U.Nr 94, poz.1037.

8.Wykonawcy mogą  wspólnie  ubiegać się  o udział w postępowaniu .W takim przypadku

Wykonawcy  winni spełniać  następujące wymagania:

a/  każdy uczestnik umowy  tworzącej konsorcjum ( podmioty  składające  ofertę wspólną)

składa oddzielnie  dokumenty wymienione w pkt XI.2,3,4,5,

w odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć wspólny dokument,

b/ oferta  musi być podpisana  w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców  występujących wspólnie,

c/  Wykonawcy  występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Umocowanie należy  przedłożyć wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres  umocowania.

d/  wszelka korespondencja oraz  późniejsze rozliczenia dokonywane będą  wyłącznie z

pełnomocnikiem (liderem),

e/  składając oświadczenie o spełnianiu warunków, jak również  wypełniając inne dokumenty

powołując się  na Wykonawcę   w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać

dane dotyczące konsorcjum ,

9. Wykaz wykonanych  usług  w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres  prowadzenia

działalności  jest krótszy  - w tym  okresie)  wykonał co najmniej 2 usługi ( zabudowy

samochodów nadwoziami  pożarniczymi - karosacje).Należy wykazać się  minimum 2

takimi zamówieniami z podaniem ich wartości co najmniej równej , większej niż 100 %

ceny ofertowej brutto każde, z podaniem ich wartości , dat wykonania , odbiorców wraz z

dokumentami, ze zamówienia  te zostały wykonane należycie.

10.Do oferty należy  dołączyć:

1/ pozytywną opinię  wydaną  przez  centrum  Naukowo Badawcze Ochrony

Przeciwpożarowej  na ciężki  samochód  ratowniczo-gaśniczy  z przeznaczeniem dla

OSP w zakresie:

-  pozytywną opinie  na układ  wodny (osobno)

-  pozytywną  opinię  na nadwozie  pożarnicze  ( osobno)

Dokumenty, o których mowa powyżej  mogą być  przedstawione w formie  oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem  przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń   Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.

Brak  choćby jednego z wymaganych dokumentów  spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie  oferty.

XII.  Wadium – nie dotyczy

XIII. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy – nie dotyczy.

XIV.    Sposób oceny ofert.

1.Oferta oceniana będzie  pod względem formalnym, tj., spełnienia wymagań

podanych w niniejszej  SIWZ,

2.Wybór  najkorzystniejszej  oferty zostanie dokonany w/g podanego kryterium

spośród  ofert  nie podlegających  odrzuceniu.

XV.    Kryteria oceny  ofert.

1.Kryterium ceny obliczane będzie  w/g ceny ryczałtowej brutto, na którą składają się

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania

(wymienione w pkt II i VIII ppkt 3 SIWZ).

2.Wykonawca określając wynagrodzenie  ryczałtowe oświadcza , że na etapie

przygotowania oferty  wykorzystał wszelkie konieczne środki  mające na celu ustalenie

wynagrodzenia obejmującego całość elementów i  prac  niezbędnych do wykonania

przedmiotu zamówienia.

3. Maksymalnie w kryterium „cena” można uzyskać  100 punktów , które  zostaną

przyznane ofercie  z najniższą ceną.

Każda oferta  o cenie  wyższej otrzyma proporcjonalnie  mniej punktów  w/g

wzoru:   x = A/B  x 100

gdzie :  A – cena  najniższa brutto   zakwalifikowanej  oferty

B – cena  brutto podana w rozpatrywanej  ofercie

4. W sytuacji , gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty  najkorzystniejszej

ze względu na to, że  zostały złożone  oferty  o takiej samej cenie, wezwie on

Wykonawców, którzy  złożyli  te oferty, do złożenia w określonym  terminie ofert

dodatkowych.

5.  Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą  zaoferować  cen wyższych niż

zaoferowane  w złożonych  ofertach.

XVI.  Termin i miejsce składania  i otwarcia ofert:

1.Ofertę należy złożyć  za pośrednictwem poczty ( innego doręczyciela) lub osobiście w Urzędzie Gminy Turośl ul.Jana Pawła II 49 pok. Nr 16 nie później niż w dniu 05.09.2006 roku do godz.10 00.

2.Oferty  zostaną otwarte  w dniu 05.09. 2006 roku o godz. 1015 w Urzędzie Gminy

Turośl  ul.Jana Pawła II 49 – Sala Konferencyjna.

3.Podczas otwarcia ofert  zamawiający ogłosi  nazwy Wykonawców ich siedziby

(adresy), ceny oraz warunki płatności zawarte w każdej z ofert, terminy wykonania

oraz okresy  gwarancji.

XVII. Osoby uprawnione do kontaktów  z Wykonawcami.

W sprawach  związanych  z prowadzonym  postępowaniem  należy zwracać się do:

-   Potaś Kazimierz                            w  godz. 800-1500

Z zachowaniem  formy  określonej  w pkt IX.6

XVIII .  Wybór najkorzystniejszej oferty .

1.Zamawiajacy  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a/ odpowiada  zasadom określonym w ustawie  z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo

Zamówień   publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami),

b/ odpowiada wszystkim wymaganiom  przedstawionym  w SIWZ,

c/ została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o  podane  kryterium  wyboru.

2.W toku dokonywania oceny  złożonych ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez

Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.

3.Z wykonawcą , którego oferta  została uznana za  najkorzystniejszą zostanie  podpisana

umowa w/g  załączonego wzoru Nr5  Umowa  będzie  zawarta na cenę ryczałtową.

4 Wykonawca  złoży oświadczenie o gotowości zawarcia  umowy  z zamawiającym

warunkach  w niej określonych .Wzór oświadczenia zawarty jest w formularzu ofertowym

- Załącznik Nr 1

5.Zamawiajacy powiadomi  o wyborze najkorzystniejszej  oferty zgodnie  z art.92 ustawy.

XIX.Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej  przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie  zamówienia.

- W niniejszym postępowaniu przysługują  środki  ochrony  prawnej Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli  ich interes  prawny w uzyskaniu zamówienia  doznał lub może  doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej  przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym  na listę organizacji   uprawnionych do wnoszenia środków  ochrony  prawnej .Z uprawnienia tego  można skorzystać  przed  upływem terminu składania ofert.

- Protest można wnieść  do zamawiającego w formie , o której  mowa w pkt X.6 SIWZ .

Dotyczyć on może czynności bądź zaniechania  czynności przez zamawiającego, do  której jest  zobowiązany na podstawie  ustawy.

- Protest  wnosi się w terminie  7 dni  od dnia , w którym  powzięto lub  można  było

powziąć  wiadomość o okolicznościach stanowiących  podstawę jego wniesienia.

- Protest  dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący  postanowień  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia można wnieść  w terminie  7 dni od dnia publikacji

ogłoszenia  na stronach portalu internetowego UZP i zamieszczenia specyfikacji

istotnych warunków zamówienia  na stronie  internetowej  zamawiającego.

Protest będzie uważany za  wniesiony skutecznie gdy najpóźniej w ostatnim dniu

terminu wpłynie on  do siedziby  zamawiającego, na adres wskazany w pkt XVII.1 i

zamawiający  będzie  mógł zapoznać  się z jego treścią.

Dopuszczalne jest   wniesienie  protestu tylko  przed  zawarciem  umowy.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie czynności przez zamawiającego, żądanie i zwięzłe  przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

- Protest wniesiony po terminie  zostanie  odrzucony.

- Uczestnikami postępowania  staną się również  ci Wykonawcy , którzy przystąpią do protestu w terminie 3 dni  od dnia  otrzymania wezwania i zawiadomienia o wniesieniu protestu  wraz z jego kopią.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie  do postępowania  toczącego się w wyniku  wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu oraz w tym, aby protest  został rozstrzygnięty  na korzyść jednej ze stron, określając swoje żądanie w zakresie zarzutów  zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się  do zamawiającego przekazując  jednocześnie  jego kopię  wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca  wnoszący protest  oraz wykonawca wezwany   nie mogą  następnie  korzystać  ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane  zgodnie  z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu  zapadłym w postępowaniu toczącym się  w wyniku wniesienia    protestu.

- Wykonawca wnoszący  protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie wnieść protestu powołując  się  na te same  okoliczności.

- Zamawiający rozstrzygnie protest w terminie  do 10 dni od daty upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, zawiadamiając  protestującego oraz Wykonawców, którzy  przyłączyli się do protestu .Brak  rozstrzygnięcia w w/w terminie  należy traktować jako  oddalenie  protestu.

W niniejszym postępowaniu nie mają  zastosowania przepisy dotyczące odwołań i skarg.

XX. Specyfikację  istotnych warunków zamówienia  można uzyskać:

1/ na stronie internetowej www.turosl.pl

2/ na wniosek  wykonawcy: w siedzibie zamawiającego lub  pocztą.

Załączniki:

1/ Wzór formularza oferty

2/ Wykaz  zrealizowanych dostaw

3/ Wzór oświadczenia

4/ Wzór umowy

- 1-

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OFERTA  WYKONAWCY –wzór

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa……………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................

Siedziba……………………………………………………………………………………

Strona internetowa…………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………….

Nr telefonu …………………………………………………………………………………..

Nr  faksu ……………………………………………………………………………………..

Nr  REGON …………………………………………………………………………………

Nr  NIP       ………………………………………………………………………………….

Nr  KRS (innego rejestru........................................................................................................

Dane  dotyczące  zamawiającego:

Gmina Turośl

18-55 Turośl, ul. Jana Pawła II 49  woj. podlaski

Zobowiązania  wykonawcy:

1.Oferuję/my/ realizację przedmiotu  zamówienia  określonego  w Specyfikacji  Istotnych

Warunków  zamówienia  ( zabudowa  samochodu strażackiego- karosacja)  za cenę:

netto .....................................złotych

podatek Vat .........%      ...................................zł

brutto złotych................................Słownie:...........................................................................

....................................................................................................................złotych brutto.

2.Oświadczam/y/, że w cenie  oferty  zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia.

3.Oświadczam /my/, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  do dnia …………........

4.Udzielam/my/    .................   gwarancji na  przedmiot zamówienia.

5.Oświadczam/my/, że  zapoznaliśmy  się  z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (w tym ze wzorem umowy  i zakresem zamówienia co zostało uwzględnione

w niniejszej ofercie)  i  nie wnoszę /my/  do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję /my/

warunki w niej zawarte.

6.Oświadczam/my/,że  uważamy się  za związanych niniejszą  ofertą na czas wskazany w

SIWZ.

7.Przedmiot dostawy  objęty  przetargiem  zamierzam/my/ wykonać sam/mi/.

8.Deklarujemy termin płatności .........dni od daty  odbioru końcowego dostawy  i

dostarczenia faktury.

9.Oświadczam/y/, że na etapie przygotowania oferty zapoznałem /my/ się  za zakresem

usługi i wykorzystałem / my/  wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia

obejmującego całość elementów i  prac niezbędnych do wykonania  przedmiotu

zamówienia  zabudowy samochodu   pożarniczego.

10. Inne wymienione  informacje wykonawcy:…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

11.Oferta została  złożona na........ kolejno ponumerowanych  stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ .....................................................................................................................

2/......................................................................................................................

3/......................................................................................................................

4/......................................................................................................................

5/.....................................................................................................................

6/......................................................................................................................

7/......................................................................................................................

8/.....................................................................................................................

9/.....................................................................................................................

10...................................................................................................................

11/...................................................................................................................

12/..................................................................................................................

Itd.

...................................................................

/upełnomocniony (ieni) przedstawciel(e) Wykonawcy

-1-

.............................................................                                                 Załącznik Nr 3do  SIWZ

Pieczęć nagłówkowa  firmy

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

spełnieniu warunków wymaganych

art.22 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku .Prawo zamówień  publicznych

(Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz.177 z późn. zmianami )

Przystępując do  postępowania w sprawie  udzielenia  zamówienia publicznego  na  zabudowę samochodu pożarniczego  ( karosację) w imieniu  reprezentowanej  przeze mnie  firmy  oświadczam, że:

.......................................................................................................................................................

1/posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

wynikające z ustaw nakładających obowiązek posiadania takich uprawnień, (art.22 ust.1

pkt1)

2/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia , (art.22 ust 1pkt 2

3/ znajdujemy  sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia (art.22 ust.1 pkt3),

4/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podst. Art.24 ust.1 pkt.1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, (art 22 ust.1 pkt 40.

Art.24

Z postępowania  o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

1/wykonawców, którzy  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę  nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte  wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności :

2/ wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców , którzy  po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3/ wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków   , opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie  albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;

5/ spółki jawne , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z przestępstwem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej

-2-

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego;

6/  spółki partnerskie, których  partnera  lub członka  zarządu prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione w związku z  postępowanie, o  udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego,

7/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo  popełnione w związku  z postępowaniem o

udzielenie , przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie  albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8/ osoby prawne, których urzędującego członka  organu  zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku  mających na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9/ podmioty zbiorowe, wobec  których sąd  orzekł zakaz  ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione  pod groźbą  kary;

5. nie wykonywaliśmy (nie wykonywałem)czynności związanych  z przygotowaniem  prowadzonego postępowania   i nie posługiwaliśmy się( nie posługiwałem się)  w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności ( na podst. Art.24 ust.2 pkt1).

Miejsce i data:......................................                            ...................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik  Nr 2 do SIWZ

Wykaz usług realizowanych  przez Wykonawcę w okresie  3 lat , o podobnym  charakterze  i wartości  jak w niniejszym zamówieniu ( zabudowa samochodu pożarniczego – karosacja)

Nazwa  i adres …………………………………………………………………………….. Wykonawcy:.........................................................................................................................

| Lp. | Rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia, za którą odpowiedzialny był wykonawca | Lata , w których zamówienie zostało zrealizowane w którym roku. | Nazwa i adres zamawiającego, na rzecz którego zrealizowano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

itd.

..................................................................

podpis upełnomocnionych przedstawicieli

oferenta

Uwaga: 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzając że roboty zostały wykonane należycie , wydane przez  poprzednio  zamawiającego( lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Załącznik  Nr 4  do SIWZ

- projekt -

UMOWA Nr ………………..

Zawarta  w dniu ………............................  pomiędzy Gmina Turośl  reprezentowana przez:

1/Pana  Piotr Niedbała                      - Wójt Gminy, zwanym dalej zamawiającym ,

a  firma …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowana przez :

1/ Pana/ią/ ……………………………….            ………………………………………………

2/ Pana/ią/ ………………………………         ……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

1.Przedmiotem  umowy jest zabudowa samochodu strażackiego Jelcz 004 ( karosacja) szczegółowo opisanego w punkcie II SIWZ ( ZPK 3410-12/06 )

3. Umowa jest następstwem  wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie  przetargu nieograniczonego o

oznaczeniu  ZPK 3410-12/06  z dnia............................................

§ 2

Wartość przedmiotu  umowy  ustala się na kwotę  ……………….....złotych netto, plus podatek VAT …………………..złotych. Razem brutto……………………………..zł.

Słownie:………………………………………………………………………….złotych brutto.

§ 3

1.Miejscem fizycznego przekazania  przedmiotu umowy jest siedziba  Wykonawcy.

2.Przekazanie  przedmiotu umowy nastąpi na podstawie  protokołu  zdawczo- odbiorczego.

- 2 -

TERMIN   REALIZACJI

§ 4

Realizacja  przedmiotu  umowy  nastąpi w terminie do dnia:  15 listopada 2006 roku.

§ 5

1.W celu odebrania   przedmiotu umowy Wykonawca  zobowiązuje się  poinformować

pisemnie  zamawiającego  na co najmniej  5 dni  przed terminem  odbioru.

2.Zamawiajacy  zobowiązuje się  odebrać  przedmiot  umowy w dniu wyznaczonym przez

Wykonawcę.

WARUNKI   PŁATNOŚCI

§ 6

- Należność za przekazanie przedmiotu umowy  zostanie przez Zamawiającego uregulowana  w  formie  bezgotówkowej ( przelew)  po odbiorze  samochodu strażackiego po dokonanej zabudowie (karosacji)  i otrzymaniu faktury  w terminie do 30 dni od daty  otrzymania faktury

- Podstawa  do zapłaty  faktury  stanowi protokół  odbioru  bez zastrzeżeń , podpisany

przez strony umowy za wykonanie  i odebranie  dostawy, zgodnie z ustaleniami

Zamawiającego i Wykonawcy.

POSTANOWIENIA  GWARANCYJNE

§ 7

1. Wykonawca   zapewni  następujące  warunki gwarancji:

Wykonawca udziela zamawiającemu  24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy

- 3-

2.Gwarancja  rozpoczyna swój bieg  od  daty odbioru  przedmiotu zamówienia

3.Wykonawca przekaże  Zamawiającemu książkę gwarancyjną na przedmiot umowy,

instrukcje użytkowania  poszczególnych zespołów i podzespołów i inne dokumenty  niezbędne  do rejestracji i korzystania z  samochodu strażackiego.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 8

W  przypadku przekroczenia terminu , o którym mowa w § 4, Wykonawca  zapłaci  zamawiającemu   karę  umowną  w wysokości 0,05 % wartości  umowy określonej  w § 2  za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają  formy  pisemnej  pod rygorem  nieważności .

§ 10

Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące  wynikać  z realizacji  niniejszej umowy  rozstrzygane  będą przez  Sąd  właściwy dla zamawiającego.

§ 11

We wszystkich  sprawach  nieuregulowanych w niniejszej umowie maja  zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego , jeżeli  przepisy  ustawy-Prawo Zamówień Publicznych  nie stanowią inaczej.

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w 2  jednoznacznych egzemplarzach,  po jednym dla każdej z stron.

§ 13

Integralną  częścią  niniejszej umowy stanowi:

1.Oferta Wykonawcy.

2.SIWZ.

……………………….....................                     ……………………………………….....

Zamawiający                                                upoważniony przedstawiciel  Wykonawcy