ZP/10/2009

Specyfikacja techniczna dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia wykonawca podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. Typ nadwozia | - Furgon towarowo – osobowy - Przeszklenie w części osobowej - Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180° - Przystosowany do przewozu min 5 osób - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| 2. Wyposażenie | - Belka świetlna z napisem „STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego - Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” - Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzaki i zabezpieczające przednie światła - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączone z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V - Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg , wg PN-76/S-47291 - Gniazdo elektryczne do przyczepy – znormalizowane gniazdo 12 V , 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 - Układ przeciwpoślizgowy ABS - Układ ESP - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. |  |
| 3. Wyposażenie dodatkowe | Agregat wysokociśnieniowy - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar (z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min 40 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego - zbiornik wody o pojemności min 200 l - orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak |  |
| 4. Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |  |
| 5. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerem) |  |
| 6. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej masy pojazdu | Min. 3 % |  |
| 7. Średnica zawracania /pomiędzy krawężnikami/ | Nie większa niż 14 m |  |
| 8. Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4. Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzeniu do pomiaru zużycia paliwa. |  |
| 9. Moc silnika | Nie mniejsza niż 70 kW |  |
| 10. Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 250 Nm |  |
| 11. Skrzynia biegów | Mechaniczna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| 12. Napęd | Oś tylna |  |
| 13. Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| 14. Objętość przedziału ładunkowego | Nie mniej niż 4,5 m3 |  |
| 15. Zabudowa wewnętrzna | Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewnić ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego powinna być pokryta antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej zapewniające miejsce na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, - piłę do betonu i stali, - piłę do drewna, - agregat prądotwórczy o mocy 2 kV - pompę pływającą, - węże tłoczone W-52 i W-75 (min. 5 i 3 odc.) - prądownice - 2 aparaty powietrzne, ochrony dróg oddechowych z butlami |  |
| 16. Gwarancja | Na samochód min. 24 miesiące Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące. |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „WYMAGANIAMI DLA SAMOCHODÓW  RATOWNICZO-GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOYNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – Edycja druga – marzec 2006” Opracowanie przez CNBOP – luty 2006 lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO – GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzącego w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia lub pozytywną opinię CNBOP.