Specyfikacja Zadymiarki

Urządzenie umożliwia inwentaryzację istniejącej sieci poprzez lokalizację przyłączy jak i wykrywanie nieszczelności instalacji bez konieczności prowadzenia wykopów.

Charakterystyka ogólna:

- Ergonomiczna, wytrzymała, lekka i zwarta konstrukcja;

- Łatwa obsługa – kontrolki nagrzewania i gotowości do pracy;

- Zintegrowana dmuchawa (silnik turbinowy) wspomagająca doprowadzenie dymu lub przedmuch kanału;

- Niezależna praca grzałki i turbiny pozwalająca na pracę w 3 trybach: [dym] / [dym+dmuchawa] / [dmuchawa];

- Płynna regulacja obrotów turbiny;

- Centralny włącznik/wyłącznik zasilania;

- Gotowość do pracy po ok. 3 - 5 min;

- Wysoka wydajność i stały poziom gęstości dymu;

- Praca ciągła urządzenia – DTP system zabezpieczający przed przegrzaniem;

- Bardzo niskie zużycie płynu;

- Zintegrowany zbiornik na płyn umożliwiający ciągłą pracę urządzenia przez min. 60min.;

Parametry techniczne:

| parametr | dane |
| --- | --- |
| Praca ciągła urządzenia | min. 60 min |
| Wydajność zadymiania | min. 2800 m3/min |
| Zużycie płynu | max. 16 ml/min |
| Moc urządzenia grzejnego | Min. 800 W |
| Moc dmuchawy (silnik turbinowy) | Min. 1400 W |
| Pojemność zbiornika na płyn | Min. 1 l |
| zasilanie | 230 V / 60 Hz (10A) |

Wyposażenie standardowe:

- Składany aluminiowy drążek o długości min. 3,5 ułatwiający wprowadzenie węża do rur przy małych średnicach studzienek – specjalna podziałka wzdłuż drążka umożliwia określenie głębokości prac;

- 5-cio metrowy, zbrojny, wytrzymały na wysokie temp., elastyczny wąż o śr. 40 – 50 mm , umożliwiający doprowadzenie dymu na znaczne głębokości;

- Adapter PCV umożliwiający precyzyjne doprowadzenie dymu do rury lub kanału;

- Uniwersalny kabel zasilający – min. 1, 5 mb;

- Pokrowiec na ramię posiadający specjalne przegrody na elementy drążka, komorę na kabel zasilający i akcesoria oraz dodatkową kieszeń;

Zgodność z normami:

- EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3

- EN60 335-1, EN 50366

- EN61000-6-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3