Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I URZĄDZENIA SIECIOWE

| Urządzenie sieciowe, przełącznik zarządzalny z obsługą POE - urządzenie do konfiguracji V-Lanów Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| 1 | Typ | urządzenie sieciowe, przełącznik zarządzalny z obsługą POE, urządzenie do konfiguracji V-Lanów – dostawa wraz z instalacją i konfiguracją zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |
| 2 | Wymagania minimalne | Typ przełącznika : Zarządzalny Łączność Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: minimum 24 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ : Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ilość slotów Modułu SFP: 2 Port konsoli: RJ-45 Sieć komputerowa Standardy komunikacyjne minimum: IEEE 802.3af,IEEE 802.3at Podpora kontroli przepływu: Tak Obsługa VLAN: Tak Przekazanie Danych Przepustowość rutowania/przełączania: >= 52 Gbit/s Przepustowość: >= 26000 Mpps Design urządzenia Możliwości montowania w stelażu: Tak Rozmiar: 1U/2U Diody LED: Tak Certyfikaty wymagane urządzenia: CE, FCC, IC Zarządzanie energią Napięcie wejściowe AC : 100-240 V Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz Pobór mocy : <=250 W Zasilanie przez Ethernet Obsługa PoE: TAK Całkowita Moc Power over Ethernet (PoE) : >= 34.2 W Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące |

| Ruter z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządz. sieciowe do łączenia różnych sieci komp. i zarządzania dostępem do treści. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| 1 | Typ | Router z firewall, IPS, kontrolą sieci i treści – dostawa z instalacją i konfiguracją zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |
| 2 | Wymagania minimalne | Funkcjonalności urządzenia: Firewall IPS Antywirus (Zastosowanie skanera pozwala na zweryfikowanie czy pobierane pliki nie zawierają szkodliwego oprogramowania. Uruchomienie skanera nie powinno wymagać zmian w konfiguracji sieci.) Antyspam (Filtr umożliwiający zmniejszenie ruchu na serwerze pocztowym dzięki ograniczeniu niebezpiecznych oraz niechcianych wiadomości, wykorzystujący między innymi technologię czarnych list oraz białych list.) Filtrowanie treści www (producent udostępnia filtr URL pozwalający blokować użytkownikom sieci dostęp do wybranych stron internetowych (również tych dostępnych przez HTTPS), podzielony na kategorie tematyczne). Obsługa VPN. Urządzenie konfigurowane przez konsolę administracyjną w języku polskim, dostępną przez przeglądarkę internetową. Sieć komputerowa Prędkość transferu danych przez Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s Łączność Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) - min. 6 Wydajność systemu: Przepustowość Firewall – min. 1000 Mbps Przepustowość Firewall + IPS – min. 800 Mbps Przepustowość Firewall + IPS + Antywirus – min. 300 Mbps Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące |
| Licencja na min. 36 miesięcy. |

| Zasilacz UPS Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| 1 | Typ | Zasilacz awaryjny UPS – dostawa, instalacja i konfiguracja zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |
|  | Wymagania minimalne | Moc minimalna: 1400W Moc pozorna: 2000VA Postać fali: czysta fala sinusoidalna Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak – min. (10A) x 4, RJ-11, RJ-45 Czas transferu: 2-6 ms Złącze USB oraz dołączone oprogramowanie do zarządzania Wyświetlacz LCD Stabilizator napięcia (AVR) Inteligentna ładowarka - krótki czas ładowania Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja zimnego startu Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące |

| Serwer plików NAS - urządz. do składow. danych 2 dyskowy 4 TB Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Typ | Serwer NAS 2 dyskowy – dostawa, instalacja i konfiguracja zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |
|  | Obsługiwana ilość dysków | min. 2 x 3,5”/2,5” |
|  | Procesor | Wynik min. 1180 punktów w teście wydajności Pass Mark Performance Test na stronie https://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udostępni wydruk testu z tego dnia w postaci pliku PDF. Jeżeli proponowany procesor nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass Mark Performance Test. |
|  | Pamięć RAM | min. 4 GB DDR3L |
|  | Obsługiwana pojemność dysków | min. 8 TB |
|  | RAID | RAID 0, RAID 1 |
|  | Porty | Gigabit LAN x 1 USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 HDMI x 1 |
|  | Wake on LAN (WON) | TAK |
| dyski do serwera NAS – 2 szt. |
|  | Typ dysku | HDD, dedykowany do NAS |
|  | Interfejs | SATA III |
|  | Przepustowość | 6 Gbps |
|  | Pojemność dysku | 4 TB |
|  | Pamięć podręczna cache | 64 MB |
|  | niezawodność MTBF | 1 000 000 godzin |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

| Kontroler WLAN do zarządzania szkolną siecią bezprzewodową Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| 1 | Typ | Kontroler WLAN do zarządzania szkolną siecią bezprzewodową – dostawa wraz z instalacją i konfiguracją zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |
| 2 | Wymagania minimalne | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN – 10/100/1000 Mbps Obsługiwane standardy – 802.3af Pamięć RAM – 1024 MB Liczba rdzeni procesora – 4 Certyfikaty – CE, FCC, IC Przycisk przywracania ustawień domyślnych – Tak Urządzenie umożliwiające zarządzanie, konfigurację i monitorowanie punktów dostępowych Wi-fi , pozwalające na zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące |

| Punkt dostępowy - propagacja sygnału wi-fi Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 4 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 4 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 4 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 12 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| 1 | Typ | Punkt dostępowy, propagacja sygnału WIFI – dostawa, instalacja i konfiguracja zgodnie z wytycznymi Zamawiającego |
| 2 | Wymagania minimalne | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN – 10/100/1000 Mbps Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN – 1300 Mbps Maksymalna szybkość przesyłania danych – 1300 Mbps Standardy Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Radio: Dual-Band (jednocześnie 2,4 i 5 Ghz) Poziom wzmocnienia anteny (max) – 3 dBi Metoda zasilana: PoE Oszczędność energii : Wspierana Bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2, Certyfikacja: CE, FCC, IC Mocowanie: Ścienne/Sufitowe (el. montażowe w komplecie) Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące |

| Usługa instalacji wraz z okablowaniem i akcesoriami Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| 1 | Typ | Usługa instalacji wraz z okablowaniem i akcesoriami, oraz konfiguracja zgodnie z zaleceniami Zamawiającego |
| 2 | Minimalne wymagania | Usługa obejmuje minimalnie : - montaż, instalacja i konfiguracja wszystkich dostarczonych urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wraz z wyposażeniem ich w wymagane do poprawnego działania akcesoriami/oprogramowaniem - uzupełnienie brakującego okablowania w miejscach instalacji urządzeń - dostarczenie oraz montaż szafy RACK – wielkość szafy musi umożliwiać montaż w niej wszystkich niezbędnych urządzeń sieciowych w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich, szafa powinna być wyposażona w niezbędną ilość półek Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące |

Dodatkowe uwagi:

DOSTAWCA ZADBA O KOMPATYBILOŚĆ WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCĄ ICH POPRAWNE DZIAŁANIE I MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH.

Część II KOMPUTERY I INNE AKCESORIA

| Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 7 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 7 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 7 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 21 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Typ | Komputer przenośny (tzw. laptop, notebook, ultrabook), fabrycznie nowy |
|  | Zastosowanie | Komputer wykorzystywany będzie w placówkach edukacyjnych do korzystania z Internetu, pracy w aplikacjach biurowych, aplikacjach edukacyjnych, aplikacjach obliczeniowych, korzystania z poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
|  | Procesor | Obsługujący instrukcje 64-bitowe. Wynik min. 3490 punktów w teście wydajności Pass Mark Performance Test na stronie http://www.cpubenchmark.net/laptop.html na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udostępni wydruk testu z tego dnia w postaci pliku PDF. Jeżeli proponowany procesor nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass Mark Performance Test. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8 GB DDR4 (maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM min. 16 GB) |
|  | Dysk wewnętrzny | Dysk wewnętrzny min. 240 SSD |
|  | Napęd optyczny | Wbudowana nagrywarka obsługująca dwuwarstwowe dyski DVD (Dual Layer). |
|  | Karta graficzna | Rozdzielczość min. 1920x1080 przy najwyższej jakości kolorów (32 bity) Pamięć karty graficznej min. 1024 MB GDDR4 (pamięć własna) Obsługująca DirectX 12. Wynik min. 835 punktów w teście Pass Mark Performance Test na stronie https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udostępni wydruk z tego dnia w postaci pliku PDF. Jeżeli proponowana karta nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass Mark Performance Test. |
|  | Wyświetlacz | Ekran 15,6” o rozdzielczości nominalnej 1920x1080, technologia LED, matowy |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów z możliwością włączenia/wyłączenia w BIOS |
|  | Inne wymagania | Klawiatura w układzie QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną. Złącza wbudowane: HDMI, 3 porty USB (w tym min. 1 USB 3.0), wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), czytnik kart pamięci Wbudowana karta LAN 10/100/1000 Mbps. Wbudowana karta WLAN 802.11b/g/n/ac. Wbudowana karta dźwiękowa. Kamera min. 0.3 Mpix wbudowana w obudowę ekranu komputera, Mikrofon wbudowany. Wbudowane głośniki. Wielodotykowy touchpad. Wbudowany moduł Bluetooth. Mysz optyczna bezprzewodowa z min. dwoma klawiszami i rolką, rozdzielczość pracy min. 1000dpi. Zasilacz/ładowarka do pracy w sieci 230V 50/60Hz. Na obudowie musi znajdować się numer seryjny komputera. Możliwość pobierania aktualnych sterowników oraz oprogramowania ze strony producenta komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu komputera. Partycja recovery lub dołączony nośnik recovery, umożliwiające reinstalację systemu operacyjnego. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu w kolorze białym. |
|  | Bateria | 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI BIOS musi dawać możliwość odczytania informacji o: modelu komputera, nr seryjnego komputera, wersji BIOS, całkowitej ilości pamięci RAM, rodzaju CPU, rodzaju zainstalowanego dysku, rodzaju napędu optycznego. BIOS musi posiadać następujące możliwości konfiguracji: włączenie/wyłączenie bezprzewodowej karty sieciowej, definiowanie hasła administratora (hasło wejścia do BIOS), włączenie/wyłączenie możliwości BOOT-owania komputera z USB; włączanie/wyłączanie możliwości BOOT-owania komputera z LAN. |
|  | Waga | Waga komputera wraz baterią ≤ 2,50 kg (z baterią). |
|  | System operacyjny | Licencjonowany. W polskiej wersji językowej. Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w komputerze. Musi pozwalać na integrację i korzystanie z zasobów (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory (dotyczy szkolnych pracowni działających pod kontrolą Microsoft Small Business Server). Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji; aplikacje można pobrać ze strony producenta systemu; możliwość przystosowania wyglądu systemu dla osób niedowidzących. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – ze wsparciem podstawowym do 2020 roku. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe; możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. Posiada dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego. Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. Wsparcie dla JAVA 8, Net Framework 4.7, Adobe Flash Player 32. Dysponuje zintegrowanym narzędziem zwalczającym złośliwe oprogramowanie; aktualizacje tego narzędzia dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowana funkcja rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików). Mający możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Posiada moduł zarządzania energią dający możliwości: wyboru akcji po zamknięciu pokrywy komputera takie, jak: uśpienie, hibernacja lub brak akcji. Regulacja jasności ekranu definiowana oddzielnie dla pracy na baterii oraz dla pracy na zasilaniu sieciowym. Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku oferowanego komputera. Musi być również aktywowany jeżeli tego wymaga. Utworzone konto użytkownika z prawami administratora systemu. |
|  | Pakiet biurowy | Zintegrowany pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji producenta na dzień składania ofert, zawierający moduły: Edytor tekstów; Arkusz kalkulacyjny; Narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych; Licencja na czas nieokreślony. Oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerze oraz aktywowane jeśli tego wymaga. |
|  | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące z wyłączeniem baterii na którą ustala się okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy. |

| Zestaw komputer stacjonarny z monitorem, myszką i klawiaturą, wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 20 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 20 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 24 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 64 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Typ | Komputer stacjonarny, fabrycznie nowy, obudowa typu mini tower, kolor obudowy – czarny Gwarancja minimum 24 miesiące. |
|  | Zastosowanie | Komputer wykorzystywany będzie w placówkach edukacyjnych do korzystania z Internetu, pracy w aplikacjach biurowych, aplikacjach edukacyjnych, aplikacjach obliczeniowych, korzystania z poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
|  | Procesor | Obsługujący instrukcje 64-bitowe. Wynik min. 5610 punktów w teście wydajności Pass Mark Performance Test na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udostępni wydruk testu z tego dnia w postaci pliku PDF. Jeżeli proponowany procesor nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass Mark Performance Test. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8 GB DDR4 2133MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do 16 GB |
|  | Dysk wewnętrzny | Dysk wewnętrzny min. 240 SSD |
|  | Napęd optyczny | Wbudowana nagrywarka DVD |
|  | Zintegrowana karta graficzna | Rozdzielczość min. 1366x768 przy najwyższej jakości kolorów (32 bity) Pamięć karty graficznej – pamięć współdzielona Obsługująca DirectX 11, Shader 5.0. Wynik min. 1000 punktów w teście Pass Mark Performance Test na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udostępni wydruk z tego dnia w postaci pliku PDF. Jeżeli proponowana karta nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass Mark Performance Test. |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów z możliwością włączenia/wyłączenia w BIOS |
|  | Inne wymagania | - Interfejsy: HDMI – 1 szt; VGA – 1 szt. USB 2.0 – 4 szt. (panel tylni) USB 3.0 – 2 szt. (panel przedni) Wyjście liniowe audio – 1 szt. Wejście liniowe audio – 1 szt. Wbudowana karta LAN 10/100/1000 Mbps. Wbudowana karta dźwiękowa. Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami i rolką, rozdzielczość pracy min. 1000dpi. Klawiatura USB w układzie QWERTY. Partycja recovery lub dołączony nośnik recovery, umożliwiające reinstalację systemu operacyjnego. Możliwość pobierania aktualnych sterowników oraz oprogramowania ze strony producenta komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu komputera. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI BIOS musi dawać możliwość odczytania informacji o: modelu komputera, nr seryjnego komputera, wersji BIOS, całkowitej ilości pamięci RAM, rodzaju CPU, rodzaju zainstalowanego dysku, rodzaju napędu optycznego. BIOS musi posiadać następujące możliwości konfiguracji: definiowanie hasła administratora (hasło wejścia do BIOS), włączenie/wyłączenie możliwości BOOT-owania komputera z USB; włączanie/wyłączanie możliwości BOOT-owania komputera z LAN. |
|  | System operacyjny | Licencjonowany. W polskiej wersji językowej. Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w komputerze. Musi pozwalać na integrację i korzystanie z zasobów (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory (dotyczy szkolnych pracowni działających pod kontrolą Microsoft Small Business Server). Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji; aplikacje można pobrać ze strony producenta systemu; możliwość przystosowania wyglądu systemu dla osób niedowidzących. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – ze wsparciem podstawowym do 2020 roku. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe; możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. Posiada dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego. Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. Wsparcie dla JAVA 8, Net Framework 4.7, Adobe Flash Player 32. Dysponuje zintegrowanym narzędziem zwalczającym złośliwe oprogramowanie; aktualizacje tego narzędzia dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowana funkcja rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików). Mający możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku oferowanego komputera. Musi być również aktywowany jeżeli tego wymaga. |
|  | Pakiet biurowy | Zintegrowany pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert, zawierający moduły: Edytor tekstów; Arkusz kalkulacyjny; Narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych. Licencja na czas nieokreślony. Oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerze oraz aktywowane jeśli tego wymaga. |
|  | Oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów | Na komputerze musi znajdować się skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające zarządzanie nim z komputera nauczyciela. Na jednym z komputerów przenośnych musi zostać zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie do zarządzania komputerami stacjonarnymi. Oprogramowanie musi umożliwiać: zdalne logowanie i wylogowanie Uczniów; tworzenie i przechowywanie rejestrów obecności Ucznia; wcześniejsze zaplanowanie zajęć i materiałów pomocniczych dla klasy; śledzenie postępu lekcji w czasie rzeczywistym; prezentację ekranu Nauczyciela wszystkim bądź wybranym uczniom; prezentację wybranej aplikacji, pokaz nagrania, przekaz pliku multimedialnego (łącznie z dźwiękiem); monitorowanie całej klasy lub wybranych Uczniów; monitorowanie wszystkich aplikacji używanych w klasie, łącznie z działającymi w tle; zdalne otwieranie i zamykanie aplikacji; blokowanie witryn przy pomocy filtrów pozwalających na dostęp tylko do określonych stron; prowadzenie czatu grupowego, przekazywanie wiadomości - pod kontrolą Nauczyciela; przeprowadzanie ankiet; przeprowadzanie egzaminów – oprogramowanie powinno zawierać różne typy pytań i różne poziomy oceniania egzaminów; pełen zapis informacji o lekcji i jej celach, notatki nauczyciela i Uczniów, zrzuty ekranu, wyniki ankiet, adresy stron używanych podczas lekcji oraz indywidualne wyniki testów; zarządzanie drukowaniem; monitorowanie pracy uczniów w czasie rzeczywistym; monitorowanie komunikatorów internetowych; blokowanie bądź zezwalanie na kopiowanie danych z lub na USB/CD/DVD; korzystanie z funkcji bezpiecznego wyszukiwania, w celu zapobiegania wyświetlania nieodpowiednich treści. |
|  | Monitor | Przekątna ekranu - min. 23" Powłoka matrycy - Matowa Rodzaj matrycy - LED Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz Format ekranu - 16:9 Jasność - min. 250 cd/m² Kontrast statyczny - min. 1000:1 Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni Kąt widzenia w pionie – 178 stopni Czas reakcji – max. 8 ms Liczba wyświetlanych kolorów – min. 16,7 mln Rodzaje wejść / wyjść 1 x HDMI 1 x wejście zasilania Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Wbudowane dedykowane głośniki Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Gwarancja dostawcy – min. 5 lat |

| Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - drukowanie, kopiowanie i skanowanie Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Typ | urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe |
|  | Technologia druku | laserowa, kolorowa |
|  | Pamięć wbudowana | min. 256MB |
|  | Obsługiwany typ nośnika | papier zwykły koperty |
|  | Obsługiwany format nośnika | A4, A5, A6 |
|  | Podajnik papieru | min. 250 arkuszy |
|  | Odbiornik papieru | min. 150 arkuszy |
|  | Szybkość druku w kolorze | min. 20 str./min |
|  | Szybkość druku w mono | min. 20 str./min |
|  | Rozdzielczość druku | min. 2400 x 600 dpi |
|  | Miesięczne obciążenie | min. 30000 str. |
|  | Druk dwustronny (dupleks) | automatyczny |
|  | Interfejsy | USB Wi-Fi LAN (Ethernet) |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany |
|  | Dodatkowe informacje | automatyczny podajnik dokumentów (ADF) dołączony zestaw oryginalnych tonerów dołączony kabel USB Typ A-B min. 3m dołączony nośnik z oprogramowaniem i sterownikami |

Dodatkowe uwagi:

Dostawca uzupełni brakujące okablowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczanych urządzeń.

Wszelkie oferowane oprogramowanie musi być zgodne z aktualną najnowszą wersją oferowaną przez producenta na dzień składania ofert.

Licencje na oferowane oprogramowanie muszą umożliwiać Zamawiającemu, który jest jednostką publiczną ich bezpłatne przekazanie do nieodpłatnego korzystania w celach niekomercyjnych jednostkom podległym – Zespołom Szkolno-Przedszkolnym.

System operacyjny oraz oprogramowanie biurowe dostarczone wraz z komputerami muszą posiadać licencje na czas nieokreślony.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na oprogramowanie, którego legalność jest potwierdzana m.in. przez naklejanie odpowiednich oznaczeń na obudowie komputera, Zamawiający wymaga, żeby takie oznaczenia były umieszczone na dostarczonym sprzęcie, zgodnie z wymaganiami licencyjnymi producenta oprogramowania.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być sprzętem nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od terminu składania ofert. Wszystkie podzespoły dostarczonych zestawów komputerowych muszą działać w zakresie parametrów nominalnych określonych przez producenta danego podzespołu, w szczególności Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w dostarczonym sprzęcie tzw. overclockingu (podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespołu zestawu komputerowego ponad wartości określone przez producenta jako dopuszczalne).

Część III TABLICE I POZOSTAŁE AKCESORIA

| Wizualizer Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Toporowie x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Łaszewie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 5 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Sensor (przetwornik) | CMOS |
|  | rozdzielczość (efektywna) | Full HD 1080p (1920 x 1080) |
|  | częstotliwość odświeżania | 30 FPS |
|  | zoom cyfrowy | min. 12 |
|  | obszar skanowania | min. 420 x 297 mm |
|  | Fokus | Automatyczny/ręczny |
|  | typ głowicy | Regulowane ramię z obrotową głowicą lub gęsia szyja |
|  | wbudowana pamięć | min. na 80 zdjęć |
|  | Zapis na karcie pamięci (typ) | port USB - np. pendrive i/lub karta pamięci |
|  | pilot zdalnego sterowania | Tak |
|  | oświetlenie zewnętrzne | min. 1x |
|  | typ oświetlenia | Led |
|  | wyjścia video | VGA (D-Sub15) HDMI |
|  | wejścia video | VGA (D-Sub15) |
|  | porty komunikacyjne | USB |
|  | Waga | max. 2,6 kg |
|  | dołączone akcesoria | pilot przewód USB przewód VGA kabel zasilający torba nośnik z oprogramowaniem i sterowniami |
|  | Funkcje | Automatyczny balans bieli Dzielenie ekranu (PBP) Obracanie obrazu Pokaz slajdów Stop klatka Tryb Foto/Tekst Wbudowany mikrofon Automatyczna regulacja przesłony |
|  | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |

Zestaw głośników multimedialnych Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt.

Zestaw składający się z minimum dwóch głośników o minimalnej mocy RMS 2x10 W, dołączony pilot do zdalnego sterowania, zestaw kabli oraz uchwyty umożliwiające montaż głośników na ścianie.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące

| Monitor interaktywny dotykowy Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 3 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 3 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 4 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 10 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Wyświetlacz | LED |
|  | Przekątna | min. 65” |
|  | Jasność | min. 350 cd/m2 |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów: | 1.07 mld |
|  | Kontrast: | 4000:1 |
|  | Kąt widzenia | 178˚ |
|  | Czas reakcji matrycy | max. 8 ms |
|  | Żywotność matrycy | 30 000 h |
|  | Antyrefleksyjna powłoka wyświetlacza | TAK |
|  | Powierzchnia ze szkła hartowanego | TAK |
|  | Rozdzielczość monitora | 3840 x 2160 (4K) |
|  | Ilość punktów dotyku | 10 |
|  | Wbudowany czytnik kart SD/miniSD/microSD | TAK |
|  | Porty | 3 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB, wyjście słuchawkowe, |
|  | Wbudowane głośniki | 2x15 W |
|  | Pobór mocy | max. 240 W |
|  | Funkcje | Zainstalowany system umożliwiający pracę bez podłączenia do komputera |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB, oprogramowanie w języku polskim, |
|  | Gwarancja | Min. 5 lat |
| Wykonawca zamontuje monitor we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz doprowadzi niezbędne okablowanie zgodnie z wytycznymi zamawiającego. |

System do zbierania i analizowania odpowiedzi Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt.

Zestaw zawiera min. 24 piloty dla uczniów + 1 pilot dla nauczyciela oraz odbiornik podłączany do komputera, współpracujący z aktualnie dostępnymi wersjami systemu Windows. Możliwość utworzenia dowolnej konfiguracji pilotów Sterowanie radiowe Zasięg min. 30 m Obsługa do min. 50 pilotów Pilot zawiera min. 6 klawiszy odpowiedzi A-F Oprogramowanie na CD w języku polskim System składa się z oprogramowania, pilotów rozdawanych uczniom, pilota dla prowadzącego z funkcjami ułatwiającymi zarządzanie pracą oraz z odbiornika podłączanego do komputera, który zbiera sygnał z wszystkich pilotów. Oprogramowanie powinno współpracować z programami pakietu typu office, za pomocą którego można przygotować wszelkiego rodzaju materiały na zajęcia lekcyjne, takie jak testy, quizy czy zadania domowe do rozwiązania dla uczniów. System powinien analizować i podawać otrzymane wyniki testu/sprawdzianu zaraz po jego przeprowadzeniu oraz pozwalać na łatwą administrację bazą wyników egzaminów dla każdego z uczniów. Zasada działania całego systemu powinna być oparta na współpracy pilotów z odbiornikiem podłączonym do komputera. Każdy pilot powinien posiadać zestaw klawiszy pozwalający na wybranie właściwej odpowiedzi bądź odpowiedniej ich kombinacji. Piloty rozdawane są uczniom, którzy za ich pomocą udzielają odpowiedzi na pytania wyświetlane na ekranie. Sygnał ze wszystkich pilotów powinien być odbierany przez odbiornik podłączony do komputera. Nad całością przebiegu pracy czuwa pilot prowadzącego zarządzający przebiegiem testu. Oprogramowanie w języku polskim wraz ze sterownikami zainstalowane oraz skonfigurowane na komputerze wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiające przeprowadzenie testów. Piloty wyposażone w niezbędne baterie. Piloty powinny znajdować się w dedykowanej do tego celu walizce.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące

| Aparat cyfrowy z funkcją kamery Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraszkowicach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Mierzycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach x 1 szt. Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Rozdzielczość | 18 Mpx |
|  | Zoom optyczny | 30 x |
|  | Przekątna ekranu | 3.0 " |
|  | Ogniskowa min | 24 |
|  | Ogniskowa max | 720 |
|  | Nagrywanie filmów | 1280 x 720 (HD) |
|  | Nośnik danych | karta SD |
|  | Rodzaj zasilania | Akumulator |
|  | Balans bieli | auto, zachmurzenie, światło dzienne, światło żarówki, świetlówki, ustawienia własne, |
|  | Czułość | 100, 400, 800, 1600 |
|  | Format zapisu zdjęć | JPEG |
|  | Format zapisu filmów | MP4 |
|  | Stabilizacja obrazu | TAK |
|  | Tryb pracy lampy | Auto, Manual, Włączona/Wyłączona |
|  | Złącza | USB |
|  | Język manu | Polski |
|  | Ilość trybów pracy | 10 |
|  | Dołączone akcesoria | Karta SD min. 32 GB, prędkość zapisu min. 50 MB/s, prędkość odczytu min. 80 MB/s dedykowana torba, kabel USB ładowarka |
|  | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |

| Rzutnik multimedialny wraz z ekranem – wariant 1 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Łaszewie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Typ | Projektor multimedialny |
|  | Technologia wyświetlania | DLP |
|  | Rozdzielczość natywna | min. 1024 x 768 |
|  | Rozdzielczość maksymalna | min. 1600 x 1200 |
|  | Jasność | min. 3200 lumenów |
|  | Kontrast | min. 13 000:1 |
|  | Obsługiwane systemy | SECAM, PAL, NTSC |
|  | Żywotność lampy | min. 10 000 h (tryb ekonomiczny/oszczędnym) min. 4 500 h (tryb maksymalnej jasności lampy) |
|  | Moc lampy | max. 200 W |
|  | Złącza wejścia / wyjścia | USB – 1 szt. VGA (D-sub) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. |
|  | Głośność pracy (w trybie standardowym) | max. 35 dB |
|  | Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) | max. 30 dB |
|  | Pobór mocy podczas pracy | max. 310 W |
|  | Pobór mocy podczas spoczynku | max. 0,5 W |
|  | Wbudowane głośniki | Tak, min. 10W |
|  | Regulacja zniekształcenia trapezowego | +/-30 ° |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Pilot zdalnego sterowania z baterią Kabel HDMI – 10 m Torba transportowa |
|  | Ekran projekcyjny ze statywem | wymiar powierzchni projekcyjnej: min. 200 x 150 cm (format 4:3) mobilny i łatwy do przechowywania w pionie, składany trójnóg ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości czarne ramki zwiększają kontrast oglądanego obrazu metalowa obudowa ekranu podwyższająca trwałość zabezpieczająca przed uszkodzeniami i kurzem gumowe końcówki nóżek możliwość stosowania przy silnym oświetleniu znajdującym się z tyłu ekranu współczynnik odbicia światła 1.0 powierzchnia: uniwersalna, biała regulowana wysokość statywu |
|  | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |

| Rzutnik multimedialny wraz z ekranem – wariant 2 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Toporowie x 1 szt. Łączna ilość dostarczonego sprzętu: 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
|  | Typ | Projektor multimedialny |
|  | Technologia wyświetlania | DLP |
|  | Rozdzielczość natywna | min. 1024 x 768 |
|  | Rozdzielczość maksymalna | min. 1600 x 1200 |
|  | Jasność | min. 3200 lumenów |
|  | Kontrast | min. 13 000:1 |
|  | Obsługiwane systemy | SECAM, PAL, NTSC |
|  | Żywotność lampy | min. 10 000 h (tryb ekonomiczny/oszczędnym) min. 4 500 h (tryb maksymalnego wykorzystania lampy) |
|  | Moc lampy | max. 200 W |
|  | Złącza wejścia / wyjścia | USB – 1 szt. VGA (D-sub) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. |
|  | Głośność pracy (w trybie standardowym) | max. 35 dB |
|  | Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) | max. 30 dB |
|  | Pobór mocy podczas pracy | max. 310 W |
|  | Pobór mocy podczas spoczynku | max. 0,5 W |
|  | Wbudowane głośniki | Tak, min. 10W |
|  | Technologia wyświetlania | DLP |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Pilot zdalnego sterowania z baterią Kabel HDMI Uchwyt sufitowy |
|  | Ekran projekcyjny ścienno-sufitowy | wymiar powierzchni projekcyjnej: min. 200 x 150 cm (format 4:3) czarne ramki zwiększają kontrast oglądanego obrazu metalowa obudowa ekranu podwyższająca trwałość zabezpieczająca przed uszkodzeniami i kurzem kąt oglądalności min. 70 stopni (R/L) współczynnik odbicia światła 1.0 powierzchnia: uniwersalna, biała czarny TOP – możliwość dopasowania wysokości obrazu do poziomu oczu widza blokada zabezpieczająca przed zwijaniem regulacja wysokości dolnej krawędzi możliwość instalacji na ścianie lub suficie |
|  | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |
| Wykonawca zamontuje projektor i ekran projekcyjny we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz doprowadzi kabel zasilający do źródła prądu oraz kabel HDMI do biurka nauczyciela w korytkach ściennych. |