### Drogi

Podstawowy  układ drogowy gminy Zagnańsk składa się z następujących odcinków dróg:

- droga Gdańsk –Warszawa -Kraków-Chyżne (krajowa, nr 7, szerokość 12,0 m, powierzchnia bitumiczna)

- droga Kielce-Tarnów (krajowa, nr 73)

- droga Barcza -Ćmińsk (krajowa nr 750), doprowadzająca ruch z obszaru całej gminy do Zagnańska i Samsonowa

- droga Zagnańsk-Kielce (wojewódzka, nr 15 478)

- droga Samsonów-Miedziana Góra-Kielce (wojewódzka, nr 15.470)

- droga Lekomin -Kajetanów-Kielce (wojewódzka, nr 15.480)

- droga Wąsosza –Belno - Zalezianka (wojewódzka nr 15.489), doprowadzająca ruch do drogi nr 7

- droga Samsonów- Szałas -Odworąż (wojewódzka, nr 15.644).

Uzupełniający układ dróg tworzą pozostałe drogi wojewódzkie o znaczeniu lokalnym oraz drogi gminne o długości 12 km, w tym 8 km o nawierzchni twardej (w 1996 r.). Stan techniczny dróg gminnych jest dobry w związku z corocznymi remontami i pracami modernizacyjnymi.

Istniejący układ i stan techniczny dróg w gminie zapewnia sprawne połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami i z ośrodkiem gminnym. Ze względu na duże kompleksy leśne zewnętrzne powiązania drogowe muszą być ograniczone do istniejących.

Przebiegająca przez południowo-wschodnie tereny gminy krajowa droga nr 7 jest uciążliwa dla środowiska i stwarza kolizje w ruchu drogowym. Planowana jest jej przebudowa i modernizacja w kierunku podniesienia parametrów do drogi ekspresowej. Projekt przewiduje:

- obejście wsi Kajetanów (poprzez wykorzystanie korytarza istniejących dróg) – z bezkolizyjnym węzłem drogowym "Wiśniówka" i wiaduktem

- dobudowę drugiej jezdni na odcinku od węzła "Wiśniówka" do granic administracyjnych Kielc.

Projektowanym odcinkom drogi towarzyszyć będą na terenie gminy następujące obiekty:

- wiadukt nad bocznicą kolejową do kamieniołomów

- wiadukt nad drogą ekspresową (przejście drogi wojewódzkiej 15 480)

- kładka dla pieszych (pomiędzy miejscowościami Kajetanów i Zabłocie)

- przejazd gospodarczy pod drogą ekspresową (przejście drogi gminnej).

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej nr 7 powinny przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska i zwiększenia bezpieczeństwa dla ludzi.