Tablica 2/VI

#### Wodociągi grupowe w gminie Zagnańsk – ogólna charakterystyka

| Obiekty | Rok budowy | Ujęcia wody - źródła zasilania, wydajność m3/dobę, średnio | Schemat technologiczny | Zbiorniki wody czystej typ, pojemność | Sieć wodociągowa funkcje, długość | Zasięg sieci wodociągowej liczba mieszkańców obsługiwanych | Jednostka zarządzająca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg miejski dla miasta Kielce | od 1958 | 9 studni wierconych, czynnych | ujęcie wody-pompownia główna-chlorownia-czerpnia wiejska- zb. przeciwuderzeniowe, hydrofornia | zbiorniki terenowe w II i III strefie ciśnienia sieci rozdz. w Kielcach | magistrala 6,3 km na terenie gm. Zagnańsk |  | “Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach |
| Wodociąg grupowy ZAGNAŃSK | od 1958 | zasilenie z lokalnego ujęcia wody dla Kielc w ilości ok. 10% przesyłanej wody ≈2000 m3 /d | ujecie wody-sieć wod.-zbiornik terenowy wody czystej | zb. terenowy żelbetowy“Ścięgna” 2x500 m3 | przesyłowo - rozdzielcza 58,7 km | 25 wsi, zasadnicze zakłady pracy, 8100 (obecnie) do 8900 mieszkańców | Związek Komunalny “Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach |
| w tym Wodociąg Ośrodka Transportu Leśnego (OTL) | okres międzywojenny | 2 studnie głęb. w pobliżu ul. Kieleckiej – 108m3/d z wod. grupowego Zagnańsk | ujęcie-pompownia-przesył-rozdział-zbiornik końcowy wody czystej | zb. podziemny żelbetowy 90 m3 | przesyłowo - rozdzielcza;; w gm. Zagnańsk 3,5 km | rejon ul. Przemysłowej w Zagnańsku | Nadleśnictwo Zagnańsk |
| Wodociąg grupowy KAJETANÓW | od 1966 r. | 2 studnie wiercone podstawowa i rezerwowa, 1656 m3/d | ujęcie – sieć i woda nie wymaga uzdatniania | X |  | Głównie gm. Masłów oraz 2 wsie w gm. Zagnańsk- Kajetanów i Zabłocie, 1325 mieszkańców | Gmina Masłów |
| Wodociąg grupowy KOŁOMAŃ | od 1988 r. | studnia wiercona woda nie wymaga uzdatniania, 912 m3/d | ujęcie-doraźne chlorowanie, tłoczenie-zbiornik terenowy | zb. podziemny w Tumlinie,300 m3 budowa II komory zb. | 25 km | 6 wsi 2275 mieszkańców | Urząd Gminy w Zagnańsku |
| Wodociąg grupowy SZAŁAS | od 1989 r. | studnia wiercona awaryjne chlorowanie wody 415,2 m3/d | studnia – zbiornik wyrównawczy | zb. terenowy stalowy we wsi Długojów, 150 m3 | przesyłowa i rozdzielcza, układ rozgałęźny, 9,7 km | 2 wsie Szałas i Długojów, ok. 800 mieszkańców | Urząd Gminy w Zagnańsku |