# PLAN

# Gospodarki Odpadami

# dla gminy Zagnańsk

Zespół autorski:

dr Bronisław Kwapisz – koordynator

inż. Antonina Gad

mgr Sławomir Kurkowski

mgr Witold Popielski

Adam Gajos

# Spis treści

- Wstęp											str. 8

- Charakterystyka obszaru gminy Zagnańsk w nawiązaniu do gospodarki

odpadami											str.10

  - Położenie geograficzne								str.10

  - Sytuacja demograficzna								str.10

  - Sytuacja gospodarcza								str.11

  - Stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia na tle niektórych

problemów zagospodarowania przestrzennego					str.12

  - Opis warunków glebowych, hydrologicznych, geologicznych i hydrogeo-

logicznych 										str.13

- 2.5.1. Opis warunków glebowych							str.14

2.5.2. Opis warunków klimatycznych i hydrologicznych			str.14

2.5.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne					str.15

  - Charakterystyka obszaru gminy pod kątem wytwarzania i wykorzystania

paliw alternatywnych na bazie odpadów						str.17

  - Charakterystyka obszaru gminy pod kątem możliwości wykorzystania

odpadów do celów nawozowych i rekultywacyjnych				str.18

- Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami						str.18

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługach				str.19

    - Odpady komunalne								str.19

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym					str.26

    - Odpady poubojowe								str.26

    - Odpady z przemysłu wydobywczego					str.26

    - Odpady z przemysłu energetycznego					str.27

    - Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu					str.27

  - Odpady niebezpieczne								str.28

    - Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych				str.28

    - Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebez-

piecznych									str.34

    - Import i eksport odpadów							str.34

  - Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji i

urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów				str.34

  - Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów			str.34

  - Wykaz nielegalnych składowisk odpadów						str.36

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami				str.36

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługach				str.37

    - Odpady komunalne								str.37

    - Odpady opakowaniowe							str.39

    - Komunalne osady ściekowe						str.40

    - Odpady ulegające biodegradacji						str.40

    - Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze komunalnym		str.40

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym					str.41

- Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami					str.42

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym					str.42

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym					str.43

- Projektowany system gospodarki odpadami w gminie Zagnańsk			str.45

  - Opis działania systemu gospodarki odpadami w poszczególnych sektorach		str.46

    - Sektor komunalny								str.46

    - Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym				str.50

    - Odpady zawierające azbest							str.51

  - Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami			str.52

    - Edukacja ekologiczna							str.52

- Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących rea-

lizacji zamierzonych celów								str.56

  - Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych

celów i zadań strategicznych							str.56

  - Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w gminie

Zagnańsk										str.64

    - Plan redukcji i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	str.67

- Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko			str.70

- Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu						str.71

- Zadania strategiczne na lata 2004-2011							str.72

- Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2004-2007				str.75

- Streszczenie										str.76

- Materiały źródłowe									str. 77

# Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w Planie gospodarki odpadami

- Cel w gospodarowaniu odpadami – to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć 
w gospodarowaniu odpadami.

- Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Komunalne osady ściekowe – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

- Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

- Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji.

- Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych 
oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku 
z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

- Odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości 
lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.

- Odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

- PCB – rozumie się przez to polichlorowane biofenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra – chlorodifenylometan, monometylodibromo – difenylometan 
oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostką organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny – rozumie się przez to obróbkę tlenową (w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony 
do składowania odpadów.

- Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, 
z wyłączeniem odpadów komunalnych.

- Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Strategia gospodarki odpadami – sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami.

- System gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych 
i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie – rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

- Wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa 
o świadczeniu usługi stanowi inaczej.

- Zadania – działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

- Zbieranie odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- Wstęp

Plan gospodarki odpadami dla gminy Zagnańsk (zwany dalej Planem) został sporządzony jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), której art. 14 – 16 wprowadzają obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Plan gospodarki odpadami jest dokumentem, który pozwala uporządkować działania władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami. Pozwala bardziej precyzyjnie określić koszty systemu gospodarki odpadami i tworzy podstawy do analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb systemu.

Plan gospodarki odpadami zawiera:

- ogólne informacje dotyczące ilości odpadów, metod zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania, stanu technicznego i zdolności przerobowych istniejących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- określa najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami 
i ich systematyczne rozwiązywanie,

- określa sposób współpracy różnych instytucji i organizacji w zakresie gospodarki odpadami,

- dokonuje uzgodnień dotyczących sposobu rozwiązywania problemów,

- przedstawia propozycje co do działań, które powinny być podejmowane natychmiast 
oraz w bliższej i dalszej przyszłości.

Plan zawiera również:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddane procesom odzysku 
i unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- listę działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstawania odpadów,

- listę działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów 
na środowisko,

- listę działań określających właściwe postępowanie z odpadami na terenie gminy Zagnańsk. Szczególną uwagę zwrócono w Planie na możliwość realizacji na terenie gminy zadań 
i założeń przyjętych w powiatowym planie gospodarki odpadami oraz określonych 
w dokumencie „Polityka ekologiczna Państwa”, a także innych, obowiązujących aktach planistycznych.

Uwzględniono regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, których podstawy zawarte zostały w:

- Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 
z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r.

- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085) z dnia 27 lipca 2001 r.

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638) 
z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639) 
z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) 
z dnia 8 marca 1990 r.

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 78) 
z dnia 19 grudnia 2002 r.

- Ustawa z dnia 3 października 2003 r o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865)

oraz przez szereg rozporządzeń wydanych do ustaw.

- Charakterystyka obszaru gminy Zagnańsk w nawiązaniu do gospodarki odpadami

  - Położenie geograficzne

Gmina Zagnańsk  położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, 
w obrębie Wyżyny Małopolskiej, makroregion Wyżyna Kielecka, mezoregion Góry Świętokrzyskie i Płaskowyż Suchedniowski.  Powierzchnia gminy wynosi 12 437 ha. W skład gminy wchodzi 31 miejscowości, 17 sołectw, które zamieszkuje ogółem 12 607 mieszkańców (stan na koniec 2003 r.).

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni terenu. Związane jest to z budową geologiczna starszego podłoża.

Płaskowyż Suchedniowski zajmuje ok. 2/3 powierzchni obszaru gminy. Znaczna jego część porośnięta jest lasami. Morfologicznie jest to teren płaski (rzędne poniżej 300 m npm, 
w wielu miejscach podmokły, poprzecinany dopływami rzeki Krasnej. Południowa część płaskowyżu jest znacznie wyższa, bardziej urozmaicona. Znajduje się tu szereg wzgórz 
o rzędnych ok. 400 m npm. Najwyższym wzniesieniem na terenie gminy jest Góra Barcza, której wysokość wynosi 460,41 m npm.

  - Sytuacja demograficzna

Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2003 r., gminę Zagnańsk  zamieszkiwało 12 607  osób.

W samym Zagnańsku  mieszka 1726 osób. Ponad 90 % ludności gminy mieszka 
w zabudowie jednorodzinnej. Zabudowę wielorodzinną spotyka się tylko w Kajetanowie.

Poniżej w tabeli przedstawiono  liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach.

Tabela nr 1. Wykaz sołectw wraz z liczbą mieszkańców

| L.p. | Miejscowość | 01.01.2004 r. | 01.01.1999 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bartków | 572 | 573 |
| 2. | Belno | 659 | 662 |
| 3. | Chrusty | 407 | 418 |
| 4. | Długojów | 104 | 106 |
| 5. | Gruszka | 732 | 718 |
| 6. | Jaworze | 438 | 432 |
| 7. | Janaszów | 709 | 721 |
| 8. | Kajetanów | 1221 | 1209 |
| 9. | Kaniów | 1257 | 1227 |
| 10. | Kołomań | 412 | 422 |
| 11. | Lekomin | 267 | 271 |
| 12. | Samsonów | 1125 | 1129 |
| 13. | Szałas | 550 | 576 |
| 14. | Tumlin | 1393 | 1329 |
| 15. | Umer | 467 | 426 |
| 16. | Zachełmie | 568 | 560 |
| 17. | Zagnańsk | 1726 | 1689 |
| Razem liczba mieszkańców | 12 607 | 12 468 |

Na podstawie programu rozwoju demograficznego województwa do roku 2011 przewiduje się spadek liczby mieszkańców w woj. świętokrzyskim.

W gminie Zagnańsk, ze względu na jej podmiejski charakter, należy się spodziewać przyrostu mieszkańców, spowodowanego przede wszystkim migracją ludności z zewnątrz, zwłaszcza 
z Kielc.

  - Sytuacja gospodarcza

Administracyjnie w skład gminy wchodzi Zagnańsk, siedziba gminy oraz 30 wsi zorganizowanych w 17 sołectwach.

Zagnańsk zlokalizowany jest w centralnej części gminy, przy drodze wojewódzkiej  nr 750 Barcza - Zagnańsk - Ćmińsk, łącząca drogi krajowe nr 7 i 73 oraz sieć dróg powiatowych
 i gminnych.

Przez teren gminy przebiega również linia kolejowa zelektryzowana, dwutorowa relacji Kraków – Kielce - Warszawa.

Gmina Zagnańsk posiada typowe cechy gminy podmiejskiej, ze względu na jej bliskość z miastem  Kielce.

Graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:

-  od północy z gminą Stąporków i Bliżyn

-  od wschodu z gminą Suchedniów i Łączna

-  od południa z gminą Masłów

-  od zachodu z gminą Miedziana Góra i Mniów

Położenie gminy Zagnańsk w strefie agroklimatu niekorzystnego dla rolnictwa, wynikającego z sąsiedztwa Gór Świętokrzyskich  stwarza określone warunki jego rozwoju. Użytki rolne stanowią w gminie tylko 32 % ogólnej powierzchni gminy. Przeważają gleby najsłabsze V 
i VI klasy – około 75 % powierzchni. Gospodarstwa charakteryzują się dużym rozdrobnieniem. Dominują bardzo małe gospodarstwa, o powierzchni 1 – 2 ha, które stanowią ok. 62 % ogólnej liczby gospodarstw. Produkcja rolnicza charakteryzuje się niską towarowością i dla większości właścicieli nie stanowi głównego źródła utrzymania.

Baza ekonomiczna gminy jest silnie zróżnicowana przestrzennie. Dobrze rozwinięta jest mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, skupiona w sferze gospodarki prywatnej. Na terenie gminy zarejestrowanych jest około 800 podmiotów gospodarczych. Są to zarówno zakłady prowadzone przez osoby fizyczne jak i spółki.

Główną bazą dla przemysłu w gminie Zagnańsk są bogate lasy, na bazie których funkcjonuje liczna grupa zakładów branży drzewnej. Są to tartaki w Samsonowie, Zagnańsku,  Tumlinie, Gruszce, zakłady stolarskie w Gruszce i Tumlinie. Reprezentowana jest również branża spożywcza, do której należą między innymi: ubojnia drobiu
w Bartkowie, Kajetanowie, piekarnie w Zagnańsku, Tumlinie, Samsonowie. Funkcjonuje wiele zakładów usługowych w zakresie mechaniki pojazdowej, a także szereg placówek handlowych.

Do większych zakładów produkcyjnych działających na terenie gminy Zagnańsk należą:

- Zakłady Remontowo- Budowlane w Kajetanowie i Zagnańsku

- „Jezierski”,  okna PCV w Lekominie;  Zakład Kamieniarski „MARDO”

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Robót Inżynieryjnych „Kołdico” 
w Kajetanowie;  Zakład Poligraficzny – BogArt w Kajetanowie

- Ciągarnia Drutu „ELDRUT”- Zagnańsk

- Fermy drobiu – Samsonów – Ciągłe, Chrusty

  - Stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia na tle niektórych problemów zagospodarowania przestrzennego

Znaczna część gminy Zagnańsk  podlega szczególnym zasadom ochrony środowiska.

System obszarów chronionych na terenie gminy Zagnańsk tworzą:

– Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną – 25 % ogólnej powierzchni parku leży na terenie gminy Zagnańsk, zajmując 5375 ha.

– Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje południowo – wschodnią część gminy Zagnańsk.

Uzupełnieniem obszarów chronionych są rezerwaty oraz pomniki przyrody, zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Utworzono   również 2 rezerwaty; tj. „Barcza”. i „Górna Krasna”. „Barcza”, jest to rezerwat przyrody nieożywionej, obejmujący odsłonięcie skał dolnodewońskich, zaś „Górna Krasna” to rezerwat przyrody ożywionej, obejmujący naturalny odcinek rzeki Krasna i fragment doliny z cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.

Utworzono 10 pomników przyrody ożywionej, z których najsłynniejszy jest dąb szypułkowy „Bartek” w Zagnańsku. Utworzono  2 pomniki przyrody nieożywionej, obejmujące odsłonięcia geologiczne w Zachełmiu i Kajetanowie.

Występują również stanowiska ssaków i ptaków chronionych, zagrożonych wyginięciem, między innymi w Samsonowie, Szałasie, Kołomani,  Zagnańsku, Belnie, Jasiowie. Konsekwencją zalet przyrodniczych gminy Zagnańsk jest występowanie obszarów 
o wysokich walorach turystyczno – wypoczynkowych, w znacznym stopniu jeszcze nie zagospodarowanych.

Oprócz oczywistych walorów, istnieją liczne słabe strony i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Na ich obraz składają się;

– brak dostatecznej retencji

– podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia wynikająca z budowy geologicznej

– oddziaływanie ponadregionalnych zanieczyszczeń powietrza

– nieczynne wysypisko śmieci w Barczy zlokalizowane w wyrobisku poeksploatacyjnym

Dopełnieniem obrazu i zagrożeń konfliktów środowiskowych jest powstawanie ciągle nowych, dzikich wysypisk śmieci, pomimo, że są one stale likwidowane.

2.5. Opis warunków glebowych, hydrologicznych, geologicznych 
i hydrogeologicznych pod kątem lokalizacji instalacji związanych 
z gospodarowaniem odpadami

W gminie Zagnańsk jest nieczynne, zrekultywowane  składowisko  odpadów komunalnych, w Barczy, w dawnym wyrobisku poeksploatacyjnym. Podlega ono ciągłemu monitorowaniu, między innymi   poprzez sieć piezometrów obserwacyjnych. Przewiduje się budowę podczyszczalni odcieków dla składowiska w Barczy, której inwestorem będzie PGO w Kielcach. Nie zakłada się  budowy nowego składowiska odpadów komunalnych 
w gminie Zagnańsk.

2. 5. 1. Opis warunków glebowych

Na obszarze gminy Zagnańsk w zdecydowanej większości występują gleby w klasach bonitacyjnych, V i VI, o małej żyzności.  Najmniejszy udział stanowią gleby klasy III b, które zajmują 0, 57 % gruntów ornych.  Znaczny procent gleb powstał z ubogich skał macierzystych w procesie wietrzenia piaskowców i łupków. Charakteryzują się płytkim poziomem próchnicznym. Gleby gruntów ornych posiadają wadliwe stosunki wodne, tzn. że są okresowo za mokre lub za suche.

    - Opis warunków klimatycznych i hydrologicznych

Według podziału Klimatycznego Polski (W. Okołowicz, 1968 r.) obszar gminy Zagnańsk należy do Małopolskiego regionu klimatycznego. Ukształtowanie powierzchni terenu i położenie gminy ma decydujące znaczenie dla warunków klimatycznych. Ważny wpływ na warunki termiczne każdego obszaru wywiera usłonecznienie, czyli ilość godzin ze słońcem w ciągu dnia. Pod tym względem dla gminy Zagnańsk uprzywilejowany jest okres od maja do września. Średnia roczna temperatura powietrza przekracza 5,5o – 7o C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 16,5o – 17o C. W gminie Zagnańsk wegetacja roślin rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a ustaje z końcem października. Średnia roczna suma opadów za okres 1990 – 1999 wyniosła 626 mm. W ciagu roku liczba dni z opadem oscyluje od 120 – 160. Pokrywa śnieżna zalega przez około 50 dni. Przeważają wiatry zachodnie.

Pod względem hydrograficznym teren gminy Zagnańsk leży w dorzeczu Wisły,
 a odwadniany jest przez system rzek Czarnej Nidy, Czarnej Koneckiej i Kamiennej. Tak więc przez obszar gminy przebiega dział wodny II rzędu, rozdzielający zlewnie Pilicy i Nidy. Północna część gminy położona jest w zlewni Krasnej i Czarnej Taraski. Niewielka część odwadniana jest przez Zaleziankę. Centralna i południowa część gminy należy do dorzecza Czarnej Nidy i jest odwadniana przez jej dopływy: Bobrzę i Lubrzankę oraz Silnicę (dopływ Bobrzy). Najbardziej wysunięta na południe część gminy należy do zlewni rzek Silnicy 
i Sufragańca, wpadających do Bobrzy w okolicy Białogona.

Na terenie gminy Zagnańsk  2 zbiorniki, Borowa Góra oraz Zachełmie oraz szereg niewielkich stawów wodnych bez nazwy. Budowany jest aktualnie zbiornik Umer.

    - Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Obszar gminy Zagnańsk pokrywają utwory permsko-mezozoiczne, tworzące osłonę paleozoiczną trzonu Gór Świętokrzyskich. Na południowych krańcach gminy odsłaniają się utwory dewonu, wypełniające synklinę Barczy. Najstarszymi utworami tu występującymi są osady kambru środkowego i górnego. Litologicznie utwory te stanowią kompleks piaskowcowo – łupkowy. Osady syluru występują między Kajetanowem a Barczą, gdzie tworzą niewielkie wychodnie. Są to utwory łupkowo – szarogłazowe. Utwory dewonu są na omawianym obszarze najmłodszymi utworami należącymi do paleozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich. Budują go osady piaskowcowo – mułowcowe oraz dolomity (Góra Chełmowa). Osady permu odsłaniają się na północ od Kajetanowa. Są to wapienie czarne, bitumiczne. Nad wapieniami permu zalegają utwory triasu dolnego i środkowego. Trias środkowy budują wapienie i dolomity margliste.  Utwory starszego podłoża (poza wychodniami) przykryte są osadami czwartorzędowymi. Występują one głównie w dolinach rzek oraz w postaci nieregularnych płatów u podnóża wzgórz. Są to z reguły osady piaszczyste, deluwialne. Miejscami zalegają gliny zwałowe z okresu zlodowacenia południowopolskiego. Miąższość osadów czwartorzędowych wynosi od kilku do kilkunastu metrów.

##### Wody podziemne

Zasobność wód podziemnych uzależniona jest od budowy geologicznej danego rejonu. Skomplikowana budowa geologiczna obszaru gminy Zagnańsk, powoduje, że można tu wydzielić cztery poziomy wodonośne.

- Środkowodewoński poziom wodonośny zbudowany z węglanowych utworów  dewonu, o szczelinowym charakterze. Ze względu na małe rozprzestrzenienie w tym rejonie utworów dewońskich, wody tego poziomu nie mają dużego znaczenia gospodarczego.

- Cechsztyński poziom wodonośny – wody związane z tym poziomem są bardzo twarde. Ujmowane są w Kajetanowie dla kopalni kwarcytu w Wiśniówce. Nie przedstawiają również większego znaczenia gospodarczego.

- Triasowy poziom wodonośny – wody tego poziomu występują w piaskowcach dolnego triasu. Zbiornik ma charakter porowy. W obrębie tego poziomu wydzielony został Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 414 Zagnańsk, którego zasoby stanowią jedno z dwóch głównych źródeł zaopatrzenia w wodę Kielc. Poziom ten jest niejednolity, zwierciadło wody ma często charakter napięty. Wydajności poszczególnych studni są duże, rzędu 200 m3/h, przy depresji kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Jakość wód jest bardzo dobra, charakteryzują się tylko podwyższoną zawartością żelaza, co wynika z charakteru skał poziomu wodonośnego. Z punktu widzenia gospodarczego jest to bardzo wartościowy poziom wodonośny. Obecna eksploatacja studni ujęcia „Zagnańsk” spowodowała powstanie dużego leja depresji, który powiększa się.

Północno wschodnie naroże gminy objęte jest zbiornikiem GZWP 415 – Górna Kamienna. Jest to również zbiornik wodonośny występujący w obrębie piaskowców triasu dolnego.

- Czwartorzędowy poziom wodonośny jest niejednorodny i mało zasobny. Związany jest przede wszystkim z osadami piaszczystymi w dolinach rzecznych. Ma on znaczenie lokalne i jest ujmowany studniami kopanymi.

W świetle obowiązujących przepisów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca  2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549), na terenie gminy  Zagnańsk brak jest możliwości lokalizacji składowiska odpadów. O braku takiej możliwości decyduje fakt, że znaczna część gminy podlega szczególnym zasadom ochrony środowiska. System obszarów chronionych tworzą Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy wraz z jego otuliną, 2 rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody. Bez mała cała gmina leży  w strefie zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 414 – Zagnańsk, co również eliminuje możliwości lokalizacyjne składowiska odpadów. Uzupełnieniem powyższego, jest     ujęcie wód podziemnych  „Zagnańsk” dla zaopatrzenia ludności w wodę, również  Kielc, 
z wyznaczonymi strefami ochrony.

2.6. Charakterystyka obszaru gminy pod kątem wytwarzania 
i wykorzystania paliw alternatywnych na bazie odpadów

Stosowanie paliw alternatywnych jest zgodne ze światowym trendem, dążącym 
do oszczędności tradycyjnych surowców energetycznych oraz zagospodarowania energii zgromadzonej w odpadach. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie jako paliwa odpowiednio przetworzonych odpadów. Paliwo w ten sposób wytworzone znajduje z powodzeniem zastosowanie w niezwykle energochłonnym przemyśle, np. cementowym.

Korzyści z zastosowania paliwa alternatywnego są następujące:

- odzysk energii zawartej w odpadach, a więc oszczędność paliw naturalnych,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

- wyeliminowanie problemu zagospodarowania odpadów.

Szacuje się, że w odpadach komunalnych trafiających na składowiska, około 40% stanowią odpady palne. Odpady palne w strumieniu odpadów komunalnych to:

- odpady opakowaniowe (papier, tektura, tworzywa sztuczne),

- odpady nieopakowaniowe (papier, tektura, tworzywa sztuczne, niektóre odpady wielkogabarytowe, tekstylia, drewno).

# Przegląd technologii produkcji paliwa z odpadów.

Traktowanie odpadów komunalnych jako potencjalnego paliwa alternatywnego pozwala na wykorzystanie ich właściwości energetycznych. Przeznaczyć należy do tego frakcje o najwyższej kaloryczności (najgrubsza frakcja odpadów).

Na terenie gminy Zagnańsk możliwe jest pozyskiwanie odpadów, z przeznaczeniem ich do produkcji paliwa alternatywnego, poprzez ich  segregację „u źródła”. Dalsze procesy pogłębionego przetwarzania wysortowanych materiałów, tj. mechaniczno – termiczno – chemiczne, polegające na dalszym oddzieleniu substancji mineralnych, usunięcie składników szkodliwych, głębokie rozdrobnienie, suszenie, wzbogacanie w związki chemiczne jest możliwe tylko w zakładzie przetwarzania odpadów komunalnych już poza gminą Zagnańsk.

Wyniki badań porównawczych oraz wyselekcjonowanych strumieni odpadów komunalnych mogących stanowić surowiec do produkcji paliw alternatywnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2 Charakterystyka strumieni odpadów komunalnych przeznaczonych do energetycznego wykorzystania

| Nazwa strumienia odpadów komunalnych | Popiół [% wag.] | Części palne [% wag.] | Ciepło spalania [kJ/kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Papier | 10,71 | 81,46 | 13 385 |
| Tworzywa sztuczne | 5,1 | 94,35 | 27 227 |
| Drewno | 0,15 | 99,84 | 18 238 |
| Tekstylia | 1,46 | 98,52 | 19 569 |
| Guma | 56,55 | 42,63 | 15 887 |

# Źródło: Grabowski J., Białecka B., 2001 r.

  - Charakterystyka obszaru gminy pod kątem możliwości wykorzystania odpadów do celów nawozowych i rekultywacyjnych

Na terenie gminy Zagnańsk w zasadzie nie występują odpady, które mogą być wykorzystane do rekultywacji i nawożenia. Brak jest większych składowisk odpadów poeksploatacyjnych i przeróbczych związanych z eksploatacją surowców. Wykorzystywane do eksploatacji są piaskowce na złożu Sosnowica, z przeznaczeniem na bloki.  Jest to eksploatacja na niewielką skalę, rzędu kilku tysięcy m3 rocznie.  Nie podlegają  one przeróbce w miejscu eksploatacji.

Odpady powstające z wydobycia i przeróbki surowców skalnych nie są ujęte jako składowiska odpadów i zostały wyłączone z planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego.

- Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami

Z definicji zawartej w ustawie o odpadach, poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

W planie gospodarki odpadami dla gminy Zagnańsk, gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na trzy główne kategorie odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

- odpady niebezpieczne

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługach

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami), przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z definicji więc wynika, że źródłem odpadów komunalnych są również obiekty handlowe, usługowe, rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Do odpadów wytwarzanych w sektorze odpadów komunalnych wydzielono następujące strumienie odpadów:

- odpady komunalne

- odpady opakowaniowe

- komunalne osady ściekowe

- odpady ulegające biodegradacji

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

    - Odpady komunale

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych (odpady domowe i podobne do domowych) takie jak:

- odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęce i inne)

- papier i tektura

- tworzywa sztuczne

- materiały tekstylne

- szkło

- metale

- odpady mineralne

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia itp.. Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych uzależniony jest od zagospodarowania terenu 
i charakteru produkcji.

Na terenie gminy nie prowadzi się badań składu morfologicznego odpadów domowych i odpadów z obiektów infrastruktury.

Ilości wytworzonych w 2003 r. odpadów w gminie Zagnańsk, w oparciu o wyliczenia szacunkowe na podstawie wskaźników z PPG wyniosła 1702 Mg.

Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, określony 
na podstawie danych literaturowych podano w tabeli.

Tabela 3. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%] na podstawie badań literaturowych

| L.p. | Frakcja odpadów | Wieś [%] | Ilość odpadów wytworzonych w 2003 w gminie Zagnańsk Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 13 | 221,3 |
| 2. | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 1 | 17,0 |
| 3. | Inne odpady organiczne | 2 | 34,0 |
| 4. | Papier i tektura | 13 | 221,3 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 13 | 221,3 |
| 6. | Materiały tekstylne | 3 | 51,1 |
| 7. | Szkło | 8 | 136,2 |
| 8. | Metale | 4 | 68,1 |
| 9. | Odpady mineralne | 10 | 170,2 |
| 10. | Frakcja drobna (pon. 10 mm) | 33 | 561,7 |
| Razem | 100 | 1 702 |

# Bilans odpadów komunalnych w gminie Zagnańsk

Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Zagnańsk opracowano na podstawie danych wskaźnikowych, oraz Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kieleckiego.

Do obliczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca 
w gminie przyjęto dane demograficzne uzyskane z Urzędu Gminy.

Tabela 4. Masa wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Zagnańsk  w roku 2003.

| Gospodarstwa domowe | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok | Współczynnik kg/mieszkańca/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Zagnańsk | 12 607 | 1702 | 135 |

# Stan aktualny w zakresie świadczenia usług komunalnych w gminie Zagnańsk

# Uchwała Rady Gminy Zagnańsk nr 71/99 ustaliła szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, określone w „regulaminie utrzymania porządku 
i czystości na terenie gminy Zagnańsk w zakresie gospodarki odpadami stałymi”. W związku z nowelizacją prawa w zakresie gospodarki odpadami, powyższa uchwała powinna być poddana weryfikacji.

# Głównym zadaniem podjętej uchwały było wprowadzenie indywidualnego systemu gromadzenia odpadów w poszczególnych gospodarstwach domowych. W ramach realizacji tej uchwały Urząd Gminy zakupił i rozprowadził wśród mieszkańców gminy 2958 sztuk pojemników 110 l  na odpady stałe. Wraz z pojemnikami dostarczono informację o sposobie segregacji odpadów i terminie odbioru surowców wtórnych. Mieszkańcy gminy nie są obciążeni kosztami wywozu odpadów wielkogabarytowych i surowców wtórnych. Około
100 % mieszkańców gminy Zagnańsk objęto zorganizowanym odbiorem odpadów. Segregacja odpadów na terenie gminy odbywa się poprzez punktowo ustawione pojemniki typu „igloo” do segregacji tworzyw sztucznych i szkła – 21 punktów stałych w poszczególnych miejscowościach oraz do oznakowanych worków bezpośrednio u „źródła”, czyli 
w poszczególnych gospodarstwach. Zbiórka selektywna u „źródła” w  gminie Zagnańsk obejmuje wszystkie miejscowości. Segregacja odpadów  dotyczy zbierania makulatury 
i szkła. Wykorzystywane wcześniej do zbiórki odpadów kontenery typu KP – 7 stopniowo wycofywano z użytkowania. Pozostawiono jedynie 7 sztuk – 2 przy zbiornikach wodnych i 5 przy cmentarzach parafialnych. Wywozem odpadów z terenu gminy zajmują się firmy posiadające stosowne zezwolenia.

# Tab. 5. Zestawienie przewoźników posiadających zezwolenie na wywóz odpadów z terenu gminy Zagnańsk

| L.p. | Przewoźnik | Rodzaj wywożonych odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Czystopol” M. Bielas, L. Bolmiński Chęciny | Wywóz odpadów od mieszkańców –pojemniki 110 l, kontenery KP – 7 – cmentarze, Ośrodek Zdrowia – 110 l |
| 2 | Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych – Andrzej Pogorzelski, Skarżysko Kamienna | Wywóz odpadów od mieszkańców – pojemniki 110 l, wywóz odpadów wielkogabarytowych |
| 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., Kielce | Wywóz odpadów od mieszkańców – pojemniki 110 l, Urząd Gminy, Poczta, kontenery KP – 7 przy zbiornikach wodnych, cmentarzach |
| 4 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „MAKPOL” , Kielce | Odbiór surowców wtórnych od mieszkańców |
| 5 | PUH Santa – Eko s.j. Sandomierz | Odbiór surowców wtórnych z pojemników typu „igloo” |

# Wywozem objęte są odpady zmieszane, surowce wtórne (szkło, plastik), odpady wielkogabarytowe. Odpady zmieszane gromadzone są w poszczególnych gospodarstwach domowych w pojemnikach 110 l. Pojemniki odbierane są 1 x w miesiącu w oparciu o ustalony harmonogram. Odpady zmieszane trafiają na składowisko w Promniku, gm. Strawczyn.

# W oparciu o wyliczenia na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Zagnańsku 
w 2003 r przekazano na składowisko odpadów w Promniku  6000 m3 odpadów zmieszanych
 z terenu gminy, co daje 0,5 m3 odpadów na 1 mieszkańca. W oparciu o przyjęte  wskaźniki 
z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, na terenie gminy Zagnańsk wytworzono 
135 kg/mieszkańca odpadów. Dotyczy to wszystkich rodzajów odpadów. Wielkości te są trudno porównywalne.

Selektywna zbiórka odpadów

Odpady segregowane na terenie gminy Zagnańsk gromadzone są do pojemników typu „igloo”, rozstawionych w 21 punktach, w 16 miejscowościach. Są to pojemniki do gromadzenia plastiku i szkła. W 15 miejscowościach brak jest tego typu pojemników, i segregacja tu odbywa się bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Segregacja dotyczy tu zbiórki makulatury  i szkła i  odbywa się przy pomocy oznakowanych worków. Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców gminy odbywa się jeden raz w kwartale – I i IV 
 w pozostałym okresie, tj. kwartał II i III, jeden raz w miesiącu.

W 2003 r z terenu gminy Zagnańsk ogółem zebrano 116,4 Mg surowców wtórnych, z tego 24,6 Mg tworzyw sztucznych, makulatury 25,8 Mg, opakowań szklanych 66 Mg. Folie, butelki PET przekazywane są do Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PREL BUD”, szkło między innymi do huty szkła „SŁAWA”.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady tego rodzaju z terenu gminy Zagnańsk odbierane są bezpośrednio od mieszkańców 2 x w roku – wiosną i jesienią, w terminie podanym do publicznej wiadomości. Odpady wystawiane są przed posesjami. Zbiórką odpadów wielkogabarytowych zajmuje się Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych – Andrzej Pogorzelski, Skarżysko Kamienna.

Tabela 6. Ilość przekazanych odpadów zmieszanych na składowisko w Promniku

| Gospodarstwa domowe | Liczba mieszkańców w gminie | Liczba ludności objętej zbiórką odpadów | Odpady przekazane na składowisko w Promniku [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Zagnańsk | 12 607 | 100 % | 6000 |

Nie da się porównać ilości wytworzonych i faktycznie przekazanych odpadów 
na składowisko.

Ilość odpadów wytworzonych i wywożonych z obszarów wiejskich jest rozbieżna. Odpady zebrane stanowią niekiedy 50 – 80 % ilości wytworzonej, bowiem część jest wykorzystywana jako pasza dla zwierząt lub spalana w przydomowych kotłowniach.

# Odpady wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym

Odpady z sektora handlowego i publicznego są podobne do odpadów powstających 
w zabudowie mieszkaniowej, jednakże charakteryzują się innym składem morfologicznym – zawierają w większości odpady opakowaniowe, przy niewielkim udziale odpadów organicznych. Dane o ilości wytwarzanych odpadów z tych źródeł są w zasadzie nieosiągalne. Na ogół odpady te są zbierane razem z pozostałymi odpadami komunalnymi. Nie prowadzi się szczegółowej ewidencji.

# Odpady opakowaniowe

Głównym wytwórcą odpadów opakowaniowych na terenie gminy Zagnańsk jest sektor handlu i usług.

Przez odpady opakowaniowe – według ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, rozumie się wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów 
o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Odzysk odpadów opakowaniowych odbywa się w niewielkim procencie. Odpady opakowaniowe są częściowo oddawane, sprzedawane lub zagospodarowywane we własnym zakresie.

Tabela 7. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Odzysk i unieszkodliwianie |
| --- | --- |
| Papier i tektura | zagospodarowane we własnym zakresie składowisko odpadów |
| Tworzywa sztuczne | składowisko odpadów |
| Stal | firmy zajmujące się skupem dostawcy towarów |
| Aluminium | firmy zajmujące się skupem składowisko odpadów |
| Szkło | selektywna zbiórka odpadów firmy zajmujące się skupem składowisko odpadów |
| Drewno | odbiorcy indywidualni zagospodarowanie we własnym zakresie |
| Pozostałe odpady opakowaniowe | firmy zajmujące się skupem składowisko odpadów |

# Komunalne osady ściekowe

Odpady powstające w oczyszczalni ścieków to osady ściekowe, skratki, odpady 
z piaskowników. Na terenie gminy Zagnańsk odpady takie są wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Bartkowie i Barczy. Eksploatacją oczyszczalni ścieków zajmują  się „Wodociągi Kieleckie”. Osady ściekowe wywożone są na składowisko odpadów komunalnych
 w Promniku.  Pewną ilość osadów ściekowych wytwarzają również przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych wywożone są przez prywatnych przewoźników na oczyszczalnie ścieków w Bartkowie i Barczy na podstawie prywatnych zleceń właścicieli posesji.

Odpady ulegające biodegradacji

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji, to przede wszystkim odpady kuchenne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), odpady zielone, papier i tektura oraz częściowo tekstylia.

Na terenie gminy, w dużym stopniu odpady kuchenne i inne ulegające biodegradacji 
są wykorzystywane i zagospodarowywane we własnym zakresie, min. są kompostowane 
i wykorzystywane w przydomowych ogrodach. Część jest deponowana na składowiskach wraz ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie jest możliwe ustalenie, jaka część tych odpadów trafia na składowisko odpadów komunalnych.

Według badań JETU w Katowicach w małych miastach odpady biodegradowalne stanowią około 50 % ogólnej masy wytworzonych odpadów, natomiast na wsi około 30 %. 
Na podstawie wskaźników udział tego rodzaju odpadów może stanowić 311 Mg ogólnej masy odpadów wytworzonych w gminie Zagnańsk (tab. 10)..

# Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

Jak wynika z analizy zebranych materiałów na terenie gminy wśród odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych dominują baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, zużyte oleje, przeterminowane leki i środki chemiczne.

Odpady te nie są ewidencjonowane, brak jest kompleksowego systemu zbierania 
i unieszkodliwiania odpadów. Na ogół trafiają one do strumienia odpadów komunalnych 
i wraz z nimi są deponowane na składowiskach. Okresowo zbierane są przeterminowane leki w aptece. Zużyte akumulatory zbierane są przez sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi. Na terenie gminy nie jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych.

Na podstawie wyliczeń w oparciu o wskaźniki z „Poradnika....” oraz PPGO szacunkowa ilość  odpadów niebezpiecznych wytworzona w gospodarstwach domowych gminy Zagnańsk wynosiła 13 Mg/rok (tab. 10), czyli ca 1 kg/mieszkańca/rok.

# Odpady wielkogabarytowe

Na terenie gminy Zagnańsk  prowadzona jest   zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
w sposób zorganizowany. Odbywa się to 2 x w roku. Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim stare meble, urządzenia A.G.D., itp. Nie jest prowadzona ewidencja zebranych odpadów.

Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych wyliczona w oparciu o wskaźniki w sektorze komunalnym, roku 2003 wyniosła 89 Mg/rok (tab. 10), 
czyli 7 kg/mieszkańca /rok.

Odpady metalowe

Odpady metalowe wchodzą w skład odpadów komunalnych. Są one w większości skupowane przez lokalne punkty skupu, natomiast niewielka ich część trafia na składowisko odpadów razem ze strumieniem odpadów komunalnych.

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

    - Odpady poubojowe

Na terenie gminy działają  zakłady przetwórstwa mięsnego i uboju drobiu. Odpady poubojowe są uciążliwe dla środowiska.  Odpady te odbierane są przez  firmy posiadające stosowne zezwolenia.

3.2.2. Odpady z przemysłu wydobywczego

Na terenie gminy Zagnańsk znajduje  się jeden  zakład wydobywczy  surowców mineralnych, jest to eksploatacja piaskowców na złożu „Sosnowica”. Eksploatacja odbywa się w ograniczonym zakresie, na niewielką skalę, z przeznaczeniem piaskowca na bloki. Nie prowadzi się przeróbki tego surowca. Odpady powstające, to w zasadzie tylko zebrany nadkład z nad złoża.   W województwie świętokrzyskim zwałowiska mas skalnych, spełniające wymagania określone w art. 2 ust.2 ustawy o odpadach nie są ujęte jako składowiska odpadów i zostały wyłączone z Planu Gospodarki Odpadami. Podlegają one przepisom prawa geologicznego i górniczego.

3.2.3. Odpady z przemysłu energetycznego

Na terenie gminy Zagnańsk nie spotykamy się z typowymi odpadami z przemysłu energetycznego, które związane są przede wszystkim z elektrowniami czy ciepłowniami 
na węgiel. Część kotłowni lokalnych  przy szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej opalanych węglem została poddana w ostatnich latach modernizacji polegającej 
na zamianie kotłowni węglowych na olejowe bądź gazowe. Modernizacji poddano kotłownie przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum 
w Zagnańsku, przy Urzędzie Gminy.  Głównymi sprawcami wytwarzania na terenie gminy mieszanek popiołowo – żużlowych są gospodarstwa domowe. Odpady te wchodzą w strumień odpadów komunalnych. W oparciu o wyliczenia szacunkowa ilość wytworzonych tego rodzaju odpadów w 2003 r wyniosła 220 Mg, co daje 17 kg/ mieszkańca/ rok, (tab.10).

3.2.4. Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu

Należy tu wymienić odpady z przeróbki drewna w wyniku działalności tartaków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk. Odpady te są odbierane i zagospodarowywane przez odbiorców indywidualnych, między innymi do opalania.

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórek obiektów, jak np.: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, elementy gipsowe oraz odpady 
z budowy nowych budynków. Do tej grupy należą również inne rodzaje odpadów, jak np. drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne (w tym odpady z azbestu, elektryczne i elektroniczne). Szacowanie ilości powstających odpadów budowlanych jest trudne i opiera się na metodzie wskaźnikowej, zwłaszcza, że duża część odpadów budowlanych jest wykorzystywana w sposób gospodarczy. Zatem tylko niewielka część trafia na składowisko odpadów.

W najbliższym czasie nie przewiduje się na terenie gminy inwestycji, które potrzebowałyby zagospodarowania mas ziemnych spoza gminy, jak również inwestycji, które spowodowałyby nagromadzenie mas ziemnych na terenie gminy.

Tabela 8. Szacunkowa ilość odpadów budowlanych powstających w gminie Zagnańsk (wskaźnik nagromadzenia wg „Poradnika” i PPGO)

|  | Liczba mieszkańców | Wskaźnik [kg/mieszkańca/rok] | Ilość odpadów budowlanych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Zagnańsk | 12 607 | 16 | 198 |

Na terenie gminy Zagnańsk zużyte opony samochodowe pochodzą głównie z bieżącej eksploatacji pojazdów i czasem z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  - Odpady niebezpieczne

    - Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

W oparciu o decyzje wydane na wytwarzanie odpadów oraz dane zebrane od wytwórców odpadów, wśród odpadów do unieszkodliwiania w najbliższych latach znajdą się:

- oleje odpadowe (z wyjątkiem olejów jadalnych)

- akumulatory i baterie

- wycofane z eksploatacji samochody

- środki ochrony roślin

- odpady zawierające azbest

Na terenie gminy brak jest urządzeń zawierających PCB, które według polskiego prawodawstwa zaliczone są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie 
dla środowiska.

# Oleje odpadowe

Są to głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe i przekładniowe oraz oleje hydrauliczne. Głównym źródłem powstawania tego typu odpadów są urządzenia i środki transportu w zakładach produkcyjnych lub mechaniki pojazdowej. Brak jest danych z terenu gminy Zagnańsk o ilości wytworzonych tych odpadów. Odpady te, najprawdopodobniej za pośrednictwem firm zajmujących się ich skupem zostały przekazane 
do regeneracji lub unieszkodliwienia poza obszar gminy. Jednak część mogła trafić na wysypisko.

# Akumulatory i baterie

Na rynku polskim istnieją dwa typy baterii i akumulatorów: wielkogabarytowe 
i małogabarytowe. Wśród akumulatorów wielkogabarytowych wyróżnia się:

- akumulatory kwasowo – ołowiowe

- akumulatory niklowo - kadmowe

Małogabarytowe baterie to:

- baterie alkaliczne

- baterie manganowe

- baterie litowe

- baterie srebrne

Akumulatory wielkogabarytowe kwasowo – ołowiowe pochodzą z różnego rodzaju środków transportu. Brak jest danych z terenu gminy Zagnańsk o ilości zebranych, unieszkodliwionych, bądź zmagazynowanych tego typu odpadów.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami moce przerobowe istniejących 
w kraju zakładów przerobu akumulatorów w pełni zabezpieczają obecne i przyszłe potrzeby 
w tej dziedzinie gospodarki odpadami.

# Wycofane z eksploatacji samochody , zużyte opony oraz złom metalowy

Ustawa z 2001 roku o odpadach, uregulowała sprawy związane z demontażem środków transportu wycofanych z eksploatacji. Wprowadzone zmiany wprowadziły bardziej ścisłą kontrolę nad jednostkami wytwarzającymi odpady związane z demontażem samochodów. Zużyte opony samochodowe pochodzą głównie z bieżącej eksploatacji pojazdów i maszyn, w tym środków transportu oraz maszyn budowlanych.
Na terenie gminy Zagnańsk dotychczas nie występują jednostki, które uzyskałyby decyzję 
na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych związanych z demontażem wycofanych 
z eksploatacji środków transportu.

# W wyniku demontażu w stacjach mogą powstawać następujące rodzaje odpadów:

odpady niebezpieczne:

kod odpadu

- mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	13 01 10

- syntetyczne oleje hydrauliczne	13 01 11

- inne oleje hydrauliczne	13 01 13

- mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków

chlorowcoorganicznych	13 02 05

- syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06

- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08

- olej napędowy	13 07 01

- benzyna	13 07 02

- filtry olejowe	16 01 07

- elementy wybuchowe (poduszki powietrzne)	16 01 10

- okładziny hamulcowe zawierające azbest	16 01 11

- płyny hamulcowe	16 01 13

- płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	16 01 14

- baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01

- selektywnie gromadzony elektrolity z baterii i akumulatorów	16 06 06

- zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (instalacje klimatyzacyjne)	16 02 11

odpady inne niż niebezpieczne:

- zużyte opony	16 01 03

- okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	16 01 12

- płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	16 01 15

- zbiorniki na gaz skroplony	16 01 16

- metale żelazne	16 01 17

- metale nieżelazne	16 01 18

- tworzywa sztuczne	16 01 19

# Część odpadów niebezpiecznych wymienionych w rozdziale 3.2.1. powstaje w warsztatach samochodowych. Każdy producent takich odpadów powinien posiadać zezwolenie wydane przez Starostwo, które szczegółowo określa ilość oraz rodzaj odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytworzenia. W związku z powyższym konieczne jest dokonania rozeznania  stanu odpadów niebezpiecznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym warsztatach samochodowych.

# Środki ochrony roślin

Najczęściej stosowanymi obecnie środkami ochrony roślin w rolnictwie są środki chwastobójcze, owadobójcze, grzybobójcze i zapraw nasiennych.

Z uwagi na wysokie ceny tych środków i formę opakowań w dystrybucji detalicznej, obecnie znikoma część tych środków ochrony roślin ulega przeterminowaniu. Powstają głównie odpady opakowaniowe po tych środkach. Aktualnie znaczna część tych odpadów trafia na składowisko. Sytuacja ta może ulec poprawie w związku z wejściem w życie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która wprowadza obowiązek odbierania za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych substancjach.

Odpady zawierające azbest

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany w budownictwie, między innym do produkcji wyrobów budowlanych, rur w instalacjach wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych, a także w mniejszej skali w przemyśle chemicznym (koce gaśnicze, ubrania ochronne). Jednak aż 85 % z całości wyrobów zawierających azbest to elementy budowlane. Około 75 % ilości zawierających azbest przypada na obiekty w zabudowie wiejskiej, gdzie wyroby cementowo – azbestowe były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe. Na terenie gminy Zagnańsk, odpady azbestowe będą pochodziły właśnie z pokryć dachowych. Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy pokrycia zawierające azbest wynosi 274 740 m2, tj ca 3052 Mg.

# Zużyte urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne

W ostatnim okresie wobec znaczącego postępu technicznego obserwuje się wyraźny wzrost produkcji oraz zapotrzebowanie na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Związane jest to z częstą wymianą zużytych urządzeń na nowe, często na bardziej ergonomiczne 
i oszczędne. Generalnie odpady powstające z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, można podzielić na:

- radiowo – telewizyjne i komputerowe

- gospodarstwa domowego

- wyposażenia biur

- laboratoryjne

Znaczna część tych odpadów stanowi poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Do najbardziej szkodliwych substancji występujących w tych odpadach należą: metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć, chrom), związki chlorowcopochodne, arsen i azbest. Poważnym zagrożeniem dla środowiska są również substancje stwarzające zagrożenie 
dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC), występujące głownie w urządzeniach chłodniczych.

Na terenie gminy Zagnańsk nie prowadzi się zorganizowanej zbiórki odpadów powstałych po zużytych urządzeniach elektrotechnicznych i elektronicznych.

Projektuje się zorganizowanie na terenie gminy Zagnańsk, zbieranie tego typu  odpadów, w ramach  Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), który zostanie utworzony. Ilość takich punktów i forma ich zorganizowania   zostanie ustalona w porozumieniu z mieszkańcami gminy.

Nadmienia się, iż zgodnie z dyrektywą nr 2002/96 WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia  27 stycznia 2003 r w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego 
i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu  do odpadów pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych, państwa członkowskie zapewniają, że do dnia 13 sierpnia  2005 r.  zostaną ustanowione systemy umożliwiające posiadaczom końcowym oraz dystrybutorom zwrócenie takich odpadów , co najmniej nie odpłatnie. Ponadto państwa członkowskie zapewniają, że najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r osiągnięty zostanie średni wskaźnik zbiórki selektywnej WEEE pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych, rzędu przynajmniej 4 kg na mieszkańca rocznie.

# Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne to odpady powstające w zakładach opieki zdrowotnej, między innymi w ośrodkach zdrowia.

W granicach gminy funkcjonują dwie  przychodnie zdrowia, w Zagnańsku  
i Samsonowie oraz Punkt Lekarski w Szałasie. Przychodnie te  mają  podpisane umowy na odbiór odpadów medycznych i niebezpiecznych przez specjalistyczną firmę.

Odpady komunalne, niesegregowane odbiera firma „Czystopol” z Chęcin.

Odpady weterynaryjne

Na terenie gminy Zagnańsk jest jedna lecznica weterynaryjna. Brak jest danych o ilości wytworzonych odpadów weterynaryjnych.

Na terenie gminy Zagnańsk nie ma  wydzielonego miejsca na padłe zwierzęta. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach, do odbioru padłych zwierząt na terenie woj. świętokrzyskiego upoważniona jest firma SARIA Małopolska sp. z o.o.
w Krakowie. Zwierzęta ubite na drogach na skutek wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych są zbierane przez zarządzającego drogami lub przez właściciela zwierzęcia.

Odpady ze zdarzeń losowych

Obecnie na terenie gminy Zagnańsk brak jest wydzielonego miejsca na składowanie odpadów powstałych w wyniku zdarzeń losowych tj. pożaru, wypadków drogowych i innych. Miejsce na odpady ze zdarzeń losowych powinno zostać utworzone przez Urząd Gminy w Zagnańsku. O jego lokalizacji należy powiadomić służby ratunkowe policję oraz straż pożarną. Odpady ze zdarzeń losowych byłyby tam gromadzone do czasu wywiezienia przez uprawnione do tego przedsiębiorstwa.

# Tabela 9. Zakłady, na terenie gminy Zagnańsk posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

| L.p. | Nazwa i adres zakładu | Zakres zezwolenia | Rodzaj odpadu | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zb | Tr | Un | Od | Kod | Nazwa | Wydania | Ważności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Firma Usługi Transportowe Grzegorz Sieradz, Siodła 14 A, gm. Zagnańsk |  | + |  |  | 10 01 02 10 01 80 19 08 05 | Popioły lotne z węgla Mieszanki popiołowo- żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 08.07.2003 | 31.07.2013 |
| 2. | SINOMA Krzysztof OETTINGEN Kraków, punkty skupu na terenie kraju | + |  |  |  | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 17 02 03 17 04 01 19 12 02 19 12 03 19 12 05 20 01 01 20 01 39 20 01 40 | Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Tworzywa sztuczne Miedź, brąz, mosiądz Metale żelazne Metale nieżelazne Szkło Papier i tektura Tworzywa sztuczne metale | 08.04.2003 | 01.03.2013 |

    - Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z ustawą o odpadach, hierarchia postępowania z odpadami obejmuje 
w szczególności zasadę redukcji powstawania odpadów „u źródła”. Realizacja tej zasady uzależniona jest od specyfiki zakładu i prowadzenia procesów technologicznych. Minimalizacja ilości odpadów niebezpiecznych jest związana głównie z poprawą funkcjonowania sektora gospodarczego w zakresie gospodarki odpadami 
oraz wprowadzaniem w tym sektorze tzw. „Czystszej Produkcji”. Również wprowadzenie 
na rynek produktów ekologicznych oraz ekologiczne projektowanie wyrobów jest jedną 
z form zapobiegania powstawania odpadów.

    - Import i eksport odpadów

Odpady wytworzone na terenie gminy Zagnańsk, zarówno komunalne jak i niebezpieczne są wywożone poza teren gminy, gdzie są poddawane odzyskowi bądź unieszkodliwianiu.

  - Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji 
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Zagnańsk nie ma żadnych instalacji i urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. Jedyną formą unieszkodliwiania odpadów jest ich zbiórka 
i deponowanie na składowiska poza terenem gminy.

  - Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów

Znowelizowane prawo w zakresie ochrony środowiska stwarza wiele możliwości uczestniczenia społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. Ustawa 
o odpadach nakłada na wytwórców i posiadaczy odpadów posiadanie stosownych zezwoleń 
i decyzji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, transportu, odzysku 
oraz unieszkodliwiania odpadów.

Organami właściwymi do wydania tych decyzji są Starostowie i Wojewodowie. 
Na terenie gminy Zagnańsk,  według danych zawartych w rejestrze wydano 3 decyzje
na  transport odpadów.

Istotnym problemem dla posiadaczy odpadów, są odpady szczególnie niebezpieczne, zawierające PCB oraz azbest. Na terenie gminy Zagnańsk nie ma odpadów zawierających PCB. Są natomiast odpady zawierające azbest i są to pokrycia dachowe. Ich posiadacze 
to głównie osoby fizyczne. Jak do tej pory usuwanie azbestu (pokryć dachowych) odbywa się w sposób niekontrolowany.

Dokładna ewidencja występujących pokryć dachowych zawierających azbest 
w obrębie poszczególnych sołectw, którą przeprowadziła gmina Zagnańsk oraz stworzenie możliwości wsparcia finansowego, przyczynią się do zgodnego z przepisami postępowania posiadaczy odpadów zawierających azbest.

Oleje przepracowane - są to głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe
 i przekładniowe oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do zastosowania, do celów, do których pierwotnie były przeznaczone.  Głównym źródłem powstawania tego typu odpadów są urządzenia i środki transportu w zakładach produkcyjnych lub mechaniki pojazdowej. Zgodnie z art. 39 ustawy o odpadach, oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację. Jeżeli regeneracja jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddane innym procesom odzysku. Jeśli powyższe jest niemożliwe dopuszcza się ich unieszkodliwianie. Posiadacz odpadów w postaci olejów odpadowych, jeśli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie. Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi. Na podstawie informacji zebranych bezpośrednio od wytwórców odpadów, wynika, że na terenie gminy Chęciny powstaje około 4,418 Mg olejów odpadowych. Oleje odpadowe z zakładów produkcyjnych odbierane są między innymi przez firmę RAN – FLEX S.p.  z o.o.,oddział 
w Kielcach.

  - Wykaz nielegalnych składowisk odpadów.

Dużym problemem, jaki występuje w zakresie gospodarki odpadami w całym kraju, 
w tym również na terenie gminy Zagnańsk, jest zjawisko powstawania nielegalnych składowiskodpadów, tzw. „dzikich”. Jedną z głównych przyczyn ich powstawania jest nieszczelny system zbiórki odpadów komunalnych, pomimo objęcia taką zbiórką około 100 % mieszkańców gminy Zagnańsk, ale może przede wszystkim, zbyt mała świadomość mieszkańców o szkodliwości takiego postępowania dla środowiska naturalnego.

Gmina na bieżąco likwiduje „dzikie wysypiska”. Najczęściej odpady trafiają do lasu. Są to typowe odpady komunalne, jak butelki, zarówno szklane jak i plastikowe, opakowania jak torebki foliowe, worki po nawozach, itp. Odpady remontowo-budowlane, jak np. gruz wywożone są we wszelkiego rodzaju zagłębienia i nierówności terenowe. Odpady z likwidacji wywożone są  na składowisko odpadów komunalnych w Promniku.  Prowadzona jest w tym zakresie edukacja dzieci i młodzieży, co na pewno w przyszłości przyczyni się do zlikwidowania tego uciążliwego zjawiska. Ustawia się coraz więcej pojemników na terenie gminy, w miejscach ogólno dostępnych, między innymi przy cmentarzach, zbiornikach wodnych.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

Prognozę zmian ilości oparto na czynnikach analizy stanu aktualnego oraz dane 
z PPGO. Na zmiany ilości i jakości wytwarzanych na danym terenie odpadów wpływ mają:

- zmiany demograficzne

- ekonomiczno – społeczne, związane ze wzrostem gospodarczym

- postawy proekologiczne, które przyczyniają się do ograniczenia wytwarzania opakowań 
z tworzyw sztucznych kosztem opakowań szklanych i innych łatwo biodegradowalnych

  - Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

    - Odpady komunalne

Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Zagnańsk opracowano na podstawie prognozy zmian wskaźników wytwarzania odpadów przedstawionej w WPGO i PPGO oraz danych uzyskanych z Urzędu Gminy. Na prognozowanie zmian wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się 2 czynniki: liczba ludności i jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów liczony w kg/mieszkańca/rok, którego zmiany wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczego. Sporządzono prognozę ilości wytworzonych odpadów w latach 2003, 2006 
i 2014 na terenie gminy Zagnańsk w oparciu o niezmieniającą się liczbę ludności w gminie. Przyjęto stan na początek 2004 r., tj. 12 607 ludzi zamieszkujących gminę. Szacuje się wzrost wytworzonych odpadów do 2014 r. Dane te przedstawiono w tabeli nr 10. O ile upowszechnią się postawy proekologiczne, tj. zamiana opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych na opakowania papierowe, szklane wielokrotnego użytku, masa wytworzonych odpadów może ulec zmniejszeniu, bądź zamianie na mniej uciążliwe dla środowiska.

Tabela 10. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Zagnańsk w roku 2006, 2014 [Mg] przy liczbie mieszkańców na obecnym poziomie.

| L.p. | Rodzaje odpadów | 2003 r. | 2006 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 311 | 344 | 364 |
| 2. | Odpady zielone | 38 | 42 | 48 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 106 | 117 | 124 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 154 | 170 | 180 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 17 | 19 | 20 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowniowe | 185 | 205 | 217 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 59 | 65 | 69 |
| 8. | Tekstylia | 45 | 50 | 53 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 8 | 11 | 11 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 121 | 134 | 142 |
| 11. | Metale | 47 | 52 | 55 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 17 | 19 | 21 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 5 | 6 | 6 |
| 14. | Odpady mineralne | 69 | 76 | 81 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 220 | 243 | 258 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 89 | 98 | 104 |
| 17. | Odpady budowlane | 198 | 219 | 232 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 13 | 14 | 19 |
| Razem | 1702 | 1 904 | 2 055 |

    - Odpady opakowaniowe

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie gminy, określająca zmiany w ilości i jakości odpadów opakowaniowych w najbliższych latach uwzględnia dane zawarte w WPGO dla woj. świętokrzyskiego oraz PPGO dla powiatu kieleckiego.

Tabela 11. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Zagnańsk w latach 2006 – 2014 [Mg/rok].

| Rodzaj materiału opakowaniowego | rok |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2014 |
| Tworzywa sztuczne | 65 | 69 |
| Aluminium | 6 | 6 |
| Stal | 19 | 21 |
| Papier i tektura | 170 | 180 |
| Szkło (bez ampułek) | 134 | 142 |
| Wielkogabarytowe | 19 | 20 |
| Razem [Mg] | 413 | 438 |

Prognozowana masa odpadów opakowaniowych wytworzonych w gminie Zagnańsk, które trzeba poddać recyklingowi i innym procesom odzysku, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 104, poz. 982). Pozwoli 
to ograniczyć liczbę odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisku.

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50 %) i recyklingu (25 %) będzie wymagało nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych.

    - Komunalne osady ściekowe

# Na terenie gminy Zagnańsk istnieją 2 oczyszczalnie ścieków komunalnych, w Barczy i Bartkowie. Na koniec 2003 r. stopień skanalizowania gminy wynosił 30,25 %. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła  29,8 km. Skanalizowane miejscowości to Zagnańsk, Bartków, Jasiów, Zabłocie oraz w części Kaniów, Kajetanow, Gruszka, Janaszów. Eksploatacją oczyszczalni ścieków zajmują  się „Wodociągi Kieleckie” sp. z o.o. Osady ściekowe 
z komunalnej oczyszczalni ścieków wywożone są na składowisko odpadów komunalnych
 w Promniku.  Ścieki powstające w indywidualnych gospodarstwach domowych i gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być przekazywane do oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy Zagnańsk nie powinno się  wykorzystywać, np. do celów nawozowych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, między innymi ze względu na lokalizację ujęcia komunalnego wody dla miasta Kielc.

    - Odpady ulegające biodegradacji

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

- w 2013 r. 50 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

- w 2020 r. 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Znaczna część odpadów biodegradowalnych powstająca w zabudowie wiejskiej 
i jednorodzinnej, a taki charakter ma gmina Zagnańsk, jest zagospodarowywana na cele paszowe lub do rolniczego wykorzystania (kompost).

    - Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze komunalnym

W programach masy odpadów niebezpiecznych wytworzonych w strumieniu odpadów komunalnych uwzględnić należy zmiany demograficzne, typ zabudowy i tempo rozwoju infrastruktury gospodarczej, socjalnej oraz zmiany w stosowaniu nowych materiałów 
i surowców.

Według założeń PPGO do roku 2014, ogólna ilość powstających odpadów niebezpiecznych, nie ulegnie większym zmianom i utrzymywać się będzie na poziomie około 1 % ogólnej masy odpadów. Zauważalny wzrost ilości odpadów niebezpiecznych może wystąpić na obszarach wiejskich po roku 2004.

Uwzględniając wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach (zawarte 
w KPGO), zostały wyliczone ilości odpadów, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania w latach 2004 – 2014. Poziom ten wynosi od 10 % w roku 2004 do 80 % 
w 2014 r.. W związku z tym, na terenie każdej gminy należy zorganizować punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych – co najmniej jeden punkt na gminę.

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym do 2014 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Możliwe zmiany wynikają ponadto z celów postawionych do osiągnięcia.

Przede wszystkim należy wyróżnić:

- minimalizację i zapobieganie powstawaniu odpadów,

- zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów.

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy wzięto pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Ilość odpadów z sektora gospodarczego zależeć będzie od aspektów gospodarczych, demograficznych i społecznych.

Na podstawie analizy gospodarczej kraju można zakładać, że przyrost odpadów będzie wynosił około 3 % rocznie. Jednocześnie wzrośnie procent podmiotów gospodarczych, które wdrażać będą nowe technologie mało – i bezodpadowe. W perspektywie kilku, kilkunastu lat spowoduje to relatywny spadek ilości wytworzonych odpadów oraz zwiększenia stopnia odzysku u wytwórców odpadów.

Rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenie metod kontroli, przez upoważnione instytucje spowoduje odkrycie odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce. Stan taki istnieje obecnie m.in. z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach, celem uniknięcia opłat.

Udział małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, niewykazujących produkowania odpadów ocenia się na 5 – 8 %, całego strumienia odpadów w Polsce.

- Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami

Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w gminie Zagnańsk jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

Cel wiodący:

Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym.

# Cele krótkoterminowe 2004 – 2007

- kampania edukacyjno – informacyjna mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi – intensywne szkolenia mieszkańców, szczególnie młodzieży, ulotki i informatory,

- podniesienie skuteczności zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- prowadzenie kampanii informacyjnej propagującej przydomowe i osiedlowe kompostowniki na odpady biodegradowalne,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20 %,

- odpadów budowlanych na poziomie 15 %,

- niebezpiecznych na poziomie 15 %

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50 %, recykling – 25 %,

- szczegółowa inwentaryzacja i bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk odpadów,

- zorganizowanie gminnego punktu zbiorki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- ustawienie w wybranych aptekach lub przychodni, na terenie gminy pojemników 
na przeterminowane leki,

- opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest,

- stopniowe usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców wsi o sposobie postępowania 
z padłymi zwierzętami

- prowadzenie przez gminę ewidencji ilości zbieranych odpadów komunalnych ze swojego terenu administracyjnego.

# Cele długoterminowe 2008 – 2014

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej 
w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami,

- dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiorki i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku 
i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 55 %,

- odpadów budowlanych na poziomie 45 %,

- niebezpiecznych na poziomie 57 %.

- rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”,

- ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji 
i rozbudowa w miarę potrzeb instalacji do kompostowania,

- Dalsza likwidacja wyrobów (pokryć dachowych) zawierających azbest.

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Cel wiodący

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów, 
a w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

# Cele krótkoterminowe 2004 – 2007

- wdrożenie systemów ewidencji odpadów w małych zakładach,

- rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami przeprowadzone przez gminę, 
w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- ograniczenie ilości odpadów przekazywanych na składowisko

- eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi, zwłaszcza w sektorze prywatnym,

- wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”, umożliwiającej ograniczenie zanieczyszczeń u źródła,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców,

- przekazywanie w całości pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu 
lub punktów zbiórki pojazdów,

- utrzymanie, na określonym przez rozporządzenie poziomów odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych,

- odzysk z rynku 100 % ilości baterii i akumulatorów,

- opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest,

- stopniowe usuwanie wyrobów zawierających azbest,

# Cele długoterminowe 2008 – 2014

- zwiększanie odzysku i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych,

- dalsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”,

- dalsze usuwanie materiałów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach odpadów niebezpiecznych,

- rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych urządzeń od podmiotów gospodarczych 
i od użytkowników indywidualnych,

- eliminację ze strumienia odpadów opakowań po środkach ochrony roślin.

- Projektowany system gospodarki odpadami w gminie Zagnańsk

Tak jak dotychczas, zakłada się, że odpady z terenu gminy Zagnańsk będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych w Promniku.

Osiągnięcie wyznaczonych celów w gospodarce odpadami wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych, a także zaangażowania znacznych środków finansowych.

Pomocnym w realizacji planu gospodarki odpadami będzie włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy. Poprzez działania edukacyjno – informacyjne należy wskazywać korzyści z powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.

Akceptacja społeczna dla pełnego wprowadzenia segregacji odpadów 
w gospodarstwach domowych i utrwalenie tego nawyku będzie znaczącym krokiem do efektywnego zagospodarowania odpadów.

Osiągnięcie wyznaczonego celu w gospodarce odpadami wymaga zrealizowania następujących zadań:

- uporządkowania, do 2007 roku, gospodarki odpadami w gminie, w szczególności dotyczy to odpadów niebezpiecznych,

- doskonalenie selektywnego  zbierania odpadów,

- wdrożenia procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych 
do osiągnięcia szczegółowych celów, krótko – i długookresowych oraz zadań dotyczących:

- sektora komunalnego,

- sektora gospodarczego,

- odpadów niebezpiecznych.

- w sektorze komunalnym: komunalne ulegające biodegradacji, papier i tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, metale, wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne,

- w sektorze gospodarczym,

- niebezpiecznych, w szczególności: oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, odpady pochodzące ze stosowania środków ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, odpady z akcji ratowniczo – gaśniczych, klęsk żywiołowych,

- inwentaryzację i likwidację „dzikich wysypisk” oraz przeprowadzenie rekultywacji tych terenów,

- budowę gminnego  punktu zbierania odpadów niebezpiecznych, co najmniej jednego na terenie gminy

- wprowadzenie zasad „Czystszej Produkcji”,

- zbieranie oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

  - Opis działania systemu gospodarki odpadami w poszczególnych sektorach

6.1.1. Sektor komunalny

# Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu 
ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób 
ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego zbierania odpadów, w której znaczącą rolę może odgrywać selektywne zbieranie odpadów. Zbiórką tą muszą być objęci wszyscy mieszkańcy gminy. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zapewnia przede wszystkim:

- pozyskanie surowców wtórnych,

- zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych.

Zbieranie selektywne odpadów odbywać się może zgodnie z niżej podanymi metodami:

- zbieranie selektywne „u źródła”

- kontenery ustawione punktowo

Selektywne zbieranie odpadów jest źródłem surowców wtórnych, a także powoduje zmniejszenie ilości odpadów:

- Zbieranie selektywne „u źródła” – polega na segregacji odpadów do pojemników albo worków wielokrotnego lub jednorazowego użytku w obrębie posesji, ewentualnie system łączony; pojemniki + worki. Posortowane odpady są transportowane do punktów odbioru. Taki rodzaj zbierania selektywnego zapewnia pozyskiwanie czystych i jednorodnych surowców. Sposób selektywnego zbierania „u źródła” może być stosowany przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej, a taka przeważa na terenie gminy Zagnańsk. 
W gospodarstwach indywidualnych istnieje możliwość postawienia nawet kilku worków lub pojemników na różnego rodzaju odpady i stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Każde gospodarstwo powinno dostać nieodpłatnie oznaczone worki i wydzierżawione pojemniki, a odbiór powinien odbywać się według opracowanego harmonogramu. Odpady powinny być odbierane minimum raz na miesiąc lub na zgłoszenie, np. sołtysów.

- Punkty selektywnego zbierania odpadów – są to wydzielone miejsca w głównych punktach w danej miejscowości na terenie gminy Zagnańsk, w których ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne grupy odpadów. Taki system zbierania odpadów najlepiej sprawdza się na terenach osiedli budownictwa wielorodzinnego. Aby selektywna zbiórka odpadów była skuteczna, należy pojemniki ustawić tak, żeby nie były oddalone od mieszkańców więcej jak 100 - 200 m. W zależności od liczby ludności obsługiwanej przez jeden punkt zbierania, powinno się dobierać wielkość pojemników oraz intensywność wywożenia tak, aby pojemniki nigdy nie były przepełnione. Odbiorem posegregowanych odpadów z terenu gminy Zagnańsk będą się zajmować, tak jak dotychczas firmy posiadające stosowne zezwolenia.

W gminie Zagnańsk  zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów. Objęta nią jest większa część gospodarstw gminy. Segregacja odpadów w poszczególnych gospodarstwach prowadzona jest do oznakowanych worków,  dotyczy ona plastiku, makulatury, opakowań szklanych. Ponadto   segregacja odbywa się poprzez punktowo rozstawione kontenery  typu „igloo” w poszczególnych miejscowościach. Pojemniki te rozstawiono w 21 punktach. Są to pojemniki na plastik i szkło. W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów  prowadzona jest zbiórka w szkołach podstawowych i gimnazjach. Akcje te są  wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość surowców wtórnych. W szkole średniej można dodatkowo propagować zbiórkę baterii małogabarytowych.

### Odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego proponuje się przeprowadzać następująco:

- na terenach zabudowy jednorodzinnej odbiór z krawężnika, transport zorganizowany wg kalendarza odbioru, (najlepsze efekty zbiórka takich odpadów przynosi na wiosnę i na jesień),

- dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub miejsca zbiórki przez właścicieli własnym transportem,

- zgłoszenie przy zbiórce odpadów komunalnych zapotrzebowania na taką usługę;

### Odpady z prac budowlanych

Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych, w tym pochodzących z remontów i prac rozbiórkowych, z miejsc ich powstawania mogą się zajmować:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów.

Już na terenie budowy zaleca się składowanie odpadów budowlanych w wyznaczonych miejscach np. kontenerach. Pozwoli to na selektywne wywożenie odpadów. Osoby prywatne mogą zgłosić zapotrzebowanie na kontener sołtysowi na terenie wiejskim lub bezpośrednio w firmach zajmujących się zbiórką odpadów komunalnych, natomiast na terenie zabudowy wielorodzinnej do administratora budynku.

### Odpady niebezpieczne

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym i usługach zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych w ramach utworzenia GPZON (gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych) w formie rozproszonej:

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady dostarczane są przez mieszkańców do punktu zbiorczego; gdzie znajdują się pojemniki na poszczególne odpady niebezpieczne: świetlówki, akumulatory, odpady suche (zanieczyszczone tkaniny, materiały filtracyjne, opakowania po klejach, farbach, aerozolach), baterie mało i wielkogabarytowe, itp.,

- objęcie tym systemem wszystkich mieszkańców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,

- bezpłatny odbiór przez gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i szkół, natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,

- zbieranie przeterminowanych leków od mieszkańców w wytypowanych aptekach lub przychodniach na terenia miasta i sołectw, do ustawionych specjalistycznych pojemników,

- zbieranie olejów odpadowych do pojemników (beczek) ustawionych na wytypowanych stacjach paliw;

- zbiórka poprzez sieć handlową np. sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.; odpady odbierają specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką i transportem odpadów niebezpiecznych,

- zabieranie odpadów niebezpiecznych przez firmy posiadające stosowne zezwolenia według ustalonego harmonogramu,

### Odpady ulegające biodegradacji

Istotnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu jest właściwe zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych, konieczne jest ich oddzielne gromadzenie na bieżąco.

Zmniejszanie ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych, które kierowane są do składowania może odbywać się poprzez promowanie przydomowych kompostowników w gospodarstwach domowych zabudowy jednorodzinnej oraz zbiórkę do odpowiednich pojemników w zabudowie wielorodzinnej. Wprowadzanie takich pojemników należy skorelować czasowo z rozwojem zaplecza technicznego do zagospodarowania tego typu odpadów.

Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji powinny być opróżniane ze względów sanitarnych raz na 1-2 tygodnie, w zależności od pór roku i warunków atmosferycznych. Przy założeniu częstego opróżniania pojemników mogą to być pojemniki średniej wielkości np. 240 litrów.

### Sposoby zachęcania do selektywnej zbiórki odpadów

Aby zachęcić mieszkańców gminy do zbierania selektywnego i zwiększenia jego efektywności można stosować następujące działania:

- obowiązki określone prawem wynikające z zapisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- wykorzystanie przepisów lokalnych - zalecenia dotyczące sposobu zbierania, typu pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbierania;

- zachęty w postaci sadzonek drzew, krzewów, kwiatów rabatowych za dostarczenie do GPZON odpowiedniej ustalonej ilości odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych: baterii, akumulatorów, opakowań po klejach, farbach itp.;

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych (rzadszy odbiór); obniżenie opłat dla gospodarstw prowadzących kompostownie odpadów we własnym zakresie;

- organizowanie imprez mających na celu zbieranie selektywne odpadów w zamian za nagrody rzeczowe (za określoną ilość danego rodzaju odpadów konkretna nagroda rzeczowa np. bilet na basen, bilet do kina, sadzonki roślin itp.)

- edukacja społeczna – długotrwała kampania edukacyjno-informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z odpadami.

6.1.2.  Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

- zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez wspieranie „Czystszej Produkcji”. Należy przyjąć zasadę zwiększonej odpowiedzialności producenta, według której głównym przedmiotem zainteresowania jest wyrób, a nie produkcja Zgodnie z tą zasadą, producent ponosi część odpowiedzialności za całość oddziaływania własnego wyrobu na środowisko. Obejmuje ona dobór materiałów i technologię produkcji, eksploatację i ostateczny los wyrobu,

- minimalizacja powstających odpadów, co oznacza zmniejszenie ich ilości 
lub toksyczności wytwarzanych przez dane źródło. Obok zmniejszenia ilości odpadów należy także dążyć do zmniejszenia szkodliwości i uciążliwości ekologicznej wytwarzanych produktów, ponieważ każdy z nich stanie się kiedyś odpadem wymagającym poddania go procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

Można to osiągnąć poprzez:

- propagowanie i rozpowszechnianie modelowych programów zmniejszenia ilości odpadów „u źródła”,

- udostępnienie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych zainteresowanym jednostkom 
i zakładom,

- wprowadzenie odpowiednich bodźców finansowych w postaci niższych opłat 
lub podatków,

- ustalenie normatywów i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych.

W zależności od sektora gospodarczego można wyróżnić kilka możliwych technik minimalizacji i zapobiegania powstawania odpadów:

- jak najdalej idący recykling odpadów – o wyborze jego formy będą decydować względy ekonomiczne. Wybór musi uwzględniać również rynki zbytu produktów uzyskanych 
z recyklingu. Środki służące recyklingowi to: optymalizacja systemów zbierania 
i segregowania, zmniejszenie kosztów zewnętrznych powtórnego wykorzystania 
i recyklingu odpadów, tworzenie rynków zbytu dla produktów,

- konieczność prowadzenia działań naprawczych – np. wykrywanie i rekultywacja starych składowisk, opuszczonych terenów przemysłowych,

- zasada najbliższego otoczenia – odpady powinny być likwidowane w najbliżej położonym zakładzie, zapewniającym pełne i zgodne z wymogami ochrony środowiska 
ich unieszkodliwienie.

      - Odpady zawierające azbest

Azbest na terenie Polski stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit czyli płyty faliste azbestowo-cementowe do pokryć dachowych, płyty prasowane –dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe, kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Dzięki odporności na wysoką temperaturę, azbest zyskał popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce. Stosowano go w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów, uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych

Wyroby zawierające azbest nie były w Polsce oznakowane lub nazwane w sposób ułatwiający identyfikację w nich azbestu. Skutkiem tego obecne prace remontowe często prowadzą do nieświadomego ich uszkodzenia i spowodowania niekontrolowanej emisji pyłu azbestowego. Warunkiem podjęcia działań specjalistycznych w celu zmniejszenia wpływu azbestu na środowisko jest jego identyfikacja i lokalizacja w obiekcie oraz ocena stanu technicznego wyrobu i ryzyka emisji pyłu. Na wstępie niezbędna jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz określenie rodzaju azbestu.

Każdy obiekt może zawierać materiały i wyroby, w których skład wchodzi azbest, jednak prawdopodobieństwo jego występowania wzrasta w obiektach starszych (budowanych do lat 80.), przemysłowych – związanych z energetyką, ciepłownictwem, produkcją chemiczną oraz wszędzie tam, gdzie stosowano wysokie temperatury, co wymagało izolacji termicznej.

Pamiętać należy, że obecność materiałów zawierających azbest nie zawsze zaznaczona jest w dokumentacji technicznej. Możliwe też, że podczas wykonywania prac zastosowano materiały zawierające azbest, nie umieszczone w projekcie technicznym.

W zabudowie wiejskiej wyroby cementowo-azbestowe były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe. Na podstawie szacunkowych danych stwierdzono, że ponad 70% budynków (mieszkalnych i gospodarczych, garaży oraz budynków do celów drobnej działalności gospodarczej ) w zabudowie wiejskiej posiada dachy cementowo-azbestowe. Najwięcej materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany tych pokryć, w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, o właściwościach rakotwórczych. Z tego też względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne.

Na terenie gminy Zagnańsk przeprowadzono wstępne szacunki ilości pokryć azbestowych na budynkach. Wg tych danych na  terenie  gminy znajduje się około 275 tys. m2 pokryć dachowych zawierających azbest. Zgodnie z KPGO, przyjmuje się, że na tereny wiejskie przypada 75% wbudowanych wyrobów azbestowo-cementowych.

  - Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami

    - Edukacja ekologiczna

Ważnym elementem realizacji Programu Gospodarki Odpadami jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami.

Stosuje się dwa rodzaje edukacji ekologicznej:

- formalną obejmującą kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach kształcenia,

- nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek.

Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych
i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana 
ze środków powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 623), art. 406 – 408.

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami, prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych.

Odbiorcami programu edukacyjnego będą:

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

- nauczyciele,

- dorośli mieszkańcy,

Realizowanie edukacyjnych programów gospodarki odpadami powinno być:

- wieloetapowe: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych 
i najwcześniej dostrzegalnych efektów,

- skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane 
za składowanie odpadów na składowiskach,

- upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania odpadów,

- informujące o sposobach, miejscach i punktach zbiórki odpadów w najbliższej okolicy,

- propagujące proekologiczne wzorce zachowań.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania różnorodnych form przekazu.

Często stosuje się łączenie różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo też wystawę rysunków dzieci przedszkolnych 
i z młodszych klas szkół podstawowych. Duże imprezy promocyjne są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur.

Niektóre wydawnictwa edukacyjne oferują gotowe pakiety foliogramów. 
Dla przykładu wydawnictwo „JANGAR” z Warszawy proponuje: pakiet 20 kolorowych foliogramów pt. „Powierzchnia Ziemi / Recykling”, zawierający foliogramy w postaci rysunków i schematów, do których dołączony jest tekst z omówieniem danego tematu. Pakiet ułatwia realizację problematyki związanej m. in. z recyklingiem papieru, szkła, wraków samochodowych, butelek PET, rekultywacji oraz porządkowania powierzchni ziemi.

Programy komputerowe podobnie jak filmy spełniają także istotną rolę w procesie kształcenia ekologicznego. Jednak wprowadzenie do procesu nauczania tego typu środków dydaktycznych wymaga zakupienia odpowiedniego sprzętu komputerowego i wyposażenia.

Dostępne programy edukacyjne dotyczące problematyki odpadów to m. in.:

- EkoKon, wyd. CEMG w Łodzi,

- „Sortowanie na ekranie”, wyd. ABRYS Technika Sp. z o.o.

- Expolorer’s Club US EPA (www. epa.gov/region5/kids/index.htm), a w nim „Klub Odkrywców”, który jest specjalną, edukacyjną stroną internetową EPA, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, dotyczy ona grupy problemów ekologicznych: woda, powietrze, odpady i recykling, znajdują się tam również interaktywne gry, animacje 
i quizy związane z daną tematyką.

- Świętokrzyski Miesięcznik „Nowa Baba Jaga” (www.babajaga.inf.pl.).

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym przewiduje przygotowanie gazetek ściennych i przedstawień na temat segregacji odpadów. Ta forma spełnia także rolę edukacji ekologiczno – informacyjnej dla rodziców.

Poleca się zorganizowanie także tzw. ścieżki dydaktycznej (wycieczki) do najbliższego istniejącego punktu skupiającego pojemniki do segregacji odpadów.

Program edukacyjny i informacyjny dla starszych uczniów szkół wszystkich typów oprócz realizowania treści ekologicznych zawartych w programach nauczania będzie polegał na:

- przeprowadzaniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. gospodarki odpadami wraz z rozpropagowaniem ulotek, broszur, kalendarzyków, planów lekcji i innych materiałów reklamowych,

- cykliczne powtarzanie tematów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach zajęć dodatkowych proponuje się:

- wykonanie przez uczniów filmów o tematyce ekologicznej przy użyciu kamery amatorskiej w ramach działalności operatorskiego kółka zainteresowań,

- przeprowadzanie konkursów fotograficznych, plastycznych,

- wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach kółka plastycznego czy informatycznego;

- wykonanie foliogramów przez uczniów, np. na zajęciach kółka plastycznych 
czy w ramach zajęć z podstaw informatyki,

- przeprowadzanie prostych ćwiczeń praktycznych w ramach kółka chemicznego, dotyczących np. sposobów wykorzystania odpadów,

- organizowanie sesji filmów dydaktycznych oraz wprowadzanie gier komputerowych 
w celu uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych o tematyce gospodarki odpadami.

Nauczyciele stanowią najbardziej specyficzną grupę dorosłych, która kształtuje postawy ekologiczne dzieci i młodzieży oraz pośrednio postawy rodziców.

Wobec powyższego proponuje się przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla nauczycieli, obejmujących zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, selektywna zbiórka odpadów, sposoby postępowania z odpadami, kompostowanie, sortowanie, składowiska odpadów, unieszkodliwianie, recykling, oraz zagadnienia prawne dotyczące odpadów obowiązujące w Polsce i krajach UE. Zachęca się także nauczycieli 
do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania pojedynczych lekcji w ramach kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a także nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie przedstawień, konkursów, olimpiad i in..

Dla grupy dorosłych mieszkańców celowe jest  rozpowszechnianie ulotek, broszur czy plakatów oraz udzielanie profesjonalnych porad z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie Urzędu Gminy oraz szkół.

Koszt działań edukacyjno informacyjnych zależy od przyjętego scenariusza tych działań i waha się w granicach 0,40 – 0,70 zł /1 mieszkańca / rok.

Dla celów niniejszego programu przyjęto 0,40 zł/1 mieszkańca/rok.

- Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów

  - Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów i zadań strategicznych

Realizacja zamierzeń z zakresu gospodarki odpadami wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu.

Obecnie potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami to:

- fundusze własne gmin i powiatu,

- fundusze własne inwestorów: pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne – udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne: kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy),

- obligacje komunalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, fundacje Unii Europejskiej).

Fundusze własne gminy pozyskiwane będą m.in. poprzez dotacje z bieżących dochodów:

- podatki i opłaty lokalne,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (np. w podatku dochodowym),

- opłaty, ceny i kary pobierane przez jednostki organizacyjne – gminne przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe świadczące usługi komunalne,

- dochody z majątku gminy,

- inne dochody.

Podstawowym źródłem przychodów gospodarki odpadami są opłaty za ich wywóz. Uzupełnieniem mogą być przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, 
po przeprowadzeniu segregacji.

Struktura i poziom poszczególnych opłat powinien odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi; opłaty powinny pokrywać koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami, w tym zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

#### Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania Narodowego, Wojewódzkich oraz Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami). Zasadniczym celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe. Podstawowe źródła zasilania wymienionych funduszy stanowią środki z opłat za korzystanie ze środowiska, 
kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne wpływy.

#### Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 
o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych 
z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia 
o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia Polityki Ekologicznej Państwa, narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych Polski, a także przedsięwzięcia ujęte w listach priorytetów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, obejmującej ochronę środowiska przed odpadami, za priorytetowe kierunki inwestowania uznane są:

- rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji,

- kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,

- rekultywację terenów zdegradowanych,

- oszczędzanie surowców i energii,

co w szczególności odnosi się do przedsięwzięć ujętych w programach:

- rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł,

- likwidacji uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwiania odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłomy, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórki i wykorzystania olejów przepracowanych,

- przeciwdziałania powstawaniu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja między gminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona 
od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów generalnie nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

#### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jest wspomaganie działalności w dziedzinie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres działalności, na którą mogą być przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa ustawa Prawo ochrony środowiska. Obejmuje ono między innymi:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku, 
gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.

W kryteriach wyboru przedsięwzięć do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znaczenie priorytetowe nadaje się zadaniom, które:

- znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju województwa, spójnej z polityką ekologiczną państwa,

- zawarte są w lokalnych, długookresowych programach ochrony środowiska

- realizowane są w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska,

- spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska, ograniczając uciążliwości dla środowiska,

- realizują zobowiązania Polski w zakresie integracji z Unią Europejską.

Przy wyborze przedsięwzięcia stosuje się ponadto:

- kryterium efektywności ekologicznej, mierzonej ilością wyeliminowanych zanieczyszczeń, stopniem powiązania z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska lub oszczędności energii oraz możliwością docelowego osiągnięcia norm ekologicznych wynikających z obowiązujących przepisów,

- kryterium efektywności ekonomicznej, wyrażającym się stosunkiem planowanego efektu ekologicznego do kosztów zadania, z uwzględnieniem okresu realizacji inwestycji, zbilansowania źródeł finansowania inwestycji oraz wysokości zaangażowania środków własnych inwestora,

- kryterium uwarunkowń technicznych i jakościowych, z preferencjami dla przedsięwzięć wprowadzających technologie zapewniające wysoką skuteczność ochrony środowiska 
lub podnoszących sprawność istniejących urządzeń, które służą ochronie środowiska,

- kryterium zasięgu oddziaływania, zachowujące hierarchię: regionalny, wynikający 
z lokalnych programów ochrony środowiska, dotyczący obszarów szczególnej ochrony środowiska.

Ze środków Funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz na realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków Funduszu są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, Istnieją możliwości częściowego umorzenia udzielonych pożyczek.

Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej są określone w dokumencie „Zasady udzielania pomocy finansowej” uchwalonym przez Radę Nadzorczą Funduszu.

#### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Utworzony został wraz z powstaniem powiatowego szczebla administracji państwowej; fundusz ten nie posiada osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚiGW są wpływy z:

- opłata za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym 
z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem,

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych.

Obecnie środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomagania działalności 
w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, 
w tym plany gospodarki odpadami.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działania GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych 
na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie 
w gminach.

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,

- 50 % wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy,

- 10 % wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie 
z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest Rada Gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska,

- realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów,

- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Gminne fundusze nie posiadają osobowości prawnej podobnie jak powiatowe, 
nie mogą więc udzielać pożyczek.

## Fundacje i programy pomocowe

## Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów 
dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992 – 2010 wyniosą łącznie ponad 570 mln USD.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto także ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów – donatorów oraz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50 – 250 tysięcy mieszkańców,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych 
w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk takich odpadów,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi, stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

## Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów między innymi na: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki 
i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
w nie więcej niż 50 %, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500 000 zł. Środki te są oprocentowane w wysokości 0,4 stopy redyskontowej. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pomoc będzie udzielana poprzez Fundusz Spójności.

Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, przez instrumenty finansowe takie jak Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności. Pomoc z zasobów Funduszy Strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, z położeniem nacisku na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów.

W ramach działań dotyczących gospodarowania odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących składowisk komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),

- wprowadzenie systemu recyklingu odpadów,

- regionalne programy likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych i składowisk nie spełniających wymogów ochrony środowiska.

Beneficjentem końcowym będą między innymi samorządy gminne i powiatowe.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim 
na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle realizowane będą projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. 
W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, W ramach tego zadania będą realizowane działania związane ze stworzeniem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminowaniem zanieczyszczeń azbestem. Celem strategii dla funduszu jest wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z FS jest wielkość projektu, 
a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln Euro, co możliwe jest do zorganizowania tylko przez duże i średnie miasta lub związki miast czy gmin. Możliwe jest również pozyskiwanie funduszy na tzw. projekty miękkie, związane ze szkoleniami, organizacją, promocją w zakresie poszczególnych działań gospodarki odpadami.

### Program ramowy Unii Europejskiej CRAFT/6 w zakresie Rozwoju Technologicznego

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, także w gospodarce odpadami. Program skierowany jest do osób o osobowości prawnej, przedsiębiorstw (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży, itp..

## Inne źródła dofinansowania

Duże możliwości dla gmin i związku gmin w zakresie gospodarowaniem odpadami może przynieść Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Utworzenie funduszu ma na celu wspieranie działań pobudzających rozwój regionalny kraju, co wiąże się z udzielaniem preferencyjnych kredytów, przeznaczonych na projekty inwestycji komunalnych, realizowanych przez gminy oraz związki gmin. Kredyt (oprocentowany na poziomie 0,5 stopy redyskontowej weksli) zostanie udzielony pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku złożonego przez inwestora. Przy opiniowaniu wniosku BGK będzie uwzględniał kryteria przyjęte w ramach programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przyjęto, że wysokość pożyczek może wynieść 80 % zaplanowanych kosztów netto inwestycji, nie więcej jednak niż 500 tys. zł na jeden projekt. Ustawa weszła w życie 
1 stycznia 2004 r.

  - Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Zagnańsk

Przedstawione potrzeby inwestycyjne dotyczą przedsięwzięć podstawowych 
w zakresie gospodarowania odpadami, w sektorze komunalnym i gospodarczym, przewidzianych do realizacji w okresie do 2014 roku.

Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie gminy Zagnańsk w latach 2004 – 2014.

W – zadania własne (finansowane w całości lub częściowo ze środków będących 
w dyspozycji gminy).

K – zadania koordynowane (pozostałe zadania, finansowane przez przedsiębiorstwa oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim.

Tabela 12. Przewidywane zadania do realizacji i koszty

| Zadania do realizacji | Jednostka realizacji | Charakter zadania | Okres realizacji | Koszt realizacji [tys. PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lata 2004 – 2007 |
| Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca gospodarkami odpadami | Urząd Gminy | W, K | od 2004 r. zadania ciągłe | 0,4 zł/mieszkańca/rok 5,0 | Budżet gminy, PFOŚ i GW |
| Bieżące prowadzenie selektywnej zbiórki Odpadów, w tym jej finansowanie na obszarach rekreacyjnych | Urząd Gminy | W | Zadania ciągłe | - | Budżet gminy |
| Organizacja GPZON dla gminy (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) | Urząd Gminy | W | 2004 r. – 2005 r. | 1x20,0 | Budżet gminy, PFOŚ i WFOŚ i GW |
| Zakup worków na zbiórkę wysegregowanych odpadów w zabudowie jednorodzinnej | Urząd Gminy | K | od 2004 r. | 0,35złx3xilość gos. x12 miesięcy 45,0/rok | Środki własne gminy i podmiotów gospodarczych zajmujących się zbiórką odpadów segregowanych |
| Monitoring gospodarki odpadami na terenie gminy | Urząd Gminy | W | od 2004 r. zadania ciągłe | 20,0 | Środki własne U.G. |
| Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk | Urząd Gminy | W | zadania ciągłe | 20,0 | Budżet Gminy |
| Doskonalenie selektywnej zbiórki (weryfikacja liczby pojemników, ewentualny zakup dodatkowych) | Urząd Gminy | W | 2005-2008 | - | Budżet Gminy, PiGFOŚiGW |
| Monitoring gospodarki odpadami | Urząd Gminy | W | 2004-2007 | 5,0/rok | Budżet Gminy |

| Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich zakładach | Gmina jako podmiot kontrolujący i konsultujący | K | 2005-2007 | Bez udziału środków finansowych gminy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagospodarowanie odpadów przemysłowych powstających na terenie gminy | Gmina – funkcja kontrolna | K | 2005-2007 | Bez udziału środków finansowych gminy | WFOŚiGW, PFOŚiGW |
| Szczegółowa inwentaryzacja obiektów z zabudowanymi elementami zawierającymi azbest | Urząd Gminy, mieszkańcy, przedsiębiorcy | W, K | 2005 | - | Budżet Gminy |
| Udział w przygotowaniu powiatowego programu usuwania azbestu | Obowiązek wynikający z Krajowego Programu Usuwania Azbestu | W | Od roku 2004 | Bez udziału środków finansowych gminy | WFOŚiGW, PFOŚiGW |
| Sporządzenie gminnego programu usuwania azbestu | Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe | W, K | 2006 | - | WFOŚiGW, PFOŚiGW |
| Stopniowe usuwanie wyrobów azbestowych (unieszkodliwienie poza terenem gminy) | Mieszkańcy, Urząd Gminy, przedsiębiorcy | W, K | 2005 -2007 |  | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki pomocowe UE |

7.2.1. Program usuwania odpadów zawierających azbest

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych w konkretnych obiektach.

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują następujące przepisy prawne:

- ustawa o odpadach,

- ustawa prawo ochrony środowiska,

- ustawa prawo budowlane,

- ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

- ustawa o substancjach i preparatach chemicznych,

- ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych,

- rozporządzenia wykonawcze do ustaw,

oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku. Zgodnie z tym programem, do 2032 roku na terytorium Polski powinny być usunięte wszystkie odpady zawierające azbest (wyroby azbestowe).

Najwięcej odpadów z materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany tych pokryć dachowych, w ramach realizacji w/w „Programu...”. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, o właściwościach kancerogennych. Z tego też względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano do grupy odpadów niebezpiecznych.

Odpady zawierające azbest pochodzące z gminy powinny być kierowane na składowiska odpadów niebezpiecznych. W przyszłości, zgodnie z WPGO, na terenach zdegradowanych eksploatacją siarki w rejonie Grzybowa powstanie jedno duże składowisko dla odpadów zawierających azbest. Będzie ono funkcjonować w ramach Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami. Odpady zawierające azbest pochodzące z gminy Zagnańsk powinny być kierowane w przyszłości na to składowisko.

Szacunkowe dane wykazują, że na terenie gminy Zagnańsk znajduje się około 275 tys. m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Zakładając, trzydziestoletni okres usuwania wyrobów azbestowych, przewidziana do unieszkodliwienia ilość odpadów azbestowych z terenu gminy prognozuje się w ilościach:

- 75 tys. m2 w latach 2004 – 2012,

- 100 tys. m2 w latach 2013 – 2022,

- 100 tys. m2 w latach 2023 – 2032.

Tabela 13. Koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

| Sposób unieszkodliwienia | Całkowity koszt demontażu i unieszkodliwienia (mln zł) |
| --- | --- |
| Kompleksowe usługi specjalistycznych firm zewnętrznych | 6,9 – 12,3 (25,38-44,6 zł/m2) |
| Składowanie na przykładowym składowisku w Trzemesznie | 7,4 – 9,2 (26,8-33,5 zł/m2) |
| Składowanie na nowym projektowanym składowisku odpadów niebezpiecznych na terenie województwa (zgodnie z WPGO) | 3,1 (11,35 zł/ m2) |

Zgodnie z „Programem usuwania materiałów zawierających azbest...” w realizację działań zawartych w programie winny angażować się władze gminne i  powiatowe poprzez:

- szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terytorium gminy,

- podjęcie działań w kierunku sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przy przestrzeganiu stosownych przepisów,

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów z azbestem i konieczności bezpiecznego ich usuwania,

- stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania lub całkowitego zwolnienia z kosztów usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest przez odpowiednie organy Urzędu Miasta i Gminy.

Tabela 14. Zadania do realizacji w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu  gminy Zagnańsk

| Termin realizacji | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 2004-2011 | Przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat odpadów zawierających azbest i konieczności ich bezpiecznego usuwania | Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy |
| 2004 | Szczegółowa inwentaryzacja elementów budowlanych zawierających azbest (pokryć dachowych, elewacji budynków, osłon rynien, rur kanalizacyjnych cementowo-azbestowych i innych) oraz ocena stanu tych elementów; sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów w układzie trzech grup pilności w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej; przekazanie wykazu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | Urząd Gminy, właściciele nieruchomości, sołtysi |
| 2004-2012 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest zgodnie z zalecanymi procedurami (6 procedur) przy pomocy specjalistycznych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów w ilości około 75 tys. m2 | Posiadacze odpadów, przedsiębiorcy |
| 2004-2011 | Prowadzenie ewidencji usuwania wyrobów zwierających azbest | Urząd Gminy |

Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zostało określone następującymi procedurami, które obowiązują różne jednostki i podmioty:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów  niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 - dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Niezbędnym działaniem jest rozpowszechnienie wśród społeczności gminnej informacji (szkolenia, ulotki, broszury) o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest oraz wyroby i odpady zawierające azbest. W załączeniu przykładowe ulotki propagujące prawidłowe postępowanie z materiałami zawierającymi azbest, jakie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Szeroki zakres informacji na temat azbestu i sposobu postępowania z nim znajdują się na stronie www.mg.gov.pl.

W związku z tym, że koszty usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest ponoszą właściciele obiektów, wskazane jest przekazywanie im informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy finansowej na prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów.

Wg danych na terenie gminy Zagnańsk przy realizacji programu usuwania azbestu powstanie około 275  m2 , tj. ca 3052 Mg odpadów zawierających elementy azbestowo – cementowe. Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych mogą być prowadzone wyłącznie przez firmy, które posiadają stosowne zezwolenia.

- Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko

Założenia planu wpłyną w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku poprzez udoskonalenie  selektywnej zbiórki odpadów 
„u źródła”.

Ważnym elementem planu jest wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i wywożenie ich na składowiska poza teren gminy przystosowane do składowania tego typu odpadów.

Wprowadzenie systemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami w tym przemysłowymi, oraz zwłokami padłych zwierząt.

Wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał 
na środowisko.

W przypadku braku realizacji planu, gospodarowania odpadami prowadzone będzie nieprawidłowo i przyczyni się do:

- wzrost ilości odpadów deponowanych na składowisku, w tym niebezpiecznych 
i biodegradowalnych,

- powstawania „nielegalnych” składowisk odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych,

- niekontrolowane usuwanie elementów zawierających azbest stanowić będzie bardzo duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy.

Nastąpić to powinno poprzez intensywne szkolenia i szeroko zakrojoną kampanię informacyjno – edukacyjną, dotyczącą:

- ograniczenia powstawania odpadów,

- segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania,

- wykorzystania w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne.

Szeroko zakrojona edukacja ekologiczna, obejmująca wszystkich mieszkańców gminy przyczyni się do zwiększenia efektywności selektywnej zbiórki odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko oraz zmniejszenie ich szkodliwości.

9. System  monitoringu i oceny wdrażania planu

Plan gospodarki odpadami dla gminy Zagnańsk został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie. Jednym z elementów systemu monitoringu i oceny realizacji  zamierzonych celów gminnego planu gospodarki odpadami, powinna być  komputerowa baza danych, która mogłaby być w przyszłości głównym narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących gospodarowania odpadami

Podstawowym elementem monitorowania wdrażania planu gospodarki odpadami będzie tzw. monitorowanie samorządowe .Raz na rok, Rada Gminy powinna podczas obrad uwzględnić problematykę związaną z gospodarką odpadami i realizacją gminnego planu gospodarki odpadami. Jednocześnie należy wprowadzić pod każde obrady rad sołeckich zagadnienie dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji oraz inne bieżące problemy związane z odpadami powstającymi na terenie sołectwa.

Wyżej wspomniana baza danych posłuży pozyskiwaniu i gromadzeniu rzeczywistych danych o rodzajach i ilościach odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi, stopniem wykorzystania urządzeń oraz sposobem zagospodarowania odpadów .

System monitorowania ułatwi podejmowanie decyzji, zmierzających do właściwego ukierunkowania działań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy oraz posłuży opracowaniu materiałów do obrad rad gminnych.

W cyklu rocznym, na podstawie zebranych danych, należy dokonać opracowanie ocen realizacji planu gospodarki odpadami. Podstawą do cyklicznego raportowania stopnia realizacji planu będzie analiza wskaźników efektywności realizacji planu, których wykaz przedstawiono w tabelach 14 i 15.

Proponowane wskaźniki efektywności Planu Gospodarki Odpadami dla i gminy Zagnańsk

Proponowane zestawy wskaźników i terminy sprawozdań z monitoringu prowadzonego przez organa odpowiedzialne za realizację Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 14. Wskaźniki monitoringu prowadzone przez przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Sprawozdanie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miesięczn. | kwartalne | rocznie |
| 1. | Zbiórka odpadów mieszanych cena, ilość gospodarstw objętych zbiórką, | zł/Mg % ogółu |  | x | x x |
| 2 | Selektywna zbiórka surowców wtórnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg |  | x x | x x x |
| 3. | Selektywna zbiórka odpadów organicznych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg | x x | x x | x x x |
| 4. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg |  |  | x x x |
| 5. | Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg | x | x x | x x x |
| 6. | Oddziaływanie na środowisko : wody gruntowe, hałas, powietrze | % normy dB % normy % normy |  | x x x | x x x |

Tabela 15

. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami |
| 1. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych | kg/M/rok |
| 2. | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku | % |
| 3. | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych | % |
| 6. | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych | kg/M/rok |
| 7. | Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | % |
| 8. | Nakłady na gospodarkę odpadami | mln zł/rok |
| B. Wskaźniki świadomości ekologicznej |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej |  |
| 2. | Ilość i rodzaj interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) |  |
| 3. | Ilość i rodzaj kampanii edukacyjno-informacyjnych |  |

Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez  dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami WBGO.

10. Zadnia strategiczne na lata 2004-2011

## Zadania strategiczne na lata 2004-2011 w sektorze komunalnym

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zbieraniem odpadów komunalnych |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie regularnego odbioru odpadów | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie zbierania odpadów ich odzysku i recklingu na poziomach określonych wymogami prawnymi |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Osiągnięcie określonych w planie poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Opracowanie i realizacja programu edukacji ekologicznej |  | X | X | X | X | X | X | X |

Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2004-2011 w sektorze gospodarczym

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach |  | X | X |  |  |  |  |  |

Zadania strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2004-2011

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Opracowanie szczegółowego planu usuwania materiałów zawierających azbest |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbieranie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat odpadów niebezpiecznych |  | X | X | X | X | X | X | X |

11. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2007

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stworzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych |  | X | X | X |
| Stworzenie systemu zbiórki odpadów elektrotechnicznych |  | X | X |  |
| Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych |  | X | X | X |
| Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych |  | X | X | X |
| Realizacja programu edukacji ekologicznej |  | X | X | X |
| Szczegółowa inwentaryzacja „nielegalnych składowisk odpadów” |  | X |  |  |
| Bieżąca likwidacja „nielegalnych składowisk odpadów” |  | X | X | X |
| Stworzenie systemu monitoringu gospodarki odpadami |  | X | X |  |

###### 12. Streszczenie

Z analizy stanu gospodarki odpadami prowadzonej na terenie gminy Zagnańsk, wynika iż zbiórką  odpadów komunalnych objęci są wszyscy mieszkańcy gminy. Do tego celu zakupiono i rozstawiono 2959 sztuk pojemników 110 l. Wraz z pojemnikiem dostarczono informację o sposobie segregacji odpadów i terminie odbioru surowców wtórnych. Również zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów. Do selektywnej zbiórki odpadów zakupiono i rozstawiono w 21 punktach   pojemniki typu „igloo”  do zbierania opakowań 
z plastiku i szkła. Są one ogólnodostępne. W całej gminie prowadzona jest zbiórka  wysegregowanych  odpadów  do oznakowanych worków, bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Segregacja dotyczy makulatury, tworzyw sztucznych i opakowań szklanych. Częstotliwość odbioru surowców wtórnych od mieszkańców wynosi jeden  raz  w I i IV kwartale oraz jeden raz w miesiącu w kwartale II i III. Przy cmentarzach i zbiornikach wodnych do zbiórki odpadów wykorzystywane są kontenery typu KP – 7 – rozstawiono 6 tego typu pojemników.

Zbieraniem i wywozem odpadów z terenu gminy zajmują się  firmy posiadające stosowne zezwolenia. Częstotliwość wywożenia odpadów jest ustalona i odbywa się 
w poszczególnych sołectwach według ustalonego harmonogramu. Na terenie gminy Zagnańsk brak jest zorganizowanego składowiska odpadów, odpady z terenu gminy składowane są na składowisku w Promniku, gm. Strawczyn. Z terenu gminy Zagnańsk  w 2003 r  zebrano 24,6 Mg tworzyw sztucznych, 66 Mg opakowań szklanych, 25,8 Mg makulatury. W oparciu 
o wskaźniki przyjęte z PPGO w 2003 r w gminie Zagnańsk wytworzono 1702 Mg odpadów typu komunalnego. Dotyczy to wszystkich rodzajów odpadów. Jest to wielkość szacunkowa.  W oparciu o te dane, można wnioskować, że pomimo zorganizowanej zbiórki odpadów, w tym ich segregacji, którą objęci są wszyscy mieszkańcy gminy Zagnańsk, część odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy, trafia poza zorganizowane składowiska.

Prowadzona jest również  zorganizowana  zbiórka odpadów wielkogabarytowych wśród mieszkańców gminy. Odbywa się to dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym.  Odpady medyczne wytwarzane na terenie gminy Zagnańsk  odbierane są , na podstawie umowy przez specjalistyczne firmy. Do odbioru padłych zwierząt z terenu województwa świętokrzyskiego upoważniona jest firma „Saria Małopolska” sp. z o.o. w Krakowie. Minimalizacja odpadów niebezpiecznych jest związana głównie z poprawą funkcjonowania sektora gospodarczego. Ustawa o odpadach nakłada na wytwórców i posiadaczy odpadów, posiadanie stosownych zezwoleń i decyzji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, transportu, odzysku oraz  unieszkodliwiania odpadów. Zmiany ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym uwzględniać winny minimalizację i zapobieganie powstawania odpadów. Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w gminie Zagnańsk jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem wiodącym w gospodarce odpadami powstającymi w sektorze komunalnym jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną selektywną  zbiórką odpadów.  Niezbędne jest również ciągłe prowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i bieżącej likwidacji dzikich składowisk, zorganizowanie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytych urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Osiągnięcie wyznaczonych celów w gospodarce odpadami wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych, a także zaangażowania znacznych środków finansowych. Pomocnym w realizacji planu gospodarki odpadami będzie włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców   gminy. Realizacja założonego planu wpłynie na zmniejszenie ilości deponowanych odpadów na składowisku poprzez udoskonalenie selektywnej  zbiórki odpadów u „źródła”. Jednym z elementów oceny realizacji zamierzonych celów i planu gospodarki odpadami będzie tzw. monitorowanie samorządowe. Raz do roku Rada Gminy powinna uwzględniać problematykę związaną z gospodarką odpadami. Niezbędne jest również monitorowanie zmian w gospodarowaniu odpadami na podstawie decyzji wydanych na wytwarzanie, zbieranie, odzyskiwanie, transport 
i unieszkodliwianie odpadów.

13.  Materiały źródłowe

- Biskupska B. + zespół – Powiatowy plan gospodarki odpadami, Hydrogeotechnika, 2003 r.

- Czajka K. + zespół – Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. PAN Kielce 2003 r..

- Giełżecka – Mądry D. – Analiza stanu i charakteru odpadów poeksploatacyjnych 
Gad A. 	i przemysłowych oraz określenie stopnia ich uciążliwości 
	dla środowiska naturalnego w byłym województwie
	kieleckim. P.G. Kielce, 1998 r..

- Jurasz F. – Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie.

- Kozieł R. – Opracowanie fizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, Kraków 2003 r.

- Kleczkowski A.S. (red.) – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Skala 1: 500 000. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków, 1990 r..

- Kondracki J. – Geografia Regionalna Polski PWN, W-wa 2002 r..

- Malinowski J. (red.) – Budowa geologiczna Polski T. VII. Hydrogeologia Wyd. Geol. 
W-wa 1991 r..

- Stupnicka E. – Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol.. W-wa 1981 r..

- Poradnik: Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami opracowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska. W-wa 2002 r..

- Województwo i gmina w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 – model wdrażania sieci Natura 2000 w regionie świętokrzyskim – KTN; 2001 r..

- Raport z wyników spisu powszechnego woj. świętokrzyskiego, 2003 r..

- Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Zagnańsk, Warszawa 2002 r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk

- Wizja terenu + materiały ankietowe.