6.4.3. Zbiornik mniejszy na rzece Krasna

W ramach prac projektowych rozważano budowę zbiornika tylko na rzece Krasna – cieki północny i południowy poprowadzone byłyby poza zbiornikiem. Analiza wykazała:

- konieczność wykonania głębokich koryt dla tych cieków na odcinkach zbliżonych do linii zabudowy wsi Szałas i Komorniki

- zachodziłaby konieczność dowozu ziemi na zaporę

- zasoby wodne rzeki Krasna nie zabezpieczyłyby potrzeb wodnych zbiornika (długie i głębokie koryta cieków zewnętrznych powodowałyby przesiąki przez podłoże i zapory)

Ze względów technicznych i użytkowych (utrudniony dostęp do zbiornika) wariant został odrzucony.