7.6. Wpływ zmiany stosunków wodnych na przyrodę

Planowany zbiornik wodny będzie dostosowany do naturalnego ukształtowania doliny, a wymagana dla odpowiedniego funkcjonowania ekosystemu głębokość zostanie osiągnięta przez pogłębienie dna. W celu zabezpieczenia przed przesiąkami oraz zabezpieczenia przed nadmiernym podniesieniem się poziomu wód gruntowych na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika zostanie wykonany drenaż. Realizacja inwestycji spowoduje natomiast powstanie zbiornika wodnego o powierzchni około 14,4 ha na terenie, który obecnie stanowią nieużytki. W efekcie niewielka część znajdującego się w tym rejonie obszaru roślinności łąkowej zostanie zastąpiona lustrem wody. Nie spowoduje to szkód w funkcjonowaniu lokalnego ekosystemu, natomiast sam fakt istnienia zbiornika wodnego będzie miał pozytywny wpływ na egzystencję fauny oraz może stać się ostoją ptactwa wodnego. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób rozłożony w czasie, tak aby drobne zwierzęta (płazy, gady) i owady mogły swobodnie migrować na położone w pobliżu tereny o podobnym charakterze.

W trakcie opracowywania projektu technicznego zaleca się zaprojektowanie przepławki oraz przejść pod drogą dla płazów i gadów  - min. 2 przejścia o średnicy o wysokości w świetle około 50-60 cm, zlokalizowane po obu stronach urządzenia piętrzącego. W okresie  migracji płazów przy drodze powinny być zakładane siatki o wysokości min. 50 cm. Za prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia odpowiedzialny będzie administrator zbiornika.