P R O J E K T

B U D O W L A N Y

# Projekt zagospodarowania terenu

Zamierzenie budowlane:

WYMIANA ODCINKA  SIECI WODOCIĄGOWEJ

w msc. „KAJETANÓW”

dla  miejscowości :  KAJETANÓW

gm. ZAGNAŃSKA

woj. Świętokrzyskie

Obiekt:    	PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Adres obiektu:	MSC.   K A J E T A N Ó W

Inwestor :		Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańska

Wykonawca :		F.P.H.U. „EKO-DOM” SPÓŁKA Z.O.O.

Mójcza ul. Chabrowa 114,  25-224 Kielce

tel. 0 (prefiks) 41 34-492-68; 0502 493 913 /914/

P r o j e k t o w a ł :		mgr inż. Paweł Wojciechowski

upr. bud. nr  	KL – 57/2002

O p r a c o w a ł a :		mgr inż. Justyna Kubryn

upr. bud. nr   	-

S p r a  w d z a j ą c y:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski

upr. bud. nr 	KL – 133/2002

Kielce, marzec  2008 r.

|  | EGZ. NR 1/2 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

Projekt zagospodarowania terenu	0

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	2

1. Podstawa opracowania.	2

2. Materiały wyjściowe.	2

3. Przedmiot inwestycji	2

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.	2

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania obiektu.	3

7. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .	3

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się na granicach terenu górniczego	3

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.	3

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych .	4

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI	4

11. Zakres zadania.	4

12. Opis koncepcji rozwiązania technicznego zadania.	4

13. Stan prawny gruntów wzdłuż trasy projektowanych przyłączy wody	4

14. Roboty ziemne.	5

15. Roboty montażowe.	7

15.1. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej.	7

15.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.	7

15.3. Próba szczelności.	7

15.4. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.	7

15.5. Tablice informacyjne.	8

15.6. Bloki oporowe.	8

16. Uwagi końcowe.	8

17. Opis techniczny studni wodomierzowej.	8

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1. Podstawa opracowania.

Umowa Nr 42/2007 zawarta w dniu 16.07.2007 pomiędzy Gminą Zagnańsk, a Firmą Produkcyjno Handlowo – usługową „EKO – DOM” Spółka z.o.o.

# 2. Materiały wyjściowe.

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu inwestycji w 	skali 1:1000

- Wizja lokalna w terenie – uzgodnienia robocze

- Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotycząca tematyki opracowania

# 3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kajetanów mającą na celu wymianę istniejącego wodociągu wykonanego z rur azbestowo - cementowych. Inwestycja polega na zaprojektowaniu nowego wodociągu, który będzie stanowił wyminę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy domowych. Projekt sieci obejmuje swoim zakresem przyłącza wodociągowe domowe od zasuwy domowej odcinającej zlokalizowanej  w odległości do 1m od sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego.

Sieć wodociągowa, zasuwy domowe oraz przejścia przez drogę 43 szt. stanowią odrębne opracowanie zatwierdzone uzgodnieniem znak z dnia i zakres ten nie obejmuje przedmiotowa dokumentacja.

# 4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę przyłączy posiada pełną zabudowę mieszkalną i gospodarczą oraz infrastrukturę techniczną w tym sieć wodociągową, która w zakresie uwagi na stan techniczny rur wymaga przebudowie i wymianie na nową również stan techniczny przewodów nie jest jednoznacznie do określenia dlatego projektuje się całkowicie nowe przyłącza wodociągowe.

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasach projektowanych przyłączy wodociągowych występuje sieć telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, odcinek sieci wodociągowej magistralnej fi 600 mm, kanalizacji sanitarnej w tym również układ przykanalików od budynków do szamb. Trasy projektowanych przyłączy wodociągowych przebiegać będą wzdłuż istniejącej zabudowy i dróg poza pasem jezdnym i poza pasim drogowym dla dróg o nawierzchni asfaltowej o statucie drogi Powiatowej. Włączenie przyłącza następuje w pasie drogi powiatowej w/g odrębnego opracowania projektu sieci wodociągowej.

# 5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przyłącza projektuje się do projektowanego odcinka sieci wodociągowej WwPW do WwWW w układzie rozdzielczym mający na celu spięcie istniejących sieci i wymianę wadliwego odcinka sieci.

Źródłem wody dla projektowanej sieci będzie istniejące ujęcie studzienne w msc. Zagdańsk za pośrednictwem hydroforni „JAWORZE”. Projektowany wodociąg zaspokoi potrzeby bytowo – gospodarcze mieszkańców pobierających wodę z istniejącego wodociągu oraz zaspokoi wymagania p.poż.

Realizacja wodociągu obejmuje przepięcia przyłączy oraz wykonanie przejść poprzecznych przez drogę Powiatową umożliwiając przepięcie przyłącza poza pasem jezdnym drogi. Projektowane przyłącza wodociągowe w obrębie drogi zostały ujęte i obejmuje je projekt sieci wodociągowej w ilości 43 kpl. przecisków o łącznej długości rury ochronnych oraz rur przeciskowych l=344 mb w tym przewód przyłącza PE 40 mm – ok. 516 m.

Zestawienie zakresu projektowanych przyłączy wody:

- Przyłącza  wodociągowe z rur PE 80  SDR11 e=3,7 dł.1739 m

- Projektowane połączenia Fischera z kołnierzami zasuw 90 kpl.

- Projektowane przepięcia przyłączy 90 kpl.

# 6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania obiektu.

Projektowane przyłącza wodociągowe są obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmują określonej powierzchni działki czy też działek w ogóle. Teren niezbędny do ułożenia przyłączy wodociągowych na dł. 1739,00 m wynosi: 70,00 m2 i nie stanowi utrudnień w zagospodarowaniu poszczególnych działek gdyż przyłącza zlokalizowane są na terenach prywatnych z wyłączeniem odcinków zlokalizowanych w opasie drogowym.

Przyłącza wymienione w punkcie 16 będą realizowane według odrębnej dokumentacji „Budowa sieci wodociągowej w msc. Kajetanów. Stanowią one odcinki długości niezbędnej przekroczenia pasa drogowego o łącznej długości: ok. l=504 m

P = L x Dz = 1739 x 0 mm

P =  70m2

P- powierzchnia rzutu przyłączy do zajęcia/ ułożenia sieci w terenie zagospodarowania infrastruktury technicznej – wodociągowej.

# 7. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Teren przeznaczony pod budowę wodociągu nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

# 8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się na granicach terenu górniczego

Przedmiotowy obszar leży na obszarach terenu górniczego związanego z wydobyciem kamienia. Bliskość kopalni odkrywkowej wymaga zastosowania niezawodnego systemu wodociągowego gwarantującego jego trwałość i odporność na wstrząsy przyjęto do realizacji sieć wodociągową z rur PE 80.

# 9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Projektowane przyłącza wodociągowe nie zmienią funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będzie realizowana. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przyjęte w projekcie połączenia rur PE gwarantują niezawodną szczelność i trwałość przyłączy wodociągowych. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem o In = 95. Poszczególne przyłącza przed ich oddaniem do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym i szczelności na nominalne ciśnienie przewidziane dla tego typu rur i połączeń zgodnie z instrukcją producenta.

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego.

# 10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych .

Obiekt budowlany, jakim jest sieć i przyłącza wodociągowe jest obiektem nieskomplikowanym zarówno z uwagi na jego specyfikę, jak i charakter wykonawstwa robót budowlanych.

# WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

# 11. Zakres zadania.

- przyłącza wodociągowe dn 40 PE 80 o długości 1739 m ( w tym przejścia poprzeczne pod drogą ujęte w dokumentacji uzgodnionej pismem znak: TT-U / 2964/ 1074/ 2008 z dnia 26.05.2008 r.

- przepięcie przyłączy po trasie projektowanej sieci dla wszystkich zabudowań podpiętych do starego wodociągu podlegającemu przebudowie 90 kpl.

Uzbrojenie przyłączy:

- Fischer równoprzelotowy						(40x(40

- Fischer z gwintem zewnętrznym 					(40x1.1\2”

- Fischer z gwintem wewnętrznym w zależności od średnicy: 	(40x1.1\4”

(40x1”

Przebieg przyłączy wodociągowych i lokalizację przyłączy ilustruje mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500. Zakres zadania ilustrują dołączone tabelaryczne zestawienia projektowanych przyłączy.

# 12. Opis koncepcji rozwiązania technicznego zadania.

Projektowane przyłącza obejmują swym zasięgiem następujące miejscowości: Kajetanów. Projektowany wodociąg zaopatrywał będzie zabudowania w wodę z istniejącej hydroforni „JAWORZE”.  Przyłącza zaprojektowano w układzie jeden budynek jedno przyłacze /jeden lokla jadno przyłącze/ mjąc na uwadze zwiększenie niezawodności ich działania.

W przypadku stwierdzenia dobrej jakości stanu technicznego istniejącego przyłącza za zgodą inwestora można dokonać tylko przepięcia bez konieczności wymiany starego przyłącza wówczas na tą okoliczność kontroli podlega istniejące przyłącze przez służby Wodociągów Kieleckich . Nie wyklucza istnienia innego materiału i średnicy istniejącego wodociągu przyjętego jako  stal. brak danych z czego wykonany jest ten odcinek przyłącza na wspomnianych odcinkach po wykonaniu odkrywki węzły dostosować do istniejących średnic i materiału. Wszystkie połączenia rur wykonać złączem Fischer.

# 13. Stan prawny gruntów wzdłuż trasy projektowanej sieci wodociągowej

Grunty, przez które przebiega trasa projektowanych przyłączy wodociągowych są własnością  osób prywatnych. Grunty będą podlegać czasowemu ograniczeniu w użytkowaniu na okres prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

# 14. Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:

- zapoznać się z warunkami podanymi w protokole ZUDP w Kielcach.

- ustalić wstępne położenie przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów istniejącej infrastruktury technicznej

- zawiadomić użytkowników istniejących przewodów o planowanym terminie przystąpienia do robót  i wykonywać roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu

Roboty ziemne na przyłączach wodociągowych projektuje się wykonać mechanicznie i ręcznie o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian wypraskami stalowymi w wymaganych przypadkach zgodnie z normą BN-83/8836-02.

Przy realizacji przyłączy na terenie prywatnych posesji (ogródki, podwórka) oraz wykonywaniu przyłączy wodociągowych wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych. Roboty ręczne stanowiły będą 50% robót ziemnych.

Podłoże

Projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubości warstwy 20cm.

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 85 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. Badania zagęszczenia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotowych badań. Sposób badania podłoża należy ustalić z zarządcą drogi oraz zarządcami poszczególnych mediów.

Zasypanie wykopu

Obsypka wokół rury

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego nie wysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie 
w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 85 % zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia Is tej warstwy nie może być niższy niż to wynika 
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. Badania zagęszczenia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotowych badań.

Zasypka

Wykop nad rurą 20cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem nie wysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.

Wszystkie domiary projektowanej przyłączy wodociągowych w stosunku do istniejącego uzbrojenia podano orientacyjnie. Faktyczne położenie mediów należy wykryć dokonując próbnych odkrywek miejsc kolizyjnych przedstawionych na mapach sytuacyjno wysokościowych. Przed przystąpieniem do wykonywania wodociągu należy wykonać wykopy poprzeczne, w celu dokładnego usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, a następnie przystąpić do wykonywania robót.

Przy wykonywaniu robót w obrębie posesji mogą wystąpić prywatne kable energetyczne, które nie zostały naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych przypadkach należy przeprowadzić wywiad i odpowiednie uzgodnienia z właścicielami posesji posiadających nie zinwentaryzowane uzbrojenie.

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3m (budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. Sposób odwodnienia wykopu pozostawia się w gestii Wykonawcy z uwagi na brak danych o sprzęcie dostępnym dla wykonawcy oraz stanu faktycznego poziomu wód gruntowych na poszczególnych odcinkach budowanego wodociągu..

Na czas wykonywania robót w obrębie dróg wykonawca robót w porozumieniu z Wodociągami Kieleckimi i Zarządem Dróg powinien zabezpieczyć ruch pieszy i kołowy ustawiając odpowiednie znaki drogowe kładki i przejazdy. Wykonawca opracowuje harmonogram robót i projekt organizacji ruchu dla poszczególnych odcinków realizowanego wodociągu i uzgodni stan zamknięcia drogi z właściwym Zarządcą drogi.

W obrębie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyć tymczasowe dojścia do poszczególnych posesji wykonując /kładki i tymczasowe zjazdy/.

Przy zbliżeniach do słupów energetycznych wykopy należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, a prowadzenie tych robót powinno być nadzorowane przez kierownika budowy i za zgodą Rejonu Energetycznego z możliwością czasowego wyłączenia sieci energetycznej na czas prowadzenia tych robót Wykonawca robót dokona bieżącego zgłoszenia prac i ustalenia harmonogramu  w odpowiednim Zakładzie Energetycznym.

# 15. Roboty montażowe.

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE 80 do wody pitnej:

Dane techniczne :

- średnica nominalna  		DN	40 mm

zmiana przyjętych rur wymaga zgody Biura Autorskiego i akceptacji Wodociągów Kieleckich rury musza posiadać certyfikaty zgodności z PN i ISO oraz dopuszczenia do stosowania rur na polskim rynku. Łączenie rur wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami montażowymi producenta, wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur. Zmiany kierunku trasy przyłączy realizować poprzez łagodnych wygięć, stosowanie łuków i kształtek tego samego typu rur i tego samego producenta co przyjęte rury podstawowe. Montaż łuków i kształtek wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur.

## 15.1. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej.

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji (teren gminy) leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu do 1,2 m ppt. Zgodnie z normą PN-81/B-10725 /projektuje/ przyjmuje się minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociągowej do poziomu terenu równe min. 1,5 do 1,7 m. Projektuje się ułożenie wodociągu na głębokości poniżej 1,7m i głębszych głębokościach z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną oraz warunków Zarządcy Drogi Powiatowej określającej minimalne ułożenie przewodu na głębokości 1,7 m Zagłębienie przewodu podano na profilach.

## 15.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przyłącza z rur PE nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, a kształtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadają fabryczne zabezpieczenie przed korozją. .

## 15.3. Próba szczelności.

Po wykonaniu danego odcinka przyłącz wodociągowego z rur z PE należy przed zasypaniem poddać go ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Próbę szczelności należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelność przewodów powinna spełniać wymagania normy PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru próby szczelności należy sporządzić protokoły odbioru robót z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela użytkownika wodociągu.

## 15.4. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.

Płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu montażu danego odcinka wodą czystą. Brudną wodę z płukania sieci wypuszczać przez końcówki poza miejsce prowadzenia robót do czasu aż zacznie na końcówkach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki przyłączy płukać i zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez „korkowanie” końcowych wylotów. Płukanie przewodów  powinno się odbywać z prędkością min. 1,0 m/s. Dezynfekcję przyłączy należy wykonać przed oddaniem  do eksploatacji przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g Cl/m3 wody. Ilość technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji przyłączy wodociągowych określa się ze wzoru:

R = a x b / 145 [ kg],

gdzie:

a = 25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym)

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji [dm3] lub [m3]

145 - zawartość czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [g/kg]

## 15.5. Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia przyłączy wodociągowych należy wykonać w terenie tablice znakujące orientacyjne, które można umieścić na budynkach, budowlach trwałych lub na słupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykonać zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tablicami należy zaznaczyć wszystkie elementy uzbrojenia – hydranty , zasuwy liniowe, zasuwy domowe itd. Sposób oznakowania Wykonawca ustala z zarządcą wodociągu.

## 15.6. Bloki oporowe.

Pod zasuwy, hydranty, trójniki , kształtki łuki oraz na końcówkach przewodów projektuje się oparcie na betonowych blokach oporowych. Bloki oporowe wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem - węzłów. Bloki oporowe można stosować prefabrykowane lub wykonać na placu budowy w sposób bezpośredni na realizowanej sieci wodociągowej w miejscach uzbrojenia sieci, zmianach kierunków sieci, trójników, hydrantów itd.

# 16. Uwagi końcowe.

Przed rozpoczęciem robót należy założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków przyłączy wodociągowych. Wytyczne trasy rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie. Miejsca skrzyżowań odkrytej infrastruktury technicznej należy zainwentaryzować wysokościowo i podać na szkicach roboczych lokalizację z faktycznym zagłębieniem istniejącej infrastruktury i realizowanego wodociągu posadowienie wodociągu należy nanieść w rozstawie 15 -25 m. Skrzyżowania  i miejsca kolizyjne inwentaryzować wysokościowo we wszystkich kolizjach i skrzyżowaniach infrastruktury. W trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Przy pracach na posesjach należy ustalić z ich właścicielami czy nie występują urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane. Przed przystąpieniem do robót należy odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robót winny być przeprowadzane próby szczelności wodociągu i odbiory częściowe robót ulegające zakryciu.

Ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być dokonywane za zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia.

Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynności winny być wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i armatury innych producentów pod warunkiem wyrażenia zgody przez projektanta.

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów żeliwnych”

- „Instrukcją stosowania rur z żeliwa sferoidalnego opracowaną przez producenta rur”

- Przyłącza: - poprzeczne przekroczenie drogi – przeciskiem lub rozkopem na warunkach Zarządcy Drogi

| Lp. | Miejscowość | Nr bud. | Numer ewidencyjny działki | Węzeł | Zasuwa domowa [mm] | Ro [PE L [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kajetanów | 68 | 587/3 | W4 | 50 | 8,0 |  |
| 2 | Kajetanów | 67 | 588/2 | W6 | 50 | 8,0 |  |
| 3 | Kajetanów | 66 | 962 | W8 | 50 | 8,0 |  |
| 4 | Kajetanów | 64 | 590/3 | W10 | 50 | 8,0 |  |
| 5 | Kajetanów | 63 | 1021/3 | W11 | 50 | 8,0 |  |
| 6 | Kajetanów | 61 | 592/4 | W13 | 50 | 8,0 |  |
| 7 | Kajetanów | 59 | 593/7 | W15 | 50 | 8,0 |  |
| 8 | Kajetanów | 57 | 594/1 | W17 | 50 | 8,0 |  |
| 9 | Kajetanów | 56 | 595/2 | W19 | 50 | 8,0 |  |
| 10 | Kajetanów | 55b | 596/1 | W20 | 50 | 8,0 |  |
| 11 | Kajetanów | 55 | 596/4 | W22 | 50 | 8,0 |  |
| 12 | Kajetanów | - | 597/2 | W25 | 50 | 8,0 |  |
| 13 | Kajetanów | 51a | 598/2 | W26 | 50 | 8,0 |  |
| 14 | Kajetanów | 53 | 597/1 | W25a | 50 | 8,0 |  |
| 15 | Kajetanów | 51 | 598/2 | W28 | 50 | 8,0 |  |
| 16 | Kajetanów | 49 | 599/2 | W29 | 50 | 8,0 |  |
| 17 | Kajetanów | 48 | 600/2 | W33 | 50 | 8,0 |  |
| 18 | Kajetanów | 47a | 601/1 | W34 | 50 | 8,0 |  |
| 19 | Kajetanów | 42 | 523/2 | W41 | 50 | 8,0 |  |
| 20 | Kajetanów | 41 | 525/1 | W42 | 50 | 8,0 |  |
| 21 | Kajetanów | 38 | 526/2 | W44 | 50 | 8,0 |  |
| 22 | Kajetanów | 38a | 526/2 i 1008/2 | W46 | 50 | 8,0 |  |
| 23 | Kajetanów | 37a | 1009/2 | W48 | 50 | 8,0 |  |
| 24 | Kajetanów | 36a | 527/1 | W49 | 50 | 8,0 |  |
| 25 | Kajetanów | 35 | 531/2 na 3i4 | W51 | 50 | 8,0 |  |
| 26 | Kajetanów | 33b | 532/4 | W53 | 50 | 8,0 |  |
| 27 | Kajetanów | 33a | 532/3 | W54a | 50 | 8,0 |  |
| 28 | Kajetanów | 31 | 537/2 | W56 | 50 | 8,0 |  |
| 29 | Kajetanów | 29 | 539/1 | W57 | 50 | 8,0 |  |
| 30 | Kajetanów | 27 | 540 | W61 | 50 | 8,0 |  |
| 31 | Kajetanów | 26 | 541 | W63 | 50 | 8,0 |  |
| 32 | Kajetanów | 26 | 541 | W64 | 50 | 8,0 |  |
| 33 | Kajetanów | 24 | 542 | W65 | 50 | 8,0 |  |
| 34 | Kajetanów | 23 | 544 | W68 | 50 | 8,0 |  |
| 35 | Kajetanów | 20 | 545/1 | W69 | 50 | 8,0 |  |
| 36 | Kajetanów | 20 | 545/2 | W71 | 50 | 8,0 |  |
| 37 | Kajetanów | 18 | 546/2 | W73 | 50 | 8,0 |  |
| 38 | Kajetanów | 15a | 548/1 | W77 | 50 | 8,0 |  |
| 39 | Kajetanów | 14a | 549 | W78 | 50 | 8,0 |  |
| 40 | Kajetanów | 12 | 556 | W81 | 50 | 8,0 |  |
| 41 | Kajetanów | 12b | 554 | W83 | 50 | 8,0 |  |
| 42 | Kajetanów | 11a | 555/1 | W84 | 50 | 8,0 |  |
| 43 | Kajetanów | 9 | 558 | W87 | 50 | 8,0 |  |
| 44 | Kajetanów | 7a | 560/2 | W88 | 50 | 8,0 |  |
| 45 | Kajetanów | 5b | 563/1 | W91 | 50 | 8,0 |  |

- Odwodnienie terenu realizowanych przyłączy wodociągowych msc. Kajetanów.

1.Warunki gruntowo –wodne

Warunki gruntowo- wodne na trasie projektowanej przedstawione są w opracowaniu geologicznym stanowiącym załącznik do projektu budowlanego obejmujące badania stanu nawodnienia gruntu na miesiąc 06-2008 r. W przypadku zmiany uwarunkowań wodnych  Wykonawca w terenie dokona weryfikacji przyjętych metod odwodnienia dla realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem. Wówczas wszelkie dane stanu posadowienia wody zostaną wpisane w dziennik pompowania i rozliczone protokołem konieczności w uzgodnieniu z Inwestorem.

2. Metoda odwodnienia – pompowania.

Metodę odwodnienia terenu i wykopów wykonawca  przyjmuje po dokonaniu analizy stanu gruntowo-wodnego na dzień wykonania wykopów. Dokumentacji przewiduje roboty odwodnieniowe na czas określania badań geologiczno wodnych firma nie ponosi odpowiedzialności za stan gruntowo wodny w dniu prowadzenia robót przyjęte obliczenia są teoretycznymi w celu określenia możliwości wystąpienia wód gruntowych na wskazanym odcinku realizacji Inwestycji.

Przyjęto w dokumentacji odwodnienie robót metodą Igłofiltrów zapukanych w głąb gruntu na głębokość 4,0 m do 6,0 m w zależności od potrzeb. Wykonawca do realizacji przyjmie ilość igłofiltrów niezbędną do odwodnienia realizowanego odcinka wodociągu i potrzeb po wykonaniu wykopów próbnych i stwierdzeniu stanu wód gruntowych jaki jest w rzeczywistości w tym celu zostanie założony dziennik pompowań prowadzony przez kierownika budowy a nadzorowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Inwestora.

Igłofiltry – czas pompowania wody przyjęty przy realizacji sieci wodociągowej – 2.583,0h.

Przy założeniu zamontowania 10 – szeregów igłofiltrów (250 sączków zapukanych) dwóch pomp o wydajności 36 m3/h.

2.1 Metoda odwodnienia – wariantowa.

Z analizy warunków gruntowo-wodnych wynika, że odwodnieniu podlegać będą przyłącza wodociągowe o łącznej długości: l=1739,00m. Odwodnienie wykopów przewiduje się sposobem powierzchniowym - drenażem. Będzie ono polegało na ułożeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) perforowanych (10 cm w warstwie filtracyjnej złożonej z mieszaniny tłucznia karnie i piasku (w stosunku 1;1). Na ciałach drenarskich wykonane zostaną studnie zbiorcze z kręgów betonowych ( 1,00 m , w rozstawie max. 75 m.

Odprowadzenie wód drenażowych nastąpi pompami przeponowymi o napędzie spalinowym i wydajności min. Q=36.0 m3/h. odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kręgów betonowych( 1,0 m, rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych ( 200 mm, ułożonych po powierzchni terenu do odbiorników. Wody należy odprowadzić do naturalnych cieków i rowów po uzgodnieniu Wykonawcy sposobu odwodnienia z Zarządcą drogi, czy rowu melioracyjnego lub innego.

3. Obliczenie ilości godzin pompowania.

Czas realizacji odwadnianych przewodów ustalono na podstawie nieobowiązujących „Przepisów o cyklu realizacji inwestycji” rozdz. XX-Budownictwo Komunalne. Dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (80-500 mm, długości do 10,0 km cykl realizacji wynosi        14 m-cy.

Cykl  realizacji omawianej inwestycji, ustalony metodą interpolacji wyniesie:

C=(14 m-cy : 10 000m)* 1739,00 m= 2,4m-cy

Czas realizacji odwadnianych odcinków :

Co = 2,4 m-cy x (10 000m : 1739,0 m) = 13,80 m-cy

Przy założeniu pracy pomp – 12 h/d, ilość godzin pompowania wyniesie:

T = 13,8 m-cy x 30 d/m-c x 12h/d x 0,4 = 1987h.

Wskaźnik skali trudności w odniesieniu do gruntu odwadnianego 1,3

T = 1987 x 1,3 = 2583 h

Przyjęto w dokumentacji 2 583 godzin pompowania wody z wykopów dla całego zadania.

4. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów

Odbiornikami wód gruntowych pochodzących z odwodnienia wykopów będą rowy oraz cieki naturalne w rejonie robot. Wykonawca ustali sposób zrzutu wód z wykopów z zarządcą cieku i drogi. Wodę odpompowaną z wykopów należy odprowadzić tymczasowym rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych ( 200 mm. Sposób odwodnienia wykopów przyjmuje Wykonawca robót po analizie własnych - zasobów techniczno sprzętowych przyjętych do realizacji przy uwzględnieniu stanu rzeczywistego poziomu wód gruntowych w strefie realizowanej inwestycji - przyłączy wodociągowych. Metoda odwodnienia zostanie ustalona przez Wykonawcę na bazie w/w danych.

- Utylizacja rur istniejących przyłączy stalowych 32 i 25 mm

Istniejące przyłącza należy odciąć i pozostawić w gruncie bez konieczności wyjmowania. 
Stal nie powoduje skutków ubocznych dla środowiska naturalnego. W przypadku lokalizacji projektowanego przyłącza po istniejącej trasie przyłącza stalowe zdemontować, a złom po istniejącym przyłączu oddać na wysypisko lub zagospodarować na terenie działki.

- Oryginalne oświadczenia zgodnie z punktem 10 i 13 warunków technicznych zostały przekazane Inwestorowi, Gminie Zagnańsk w odpowiednim czasie zostaną przekazane do Wodociągów Kieleckich.

- Szczegółowe schematy węzłów stanowią załącznik graficzny projektu sieci do przedmiotowej dokumentacji zostały dołączone jako element informacyjny.

- Wykaz przyłączy przeznaczonych do przepięcia do przebudowywanego wodociągu

| Lp. | Miejscowość | Nr bud. | Numer ewidencyjny działki | Węzeł | Zasuwa domowa [mm] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kajetanów | 5B | 563/1 | W91 | 50 |  |
| 2 | Kajetanów | 6 | 635/2 | W90 | 50 |  |
| 3 | Kajetanów | 15 | 625/3 | W76 | 50 |  |
| 4 | Kajetanów | 45A |  | W | 50 |  |
| 5 | Kajetanów | 53 | 597/1 | W25a | 50 |  |

Projektował :					Sprawdził :

mgr inż. Paweł Wojciechowski			mgr inż. Zbigniew Wojciechowski

upr. bud. KL-57/2002			               upr. bud. KL 133/2002

- Wykaz przyłączy mieszkańców działek

| Lp. | Miejscowość | Nr bud. | Numer ewidencyjny działki | Węzeł | Zasuwa domowa [mm] | Ro [80Stal.] L [m] | Właściciel | Adres zamieszkania wg ewidencji gruntów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kajetanów | 71 | 583 | W1 | 50 | - | Baran Bronisława Węglarczyk Sławomir | Kajetanów 72a Kajetanów 90 |  |
| 2 | Kajetanów | 72 | 586/3 | W2 | 50 | - | Bobrowolska Aniela Dobrowolska Beata Dobrowolska Katarzyna Dobrowolski Wojciech | Kajetanów 72 |  |
| 3 | Kajetanów | 68 | 587/3 | W3 | 50 | 8,0 | Herbuś Dorota Moćko Marianna Moćko Wojciech | Makoszyn 82 gm. Bieleiny Kajetanów 75 Kajetanów 75 |  |
| 4 | Kajetanów | 69 | 504/2 | W4 | 50 | - | Smolarz Aldona i Zbysław | Kajetanów 69 |  |
| 5 | Kajetanów | 67 | 588/2 | W5 | 50 | 8,0 | Borowiec Jan i Alfreda | Kajetanów 47 |  |
| 6 | Kajetanów | 69a | 505/2 | W6 | 50 | - | Strząbała Ryszard | Kajetanów 69a |  |
| 7 | Kajetanów | 66 | 962 | W7 | 50 | 8,0 | Leokadia Jarosz | Kajetanów 66 |  |
| 8 | Kajetanów | 65 | 981 | W8 | 50 | - | Chaba Natalia Janaszek Stefania Kowalik Zofia Kozubek Alina | Kajetanów 65 Kajetanów 65 oś. Barwinek 10/39 Kielce ul. Witosa 31A Kielce |  |
| 9 | Kajetanów | 64 | 590/3 | W9 | 50 | 8,0 | Osuch Tadeusz i Janina | Kajetanów 64 |  |
| 10 | Kajetanów | 63 | 1021/3 | W10 | 50 | 8,0 | Jachmińska Sabina | Kajetanów 44 |  |
| 11 | Kajetanów | 62 | 509/2 | W11 | 50 | - | Kołodziejczyk Czesław Kołodziejczyk Edward Kołodziejczyk Elżbieta Kołodziejczyk Marianna | Kajetanów 62 Lędziny ul. Gwarków 54/22 Kajetanów 62 Kajetanów 62 |  |
| 12 | Kajetanów | 61 | 592/4 | W12 | 50 | 8,0 | Kręcka Helena | Kajetanów 61 |  |
| 13 | Kajetanów | 60 | 510/3 | W13 | 50 | - | Pełka Henryk Pełka Irena Pełka Jacek Pełka Jerzy Pełka Małgorzata | Kajetanów 60 |  |
| 14 | Kajetanów | 59 | 593/7 | W14 | 50 | 8,0 | Kołodziejczyk Ryszard | Kajetanów 42a |  |
| 15 | Kajetanów | 57a | 511/2 | W15 | 50 | - | Nycz Krzysztof i Jadwiga |  |  |
| 16 | Kajetanów | 57 | 594/1 | W16 | 50 | 8,0 | Rożek Barbara | Ul. Czachowskiego Sandomierz |  |
| 17 | Kajetanów | 56a | 512/2 | W17 | 50 | - | Piwowar Renata | Kajetanów 56 |  |
| 18 | Kajetanów | 56 | 595/2 | W18 | 50 | 8,0 | Wzorek Teresa | Kajetanów 56 |  |
| 19 | Kajetanów | 55b | 596/1 | W19 | 50 | 8,0 | Król Andrzej | Kajetanów 59 |  |
| 20 | Kajetanów | 55a | 514/1 | W20 | 50 | - | Janik Marek i Sabina | Kajetanów 55a |  |
| 21 | Kajetanów | 55 | 596/4 | W21 | 50 | 8,0 | Król Halina | Kajetanów 55 |  |
| 22 | Kajetanów | 54a | 515 | W21a | 50 | - | Michta Zbigniew i Renata | Suchedniów ul. Kielecka 85 |  |
| 23 | Kajetanów | 53 | 516/2 | W22 | 50 | - | Adamiec Sławomir | Kajetanów 53 |  |
| 24 | Kajetanów | 53a | 516/2 | W23 | 50 | - | Adamiec Sławomir | Kajetanów 53a |  |
| 25 | Kajetanów | - | 597/2 | W24 | 50 | 8,0 | Jackiewicz Marek Szczeciński Donat | Ul. Różyckiego 44 Kielce Oś. Słoneczne Wzgórze 1m105 Kielce |  |
| 26 | Kajetanów | 51a | 598/2 | W25 | 50 | 8,0 | Nycz Wanda | Kajetanów 51 |  |
| 27 | Kajetanów | 52 | 517/1 | W26 | 50 | - | Bogucka Danuta | Kajetanów 52 |  |
| 28 | Kajetanów | f. | 597/1 | W3a | 50 | 8,0 | Jacewicz Marek Szczeciński Donat | Ul. Różyckiego 44 Kielce Oś. Słoneczne Wzgórze 1m105 Kielce |  |
| 29 | Kajetanów | 51 | 598/2 | W27 | 50 | 8,0 | Nycz Wanda | Kajetanów 51 |  |
| 30 | Kajetanów | 49 | 599/2 | W28 | 50 | 8,0 | Krawczyń Agnieszka | Oś. Na Stoku 16/9 Kielce |  |
| 31 | Kajetanów | 50 | 518/3 | W29 | 50 | - | Adamiec Sławomir | Kajetanów 50 |  |
| 32 | Kajetanów | 48b | 519/5 | W30 | 50 | - | Janaszek Sławomir | Kajetanów 48a |  |
| 33 | Kajetanów | 48a | 519/1 | W31 | 50 | - | Janaszek Mirosław | Kajetanów 48a |  |
| 34 | Kajetanów | 48 | 600/2 | W32 | 50 | 8,0 | Janaszek Tomasz | Kajetanów 48 |  |
| 35 | Kajetanów | 47a | 601/1 | W33 | 50 | 8,0 | Janaszek Stanisław | Kajetanów |  |
| 36 | Kajetanów | 47 | 520/3 | W34 | 50 | - | Papros Henryk i Grażyna | Zachełmie 47 |  |
| 37 | Kajetanów | 45 | 521/4 521/2 | W35 | 50 | - | Papros Helena Grzybowska Weronika | Kajetanów 45 Kajetanów 33 |  |
| 38 | Kajetanów | 46 | 602/2 | W36 | 50 | - | Januchta Sławomir i Helena | Kajetanów 46 |  |
| 39 | Kajetanów | 44 | 603/2 | W37 | 50 | - | Kołodziejczyk Lesław | Kajetanów 44 |  |
| 40 | Kajetanów | 44a | 603/2 | W38 | 50 | - | Kołodziejczyk Lesław | Kajetanów 44 |  |
| 41 | Kajetanów | 43 | 605/1 | W39 | 50 | - | Magnuszewska Władysława | Kajetanów 43 |  |
| 42 | Kajetanów | 42 | 523/2 | W40 | 50 | 8,0 | Błoński Marian i Bogusława | Kajetanów 42 |  |
| 43 | Kajetanów | 41 | 525/1 | W41 | 50 | 8,0 | Cedro Władysław | Kajetanów 41 |  |
| 44 | Kajetanów | 40 | 606/2 | W42 | 50 | - | Cedro Stanisłwa Cedro Władysław | Kajetanów 41 |  |
| 45 | Kajetanów | 38 | 526/2 | W43 | 50 | 8,0 | Cedro Krzysztof | Kajetanów 34 |  |
| 46 | Kajetanów | 39 | 607/2 | W44 | 50 | - | Pełka Robert i Danuta | Kajetanów 39 |  |
| 47 | Kajetanów | 38a | 526/2 i 1008/2 | W45 | 50 | 8,0 | Cedro Krzysztof | Kajetanów 34 |  |
| 48 | Kajetanów | 37 | 1011/2 | W46 | 50 | - | Smoliński Marian i Wiesława | Kajetanów 37 |  |
| 49 | Kajetanów | 37a | 1009/2 | W47 | 50 | 8,0 |  |  |  |
| 50 | Kajetanów | 36a | 527/1 | W48 | 50 | 8,0 | Ślewa Józef i Elżbieta | Kajetanów 28 |  |
| 51 | Kajetanów | 36 | 609/2 | W49 | 50 | - | Kotwica Helena | Kajetanów 27 |  |
| 52 | Kajetanów | 35 | 531/2 podz. na 531/3 i 531/4 | W50 | 50 | 8,0 | Kotwica Zdziasław | Kajetanów 27 |  |
| 53 | Kajetanów | 34 | 610/4 531/3 | W51 | 50 | - | Duda Ewa Duda Łukasz Duda Michał | Kajetanów 34 |  |
| 54 | Kajetanów | 33b | 532/4 | W52 | 50 | 8,0 | Kułak Ignacy i Halina | Kajetanów 33a |  |
| 55 | Kajetanów | 33 | 611/9 | W53 | 50 | - | Kułak Bronisława | Kajetanów 35 |  |
| 56 | Kajetanów | 33a | 532/3 | W53a | 50 | 8,0 | Kułak Kazimierz | Kajetanów 33 |  |
| 57 | Kajetanów | 32 | 612/2 | W54 | 50 | - | Sobierajska Irena | Kajetanów 24 |  |
| 58 | Kajetanów | 31 | 537/2 | W55 | 50 | 8,0 | Pedryc Kazimiera | Kajetanów 24 |  |
| 59 | Kajetanów | 29 | 539/1 | W56 | 50 | 8,0 | Chmiel Adam Chmiel Stanisław | Kajetanów 29 |  |
| 60 | Kajetanów | 30 | 613/2 | W57 | 50 | - | Kozubek Mieczysław | Kajetanów 30 |  |
| 61 | Kajetanów | 28a | 615/2 | W58 | 50 | - | Mazur Marian i Anna | Kajetanów 28 |  |
| 62 | Kajetanów | 28 | 615/2 | W59 | 50 | - |  |  |  |
| 63 | Kajetanów | 27 | 540 | W60 | 50 | 8,0 | Król Jerzy | Kajetanów 27 |  |
| 64 | Kajetanów | 26a | 616/3 | W61 | 50 | - | Chłopek Wojciech Chłopek Ewa | Kajetanów 26 ul. Dobromyśl 51 Kielce |  |
| 65 | Kajetanów | 26 | 541 | W62 | 50 | 8,0 | Chłopek Stanisław | Kajetanów 26 |  |
| 66 | Kajetanów | 24 | 542 | W63 | 50 | 8,0 | Cieplicki Franciszek i Regina | Kajetanów 24 |  |
| 67 | Kajetanów | 25 | 618/2 | W64 | 50 | - | Brzoza Krzysztof | Masłów I 15 |  |
| 68 | Kajetanów | 22 | 619/2 | W65 | 50 | - | Kozioł Władysław Kozioł Stanisława | Kajetanów 18 Kajetanów 22 |  |
| 69 | Kajetanów | 23 | 544 | W66 | 50 | 8,0 |  |  |  |
| 70 | Kajetanów | 20 | 545/1 | W67 | 50 | 8,0 | Grabowska Halina | Oś.Słoneczne Wzgórze 20m65 Kielce |  |
| 71 | Kajetanów | 21 | 620/2 | W68 | 50 | - |  |  |  |
| 72 | Kajetanów | 20 | 545/2 | W69 | 50 | 8,0 | Duda Aneta Duda Czesław Duda Marcin | Kajetanów 20 |  |
| 73 | Kajetanów | 19 | 621/2 | W70 | 50 | - | Korus Stanisława | Kajetanów 19 |  |
| 74 | Kajetanów | 17 | 623 | W71 | 50 | - | Pełka Helena Pełka Urszula | Kajetanów 16a Kajetanów 17 |  |
| 75 | Kajetanów | 18 | 546/2 | W72 | 50 | - | Chłopek Teresa | Kajetanów 16 |  |
| 76 | Kajetanów | 16 | 624/2 | W73 | 50 | 8,0 | Pełka Helena Pełka Urszula | Kajetanów 16a Kajetanów 17 |  |
| 77 | Kajetanów | 15 | 625/3 | W74 | 50 | 8,0 | Banasik Piotr i Katarzyna Pawlik Stanisław i Barbara | Ul. Domki 15 m 2 Ul. Grunwaldzka 6 m 32 |  |
| 78 | Kajetanów | 15a | 548/1 | W75 | 50 | - | Kołodziejczyk Maria | Kajetanów 2 |  |
| 79 | Kajetanów | 14a | 549 | W76 | 50 | - | Bysiak Jerzy | Gruszka 13 |  |
| 80 | Kajetanów | 14 | 627/2 | W77 | 50 | 8,0 | Borek Katarzyna i Tomasz | Kajetanów 14 |  |
| 81 | Kajetanów | 14b | 626/2 |  | 50 | 8,0 | Bysiak Jerzy | Gruszka 13 |  |
| 82 | Kajetanów | 13a | 628/1 | W78 | 50 | 8,0 | Bracha Czesław i Dorota | Kajetanów 12a |  |
| 83 | Kajetanów | 12 | 556 | W79 | 50 | - | Baruch Czesław Barucha Łukasz Łyżwa Bożena | Kajetanów 12a |  |
| 84 | Kajetanów | 13 | 628/5 | W80 | 50 | 8,0 | Jurkiewicz Maria | Kajetanów 13 |  |
| 85 | Kajetanów | 12a | 554 | W81 | 50 | - | Smiliński Julian i Stanisława | Kajetanów 13 |  |
| 86 | Kajetanów | 11a | 555/1 | W82 | 50 | - | Starz Halina | Kajetanów 11 |  |
| 87 | Kajetanów | 11 | 629/2 | W83 | 50 | 8,0 | Krajewska Honorata Moćko Henryka Moćko Krzysztof Starz Halina | Kruszelnickiego 114 Kielce Kajetanów 11 Lekomin 39 Kajetanów 11 |  |
| 88 | Kajetanów | 9 | 558 | W84 | 50 | - | Sobierajski Alfred i Jadwiga | Kajetanów 9 |  |
| 89 | Kajetanów | 10 | 630/2 | W85 | 50 | - | Adamiec Danuta Kosmala Grażyna | Oś. Na Stoku 16/9 Kielce Kajetanów 10 |  |
| 90 | Kajetanów | 7a | 560/2 | W86 | 50 | 8,0 | Starz Daniel | Kajetanów 7 |  |
| 91 | Kajetanów | 7 | 633/2 | W87 | 50 | - | Starz Sebastian | Kajetanów 7 |  |
| 92 | Kajetanów | - | 562 | W88 | 50 | 8,0 | Wiech Andrzej | Kajetanów 5 |  |
| 93 | Kajetanów | 6 | 635/2 | W89 | 50 | - |  |  |  |
| 94 | Kajetanów | 5b | 563/1 | W90 | 50 | 8,0 | Fąfara Zbigniew | Kajetanów 5b |  |
| 95 | Kajetanów | 5 | 636/2 | W91 | 50 | - | Wawrzycka Elżbieta | Kajetanów 5 |  |

- Opis techniczny studni wodomierzowej.

Do budynków zlokalizowanych na działkach nr ewid. dz. 506/2, 516/2, 597/2, 598/2, 526/2,560/2 układ pomiarowy oraz armaturę zabezpieczającą i odcinającą usytuowano w studzience wodomierzowej na posesji inwestora w odległości do 5 m od granicy działki. Wodomierz umieszczono na wysokości 0,50 cm od dna studzienki wodomierzowej. Połączenie wodomierza z zworami oraz wymiary pokazano na rys. Zaprojektowano studzienkę wodomierzową o średnicy (1200 mm.

Armaturę pomiarową i zabezpieczającą stanowi wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS 2,5 Dn20 produkcji „PoWoGaz”. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające grzybkowe Ø20 mm. Zamontować należy także zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA251 zabezpieczający sieć przed przepływem zwrotnym - zgodnie z PN-EN 1717:2003 oraz filtr siatkowy typu Y222.