Załącznik nr 5

BID-7331/LD/3/2/2008

Warunki do projektowania drogi:

1) Parametry projektowanej drogi:

- minimalna szerokość jezdni 5,0 m w przypadku gdy chodnik przebiega za rowem przydrożnym;

- minimalna szerokość jezdni 5,5 m w przypadku chodnika przyjezdniowego;

- pobocza utwardzone;

- rowy odwadniające;

- zjazdy na posesje minimalna szer. 5 m

- kategoria obciążenia ruchem: KR - 2;

2) Uwzględnić zjazdy na wszystkie przylegające działki.

3) Przy projektowaniu wjazdów na posesje uwzględnić faktyczną szerokość istniejących bram wjazdowych oraz usytuowanie wejść na posesje (furtek);

4) Uwzględnić ewentualne zaprojektowanie nowych przepustów i remonty istniejących.