Zagnańsk, dn.12 stycznia 2009 r.

Znak BGK.7033/W. Kajetanów/III/2008 / 1/2009

Otrzymują Oferenci

według  rozdzielnika

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego p.n „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
                 Kajetanów gmina Zagnańsk”.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający na zadanie zapytania udziela wyjaśnień jak niżej :

Pytanie 1.

Według projektu budowlanego średnica projektowanego wodociągu to 180 mm w przedmiarze natomiast średnica projektowanego wodociągu to 200 mm. Prosimy o wprowadzenie poprawki do przedmiaru robót.

Ad.1

Do wyceny należy przyjąć w  pozycji nr 18. KNR-W 2-18 0109-08– średnicę wodociągu 
PE 180 mm, a dla zakresu połączeń rur polietylenowych w poz.19 .- przyjąć KNR - W 2-18 0110-08.

Pytanie 2.

Według opisu technicznego projektu budowlanego hydranty należy zamontować na kolanach kołnierzowych za stopką, natomiast na schematach punktów węzłowych zawartych w projekcie budowlanym brak kolan kołnierzowych przy hydrantach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad.2.

Poz. 22 i 23 przedmiarów „Hydranty pożarowe nadziemne o śr 100 mm” oraz „Hydranty pożarowe podziemne o śr 80 mm” zawierają w materiałach „ kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów ”. W wyżej wymienionych pozycjach ujęte są stopy hydrantowe.

Pytanie 3.

Według opisu technicznego projektu budowlanego przejścia pod drogami należy wykonać 
w stalowych rurach osłonowych z zastosowaniem płóz ślizgowych zaślepiając ich końce manszetami. W przedmiarze robót ujęte są rury osłonowe (PE,PCV,PP), a brak pozycji dotyczących zaślepienia manszetami. Prosimy o wprowadzenie poprawki oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad.3.

W pozycji 29 i 30 przedmiaru w materiałach są przypisane zaślepienia manszetami. 
w przypadku braku w pozycji kosztorysowej oferentów, zaślepień i płóz - Wykonawca przyjmuje do wyceny w przedmiarze robót w materiałach  w poz. 29 i 30 brakujące płozy i manszety.

Pytanie 4.

W przedmiarze robót „Wymiana wodociągu w msc. Kajetanów „ w poz. 41 występuje niewłaściwa ilość zasuw odcinających o śr. nom 50 mm. Prosimy o wprowadzenie poprawki oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad.4.

Przyjęta liczba zasuw jest prawidłowa i Wykonawca ją przyjmuje zgodnie z podanym przedmiarem.

Pytanie 5.

W przedmiarze robót „Wymiana wodociągu w msc. Kajetanów” w poz. 24 występują trójniki kołnierzowe Combi o śr 200 mm, których brak jest w projekcie budowlanym.
Prosimy o informację gdzie należy zastosować w/w trójniki.

Ad.5 .

Pozycja została wypisana przez analogię, należy zastosować trójniki przy uwzględnieniu zakresu projektu budowlanego. Wykonawca przyjmie pozycje 24 przedmiaru -  kalkulacja własna „Sieci wodociągowe - montaż kształtek – trójniki  – szt. 10”

Pytania: 6,7,8,9,10,11,12.

6.Brak w przedmiarze robót: króćców F150, FW100, FF100, FF80 mm. Prosimy o uzupełnienie 
   przedmiaru robót,

7.Brak w przedmiarze robót łącznika kielichowego Supa Plus. Prosimy o uzupełnienie 
   przedmiaru robót

8.Brak w przedmiarze robót: łuków segmentowych PE  125 - 45st.oraz  180 -90st.Prosimy  o 
   uzupełnienie przedmiaru robót.

9.Brak w przedmiarze robót: muf elektrooporowych fi 90,125,180 mm. Prosimy o uzupełnienie 
   przedmiaru robót.

10.Brak w przedmiarze robót: muf elektrooporowych redukcyjnych 90/63; 180/125mm.Prosimy 
     o uzupełnienie przedmiaru robót.

11.Brak w przedmiarze robót: trójników redukcyjnych PE 180/125/180, PE 180/90/180 mm.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

12.Brak w przedmiarze robót: tulei kołnierzowych PE z luźnym kołnierzem stalowych 
     180/150mm; 125/100mm: 90/80mm;  63/50mm. Prosimy o uzupełnienie robót.

Ad. 6,7,8,9,10,11,12.

Do wyceny należy przyjąć w kosztorysach ofertowych i uwzględnić materiały jako  pozycje przedmiaru robót nr 43 „kalkulacja własna”, w której należy zawrzeć wszystkie elementy sieci wskazane w dokumentacji budowlanej obejmującej króćce, łączniki, łuki, itd. dla zakresu zmian kierunków i połączeń rur polietylenowych.

Pytanie 13.

Brak w przedmiarze robót: wodomierzy, zaworów antyskażeniowych, zaworów odcinających, oraz złączek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad.13.

Przedmiar i dokumentacja budowlana nie obejmują wykonania opomiarowania budynków, tylko przepięcia z podejściem pod opomiarowanie.

Pytania 14 i 16

14.Brak w przedmiarze robót wykonania bloków oporowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 
     robót.

16.Brak w przedmiarze elementów betonowych pod hydranty i skrzynki zasuw. Prosimy 
     o  uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad.14,16.

Pozycja nr 30 „Wypełnienie rur ochronnych betonem” materiałowo obejmuje wykonanie elementów betonowych bloków oporowych, beton pod hydranty i skrzynki zasuw  ujętych 
w dokumentacji budowlanej. Należy zwiększyć zużycie materiałów z obmiaru 0,2 m3 do 2,0 m3.

Pytanie 15.

Brak w przedmiarze robót tabliczek znacznikowych.

Ad.15.

Należy ująć w kosztorysie ofertowym wycenę w odrębnej pozycji nr 44 wg KNR2-280315-01 
w ilości 97 kpl.  wykonanie tabliczek znakujących.

Przygotowała: J.Bazan